Република Србија

ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Ул. Пролетерских бригада бб

Број: III-404/2-54/2017

Дана: 05.06.2017. године

Интернет страница наручиоца:

www.kursumlija.org

К у р ш у м л и ј а

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавне набавку број 54/2017, врши  следећу:

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Мења се Конкурсна документација за јавну набавку радова бр. 54/2017 – "Извођење радова на асфалтирању путних праваца: Мачковац - Чарапићи – Симићи; Ул. Др.Хаџића наставак према гробљу;  Тмавско брдо; Реконструкција некатегорисаног општинског пута (ОП II-12) Доња Микуљана- Дубрава,  Реконструкција некатегорисаног пута: Бело поље (ОП I-6) Засеок "Старо село" и асфалтирање улице Боже Јордановића“, у следећем:

На страни 18/60. конкурсне документације који се односи на поглавље V-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ.                          1. Реконструкција некатегорисаног пута у селу Мачковац: засеок Чарапићи (Државни пут II А – 214) – засеок Симићи (ОП I – 6) од стационаже 0+575 до 1+428,14 м на К.П. 1569/1, 1125, 1145, 1156, 1147, 1149, 1150, 1152,1157, 1560, 730, 734, 728, 729, 733/2, 726, 725, 733/1, 1013, 993, 1000, 1025 К.О. Мачковац, мења се позиција 13. у потпуности  и гласи:

| 13 | Израда цевастих армирано бетонских пропуста Ø1200 са израдом улазне и излазне главе у већ припремљени ров. Цена обухвата набавку и постављење армирано бетонских цеви Ø1200 дужине 7.0м на слоју бетона МБ 20 дебљине d=10 cm набавку и постављање оплате за израду улазно излазних глава бетоном у количини од 7.12м³ марке МБ25 и мрежастом арматуром Q 188 у количини од 102.57кг. Обрачун по ком. | ком | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

На страни 20/60. конкурсне документације који се односи на поглавље V-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ.                          2. Реконструкција улице Др Хаџића која је уједно и Општински пут ОП-10-правац Дубрава до скретања према према локацији "Ново Гробље "Горња Микуљана на К.П. 602/3, 526, 481 и 482 К.О. Куршумлија, мења се позиција 13. у потпуности  и гласи:

| 13 | Набавка,постављање монтажних ливених једнослојних сивих бетонских ивичњака са фуговањем спојница за оивићење коловоза ради изградње риголе18/24 на слоју бетона МБ 20 дебљине д=10цм. Обрачун по м | м | 321,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

На страни 30/60. конкурсне документације који се односи на поглавље V-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ.                          5. Реконструкција некатегорисаног пута: Бело Поље ( ОП I – 6) – Бело Поље засеок Старо село на К.П. 322/20, 322/15, 333/16, 322/2, 322/17, 322/18, 1021, 276, 275, 260, 379, 259, 380, 236, 255, и 243  К.О. Бело Поље , мења се позиција 13. у потпуности  и гласи:

| 13 | Набавка,постављање монтажних ливених једнослојних сивих бетонских ивичњака са фуговањем спојница за оивићење коловоза ради изградње риголе18/24 на слоју бетона МБ 20 дебљине д=10цм. Обрачун по м | м | 314,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Остале одредбе предвиђене конкурсном документацијом остају исте .

Ова Одлука о изменама и допунама конкурсне документације, са измењеним прилозима  објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.kursumlija.org .

Комисија за јавну набавку број 54/2017

Драган Вукоичић,

Радосављевић Миљан,

Стојчић Родољуб,

У Куршумлији,

Дана: 05.06.2017. године

V-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

„Извођење радова на асфалтирању путних праваца: Мачковац - Чарапићи – Симићи; Ул. Др.Хаџића наставак према гробљу;  Тмавско брдо; Реконструкција некатегорисаног општинског пута (ОП II-12) Доња Микуљана- Дубрава,  Реконструкција некатегорисаног пута: Бело поље (ОП I-6) Засеок "Старо село" и асфалтирање улице Боже Јордановића“.

| Реконструкција некатегорисаног пута у селу Мачковац: засеок Чарапићи (Државни пут II А – 214) – засеок Симићи (ОП I – 6) од стационаже 0+575 до 1+428,14 м на К.П. 1569/1, 1125, 1145, 1156, 1147, 1149, 1150, 1152,1157, 1560, 730, 734, 728, 729, 733/2, 726, 725, 733/1, 1013, 993, 1000, 1025 К.О. Мачковац. |
| --- |
| Ред. бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Износ без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5x4) |
| ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |
| 1 | Обележавање трасе пре почетка радова и одржавање током изградње. Обрачун по м | м | 455,92 |  |  |
| 2 | Крчење шибља булдожером са утоваром и превозом до 1 км.Обрачун по м² | м² | 680,00 |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |
| ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |
| 3 | Уређење постељице планума доњег строја.Цена обухвата грубо и фино планирање грејдером, сабијање ваљком и квашењем материјал 3 и 4 категорије до потребне збијености од Мс= 50 kN / cm². Обрачун по м² | м² | 1.723,86 |  |  |
| 4 | Израда банкина од дробљеног каменог агрегата 0-31.5 мм., дебљине10цм, са набавком материјала, транспортом и уградњом. Обрачун по м² | м² | 480,27 |  |  |
| 5 | Машински ископ профилисаном кашиком земље III и IV, за израду земљаних јаркова са утоваром, транспортом надепонију. Земљани јарак димензије50/30*50. Oбрачун по м³. | м³ | 16,04 |  |  |
| 6 | Машински ископ земље III и IV, за израду бетонских пропуста ширине Ø 400 са ископом за улазну и излазну главу просечне дубине 120 цм са утоваром, транспортом на депонију. Обрачун по м³. | м³ | 2,52 |  |  |
| 7 | Обрада подтла, цена обухвата сабијање подтла вибро јежом уз евентуално квашење до потребне збијености од 50 МРа.Обрачун по m² | м² | 859,83 |  |  |
| 8 | Израда насипа од материјала из локалног позајмишта која подразумева, ископ, машински утовар транспорт на траси материјала и уградња у насип. Насип сабијати у слојевима од по 30 цм, до потребне збијености од Мс= 40 kN / cm². Обрачун по м3 уграђеног материјала | м³ | 169,67 |  |  |
| 9 | Машински ископ земље 3 и 4 категорије у широком откопу са машинским утоваром и превозом на депонију. Утовар и превоз урачунати у самониклом стању. Обрачун по м³. | м³ | 146,69 |  |  |
| УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |
| 10 | Набавка и уграђивање дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине д=10цм према техничком опису. Цена обухвата машинско разастирање планирање и ваљање материјала уз потребно квашење. Тражи се збијености од Мс= 70 kN / cm². Обрачун по м³ | м³ | 146,70 |  |  |
| 11 | Справљање и машинско уграђивање асфалтног слоја за израду коловозне конструкције од БНХС 16 д=7цм. Цена обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Обрачун по м² за слој дебљине 7цм. | м² | 1.279,94 |  |  |
| 12 | Набавка и уграђивање тампона од шљунка просечне дебљине д=15цм према техничком опису .Цена обухвата машинско разастирање, планирање и ваљање материјала уз потребно квашење до потребне збијености од 60 КН/см². Обрачун по м³ | м³ | 248,83 |  |  |
|  | УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |
| ОБЈЕКТИ |
| 13 | Израда цевастих армирано бетонских пропуста Ø1200 са израдом улазне и излазне главе у већ припремљени ров. Цена обухвата набавку и постављење армирано бетонских цеви Ø1200 дужине 7.0м на слоју бетона МБ 20 дебљине d=10 cm набавку и постављање оплате за израду улазно излазних глава бетоном у количини од 7.12м³ марке МБ25 и мрежастом арматуром Q 188 у количини од 102.57кг. Обрачун по ком. | ком | 1,00 |  |  |
| 14 | Израда прикључних путева, у цену урачунати израду нове конструкције коловоза са, уређењем постељице планума доњег строја, што обухвата грубо и фино планирање грејдером, сабијање ваљком и квашењем материјала 3 и 4 категорије до потребне збијености од Мс= 50 kN /cm², набавка и разастирање природног шљунка просечне дебљине д=15цм сабијање ваљком и квашењем материјала до потребне збијености од Мс= 60 kN / cm², набавка и разастирање дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине д=10цм до потребне збијености од Мс= 70 kN / cm² и асфалтирање асфалтом БНХС 16 д=7цм. Обрачун по м². | м² | 23,70 |  |  |
| УКУПНО ОБЈЕКТИ |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |
| УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |
| УКУПНО ОБЈЕКТИ |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |

| Реконструкција улице Др Хаџића која је уједно и Општински пут ОП-10-правац Дубрава до скретања према према локацији "Ново Гробље "Горња Микуљана на К.П. 602/3, 526, 481 и 482 К.О. Куршумлија |
| --- |
| Ред. бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Износ без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5x4) |
| ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |
| 1 | Обележавање трасе пре почетка радова и одржавање током изградње. Обрачун по м | м | 408,00 |  |  |
| 2 | Ручно крчење шибља дебљине до 10 цм ,са утоваром и превозом до 1 км.Обрачун по м² | м² | 680,00 |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |
| ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |
| 3 | Уређење постељице планума доњег строја.Цена обухвата грубо и фино планирање грејдером, сабијање ваљком и квашењем материјал 3 и 4 категорије до потребне збијености од Мс= 30 kN/cm². Обрачун по м2 | м² | 2.051,94 |  |  |
| 4 | Израда банкина од дробљеног каменог агрегата 0-31.5 мм., дебљине7 цм, са набавком материјала, транспортом и уградњом. Обрачун по м² | м² | 423,10 |  |  |
| 5 | Обрада подтла, цена обухвата сабијање подтла вибро јежом уз евентуално квашење до потребне збијености од 30 МРа.Обрачун по m² | м² | 489,70 |  |  |
| 6 | Израда насипа од материјала из локалног позајмишта која подразумева, ископ, машински утовар транспорт на траси материјала и уградња у насип. Насип сабијати у слојевима од по 30 цм, до потребне збијености од Мс= 40 kN/cm². Обрачун по м3 уграђеног материјала | м³ | 177,35 |  |  |
| 7 | Машински ископ земље 3 и 4 категорије у широком откопу са машинским утоваром и превозом на депонију. Утовар и превоз урачунати у самониклом стању. Обрачун по м³. | м³ | 344,50 |  |  |
| УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |
| 10 | Набавка и уграђивање дробљеног каменог агрегата 0-31 мм дебљине д=10цм према техничком опису. Цена обухвата машинско разастирање планирање и ваљање материјала уз потребно квашење. Тражи се збијености од Мс= 70 kN / cm². Обрачун по м³ | м³ | 180,68 |  |  |
| 11 | Справљање и машинско уграђивање асфалтног слоја за израду коловозне конструкције од БНХС 16 д=7цм. Цена обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Обрачун по м² за слој дебљине 7цм. | м² | 1.655,97 |  |  |
| 12 | Набавка и уграђивање тампона од шљунка просечне дебљине д=15-25 цм према техничком опису .Цена обухвата машинско разастирање, планирање и ваљање материјала уз потребно квашење до потребне збијености од 60 КН/см². Обрачун по м³ | м³ | 298,49 |  |  |
| УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |
| ОБЈЕКТИ |
| 13 | Набавка,постављање монтажних ливених једнослојних сивих бетонских ивичњака са фуговањем спојница за оивићење коловоза ради изградње риголе18/24 на слоју бетона МБ 20 дебљине д=10цм. Обрачун по м | м | 321,00 |  |  |
| 14 | Справљање и машинско уграђивање асфалта за израду ригола од БНХС 16 д=7цм.на слоју од дробљеног каменог агрегата д=10цм и слоју природног шљунка дебљине 15цм, ширине 60 цм. Цена обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Обрачун по м² све комплет. | м² | 198,60 |  |  |
| 15 | Израда армирано бетонске плоче од МБ 30 и армирана арматуром Q424 за улазак у дворишта и прелаза преко риголе дебљина плоче д=10цм у. У цену урачунати и ископ земље за темеље од 0.13м3/м са утоваром и одвозом на депонију, армирано бетонска плоча од 0.6м2/м, араматура Q424, 2.75кг/м, израду темеља од бетона МБ 25 од 0.16м3/м,арматура RA 400/500-1од 7.42кг/м и израда тампонског слоја д=10цм од 0.05м3/м. Све комплетно обрачунато по м. | м | 18,00 |  |  |
| 16 | Израда прикључних путева и уласка у дворишта, у цену урачунати израду нове конструкције коловоза са, уређењем постељице планума доњег строја, што обухвата грубо и фино планирање грејдером, сабијање ваљком и квашењем материјала 3 и 4 категорије до потребне збијености од Мс= 50 kN /cm², набавка и разастирање природног шљунка просечне дебљине д=15цм сабијање ваљком и квашењем материјала до потребне збијености од Мс= 60 kN / cm², набавка и разастирање дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине д=10цм до потребне збијености од Мс= 70 kN / cm² и асфалтирање асфалтом БНХС 16 д=7цм. Обрачун по м². | м² | 251,20 |  |  |
| 17 | Израда пројекта изведеног стања за уговорене радове.Обрачун по м1. | м1 | 408,00 |  |  |
| УКУПНО ОБЈЕКТИ |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
|  | УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |
|  | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
|  | УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |
|  | УКУПНО ОБЈЕКТИ |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |

| 5. Реконструкција некатегорисаног пута: Бело Поље ( ОП I – 6) – Бело Поље засеок Старо село на К.П. 322/20, 322/15, 333/16, 322/2, 322/17, 322/18, 1021, 276, 275, 260, 379, 259, 380, 236, 255, и 243 К.О. Бело Поље |
| --- |
| Ред. бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Износ без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5x4) |
| ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |
| 1 | Обележавање трасе пре почетка радова и одржавање током изградње. Обрачун по м | м | 1.050,00 |  |  |
| 2 | Ручно крчење шибља дебљине до д=10 цм, са утоваром и превозом до 1 км.Обрачун по м² | м² | 860,00 |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |
| ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |
| 3 | Уређење постељице планума доњег строја.Цена обухвата грубо и фино планирање грејдером, сабијање ваљком и квашењем материјал 3 и 4 категорије до потребне збијености од Мс= 30 kN/cm². Обрачун по м2 | м² | 4.222,21 |  |  |
| 4 | Израда банкина од дробљеног каменог агрегата 0-31.5 мм., дебљине7 цм, са набавком материјала, транспортом и уградњом. Обрачун по м² | м² | 744,73 |  |  |
| 5 | Машински ископ земље III и IV, за израду бетонских пропуста Ø 400, са утоваром, транспортом земље у самониклом стању. Обрачун по м³. | м³ | 5,10 |  |  |
| 6 | Машински ископ профилисаном кашиком земље III и IV, за израду земљаних јаркова са утоваром, транспортом на депонију. Земљани јарак димензије50/30*50. Oбрачун по м³. | м³ | 62,15 |  |  |
| 7 | Обрада подтла, цена обухвата сабијање подтла вибро јежом уз евентуално квашење до потребне збијености од 30 МРа.Обрачун по м² | м² | 784,39 |  |  |
| 8 | Израда насипа од материјала из локалног позајмишта која подразумева, ископ, машински утовар транспорт на траси материјала и уградња у насип. Насип сабијати у слојевима од по 30 цм, до потребне збијености од Мс= 40 kN / cm². Обрачун по м3 уграђеног материјала | м³ | 198,99 |  |  |
| 9 | Машински ископ земље 3 и 4 категорије у широком откопу са машинским утоваром и превозом на депонију. Утовар и превоз урачунати у самониклом стању. Обрачун по м³. | м³ | 551,04 |  |  |
| УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |
| 10 | Набавка и уграђивање дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине д=10цм према техничком опису. Цена обухвата машинско разастирање планирање и ваљање материјала уз потребно квашење. Тражи се збијености од Мс= 70 kN/ cm². Обрачун по м³ | м³ | 359,34 |  |  |
| 11 | Справљање и машинско уграђивање асфалтног слоја за израду коловозне конструкције од БНХС 16 д=7цм. Цена обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Обрачун по м² за слој дебљине 7цм. | м² | 3.134,99 |  |  |
| 12 | Набавка и уграђивање тампона од шљунка просечне дебљине д=15-25 цм, према техничком опису .Цена обухвата машинско разастирање, планирање и ваљање материјала уз потребно квашење до потребне збијености од 60 КН/см². Обрачун по м³ | м³ | 610,04 |  |  |
| УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |
| ОБЈЕКТИ |
| 13 | Набавка,постављање монтажних ливених једнослојних сивих бетонских ивичњака са фуговањем спојница за оивићење коловоза ради изградње риголе18/24 на слоју бетона МБ 20 дебљине д=10цм. Обрачун по м | м | 314,00 |  |  |
| 14 | Израда армирано бетонског пропуста на делу прилазног пута у већ припремљени ров. У цену урачунати набавка и уградња армирано бетонских прстенова Ø 400, за израду пропуста, као и израда улазних и излазних глава од бетона марке МБ 25(0,5 м³ по пропусту има 5 ком) и затрпавање рова природним шљунком од 0.2м³/м . Обрачун по м комплетно урађеног пропуста по датом детаљу-цртежу. | м | 20,00 |  |  |
| 15 | Израда армирано бетонске плоче од МБ 30 и армирана арматуром Q424 за улазак у дворишта и прелаза преко риголе дебљина плоче д=10цм у. У цену урачунати и ископ земље за темеље од 0.12м3/м са утоваром и одвозом на депонију, армирано бетонска плоча од 0.4м2/м, араматура Q424, 2.75кг/м, израду темеља од бетона МБ 25 од 0.15м3/м,арматура RA 400/500-1од 7.42кг/м и израда тампонског слоја д=10цм од 0.05м3/м. Све комплетно обрачунато по м. | м | 41,20 |  |  |
| 16 | Справљање и машинско уграђивање асфалта за израду ригола од БНХС 16 д=7цм.на слоју од дробљеног каменог агрегата д=10цм и слоју природног шљунка дебљине 15цм, ширине 40цм. Цена обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Обрачун по м² све комплет. | м² | 125,60 |  |  |
| 17 | Израда прикључних путева, у цену урачунати израду нове конструкције коловоза са, уређењем постељице планума доњег строја, што обухвата грубо и фино планирање грејдером, сабијање ваљком и квашењем материјала 3 и 4 категорије до потребне збијености од Мс= 50 kN /cm², набавка и разастирање природног шљунка просечне дебљине д=15цм сабијање ваљком и квашењем материјала до потребне збијености од Мс= 60 kN / cm², набавка и разастирање дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине д=10цм до потребне збијености од Мс= 70 kN / cm² и асфалтирање асфалтом БНХС 16 д=7цм. Обрачун по м². | м² | 196,30 |  |  |
| 18 | Израда пројекта изведеног стања за уговорене радове. Обрачун по м1. | м1 | 1.050,00 |  |  |
| УКУПНО ОБЈЕКТИ |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |
| УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |
| УКУПНО ОБЈЕКТИ |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |