Република Србија

ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА

Ул. Пролетерских бригада бб

Број: III-404/2-62/2019

Дана: 12.07.2019.године

Интернет страница наручиоца:

www.kursumlija.org

К у р ш у м л и ј а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА

Ул. Пролетерских бригада бб

18430 КУРШУМЛИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА  бр. 62/2019

Извођење радова на уређењу градског парка ''Топлички устанак'' у Куршумлији

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 15.08.2019. године до 11,00 сати |
| Јавно отварање понуда: | 15.08.2019. године у 11,30 сати |

Куршумлија

Јул, 2019. године

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), члана 1. Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 41/2019) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку (бр. III-404/2-62/2019 од  12.07.2019. године) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку радова у отвореном поступку (бр. III-404/2-62/2019 од 12.07.2019. године), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку у отвореном поступку,  набавка радова број 62/2019

Извођење радова на уређењу градског парка ''Топлички устанак'' у Куршумлији

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике(спецификација), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контрола и обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и др. | 4 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 21 |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 29 |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 30 |
| V-1 | Образац понуде | 31 |
| V-2 | Образац структуре цене | 35 |
| V-3 | Образац трошкова припреме понуде | 52 |
| V-4 | Образац изјаве о независној понуди | 53 |
| V-5 | Образац изјаве у вези члана 75. Став 2. ЗЈН - Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде | 54 |
| V-6 | Образац изјаве о достављању менице и меничног овлашћења за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року | 55 |
| V-7 | Списак изведених радова | 56 |
| V-8 | Листа кадровске опремљености | 57 |
| V-9 | Листа техничке опремљености | 58 |
| V-10 | Потврда о реализацији уговора | 59 |
| V-11 | Изјава о одговорним извођачима који ће решењем бити именовани за извођење радова | 60 |
| VI | Модел уговора | 61 |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 70 |

Укупан број страна конкурсне документације: 76.

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца: Општина Куршумлија

Адреса: улица Пролетерских бригада  бб,  Куршумлија 18430.

ПИБ:  100622853

Матични број: 07132727

Број рачуна: 840-109640-38

Телефон: 027/381-402

Интернет адреса наручиоца: www.kursumlija.org

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 62/2019 су радови – Извођење радова на уређењу градског парка ''Топлички устанак'' у Куршумлији.

4. Назив и ознака из општег речника набавке:

45112711 – Радови на пејзажном уређењу паркова.

5. Циљ Поступка:

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Резервисана јавна набавка:

Није у питању резервисана јавна набавка

7. Електорнска лицитација:

Не спроводи се електронска лицитација

8. Контакт:

Е-mail adresa: javnenabavke@kursumlija.org

телефон : 027-381-383, локал 113

Факс: 027-381-785

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА , НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КАВЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ТЕХНИЧКИ ОПИС

ЛОКАЦИЈА

У циљу уређења централног градског језгра израђено је Идејно архитектонско урбанистичко решење којим су дефинисане  4 фазе (подцелине), које поред Парка Топличког устанка (Фаза 1) обухвата и делове градских ободних улица око парка: Ул.Вука Караџића, Ул. Косовска, Ул. Палих бораца и Ул. 16 фебруара (Фазе 2, 3 и 4), а све оне ће бити међусобно усаглашене и део јединствене просторне целине.

Предмет јавне набавке су архитектонско-грађевински радови и радови на озелењавању простора и електро енергетски радови  ФАЗЕ 1 (П=5226м2) и ФАЗЕ 2 (П=653м2).

Површина обухвата је цела к.п.бр. 5068 КО Куршумлија – Парк Топличког устанка (ФАЗА 1) и додатно површина тротоара дуж улице Косовске - плато између градског парка и коловоза Улице Косовске на делу к.п.бр. 6018 КО Куршумлија (ФАЗА  2).

СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

На простору Парка Топличког устанка као заштићено добро доминира Споменик ослободиоцима Куршумлије, а налазе се и Споменик жртвама у НАТО бомбардовању и спомен биста Милутину Ускоковићу. Из поштовања према постојећем наслеђу задржава се постојећи положај ових споменика и партерним уређењем се наглашава простор око њих и дефинишу прилази, при чему се споменици уклапају у јединствен простор трга.

Од постојећег зеленила чувају се значајни примерци који су у добром стању а уклапају се у концепт и јасну дефиницију простора. Већина кедрова у југоисточном делу парка задржава се због своје старости и уклапа у решење поплочања и уређења. Новопланиране стазе идејним решењем су дефинисане тако да је већину постојећих стабала могуће сачувати унутар зелених површина.

Мањи монтажни објекти лоцирани на улазу у парк из улице Косовске и у унутрашњости парка померају се на другу локацију изван парка.

Постојећи Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде ужег центра града „Парк Топличког устанка“ – на кат. парцели бр. 5068 КО Куршумлија дефинише просторни распоред садржаја у оквиру самог парка и урбанистичке параметре које су овим решењем испоштовани и у већој мери задовољени.

РЕШЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

Пројектним решењем сагледан је Парк Топличког устанка и његово непосредно окружење како би се омогућила даља пројектна и фазна разрада простора са циљем формирања јединственог уређеног јавног простора у центру града. То ће се постићи осавремењавањем градског парка, затварањем дела Улице Вука Караџића и њеним претварањем у пешачку зону, као и измештањем постојеће бензинске станице и на том месту формирањем мултифункционалног градског трга. Реконструкцијом парка омогућиће се његово боље комуникацијско повезивање са ширим окружењем у смислу пешачких стаза, формирање амбијенталних склопова  и повећање атрактивности ради адекватнијег коришћења простора централног градског подручја. Од таквог простора се очекује да буде квалитетно, савремено и целовито обликован, да буде отворен и приступачан различитим друштевним скуповима без обзира на старосно доба (деца, млади, одрасли, старије особе) и да осигура просторни и временски континуитет садржаја и програма за различите кориснике током целе године.

Саобраћајно решење, приступ локацији и паркирање:

Приступ локацији је са четири градске ободне улице око парка и то: Ул. Вука Караџића, Ул. Косовска, Ул. палих бораца и Ул. 16 фебруара. ''Главни ула'' у парк је пешачки, са платоа / тротоара Улице Косовке на северозападу локације. Са југозападне стране дуж Улице Палих бораца чија ће се реконструкција вршити на основу Идејног пројекта реконструкције улице Палих бораца, планирано је управно паркирање. Идејним пројектом реконструкције Улице Палих бораца њен коловоз се проширује на 8м, а дуж југозападне стране парка организује паркинг простор. Паркинг место у оквиру паркинга на парцели Улице Палих бораца је дужине 4м и уградњом идејног пројекта улице у урбанистичко архитектонско решење паркинг простор улице се проширује на рачун парцеле парка за још 1м, тако да паркинг место буде стандардних димензија 2,5х5м.  При изради пројекта за извођење парка на парцели 5068, предмером и предрачуном је  обухваћен целокупан паркинг простор који се налази на парцелама 5070 (Ул. Палих бораца) и 5068 (парк). Број паркинг места остварен дуж Улице Палих бораца је 38.

Намена површина

- Парк Топличког устанка - кп.број 5068 КО Куршумлија , 5.226 м2

„Целина 1“ јесте централна зона парковске површине и програмски се категорише као простор за краћи одмор и релаксацију уз споменичке елементе (постављени по осовини парка), који чувајуидентитет простора и оживљавају сећање на догађаје из прошлости. Предвиђена је као део за миранодмор. Центрично решење стаза око Споменика ослободиоцима  Куршумлије наглашава његову монументалност. Остварен је непосредан прешачки прилаз и бисти Милутина Ускоковића. Од центра Споменика ослободиоца Куршумлије зракасто се шире пешачки правци ка ободним улицама и на тај начин простор парка се отвара и постаје приступачнији корисницима било да само пролазе кроз њега или се ту задржавају и окупљају.

„Целина 2“ заузима део источно од главног праволинијског пешачког правца (наставак Улице

Свете Ане) и овај део парка предвиђен је као део за активан одмор. У југоисточном делу парка предвиђена је локација амфитеатра чију ће основну функцију простора за одмор допуњавати повремене функције разноврсних сценских догађања и скупова. Иза амфитеатра ка Улици Палих бораца планиран је санитарни блок који је на нижој коти од коте терена парка. На североисточном делу парка предвиђено је постављање дечијег игралишта. У оквиру Целине 2 планирано је постављање фонтане и чесме.

Регулација стаза и платоа

Главни доминантни осовински правци имају чисту ширину 5,0м , мањи 2,8м и најуже стазе 2м, плус обострани баштенски ивичњаци ширине по 8цм. Плато испред амфитеатра у оквиру целине 2 је оквирних димензија 25х30м.

Нивелација

Приликом пројектовања јавних саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објекта и објеката за јавно коришћење примењене су одредбе Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015) и испоштован је принцип да ниво пешачких стаза, ивичњака и тротоара буде приближно исти и без денивелација у односу на улицу Вука Караџића (планиране пешачке улице) и улицу Свете Ане, када је реч о „Целини 1“. Целокупна површина „Целина 2“, ка улици 16. фебруара и Фази 4 благо је денивелисана. Терен је у благом паду од Улице Косовке на северозападу ка Улици 16.фебруара на југоистоку локације. Између парцеле парка и парцеле на којој се налази бензинска станица постоји денивелација у висини око 70цм и потпорни зид. Предвиђено је повезивање ова два простора. Висинска разлика се савлађује степеништем или краћим рампама. Потпорни зид се санира и реконструише и већим делом задржава на постојећем месту изузев у делу око санитарног блока и иза трибине амфитеатра, при чему се ниво терена иза амфитеатра и и око санитарног блока укопава и спушта на нижу коту. Детаљан план нивелације дат је у графичком делу.

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА – ПОПЛОЧАЊЕ И ОПРЕМА ПРОСТОРА

ПЕШАЧКЕ ПОВРШИНЕ

Избор поплочања резултат је више фактора: естетски квалитет простора, карактер(ексклузивност), цена , квалитет и трајност материјала. Као завршна обрада пешачких површина планирано је поплочавање бетонским бехатон плочама. Префабриковане бетонске елементе‐бехатон, дебљине д=6,0цм, постављати на слоју речног песка дебљине д=4,0цм на припремљеној подлози од дробљеног камена тампон (0/31мм) д=15,0цм и набијеној земљи.

Паркинг простор радити од префабрикованих бетонских елемената‐бехатон дебљине д=8,0цм постављати на слоју речног песка дебљине д=4,0цм на припремљеној подлози од дробљеног камена тампон (0/31мм) д=15,0цм, тампон слоју од (0/64мм) д=15,0цм и набијеној земљи.

Решењем се предлаже примена следећих типова поплочања:

-Поплочање ТИП 1

Праволинијске стазе и платои -плоче димензија 21х14х6 , 14х14х6 и 7х14х6

Обрада: Colorfow (опција –multi color)

Боја : Пешчар (опција Capućino)

-Поплочање ТИП 2

Лучне стазе и плато око споменика  и поједина праволинијска поља на платоу - плоче димензија 10х10х6 , 7,5х10х6 и 6,5/8,5х10х6

Обрада: Colorfow

Боја: Diorit I Peščar (опција мулти color Capućino)

-Поплочање ТИП 3:

Правци и и стазе и површине на платоима су оивичени и наглашени траком ширине 40cм од бехатон плоча у светлијој боји. Трака се ради од плоча 4 реда плоча димензија 10x10 cм. Ове траке наглашавају геометрију стаза, централно решење око споменика, разграничавају просторе по намени.

Улазна поља са паркинга из Улице Палих бораца у парк плоче димензија 10x10x6.

Обрада: Classic,  Боја : Бела

-Поплочање Тип 4:

Поплочање паркинг простора планира се од Растер елемнта – Eko Deck плоче димензија 20x20 x8cм

у сивој боји са белим ознакама паркинг места.

Обрада: Classic,  Боја : Сива ( Бела за траке паркинг места)

Пешачке стазе у парку одвајају се од зелених површина баштенским ивичњацима димензија 8x20x100.

Улични ивичњак димeнзија 20x24x80cм планира се између пешачке стазе парка и паркинг простора у улици Палих бораца.

- Инфо табла

Предвиђена је израда и постављање слободностојећег, светлећег (просветљеног) рекламног паноа – инфотабле са мапом града (план улица) и туристичком презентацијом општине. Инфо панел се поставља на јавну пешачку површину, тротоар, на место атрактивно, сагледиво и приступачно пешацима, али тако да неомета комуникацију и визуре на околне садржаје. Предлог је да позиција инфо табле буде на улазу у парк на углу улица Косовке и Вука Караџића орјентисана ка кафани ''Европа''. Слободностојећи, светлећи рекламни пано – инфо табла поставља се са циљем пружања неопходних информација грађанима и туристима о месту на коме се налазе, плану улица и градским садржајима. Обавеза инвеститора је достављање припреме за штампу – плаката са приказом плана града и фотографија туристичких садржаја.

Димензије паноа –осветљеног простора застакљене витрине за излагање су око 2,5м ширине и 1,75м висине са припадајућим рамом/правоугаоним оквиром ширине по 6цм са сваке стране.Укупна висина паноа са носећим постаментом висне 40цм износи око 2,3м.

Карактеристике инфо панела су:

- Челична конструкција и везне плоче

- Маске од алуминијума и алибонда

- Опал плекси са двостраном штампом

- ЛЕД расвета са напајањима 12В

- Панплекс стакло 4+4мм

Монтажа са израдом темеља и анкер плоча је обавеза извођача.

- Клупе и зидићи за седење

Планира се постављање два типа клупа за седење у склопу парковског простора:

-Класичне парковске клупе са металном конструкцијом, дрвеном облогом и наслоном. У позицију улази набавка, израда темеља и анкерисање.

-Клупе на бетонским зидићима – Израдом бетонских зидића нагласиће се центрично решење око споменика и дефинисаће се геометрија стаза и простора. Зидић клупе дају тродимензионалност пешачкој површини, штите зелену површину и наглашавају геометрију стаза. Делове зидића обложити попречним дрвеним гредицама (даскама) за седење.

Постојеће клупе у парку са бетонским постаментима и без наслона демонтирати и складиштити до поновног постављања испод перголе дуж улице Косовске.

- Ђубријере - канте за отпатке

Идејним решењем предвиђа се и постављање канти за отпатке са ливеним улошком. Канте се постављају у зеленој површини на местима дефинисаним у графичком прилогу.

-Стубићи за спречавање улаза моторних возила на зелену и пешачку површину

Као заштита пешачких и зелених површина од уласка моторних возила планира се постављање металних стубића на граници пешачке и колске површине. Између паркинг простора и пешачке површине. Уз набавку, превоз и уградњу заштитних металних стубића обавеза извођача је и изградња одговарајућих темеља за стубиће и сви пратећи радови неопходни за ову позицију.

- Чесма

Предвиђено је постављање чесме на платоу између дечијег игралишта и амфитеатра. Чесма је савременог дизајна а у складу са осталим парковким мобилијаром. Или по избору инвеститора са логом удружења ''Кола српских сестара'' од ливеног мермера армираног фибергласом мрежом у боји и текстури у складу са амбијентом.

- Фонтана

Планира се изградња фонтане која ће својим димензијама и организацијом уклопити у функционалну организацију самог платоа и пешачких токова. Архитектонско решење фонтане и њена материјализација биће у складу са шемом поплочања и организацијом садржаја, како би заједно цео плато чинио јединствену репрезентативну целину. Простор намењен за фонтану је трпезастог облика димензија приближно 10,8мх3,5м, површине у основи око 40м2. Корито фонтане је димензија 2,6 х 10,40, са ободним зидовима ширине 20цм. Млазнице фонтане су распоређене тако да су дуж подужне осе смештене оне које производе ефекат водене пене висине од 1-1,2м , а око њих су смештене млазнице тзв. ,,комета,, које производе танке водоскоке од 0,6 до 0,8м висине. Дуж једне стране корита налази се троугаони плато на коме је планирано опционо постављањенеке  урбане скулптуре или експоната док се испод налази простор укопане скривене машинске кућице. Корито фонтане планирано је од водонепропусног армираног бетона, дебљина плоче корита је 20цм и она лежи на припремљеној подлози од шљунка, мршавог бетона и хидроизолације. Зидови корита су укупне ширине 30цм и то 20цм +10цм зуб за ослањање покривних камених плоча.  Дно корита је упаду 1%  ка машинској кућици. Машинска кућица планира се у делу платоа испод фонтане или укопана у непосредној зеленој површини што ће се јасно дефинисати извођачким пројектом фонтане.

Овом јавном набавком предвиђени су само радови на опремању будућег објекта фонтане следећим инсталацијама:

-Инсталација за довод воде, потребна цев пречника 1col.

-Довод струје 230/400V,  снага 10КW.

- Прикључак на кишну или фекалну канализацију.

Разрада фонтане захтева посебан извођачки пројекат. Видна облога фонтане је од гранитних плоча. Пројектом је предвиђен простор за формирање фонтане у склопу и предложен њен изглед и облик. Даља разрада, визуелни идентитет, функција и реализација фонтане биће предмет посебног извођачког пројекта и посебне јавне набавке.

- Амфитеатар

Амфитеатар се налази у југоисточном делу парка. Форма трибина амфитеатра је благи лук дужине око 14,90м а ширине 3,6м, који прати партерно уређење простора. Висина последњег степеника бетонске трибине амфитеатра је на коти + 1.20м од коте терена. Трибина амфитеатра се састоји од 3 степеника висине 40цм а ширине 1,20м што омогућава комотно седење и пролаз корисника (публике). Амфитеатар ће имати и заштитну ограду по ободу највишег степеника.

- Дечије игралиште

Дечије игралиште заузима површину од око 163м2 и планира се са завршном обрадом од гумених плоча на бетонској подлози или подлози од асфалта. Дечије игралиште потребно је израдити у свему према Правилнику о безбедности дечијих игралишта (Сл.Гл. РС број 63/2018) који прописује и израду ограде дечијег игралишта минималне висине 1м, без избочених и оштрих елемената и таквог облика да не може да дође до заглављивања било ког дела тела – уколико је игралиште у близини саобраћајнице, као и израду и постављање информативне табле, јасно видљиве, димензија најмање 1,5х1,5м,  у ведрим и јарким бојама са информацијама прописаним правилником.

-Гумене плоче - димензија 50х50х4см од мешавине рециклиране гуме и полиуретанског везива, израђене пресовањем у калупу, са обореним ивицама. Доњи слој од црног гранулата а горњи завршни слој од гранулата у боји, гушће пресован. Гаранција на гумене плоче мора бити најмање 12 календарских месеци. Плоче се постављају на бетонску подлогу, фиксирају се двокомпонентним полипропиленским лепком.

-Комбиновани реквизит са две пењалице и два тобогана и местима за провлачење –мултифункционални комлекс -На гуменим плочама предвиђено је постављање овог реквизита који треба бити израђен од комбинованих материјала. Мора да садржати најмање два тобогана, две пењалице и неко провлачење у оквиру реквизита – велику пластичну цев. Комплекс се састоји из две куле, са по једним тобоганом и пењалицом. Висина веће куле износи 370цм, а мање 270цм. Висина више платформе је 175, а нижа је на висини 120цм.

Дрвене подконструкције димензија минимум 12х10см треба да буду од врсте дрвета које се користи у грађевинарству (бели бор ) чија обрада треба да буде таква да су све површине дрвених греда потпуно глатке, са заобљеним ивицама. Ради дуготрајности, завршну обраду треба извршити импрегнационим средством, а након тога квалитетним еколошкиим лаком у три премаза.

Раван пењалице треба да буде од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосфералије („водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 20мм, пресвучена специјалном противклизном фолијом, са заобљеним, глатким ивицама које су заштићене импрегнационим средством и квалитетним завршним лаком, коју носе две дрвене греде димензија 12х10цм. Раван косе пењалице треба да поседује посебно пројектоване отворе за прихват руку и ногу корисника те да омогуће моторичку вежбу и безбедно пењање. Рукохвати пењалица треба да буду израђени од дебелозидних челичних цеви пречника не мањег од 32мм и висине не мање од 40цм гледано од газеће површине пењалице па до највише тачке рукохвата. Веза рукохвата и пењалица треба да буде остварена помоћу нерђајућих вијака пречника не мањег од 6мм.

Пењалица мердевине треба да буде израђена од дрвених греда димензија 12х10см, као подконструкције и попречних летвица димензија 5х5см чије су све ивице заобљене и све површине глатке. Ради дуготрајности завршну обраду треба извршити импрегнационим средством а након тога квалитетним еколошким лаком у три премаза.

Подконструкција тобогана треба да буде израђена од дебелозидног кутијастог челичног профила димензија не мањих од 40х40мм савијена тако да у положају за коришћење омогућава раван зауставни део не краћи од 25см.

Клизна раван треба да буде израђена из једног комада и то од нерђајућег челичног лима дебљине не мање од 1,5мм са ивицама које нису оштре и не представљају потенцијалну опасност за кориснике.

Рукохват / баријера тобогана треба да буде израђен од нерђајућег челика пречника 40мм углављени у посебне пластичне прихватнике.

Сви челични делови осим оних нерђајућих требају се урадити са извршеном заштитом од корозије изавршном обрадом наношењем боје електростатичким путем након чега се додатно лакира и пече упосебној пећи.

Дрвени панели који учвршћују дрвену подконструкцију треба да буду од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосфералије („водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 18 мм. Обрада ових панела треба да буде таква да су све ивице заобљене и глатке. Заштитна обрада се треба извршити са квалитетним импрегнационим средством у два слоја а након тога са заштитном испуњујућом подлогом у једном дебљем слоју. Завршна обрада треба се извршити квалитетном бојом за спољне услове која је отпорна на атмосферске услове и лака механичка дејства (боје за ауто индустрију), а која ће у естетском смислу дати реквизиту квалитетан изглед.

Под, т.ј. платформа, треба да буде од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосфералије (''водоотпорни шпер'' ) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 20мм, пресвученог специјалном противклизном фолијом, са заобљеним, глатким ивицама које су заштићене импрегнационим средством и квалитетним завршним лаком.

Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају потенцијални извор повреда морају бити скривени под заобљене пластичне капице.

Део за провлачење треба да буде у виду пластичне цеви унутрашњег пречника не мањег од 500мми дебљине зида не мање од 10 мм.

Гаранција на реквизит мора бити најмање 24 календарска месеца. У оквиру ове позиције предвидети и

изградњу одговарајућих темеља за уградњу справа.

Поред Комбинованог реквизита на простору дечијег игралишта планира се постављање и додатних справа за игру деце – комлет – 2 љуљашке и клацкалица са 4 седишта, клупа и канти за отпатке.

- Санитарни блок

Иза амфитеатра позициониран је санитарни блок, на коти која је око 70цм нижа од терена парка. Приступ санитарном блоку омогућен је са једне стране из парка и Улице палих бораца а са друге стране са платоа који ће се фомирати измештањем бензинке станице (Фаза 4). Санитарни блок је висине око 3м, а у основи димензија 5х7м. Објекат санитарног треба снабдети потребном инфраструктуром и организован тако да је у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015).

Потребна снага око 5КW.

- Интернет дрво

На простору платоа парка, северно од чесме предвиђа се постављање интренет дрвета. У интернет дрво је потребно да буде уграђен интернет предајник који покрива круг пречника 50 метара, као и USB портови који омогућавају пуњење мобилних телефона.

ЗЕЛЕНИЛО

Зелене површине су јасно опредељене пројектом. Предвиђена је комбинација високих лишћара, четинара, разног украсног жбуња и цветница у циљу побољшања амбијента предвиђеног за одмор и шетњу.

Геометрија и путања планираних стаза је уклопљена тако да се већина постојећих стабала налази у оквиру затрављене зелене површине. Дотрајала и оштећена стабла се уклањају. Садња нових високих стабала, четинара и лишћара,  је усмерена ка спољним границама парка како би се смањила емисија штетних утицаја буке и издувних гасова са саобраћајница. Ради се о декоративним врстама лишћара које приликом садње морају бити »школоване« саднице са добро развијеном крошњом формираном на висини од 2м, и прсним пречником не мањим од 8см. Четинарске саднице су минималне висине 1,7м.

Дуж границе парка ка улицама Палих бораца, у склопу зелене површине, планирана је садња нове живе ограде као баријера ка паркинг простору.

Централни део парка, у делу око споменика, решен је партерно. Комбинују се перене и сезонско цвеће око самих споменика, док се дуж стаза и места за седење комбинују ниски украсни четинари и ружичњаци.

Све слободне површине су под сејаним травњацима. Потребно је користити адекватну травну смешу, која подноси хабање и интезивно кошење. Смеша може бити  Lolium perenne 40%, Poa pratensis  40%, Festuca rubra 10%, Festuca rubra communate 10% или слична.

СИСТЕМ ЗА ЗАЛИВАЊЕ

За зелене површине се предвиђа опремање системом за заливање. Систем за заливање је комбинација поп-уп система прскача (за травњак) и кап по кап за живу ограду, ружичњаке. Систем је на мануалну активацију са појединачном славином за сваку зелену површину. Инсталација водова за заливни систем претходи пословима на изградњи стаза и платоа.

Прикључење система за заливање извршити у свему према ситуационом плану пројекта хидротехничких инсталација.

ЕЛЕКТРО ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Извођач радова мора се стриктно придржавати техничке документације и важећих техничких прописа. Пре него што приступи извођењу радова дужан је да детаљно проучи документацију и да се упозна са теренским условима. У случају да врши неке измене или одступања од пројекта, Извођач је обавезан да о томе писмено обавести надзорну службу и од Пројектанта тражи писмену сагласност. Након завршетка радова Извођач је дужан да у пројекат унесе све измене настале током градње на начин који ће усагласити са Надзорним органом.

При раду примењивати све прописима предвиђене заштитне мере.

Сав материјал и опрема, која се упућује на градилиште мора да одговара важећим прописима, стандардима и квалитету захтеваном у техничкој документацији. Обавезна је достава атеста за сву опрему која се уграђује.

При извођењу електромонтажних радова и пробног пуштања инсталације у погон предузети потребне мере безбедности, тј. обезбедити уземљење стубова по систему датом у пројекту инсталације осветљења.

Пре пуштања инсталације у погон проверити да нису у међувремену подигнути неки нови објекти који захтевају посебна обезбеђења (растојања каблова или проводника, угрожавање темеља или стубова итд.) и предузети одговарајуће мере ради осигурања и усклађивања односа у складу са прописима.

СТУБОВИ И ТЕМЕЉИ

Може се уграђивати само материјал који је предвиђен пројектом стуба и темеља. За стубове је потребно приложити атест издат од стране квалификоване и независне испитне лабораторије. Уколико не постоји атест испоручиоца обавезно је испитивање прототипа стуба тог произвођача.

Темељи стубова

За инсталацију осветљења израђује се темељ који омогућује монтажу стуба преко анкер завртњева постављених у угловима “анкер корпе” убетониране у темељ стуба. Темељи се изводе према пројекту који је део техничке документације пројекта стуба за услове земљишта и климатске услове који одговарају локацији на којој се изводе радови.

Горњи део темеља мора се обрадити тако да вода не може да се задржава око темељне плоче стуба. Све видне површине темеља морају се обрадити тако да се онемогући задржавање воде.

Ради увлачења каблова у стуб у темељ се на већини стубова постављају две PVC цеви Ø70mm, а њихов положај одређује траса каблова. Ивице отвора цеви на оба краја морају се фино обрадити (обарање ивица или постављање уводница).

По завршетку бетонирања и попуњавања рупа око темеља, сав преостали материјал уклонити или испланирати око стуба.

Обратити пажњу да се приликом извођења радова причини што мање штете околним површинама (травњаци, тротоари).

Стубови

За инсталацију јавног осветљења примењују се округли конусни стубови. Транспорт и подизање стубова треба вршити тако да не дође до оштећења ни механичког напрезања стуба за које није димензионисан.

Стубови се производе према техничкој документацији урађеној према техничким захтевима Инвеститора и климатским условима који одговарају подручју на коме се изводе радови.

Припрема површине стуба и заштита, споља и изнутра мора се извести према домаћим стандардима и стандардима ISO 1461 и ISO 14713. Произвођач мора гарантовати трајност заштите од најмање 10 година за категорију корозивности C4 према ISO 12944.

Врх стуба мора да је прилагођен начину учвршћења светиљке. Уколико се на врху стуба поставља лира, или неки други носач, мора се на ефикасан начин спречити њихово окретање из положаја који треба да имају.

Стубове треба поставити тако да му отвори са поклопцем (ослабљени део стуба) буде на супротној страни од места где се одвија саобраћај.

КАБЛОВСКИ ВОДОВИ

Начин полагања

Ако је траса вода одређена ван саобраћајница, осталих бетонских и асфалтних површина и других објеката каблови се полажу слободно у рову. На прелазима испод саобраћајница, испод осталих асфалтних/бетонских површина и других објеката каблови се полажу кроз кабловску канализацију.

Затрпавање каблова

Одмах по извршеном снимању положаја кабла и кабловских спојница приступа се завршним радовима, како би се површине довеле у првобитно стање и улични простор што пре оспособио за јавни саобраћај.

Обележавање кабловског вода

Каблови у рову обележавају се обујмицама од оловног лима дебљине 2 mm на којима је утиснут тип, пресек, напон кабла, година полагања и број кабловског протокола.

Обујмице се постављају на сваких 5 m растојања.

Обујмице као у претходном ставу постављају се и:

-на улазу и излазу из кабловске канализације,

-на улазу и излазу из кабловског окна, на местима укрштања са другим подземним инсталацијама,

-на улазу кабла у кабловску спојницу с тим што се ставља година монтаже спојнице, и

-на свим местима где извођач и надзорни орган усагласе да је то корисно.

Код кабловских завршница постављају се кабловске таблице са назнаком типа кабла, пресека, напона и имена објекта у коме се налази други крај кабла.

На површини земље постављају се два типа ознака:

-ознаке траса и спојница каблова на нерегулисаном терену, и

-ознаке које се постављају на регулисаном терену.

На регулисаном терену се постављају месингане плочице које се најпре убетонирају у бетонске погачице. Затим се убетонирају тако да месингана плочица буде равна са горњом површином тротоара. Ако се у рову налази више каблова поставиће се онолико ознака колико има напонских нивоа (35kV, 10kV, 1kV и улично осветљење).

Ознаке на нерегулисаном терену се постављају на правцу на сваких 20-30 m растојања и свака промена правца, а на регулисаном терену се постављају на растојању од 100 m направцу и свака промена правца.

Све кабловске ознаке се постављају:

-у оси трасе кабла,

-изнад спојнице,

-изнад тачке укрштања, и

-изнад крајева кабловске канализације.

Ознаке не постављати на крају канализације која улази у кабловско окно.

Атестирање каблова по завршеном полагању

Да би се кабл напонски испитао и издао атест, траса кабла мора да буде снимљена од стране надлежне Електродистрибуције или/и Геодетске управе, спојнице и завршницезавршене и окончани сви радови на затрпавању рова. Напонско испитивање је обавезно. Кабловски вод треба подвргнути наизменичном или једносмерном високонапонском испитивању. Величина напона износи 70% од вредности које предвиђа СРПС Н.ЦО.039. Препоручује се високонапонско испитивање једносмерним високим напоном.

Мерење отпора изолованости треба мерити инструментом чији је напон најмање 2kV. Отпор изолованости мерити између свих проводника међусобно као и између сваког проводника и омотача.

Потребни атести:

-атест о фабричком испитивању кабла,

-атест о напонском испитивању кабла, и

-атести о осталим извршеним испитивањима.

Документација кабловског вода

Документација кабловског вода као трајни докуменат треба да послужи као елемент за одређивање места квара на каблу, за одређивање положаја кабла при реконструкцији електричне мреже и реконструкцијама улица, за тумачење кварова итд. Документација треба да садржи следеће:

1. Ревидован и одобрен пројекат.

2. Фабрички атест о каблу (за сваки добош посебно).

3. Трасу снимљеног кабловског вода после полагања.

4. Временске податке за време полагања (за сваку деоницу)

-датум полагања,

-температура ваздуха, и

-време (сунчано, кишовито, облачно без падавина и сл.).

5. Уверење о полагању каблова при температури ваздуха нижој од +3C (ово уверење треба да садржи опис начина загревања кабла, његово трајање, температуру грејног ваздуха, односно електричних вредности ако се загревање врши електричном струјом).

6. Атесте о напонском испитивању положеног и монтираног кабловског вода.

7. Атести о осталим мерењима и то за свако мерење посебно.

8. Дозволу за употребу.

СВЕТИЉКЕ

Типови светиљки су одређени према критеријумима за јавно осветљење, светлотехничком прорачуну и техничким условима. Светиљке морају бити отпорне према свим атмосферским утицајима и конструисане тако да обезбеде нормалан рад светлосног извора и пратеће опреме и при температурама од -20 C до +50 C.

Кућиште светиљке израђено је од алуминијума ливеног под притиском, степена заштите оптичког блока мин IP65.

Светиљка мора имати предспојне уређаје који одговарају захтевима за начин командовања радом инсталације осветљења.

Величина употребљеног предспојног уређаја одговара снази сијалице, према шеми веза светиљке.

Свака светиљка се осигурава осигурачем називне струје према снази сијалице. Осигурач се смешта на аралдитној плочи која се налази у отвору стуба. Веза светиљке од осигурача се изводи каблом тип PP(-Y) или PP00(-Y) кроз унутрашњост стуба. Број жила кабла зависи од начина командовања инсталацијом осветљења и система заштите од електричног удара.

Ако се светиљка монтира на фасади објекта или на решеткастој металној конструкцији, онда се напојни кабл уводи у кабловски прикључни ормарић у који се смешта и аралдитна прикључна плоча. Кабл се у ормарић уводи по систему улаз-излаз. Веза до светиљке остварује се каблом PP00 положеним кроз инсталациону цев или директно по конструкцији. На ормарићу се предвиђа потребан број отвора, са одговарајућим уводницама, за увод каблова.

Прикључне плоче на које се врши прикључивање светиљки треба да омогуће:

- прикључење четворожилних каблова,

- прикључење напојних каблова у стуб без „укрштања“ проводника.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Сав материјал и опрема који се уграђују мора да одговара данас важећим SRPS или IEC прописима.

Опрема пре уградње мора да се испита према важећим прописима.

Сви остали монтажни радови морају да се изведу у складу са данас важећим SRPS прописима.

У току градње Инвеститор и Извођач дужни су да обезбеде нормалан саобраћај постављањем за то одређених ознака и обезбеде ископе на местима где исти могу да проузрокују незгоде за пешаке.

По завршетку свих радова Извођач и надзорни орган Инвеститора дужни су да саставе тачан план мреже и да га предају, преко Инвеститора, органу који ће да експлоатише ову мрежу.

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Општи подаци

Увод

Главним пројекатом јавног осветљења градског парка општина Куршумлија постављена је нова концепција јавног осветљења предметног парка.

Постојеће стање

Као постојеће стање установљено је да је ЈО парка и улице поред које је парк, постоји делимично изведено осветљење на мрежним бетонским стубовима са друге стране улице застарелим и неефикасним светиљкама ŽSS 125W , са живиним извором 125W без огледалног одсијача. У оквиру графичког прилога није приказано постојеће стање, као занемарљиво. Ово осветљење као слабо функционално се у потпуности мења.

Решење инсталације јавног осветљења

Архитектонско решење је ново – па је за истo било потребно урадити адекватно јавно осветљење. Предвиђени су стубови висине 4м без лире чиме ће се додатно осветлити исаобраћајница чије осветљење, иако није примарно у овом пројекту, је као постојеће јако неефикасно.

Ситуациони план јавног осветљења приказан је на цртежу бр 1 у делу Графички прилози, где су уједно и обележени стубови бројем извода из ГРО и редним бројем. Техничко решење подразумева напајање комплене инсталације из ГРО која се напаја из МРО - ПОММ2, а ПОММ2 из СРО-6 који је потребно заменити према условима ОДС-а. Ова замена није део овог пројекта, већ ће се извести у срадњи са ОДС-ом јер је наведени орман ОДС-ово власништво, а у Условима ОДС-а није специфицирана опрема и садржина наведеног  СРО-6 ормана. На бетонски темељ се монтира ПОММ2 који садржи само мерне уређаје – бројила или метере према Решењу о одобрењу за прикључење надлежног ОДС-а -електродистрибуције. Једно бројило је за систем јавног осветљења, а друго „Остала потрошња“ служи за напајање фонтане, интернет дрвета и мокрог чвора у парку – тоалета. На суседни темељ се монтира разводни орман ГРО јавног осветљења ГРО са управљачким уређајем – фото релеом и сондом, и расклопном техником – контактором и припадајућим осигурачима за јавно осветљење (део 1) и развод за потрошаче са сталним напоном – фонтану, интернет дрво и тоалет.

Осветљење се предвиђа са четири извода – струјна круга из ормана ЈО приближно исте дужине због повољног положаја ГРО у односу на трасе.

Избор светлотехничке класе – осветљај, извршен је у складу са наведеним препорукама и архитектонским решењем.

Светиљке и светлосни извори

Према претходно наведеним критеријумима и усвојеним класама, извршени су фотометријски прорачуни. Преглед усвојених (постојећих) светиљки, произвођача “PHILIPS“, дат је у табели 4.4.

Ознаке светиљки из прве колоне табеле 4.4 одговарају ознакама датим у графичком делу пројекта.

Светиљке типа 1 BCP463 се везују из пролазних кутија ИП66 својим прикључним каблом јер нису предвиђене као пролазне – за увод 2 кабла.

Табела 4.4 – Преглед стубова, врста темеља и светиљки произвођача „Minel-Schreder“

на предметној саобраћајници

Стубови за јавно осветљење

Предвиђени су челични цевасти конусни стубови типа „СО-4“ висине 4м, без лире. На стуб се поставља ЛЕД светиљка Philips - BDS100 T25 1 xLED48-4S/830 DS50 38W. Заштита од корозије је изведена бојењем антикорозивном темељном и завршном бојом (слично "Ирком"). Стуб испоручити комплет са анкерима и анкер плочом. Стуб мора имати ревизиони отвор за повезивање каблова, мора бити опремљен попречним профилом за уградњу прикључне плоче и завртњем за уземљење са унутрашње стране. Стуб је сличан типу "СО-4" h=4м "Фарад" Горњи Милановац. Стуб је опремљен РПО III прикључном плочом, ожичен за светиљку са PP00-Y 3x1,5мм.

Темељење стубова

Избор димензија темеља стубова, извршен је на основу напрезања која су последица дејства ветра брзине 19 m/s за предметно подручје. При томе су у обзир узете попречне димензије стуба, као и оптерећења која су последица тежине стуба и светиљки. Усвојен је један тип (ТИП 1) темеља димензија 0,80 x 0,80 x 1,0 m (дужина x ширина x висина) намењен свим стубовима укупне висине 6м.

Пројектом је предвиђено да се темељи израђују од бетона МB20. Изгледи темеља стубова јавног осветљења дати су у делу Графичка документација. Пре израде темеља стуба потребно је извести шљунчани тампон дебљине д=0.20метара. Потребна дубина фундирања за темељ је Df=1+0.2=1.2м. Пре постављања тампона извести потребно збијање подтла. Збијање шљунчаног тампона извести приручним средствима док се не постигне степен збијености Мс=15МРа. Препоручује се израда свих темеља на претходно припремљеном месту на коме је омогућено адекватно третирање бетона при његовом сушењу и очвршћавању.  На темељима се израђују анкери и приводне цеви којима се каблови уводе у стуб по систему улаз-излаз.

Биланс снага јавног осветљења

Према постојећем стању, укупна инсталисана снага 26 стубова са извором светла и четири рефлектора око споменика је 1200 W.

Напајања инсталације осветљења, заштита и командовање

Напајање нових стубова јавног осветљења парка је решено кабловима типа PP00-А 3x16 mm2, више због механичких карактеристика кабла него због (малог) струјног оптерећења. Рефлекторске светиљке се напајају бакарним каблом PP00-Y 3x4mm2.

Дуж целе трасе каблова предвиђено је и полагање траке FeZn 20x3 mm, на коју се повезује сваки стуб јавног осветљења. Заштита постојећег струјног круга од електричног удара индиректним додиром је аутоматским искључењем напајања, систем ТТ и ЗУДС уређајем према СРПС Н.Б2.741. Уземљивачка трака Fе/Zn 20x3мм која се у стуб доводи кроз цев за довод напојног кабла кроз темељ, причвршћује се завртњем за уземљење стуба. Други крај овог парчета траке повезује се помоћу укрсног комада ”трака-трака” са FeZn траком која се полаже паралелно са напојним каблом у кабловском рову. Као додатна мера заштите предвиђена је уградња двополних, селективних (С) заштитних уређаја диференцијалне струје 25/0,3А, 10kА у разводном ормару за сваки извод посебно. Заштита од атмосферског пражњења је решена на тај начин што је сваки стуб расвете уземљен и повезан парчетом траке Fе/Zn 20x3мм са FеZn траком 20x3 мм, која се полаже у ров целом дужином кабловске трасе, помоћу укрсног комада ”трака-трака”.

Укључивање осветљења врши фото реле чију сонду треба окренути од стазе и улице да је не би искључивало укључено светло или фарови аутомобила.

Мрежа 0.4 kV за напајање инсталације јавног осветљења

Начин полагања каблова је исти као за остале електроенергетске каблове према важећим прописима и препорукама, а са детаљима према цртежима датим у делу Графички прилози. Полагање каблова вршити у предходно ископани ров дубине 0.8 m. Испод трасе кабла на дубини од 0.1 m поставља се трака за уземљење која се прекрива чистом земљом из ископа. На дно ископаног рова обавезно постављање слоја песка дебљине 0.1 m, потом се поставља кабл и врши затрпавање песком дебљине 0.1 m јер ће ров бити у банкини, тј. насипу од фракције камена на 1,5 m од ивице коловоза (поред пешаче стазе). Изнадпостављеног песка, а по средини рова изнад самог кабла, поставља се упозоравајућа црвена ПВЦ трака и потом врши затрпавање кабловског рова материјалом из ископа.

Према ситуацији трасе новопројектовани кабл јавног осветљења се укршта са другим инсталацијама. Извођач радова је обавезан да пре отварања ископа обележи постојећу подземну и надземну инсталацију са представницима организација чије су оне власништво и у складу са прописима и захтевима власника обезбеди потпуну заштиту истих.

Напајање светиљки

Каблови се у стуб уводе по систему улаз-излаз. Прикључак каблова се врши на РПО плочи. Саме светиљке се напајају каблом PP00-Y 3x1.5mm2 који је осигуран FRА осигурачем од 4А. Рефлекторске светиљке се напајају бакарним каблом PP00-Y 3x4mm2  јер се светиљке морају повезивати својим каблом који се испоруује уз светиљку (није пролазна) из разводних кутија IP66 (100х100).

Напајање објеката парка

Напајање објеката парка: фонтане, мокрог чвора и интернет дрвета је изведено са сталним напоном из другог бројила одговарајућим кабловима, а сваки објекат заштићен посебним ЗУДС уређајем. Сами објекти нису предмет овог пројекта, већ само њихови напојни каблови.

Предвиђене су и две „индустријске“ прикључнице (монофазна и трофана) на орману ГРО за разне потребе одржавања парка или мање манифестације.

До интернет дрвета се предвиђају две празне ПЕ цеви фи40мм од најближе ТТ шахте до којег ће „Телеком-Србија“ довести ТК кабл (бакарни или оптички) за access point WIFI уређаје и уређаје – исправљаче за USB пуњење мобилних уређаја.

Испитивања и завршни радови

Након завршетка свих радова треба ангажовати за то овлашћену организацију која ће извршити сва прописима предвиђена мерења:

- мерење отпора петље квара

- проверу ефикасности заштите од недозвољеног напона додира

- мерење фазних и међуфазних отпора изолације уграђених каблова

- мерење отпора распростирања уземљивача

- мерења нивоа осветљености и сјајности.

На основу добијених резултата формирају се испитни протоколи, који се предају Инвеститору.

Овлашћена организација треба да уради геодетски снимак кабловске трасе и да је уцрта.

Извођач је у обавези да са градилишта уклони сав непотребан и отпадни материјал.

Након извршених мерења и прикључења на дистрибутивну мрежу Извођач пушта инсталацију у пробни рад и записнички је предаје Инвеститору на коришћење.

Уколико дође до одступања од  пројекта потребно је урадити пројекат изведеног објекта.

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

У поступку јавне набавке број 62/2019 понуђач мора да докаже да испуњава обавезне и додатне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели и то:

| Ред. број | 1 - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (члан 75. став 1 ЗЈН) |
| --- | --- |
| 1.1 | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; |
|  | Доказ за правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; |
|  | Доказ за предузетнике: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра; |
| 1.2 | да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. |
|  | Доказ за правно лице: | 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe надлежног суда, односно надлежне полицијске управе на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. |
|  | Доказ за предузетнике: | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
|  | Доказ за физичко лице: | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| 1.4 | да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда |
|  | Доказ за правно лице: | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
|  | Доказ за предузетнике: | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
|  | Доказ за физичко лице: | Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| 1.5 | да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. |
|  | Доказ за правно лице: | У поступку предметне набавке дозвола надлежног органа за обављање делатности није предвиђена посебним прописом |
|  | Доказ за предузетнике: | У поступку предметне набавке дозвола надлежног органа за обављање делатности није предвиђена посебним прописом |
| Ред. број | 2 - ДОДАТНИ УСЛОВИ (члан 76. став 2. ЗЈН ) |
| 2.1 | Пословни капацитет : Да је понуђач у претходне 5 обрачунске године (2014, 2015, 2016, 2017 и 2018) извео радове на изградњи и/или реконструкцији или одржавању јавних површина са завршном обрадом бетонским плочама у износу од минимум 40.000.000,00 динара без ПДВ од тога минимум један уговор о изведеним радовима у износу од 20.000.000,00 без ПДВ-а. |
|  | Доказ за правно лице: | Понуђач мора да достави копију комплетне оверене окончане ситуације за радове које је навео и копије потписаних уговора са Наручиоцем на изградњи и/или реконструкцији или одржавању јавних површина са завршном обрадом бетонским плочама у износу од минимум 40.000.000,00 динара без ПДВ од тога минимум један уговор о изведеним радовима у износу од 20.000.000,00 без ПДВ-а и попуњен образац – Списак изведених радова (Образац V-7) Потврда о реализацији уговора (Образац V-10) |
|  | Доказ за предузетнике: | Понуђач мора да достави копију комплетне оверене окончане ситуације за радове које је навео и копије потписаних уговора са Наручиоцем на изградњи и/или реконструкцији или одржавању јавних површина са завршном обрадом бетонским плочама у износу од минимум 40.000.000,00 динара без ПДВ од тога минимум један уговор о изведеним радовима у износу од 20.000.000,00 без ПДВ-а и попуњен образац – Списак изведених радова (Образац V-7) Потврда о реализацији уговора (Образац V-10) |
|  | Доказ за физичко лице: | Понуђач мора да достави копију комплетне оверене окончане ситуације за радове које је навео и копије потписаних уговора са Наручиоцем на изградњи и/или реконструкцији или одржавању јавних површина са завршном обрадом бетонским плочама у износу од минимум 40.000.000,00 динара без ПДВ од тога минимум један уговор о изведеним радовима у износу од 20.000.000,00 без ПДВ-а и попуњен образац – Списак изведених радова (Образац V-7) Потврда о реализацији уговора (Образац V-10) |
| 2.2. | Кадровски капацитет: 1.Да има најмање 30 (тридесет) запослених или ангажованих радника од којих: 1 (један) радник у сталном радном односу мора бити дипломирани грађевински инжењер или дипломирани инжењер архитектуре или инжењер грађевине, са лиценцом: 400 и/или 401 и/или 410 и/или 411 и/или 412 и/или 413 и/или 415 и/или 418 и/или 800 и/или 812. 1 (један) радник у сталном радном односу или уговором ангажавано лице мора бити дипломирани инжењер шумарства или инжењер шумарства, са лиценцом 373 и/или 474 и/или 472 и/или 473. 1 (један) радник у сталном радном односу или уговором ангажавано лице мора бити дипломирани инжењер електротехнике или инжењер електротехнике, са лиценцом 850 и/или 450 и или 350. 2.Да планирани одговорни извођачи радова који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци поседују личне лиценце и то: - (алтернативно-довољна је једна од набројаних) – 400 и/или 401 и/или 410 и/или 411 и/или 412 и/или 413 и/или 415 и/или 418 и/или 800 и/или 812. - (алтернативно-довољна је једна од набројаних) – 373 и/или 474 и/или 472 и/или 473. - (алтернативно-довољна је једна од набројаних) – 850 и/или 450 и или 350. 3.Да има ангажовано најмање једно физичко или правно лице задужено за безбедност на раду |
|  | Доказ за правно лице: | 1. Извод из електронске базе података Пореске управе Републике Србије (ЕБП-ПУРС) где је наведен укупан број запослених, а којим понуђач доказује да располаже са минимум 30 (тридесет) запослених или ангажованих радника од којих 1 (један) радник мора бити дипломирани инжењер техничке струке. За 1 (једног) дипломираног грађевинскиог инжењера или дипломираног инжењера архитектуре или инжењера грађевине, понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да је исти запослен код понуђача и да поседују звање дипломираног инжењера техничке струке (МА или други одговарајући образац). Понуђач је у обавези да достави Извод из електронске базе података Пореске управе Републике Србије (ЕБП-ПУРС) за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда или каснији, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Уколико су остали радници техничке струке (дипломирани инжењер шумарства или инжењер шумарства; дипломирани инжењер електротехнике или инжењер електротехнике) стално запослени код понуђача, понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да је исти запослен код понуђача и да поседују звање дипломираног инжењера техничке струке (МА или други одговарајући образац). Понуђач је у обавези да достави Извод из електронске базе података Пореске управе Републике Србије (ЕБП-ПУРС) за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда или каснији, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Понуђач је обавезан да достави и Копије личних лиценци издатих од Инжењерске коморе Србије са потврдама о важности лиценце. Копије лиценци и потврде о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом и доставити заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен – МА или други одговарајући образац, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора која је у складу са Законом о раду о обављању послова чији је предмет ова јавна набавка) 2. Копије личних лиценци издатих од Инжењерске коморе Србије са потврдама о важности лиценце. Копије лиценци и потврде о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом и доставити заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен – МА или други одговарајући образац, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора која је у складу са Законом о раду о обављању послова чији је предмет ова јавна набавка) уз изјаву понуђача о одговорном извођачу, који ће решењем бити именован за извођење радова у предметној јавној набавци и који ће бити расположив у периоду извршења уговора за предметну јавну набавку (Образац из конкурсне документације). Ако у уговору није наведена ова јавна набавка, приложити и Анекс уговора којим ће се Наручилац и одговорни извођач радова обавезати да ће наведено лице бити на располагању за време реализације конкретне јавне набавке. 3.За физичко лице: доказ о радном односу код понуђача са уверењем да је положио стручни испит. За правно лице: уговор о вршењу послова безбедности на раду и попуњен образац – листа кадровске опремљености (Образац V-8) попуњен образац – Изјава о одговорном извођачу који ће решењем бити именован за извођење радова (Образац V-11) |
|  | Доказ за предузетнике: | 1. Извод из електронске базе података Пореске управе Републике Србије (ЕБП-ПУРС) где је наведен укупан број запослених, а којим понуђач доказује да располаже са минимум 30 (тридесет) запослених или ангажованих радника од којих 1 (један) радник мора бити дипломирани инжењер техничке струке. За 1 (једног) дипломираног грађевинскиог инжењера или дипломираног инжењера архитектуре или инжењера грађевине, понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да је исти запослен код понуђача и да поседују звање дипломираног инжењера техничке струке (МА или други одговарајући образац). Понуђач је у обавези да достави Извод из електронске базе података Пореске управе Републике Србије (ЕБП-ПУРС) за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда или каснији, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Уколико су остали радници техничке струке (дипломирани инжењер шумарства или инжењер шумарства; дипломирани инжењер електротехнике или инжењер електротехнике) стално запослени код понуђача, понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да је исти запослен код понуђача и да поседују звање дипломираног инжењера техничке струке (МА или други одговарајући образац). Понуђач је у обавези да достави Извод из електронске базе података Пореске управе Републике Србије (ЕБП-ПУРС) за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда или каснији, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Понуђач је обавезан да достави и Копије личних лиценци издатих од Инжењерске коморе Србије са потврдама о важности лиценце. Копије лиценци и потврде о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом и доставити заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен – МА или други одговарајући образац, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора која је у складу са Законом о раду о обављању послова чији је предмет ова јавна набавка) 2. Копије личних лиценци издатих од Инжењерске коморе Србије са потврдама о важности лиценце. Копије лиценци и потврде о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом и доставити заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен – МА или други одговарајући образац, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора која је у складу са Законом о раду о обављању послова чији је предмет ова јавна набавка) уз изјаву понуђача о одговорном извођачу, који ће решењем бити именован за извођење радова у предметној јавној набавци и који ће бити расположив у периоду извршења уговора за предметну јавну набавку (Образац из конкурсне документације). Ако у уговору није наведена ова јавна набавка, приложити и Анекс уговора којим ће се Наручилац и одговорни извођач радова обавезати да ће наведено лице бити на располагању за време реализације конкретне јавне набавке. 3.За физичко лице: доказ о радном односу код понуђача са уверењем да је положио стручни испит. За правно лице: уговор о вршењу послова безбедности на раду и попуњен образац – листа кадровске опремљености (Образац V-8) попуњен образац – Изјава о одговорном извођачу који ће решењем бити именован за извођење радова (Образац V-11) |
|  | Доказ за физичко лице: | 1. Извод из електронске базе података Пореске управе Републике Србије (ЕБП-ПУРС) где је наведен укупан број запослених, а којим понуђач доказује да располаже са минимум 30 (тридесет) запослених или ангажованих радника од којих 1 (један) радник мора бити дипломирани инжењер техничке струке. За 1 (једног) дипломираног грађевинскиог инжењера или дипломираног инжењера архитектуре или инжењера грађевине, понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да је исти запослен код понуђача и да поседују звање дипломираног инжењера техничке струке (МА или други одговарајући образац). Понуђач је у обавези да достави Извод из електронске базе података Пореске управе Републике Србије (ЕБП-ПУРС) за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда или каснији, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Уколико су остали радници техничке струке (дипломирани инжењер шумарства или инжењер шумарства; дипломирани инжењер електротехнике или инжењер електротехнике) стално запослени код понуђача, понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да је исти запослен код понуђача и да поседују звање дипломираног инжењера техничке струке (МА или други одговарајући образац). Понуђач је у обавези да достави Извод из електронске базе података Пореске управе Републике Србије (ЕБП-ПУРС) за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда или каснији, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Понуђач је обавезан да достави и Копије личних лиценци издатих од Инжењерске коморе Србије са потврдама о важности лиценце. Копије лиценци и потврде о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом и доставити заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен – МА или други одговарајући образац, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора која је у складу са Законом о раду о обављању послова чији је предмет ова јавна набавка) 2. Копије личних лиценци издатих од Инжењерске коморе Србије са потврдама о важности лиценце. Копије лиценци и потврде о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом и доставити заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен – МА или други одговарајући образац, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора која је у складу са Законом о раду о обављању послова чији је предмет ова јавна набавка) уз изјаву понуђача о одговорном извођачу, који ће решењем бити именован за извођење радова у предметној јавној набавци и који ће бити расположив у периоду извршења уговора за предметну јавну набавку (Образац из конкурсне документације). Ако у уговору није наведена ова јавна набавка, приложити и Анекс уговора којим ће се Наручилац и одговорни извођач радова обавезати да ће наведено лице бити на располагању за време реализације конкретне јавне набавке. 3.За физичко лице: доказ о радном односу код понуђача са уверењем да је положио стручни испит. За правно лице: уговор о вршењу послова безбедности на раду и попуњен образац – листа кадровске опремљености (Образац V-8) попуњен образац – Изјава о одговорном извођачу који ће решењем бити именован за извођење радова (Образац V-11) |
| 2.3. | Техничкики капацитет: Да располаже довољним техничким капацитетом односно дапоседује/користи следећу техничку опрему: - комбинована радна машина __________________ 2 комада - багер точкаш _______________________________2 комада - ваљак _____________________________________3 комада - вибро плоча/жаба ___________________________3 комада - компресор за разбијање ______________________2 комада - виљушкар _________________________________2 комада - камион кипер _____________________________4 комада |
|  | Доказ за правно лице: | а) за средства набављена до 31.12.2018. године – пописна листа или аналитичкa картицa основних средстава, на којима ће видно бити означена тражена техничка опрема, потписанa од стране овлашћеног лица и оверенa печатом. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2018. године; б) за средства набављена од 01.01.2019. године рачун и отпремницa; в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који у прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 01.01.2019. године на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу. За моторна возила (камион кипер) доставити полисе обавезног осигурања возила и фотокопије (очитаних) саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила и -попуњен образац – листа техничке опремљености (Образац V-9) |
|  | Доказ за предузетнике: | а) за средства набављена до 31.12.2018. године – пописна листа или аналитичкa картицa основних средстава, на којима ће видно бити означена тражена техничка опрема, потписанa од стране овлашћеног лица и оверенa печатом. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2018. године; б) за средства набављена од 01.01.2019. године рачун и отпремницa; в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који у прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 01.01.2019. године на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу. За моторна возила (камион кипер) доставити полисе обавезног осигурања возила и фотокопије (очитаних) саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила и -попуњен образац – листа техничке опремљености (Образац V-9) |
|  | Доказ за физичко лице: | а) за средства набављена до 31.12.2018. године – пописна листа или аналитичкa картицa основних средстава, на којима ће видно бити означена тражена техничка опрема, потписанa од стране овлашћеног лица и оверенa печатом. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2018. године; б) за средства набављена од 01.01.2019. године рачун и отпремницa; в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који у прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 01.01.2019. године на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу. За моторна возила (камион кипер) доставити полисе обавезног осигурања возила и фотокопије (очитаних) саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила и -попуњен образац – листа техничке опремљености (Образац V-9) |
| 2.4. | Да рачун понуђача није био у блокади у протеклих 12 месеци од дана објаве позива за подношење понуда на порталу јавних набавки. |
|  | Доказ за правно лице: | Потврда Народне банке Србије, надлежног одељења за принудну наплату, а која ће обухватити захтевани период или Изјава о доступности података. |
|  | Доказ за предузетнике: | Потврда Народне банке Србије, надлежног одељења за принудну наплату, а која ће обухватити захтевани период или Изјава о доступности података. |
|  | Доказ за физичко лице: | Потврда Народне банке Србије, надлежног одељења за принудну наплату, а која ће обухватити захтевани период или Изјава о доступности података. |
| 2.5. | Да над понуђачем није покренут поступак стечаја и ликвидације односно претходни стечајни поступак |
| Потврда надлежног Привредног суда или потврда Агенције за привредне регистре Напомена: Овај доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда |
| 3 – УСЛОВ (члан 75. став 2. ЗЈН) |
| да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде |
| Доказ за правно лице: | Попуњена, потписана и оверена Изјаве о испуњавању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (Образац V-5) |
| Доказ за предузетнике: | Попуњена, потписана и оверена Изјаве о испуњавању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (Образац V-5) |
| Доказ за физичко лице: | Попуњена, потписана и оверена Изјаве о испуњавању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (Образац V-5) |

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН.

Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. ЗЈН.

Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације.

Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да потпише, овери и достави.

На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то:

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног лица члана групе понуђача.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин

IV – КРИТЕРИЈУМИ  ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

- Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

- Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:

- Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок извођења радова као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, исти рок извођења радова и исти гарантни рок као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који има већу референтну листу изведених радова.

-  Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок извођења радова, исти гарантни рок и иста референтна листа. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

| Образац бр. V-1 | Образац понуде |
| --- | --- |
| Образац бр. V-2 | Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни |
| Образац бр. V-3 | Образац трошкова припреме понуде |
| Образац бр. V-4 | Образац изјаве о независној понуди |
| Образац бр. V-5 | Образац изјаве у вези члана 75.Став 2.ЗЈН – Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подошења понуде |
| Образац бр. V-6 | Образац изјаве о достављању менице и меничног овлашћења за добро извршење посла и достављање банкарске гаранције за повраћај аванса. |
| Образац бр. V-7 | Списак изведених радова |
| Образац бр. V-8 | Листа кадровске опремљености |
| Образац бр. V-9 | Листа техничке опремљености |
| Образац бр. V-10 | Потврда о реализацији уговора |
| Образац бр. V-11 | Изјава о одговорним извођачима радовима који ће решењем бити именовани за извођење радова |
| Поглавље VI | Модел уговора |
| Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део под III у конкурсној документацији) |
| Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача |

V-1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку број: 62/2019 -  „Извођење радова на уређењу градског парка „Топлички устанак“  у Куршумлији“

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Врста – величина правног лица (заокружити) | А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

- ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач

- ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити) | А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити) | А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

- ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити) | А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити) | А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити) | А: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

„Извођење радова на уређењу градског парка „Топлички устанак“  у Куршумлији“

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Словима: |
| ПДВ 20%: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом |  |
| Словима: |
| Услови плаћања: | Плаћања доспелих обавеза вршиће се до висине одобрених средстава за 2019 годину, а остали уговорени износ платиће се у 2020. години, по испостављеним овереним привременим и оконачној ситуацији. |
| Рок извођења радова: (Извођач радова је обавезан да радове које су предмет уговора изведе најкасније до 15.11.2019. године | _____ дана, од дана увођења извођача у посао, а најкасније до 15.11.2019. године |
| Гарантни рок: (не краће од 2. године од записнички извршене примопредаје изведених радова) | ____ године, од од записнички извршене примопредаје изведених радова. |
| Рок важења понуде (не краће од 60 дана) | _____ дана од дана отварања понуде. |

Датум 					                                              Понуђач

_____________________			                              __________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац понуде.

V-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

1.ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI RADOVI I RADOVI NA OZELENJAVANJU PROSTORA PARKA TOPLIČKOG USTANKA – KURŠUMLIJA - FAZA 1

| Ред. број | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Јединица мере | Количина | Цена по јед. мери без ПДВ-а | Укупан износ без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(5х4) |
| ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI RADOVI |
| А) | PREDHODNI RADOVI |
| 1. | Raščišćavanje postojeće površine, Skidanje postojećih staza, ivičnjaka. Utovar skinutog materijala i odvoz na deponiju.Obračun po m2 skinute površine | m2 | 1870,00 |  |  |
| 2. | Demontaža i skladištenje postojećeg mobilijara, klupa, kandelabra, đubrijera i sl. Utovar i odvoz. Obračunava se paušalno. | Paušal | 1,00 |  |  |
| 3. | Rušenje dela potpornog zidića na jugoistoku i jugozapadu lokacije, od kamena širine 30cm, prosečne visine 70cm radi denivelacije terena. Obračun po m1. | m1 | 40,00 |  |  |
| 4. | Geodetski radovi. Obeležavanje staza, parkinga i platoa. Iskolačavanje i obeležavanje osovina staza i njihovo nivelmansko snimanje. Obim tog rada mora u potpunosti zadovoljiti potrebu gradnje, kontrole radova, obračuna i drugih razloga koji su potrebni radi samog rada. Obračunava se paušalno. | Paušal | 1,00 |  |  |
| Prethodni radovi svega: |  |
| B) | ZEMLJANI RADOVI |
| 1. | Iskop zemlje III kategorije (postojeća podloga) za formiranje platoa, pešačkih površina, zidića za sedenje, tribine amfiteatra u sloju debljine 30 cm, kao i iskop zemlje za denivelaciju terena, sa utovarom i odvozom zemlje na daljinu od 3 km. Mašinski iskop 70 % a ručni 30 % od ukupne količine iskopa. Obračun po m3 iskopanog materijala. |  |  |  |  |
|  | Mašinski | m3 | 632,52 |  |  |
|  | Ručni | m3 | 271,08 |  |  |
| 2. | Planiranje i valjanje posteljice platoa i staza tako da na svim mestima ima projektovane kote, odnosno nagibe. U površinu ulazi i plato dečijeg igrališta kao i parking u ul. Palih boraca. Tolerancija ravnosti + 2cm. Zahteva se minimalni modul stišljivosti od min. Mc 300H/cm2, odnosno stepen zbijenosti 100% po modifikovanom Proktorovom opitu.Т Obračun po m2 površine platoa i staza. | m2 | 3572,00 |  |  |
| 3. | Nabavka i razastiranje šljunka ispod AB trakastih zidić klupa, ispod betonskih ploča i temelja tribine amfiteatra, betonske ploče ispod dečijeg igrališta, ispod trakastih temelja potpornog zida, ploče sanitarnog bloka i sl. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obračun po m2 nabijenog šljunka debljine 15cm. | m2 | 301,00 |  |  |
| 4. | Razastiranje i nabijanje zemlje iz iskopa oko temelja i temeljnih - potpornih zidova, ispod ploča tribina u slojevima od po 2o cm. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Za nasipanje koristiti zemlju, deponovanu prilikom iskopa. Obračun po m3. | m3 | 12,00 |  |  |
| Zemljani radovi svega: |  |
| C) | GORNJI STROJ |
| 1. | Izrada donjeg sloja drobljenim kamenom za nove popločane površine, granulacije i debljine prema projektu, u zbijenom stanju. Zbijanje i izradu izvršiti mašinski. Tolerancija ravnosti +1cm. Zahteva se minimalni modul stišljivosti min. MC=450H/cm2. U površinu uračunat i parking u Ulici Palih boraca. Plaća se po 1m3 ugrađenog kamena - gotovog sloja u zbijenom stanju zajedno sa ispitivanjem. |  |  |  |  |
|  | granulacije 0 -31,5mm, debljine 15 cm | m3 | 511,35 |  |  |
|  | granulacije 0 -63mm, debljine 15 cm - donji tampon na parking prostoru | m3 | 81,00 |  |  |
| 2. | Nabavka, prevoz i polaganje betonskih ploča debljine 6cm na pripremljenu podlogu od drobljenog kamena i peska, ili preko postojeće podloge, sa zalivanjem cementnim mlekom. Ploče se slažu prema šemi – projektu-, sa otvorenom fugom 3-5 mm koje se dopunjavaju POLIMAG HK masom prema uputstvu proizvođača. Boja , dimenzije i završna obrada ploča prema izboru projektanta. U cenu 1m2 ulazi i svo potrebno ukrajanje, sečenje ploča odgovarajućim alatom, brušenje ivica sečenih ploča, formiranje potrebnih radova, zaštita, održavanje u toku rada i slično. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | Popločanje TIP 1: Pravolinijske staze i platoi - ploče dimenzija 21x14x6 , 14x14x6 i 7x14x6 Obrada: Colorflow (opcija - multi color) Boja : Peščar (opcija Capućino) | m2 | 1378,00 |  |  |
|  | Popločanje TIP 2 Lučne staze i plato oko spomenika , i pojedina pravolinijska polja na platou ploče dimenzija 10x10x6 , 7,5x10x6 i 6,5/8,5x10x6 Obrada: Colorfow Boja : Diorit I Peščar (opcija multi color Capućino) |  |  |  |  |
|  | tamnija boja - diorit | m2 | 777,00 |  |  |
|  | svetlija boja peščar | m2 | 278,00 |  |  |
|  | Popločanje TIP 3: Pravci i i staze, i površine na platoima su oivičeni i naglašeni trakom širine 40cm od behaton ploča u svetlijoj boji. Traka se radi od ploča 4 reda ploča dimenzija 10x10 cm. Ove trake naglašavaju geometriju staza, centralno rešenje oko spomenika, razgraničavaju prostore po nameni. Ulazna polja sa parkinga iz Ulice Palih boraca u park ploče dimenzija 10x10x6 , Obrada: Classic Boja : Bela | m2 | 490,00 |  |  |
| 3. | Nabavka, prevoz i polaganje baštenskog ivičnjaka između zelene površine i popločanih (asfaltiranih) površina. Dimenzije ivičnjaka 20/8/50, sive boje na sloju rizle 20cm. U okviru pozicije predvideti pripremu podloge za postavljanje ivičnjaka , zajedno sa potrebnim materijalom i ostalim pripremnim radovima. Obračun po m1. | m1 | 792,00 |  |  |
| 4. | Izrada parkinga u sklopu ulice Palih boraca. Nabavka, prevoz i polaganje betonskih raster ploča debljine 8cm na pripremljenu podlogu, na mestima predviđenim projektom - parking površina. Popločanje Tip 4: Popločanje parking prostora planira se od Raster elemnta - Eko Deck ploče dimenzija 20x20 x8cm u sivoj boji sa belim oznakama parking mesta. ploče dimenzija 20x20x8 , Obrada: Classic Boja: Siva ( Bela za trake parking mesta) | m2 | 486,00 |  |  |
| 5. | Nabavka, prevoz i polaganje ivičnjaka 20/24/80 (40) bele boje na sloju betona MB 15 između parking oprostora i pešačke staze parka, sa zalivanjem cementnim mlekom i fugovanjem. Obračun po m1 | m1 | 123,00 |  |  |
| Gornji stroj svega: |  |
| D) | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |
| 1. | Izrada armirano betonskog potpornog zida sa pripadajućim temeljem, iza amfiteatra i oko sanitarnog bloka, betonom marke MB30 sa postavljanjem potrebne armature prema proračunu, visina potpornog zida od 0,8m - 2,5m ( u delu iza amfiteatra) . Vidne površine malterisati cementnim malterom debljine 2.5cm sa završnom obradom štokovanjem i štampanim betonom. U cenu uračunati sav rad, oplata, armatura i materijal. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 29,80 |  |  |
| 2. | Izrada armirano betonskih tribina amfiteatra Betoniranje armirano betonskih trakastih temelja, izrada zidova i horizomtalnih ploča tribina i stepeništa, prema crtežima u projektnoj dokumentaciji, betonom marke MB30 sa postavljanjem potrebne armature prema proračunu , i potrebnom oplatom, zid iza amfitetra ušao je u poziciju potpornog zida.Beton ugraditi i negovati po propisima. Vidne površine malterisati cementnim malterom debljine 2.5cm sa završnom obradom štokovanjem i štampanim betonom. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 15,00 |  |  |
| 3. | Betoniranje podloge MB 30 za postavljanje gumene podloge u okviru dečjieg igrališta prema skici iz projekta. Betoniranje se vrsi preko tampon sljunka. Debljina betonske ploče je 10cm, pozicija obuhvata i armaturu Q131. Obračun / m² izvedene povrsine. U okviru ove pozicije obuhvatiti odgovarajucu armaturu. Obračun po m2 betonirane površine | m2 | 163,00 |  |  |
| 4. | Izrada temelja i podne ab ploče sanitarnog bloka dimenzija u osnovi 5x7m, betonom marke MB30 sa postavljanjem potrebne armature prema proračunu. U okviru ove pozicije obuhvatiti odgovarajucu armaturu. Obračun po m3 ugrađenog betona | m3 | 9,25 |  |  |
| 5. | Izrada armirano betonskih zidića - klupa na mestima predviđenim projektom, sa potrebnom armaturom i u potrebnoj oplati, prema detalju iz projekta. Vidne površine malterisati cementnim malterom debljine 2.5cm sa završnom obradom bojenjem u tonu po izboru projektanta. Betonski zidić klupa zakrivljen je tako da prati centričnu organizaciju staza. Obračun po m3 izgrađenih zidića. | m3 | 16,30 |  |  |
| Betonski i armirano betonski radovi svega: |  |
| E) | RADOVI NA OPREMI PROSTORA |
| 1. | Klupa parkovska - Nabavka i postavljanje parkovskih klupa sa naslonom na pozicijama predviđenim projektom. U poziciju ulazi nabavka, izrada temelja i ankerisanje klupa.Obračun po kom. | kom | 26,00 |  |  |
| 2 | Zidić klupa sedište -Izrada sedišta od poprečno postavljenih drvenih gredica poprečnog preseka 8/5cm, preko zidića - klupa, na mestima predviđenim projektom. Drvene gredice lakirati zaštitnim lakom (sa voskom) u dva sloja.U obračun ulazi i postavljanje podkonstrukcije - čel. kutijastog profila 3,5x3,5cm , zakrivljenog po ivici zidića u koji se šrafe drvene gredice. Obračun po m2 postavljene površine za sedenje. | m2 | 24,60 |  |  |
| 3 | Korpa za otpatke - Nabavka, prevoz i postavljanje đubrijera sa limenim uloškom i postoljem, prema skici iz projekta,a na mestima predviđenim projektom Obračun po komadu. | kom | 20,00 |  |  |
| 4 | Zaštitni stubići - Nabavka prevoz i ugradnja zaštitnih metalnih stubića između pešačke zone i ulice. U okviru ove pozicije predvideti i izgradnju odgovarajućih temelja za stubiće i sve prateće radove predviđene za ovu poziciju. Obračun po kom. | kom | 6,00 |  |  |
| 5 | Info tabla - izrada i postavljanje slobodnostojećeg, svetlećeg (prosvetljenog) reklamnog panoa – info table sa mapom grada (plan ulica) i turističkom prezentacijom opštine na mestu predviđenim projektom. Obaveza investitora je dostavljanje pripreme za štampu – plakata sa prikazom plana grada i fotografija turističkih sadržaja. Dimenzije panoa –osvetljenog prostora zastakljene vitrine za izlaganje su oko 2,5m širine i 1,75m visine sa pripadajućim ramom/pravougaonim okvirom širine po 6cm sa svake strane. Ukupna visina panoa sa nosećim postamentom visne 40cm iznosi oko 2,3m. Karakteristike info panela su: - Čelična konstrukcija i vezne ploče - Maske od aluminijuma i alibonda - Opal pleksi sa dvostranom štampom - LED rasveta sa napajanjima 12V - Panpleks staklo 4+4mm Montaža sa izradom temelja i anker ploča je obaveza izvođača.Obračun po kom. | kom | 1,00 |  |  |
| 6 | Česma - Nabavka prevoz i postavljanje javne česme sa priključkom na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Česma je savremenog dizajna a u skladu sa ostalim parkovkim mobilijarom, po zahtevu investitora može imati i obeležje grb - udruženja kola srpskih sestara, prema idejnom rešenju u tehn. dokumentaciji. Obračun po kom. | kom | 1,00 |  |  |
| 7. | Dečije igralište - izrada i opremanje dečijeg igrališta: |  |  |  |  |
|  | Gumene ploče - izrada, prevoz i ugradnja. Gumene ploče puzzle debljine 4cm, od mešavine reciklirane gume (granulat) i poliuretanskog veziva izrađene presovanjem u kalupu, sa oborenim ivicama. Donji sloj od crnog granulata a gornji, završni sloj od granulata u boji, gušće presovan. Ploce se postavljaju na betonsku podlogu, fiksiraju se dvokomponentnim polipropilenskim lepkom. Polozaj i dimenzije prema skici iz projekta. Pozicija obuhvata isporuku i montazu. Obracun po m2. | m2 | 163,00 |  |  |
|  | Sprave za igru - Multifunkcionalni kompleks -rekvizit sa dve penjalice i dva tobogana i mestima za provlačenje u svemu prema tehničkom opisu.U okviru ove pozicije predvideti i izgradnju odgovarajucih temelja za ugradnju sprava . Obračun po kom. | kom | 1,00 |  |  |
|  | Izrada i postavljanje injformativne table, jasno vidljive , dimenzija najmanje 1,5x1,5m, u vedrim i jarkim bojama sa informacijama propisanim pravilnikom o bezbednosti dečijih igrališta (Sl.Gl. RS broj 63/2018). Obračun po kom. | kom | 1,00 |  |  |
|  | Metalna ljuljaska sa dva sedista 3 x 0,7 m h=2,3 m, sa stranicama od farbane vodootporne sper ploce sa drvenim sedistima | kom | 2,00 |  |  |
|  | Metalna klackalica sa 4 sedista 3 x 0,7 m h=0,6 m, sa drvenim sedistima i kruznim rukohvatima | kom | 1,00 |  |  |
| 8. | Izrada zaštitne ograde - na tribini amfiteatra. Ogradu izraditi od čeličnog profila prečnika 4cm, sa poljima od perforiranog lima ili grifiovane žice po izboru investitora. Ograda je visine 1,1m. U poziciju ulazi svi potrebni radovi za izradu i montažu ograde sa završnim zaštitnimi finalnim bojenjem. Obračun po m1 ograde. | m1 | 17,70 |  |  |
| 9. | Izrada / nabavka sanitarnog blokakontejnerskog tipa sa svom potrebnom opremom, stolarijom i sanitarnim uređajima, elektro i hidrotehničkim instalacijama. Finalno završen i priključen na infrastrukturnu mrežu. Površina sanitarnog bloka 35m2 (5x7m) u svemu prema dimenzijama u projektnoj dokumentaciji i standarima. Obračun po kom. | kom | 1,00 |  |  |
| Radovi na opremi prostora svega: |  |
| RADOVI NA OZELENJAVANJU PROSTORA |
| F) | PRIPREMNI RADOVI ZELENE POVRŠINE |
| 1. | Čisćenje šuta i niskog rastinja (žbunja i žive ograde), utovar skinutog materijala i odvoz na deponiju do 15km. Obračun po m² skinute površine. | m2 | 1200,00 |  |  |
| 2. | Seča stabla,prečnika 16-30 cm, sa upotrebom HTP-a (hidraulična platforma),utovarom na kamion i odvozom na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 5 km .Obračun po komadu posečenog stabla. | kom | 10,00 |  |  |
| 3. | Ručno vađenje panja i korena stabla precnika do 25 cm. Otkopati zemlju i izvaditi panj i koren. Zemljom nasuti i nabiti. Panj i koren utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu panja. | kom | 3,00 |  |  |
| 4. | Mašinko vađenje panja i korena stabla precnika do 25 cm. Panj i koren utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po komadu panja. | kom | 7,00 |  |  |
| 5. | Orezivanje preraslih stabala(oblikovanje krune,uklanjanje suvih i polomljenih grana) do 12m visine, sa upotrebom HTP-a (hidraulične platforme), utovar i odvoz na deponiju do 5km. Obraĉun po komadu orezanog stabla. | kom | 20,00 |  |  |
| 6. | Masinski Iskop zemlje III kategorije (postojeća podloga) za izradu travnjaka,na mestima predviđenim projektom, u sloju debljine 10 cm, sa utovarom i odvozom zemlje na daljinu od 15 km. Obraĉun po m3 skinute zemlje. | m3 | 198,30 |  |  |
| Pripremni radovi svega: |  |
| G) | ZEMLJANI RADOVI ZELENE POVRŠINE |
| 1. | Nabavka i prevoz humusne zemlje. Obračun po m3. | m3 | 198,30 |  |  |
| 2. | Razastiranje zemlje sa grubim planiranjem na svim oštećenim površinama. Zemlju oblikovati po projektu, sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja zemlja zauzela projektovane kote. Obračun po m³. | m3 | 198,30 |  |  |
| Zemljani radovi svega: |  |
| H) | HORTIKULTURALNI RADOVI |
| 1. | Formiranje travnjaka: |  |  |  |  |
| 1.1. | Nabavka i postavljanje travnog busena . Uraditi đubrenje, fino planiranje i valjanje humusne zemlje prema projektu. Postaviti busen i izvaljati. Fuge izmedju blokova busena popuniti zemljom sa malo travnog semena. Tepih travnjak postaviti prema projektu, oko spomenika i na ulaznim, vidnim i rezentativnim površinama. Obračun po m2 gotovog travnjaka. | m2 | 750,00 |  |  |
| 1.2. | Izrada travnjaka setvom, sa đubrenjem finim planiranjem humusa, sejanjem trave i prvim kosenjem. Izvršiti fino planiranje, valjanje drvenim valjkom i setvu travne smese: - Lolium perrene 40 % -Poa pratensis 40 % - Festuca rubra rubra 10 % - Festuca rubra communate 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom, a potom uvaljati valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja. Obračun po m2 zatravljene površine. | m2 | 1233,00 |  |  |
| 2 | Specifikacija sadnog matarijala |  |  |  |  |
| 2.1. | Catalpa bignonioides "Nana" | kom | 13 |  |  |
| 2.2. | Pinus nigra | kom | 6 |  |  |
| 2.3. | Liriodendron tulipifera | kom | 3 |  |  |
| 2.4. | Prunus pissardii "Atropurp." | kom | 9 |  |  |
| 2.5. | Liquidambar styraciflua | kom | 6 |  |  |
| 2.6. | Cedrus atlantica | kom | 6 |  |  |
| 2.7. | Chaenomeles speciosa | kom | 9 |  |  |
| 2.8. | Buddleja davidii | kom | 4 |  |  |
| 2.9. | Thuja occ."Smaragd" | kom | 9 |  |  |
| 2.10. | Thuja occ."Globosa" | kom | 25 |  |  |
| 2.11. | Acer platanoides"Globosum" | kom | 5 |  |  |
| 2.12. | Lonicera nitida | kom | 10 |  |  |
| 2.13. | Morus alba "Pendula" | kom | 3 |  |  |
| 2.14. | Prunus laurocerasus | kom | 92 |  |  |
| 2.15. | Jasminum nudiflorum | kom | 9 |  |  |
| 2.16. | Spirea vanhouttei | kom | 9 |  |  |
| 2.17. | Berberis thum."atropurpurea" | kom | 100 |  |  |
| 2.18. | Festuca glauca | kom | 200 |  |  |
| 2.19. | Rosa multiflora"Lily Marlen" | kom | 210 |  |  |
| 2.20. | Rosa multiflora"Dream orange " | kom | 126 |  |  |
| 2.21. | Sezonsko cveće | kom | 1150 |  |  |
| Hortikultilarni radovi svega: |  |
| I) | ZALIVNI SISTEM |
| 1. | Ručni iskop kanala za polaganje vodovodnih PE cevi i smeštanje šahtova. Širina kanala za polaganje cevi je 0,20 m, a dubina 0,40 m. | m | 1015,00 |  |  |
| 2. | Zatrpavanje kanala zemljom iz iskopa | m | 1015,00 |  |  |
| 3. | Nabavka, prevoz i ugradnja PE cevi 40mm ( 5/4"), pritisak koji izdržava do 6 bari. | m | 265,00 |  |  |
| 4. | Nabavka, prevoz i ugradnja PE cevi 32mm ( 1"), pritisak koji izdržava do 6 bari. | m | 750,00 |  |  |
| 5. | Nabavka, prevoz i ugradnja kompresionog fitinga PN 16 do16 bari. T spojnica 40*40*40 | kom | 20,00 |  |  |
| 6. | Nabavka, prevoz i ugradnja kompresionog fitinga PN 16 do16 bari. Lakat spojnica 40*40 | kom | 4,00 |  |  |
| 7. | Nabavka, prevoz i ugradnja kompresionog fitinga PN 16 do16 bari. T spojnica 32*32*32 | kom | 6,00 |  |  |
| 8. | Nabavka, prevoz i ugradnja kompresionog fitinga PN 16 do16 bari. Lakat spojnica 32*32 | kom | 65,00 |  |  |
| 9. | Nabavka, prevoz i ugradnja kompresionog fitinga PN 16 do16 bari. Završni element 32 | kom | 30,00 |  |  |
| 10. | Nabavka, prevoz i ugradnja plastičnih šahti 6" O, dim. Š-210mm V-236mm sa slavinama sa metalnom kuglom 1" UU, spojnicama sa VN 40*1" i 32*1" | kom | 26,00 |  |  |
| 11. | Nabavka, prevoz i ugradnja sprej rasprskivača Hunter PS-04 , sa diznom 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 15A, 17A ili drugi istih performansi, kolena za pop-up 1/2"x16, obujmica 32*1/2", crevo swing joint 16mm. | kom | 145,00 |  |  |
| 12. | Nabavka, prevoz i ugradnja automatskog ispusnog ventila 1/2", sa obujmicom 32*1/2" | kom | 21,00 |  |  |
| 13. | Nabavka, prevoz i ugradnja cevi kap po kap POLIDRIP D20 4l/h 1.1 mm debljine zida sa kapljačima na 33cm, kao i pripadajući fiting : držač polidripa na 2m, zatvrač sa dva prstena 20, rebrasta spojnica 20*3/4", kompresiona spojnica UN 32*3/4". | m | 85,00 |  |  |
| 14. | Sitan potrošni materijal | paušal | 1,00 |  |  |
| Zalivni sistem svega: |  |
| REKAPITULACIJA ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI RADOVI I RADOVI NA OZELENJAVANJU PROSTORA PARKA TOPLIČKOG USTANKA – KURŠUMLIJA – FAZA 1 |
| A) | PRETHODNI RADOVI |  |
| B) | ZEMLJANI RADOVI |  |
| C) | GORNJI STROJ |  |
| D) | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |
| E) | RADOVI NA OPREMI PROSTORA |  |
| F) | PRIPREMNI RADOVI - ZELENE POVRŠINE |  |
| G) | ZEMLJANI RADOVI - ZELENE POVRŠINE |  |
| H) | HORTIKULTURALNI RADOVI |  |
| I) | ZALIVNI SISTEM |  |
| Укупно без ПДВ-а: |  |

Датум: ____.____.2019. године				                             ПОНУЂАЧ

У _________________________		                                     _______________________

2. ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI RADOVI I RADOVI NA UREĐENJU TROTOARA DUŽ ULICE KOSOVSJE ISPRED PARKA TOPLIČKOG USTANKA – KURŠUMLIJA - FAZA 2

| Ред. број | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Јединица мере | Количина | Цена по јед. мери без ПДВ-а | Укупан износ без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(5х4) |
| ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI RADOVI |
| А) | PREDHODNI RADOVI |
| 1. | Raščišćavanje postojeće površine, Razbijanje i skidanje postoje podloge, ivičnjaka, uklanjanje postojećih kioska i postojećeg urbanog mobilijara. Utovar skinutog materijala i odvoz na deponiju.Obračun po m2 raščišćene površine. | m2 | 653,00 |  |  |
| Prethodni radovi svega: |  |
| B) | ZEMLJANI RADOVI |
| 1. | Iskop zemlje III kategorije (postojeća podloga) za temelje pargole sa utovarom i odvozom zemlje na daljinu od 3 km. Mašinski iskop 70 % a ručni 30 % od ukupne količine iskopa. Obračun po m3 iskopanog materijala. |  |  |  |  |
|  | Mašinski | m3 | 3,78 |  |  |
|  | Ručni | m3 | 1,62 |  |  |
| 2. | Planiranje i valjanje posteljice platoa - trotoara tako da na svim mestima ima projektovane kote, odnosno nagibe. Tolerancija ravnosti + 2cm. Zahteva se minimalni modul stišljivosti od min. Mc 300H/cm2, odnosno stepen zbijenosti 100% po modifikovanom Proktorovom opitu.Т Obračun po m2 površine platoa i staza. | m2 | 653,00 |  |  |
| 3. | Nabavka i razastiranje ispod temelja pergole. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obračun po m2 nabijenog šljunka debljine 15cm. | m2 | 27,90 |  |  |
| Zemljani radovi svega: |  |
| C) | GORNJI STROJ |
| 1. | Izrada donjeg sloja drobljenim kamenom za nove popločane površine, granulacije 0-31,5mm, debljine 15cm prema projektu, u zbijenom stanju. Zbijanje i izradu izvršiti mašinski. Tolerancija ravnosti +1cm. Zahteva se minimalni modul stišljivosti min. MC=450H/cm2. Plaća se po 1m3 ugrađenog kamena - gotovog sloja u zbijenom stanju zajedno sa ispitivanjem. | m3 | 97,95 |  |  |
| 2. | Nabavka, prevoz i polaganje betonskih ploča debljine 6cm na pripremljenu podlogu od drobljenog kamena i peska, ili preko postojeće podloge, sa zalivanjem cementnim mlekom. Ploče se slažu prema šemi – projektu-, sa otvorenom fugom 3-5 mm koje se dopunjavaju POLIMAG HK masom prema uputstvu proizvođača. Boja , dimenzije i završna obrada ploča prema izboru projektanta. U cenu 1m2 ulazi i svo potrebno ukrajanje, sečenje ploča odgovarajućim alatom, brušenje ivica sečenih ploča, formiranje potrebnih radova, zaštita, održavanje u toku rada i slično. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | Popločanje TIP 1: Pravolinijske staze i platoi - ploče dimenzija 21x14x6 , 14x14x6 i 7x14x6 Obrada: Colorflow (opcija - multi color) Boja : Peščar (opcija Capućino) | m2 | 493,00 |  |  |
|  | Popločanje TIP 2: središnje pravolinijsko polja na platou na ulazu u park ploče dimenzija 10x10x6 , 7,5x10x6 i 6,5/8,5x10x6 Obrada: Colorfow Boja : tamnija boja - diorit | m2 | 105,00 |  |  |
|  | Popločanje TIP 3: Pravci i površine na platou (trotoaru ul. Kosovske)) su oivičene i naglašene trakom širine 40cm od behaton ploča u svetlijoj boji. Traka se radi od ploča 4 reda ploča dimenzija 10x10 cm. ploče dimenzija 10x10x6 , Obrada: Classic Boja : Bela | m2 | 55,00 |  |  |
| 3. | Nabavka, prevoz i polaganje uličnog ivičnjaka 20/24/80 (40) bele boje na sloju betona MB 15 sa zalivanjem cementnim mlekom i fugovanjem. Zamena oštećenih postojećih uličnih ivičnjaka. Obračun po m1 | m1 | 75,00 |  |  |
| Gornji stroj svega: |  |
| D) | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |
| 1. | Izrada temelja i temeljnih greda u rovu bez oplate za konstrukciju pergole, betonom marke MB30 sa postavljanjem potrebne armature prema proračunu. U okviru ove pozicije obuhvatiti odgovarajucu armaturu i postavljanje anker ploča. Obračun po m3 ugrađenog betona | m3 | 13,20 |  |  |
| Betonski i armirano betonski radovi svega: |  |
| E) | RADOVI NA OPREMI PROSTORA |
| 1. | Pergola - Izrada pergole u svemu prema detaljima iz projekta. Pergola je zamišljena kao prostorna pravougaona nadstrešnica paralelna sa Kosovskom ulicom. Čelični stubovi u pravougaonom rasteru nose konstrukciju pergole od ukrštenih ortogonalnih gredica. Ispod pergole predviđene su klupe za sedenje, a šema popločanja platoa duž Kosovke ulice je usklađena sa konstrukcijom pergole. Ukupna dužina pergole je 34x3m. Šest polja su dimenzija 4x3m, središnje polje na ulazu u park je dimenzija 6x3m sa po dva polja sa strane od 2x3m. |  |  |  |  |
| 1.1. | Čelična konstrukcija prergole - sastoji se od 20 stubova 15x15x 0,4 ukupne visine 4,1m i 10 poprečnih greda profila 10x20x0,4 dužine 2,85 - finalno izrađena, zaštićena i bojena. Obračun po kg. | kg | 1990,10 |  |  |
| 1.2. | Drvena nadstrešnica pergole od ukrštenih gredica preseka 10x15cm. Drvene gredice lakirati zaštitnim lakom (sa voskom) u dva sloja. Obračun po m2 postavljene horizontalne projekcije drvene konstrukcije pergole. | m2 | 102,00 |  |  |
| 2. | Postavljanje klupa bez naslona sa betonskim postamentom, ispod pergole na mestima predviđenim projektom. Klupe su postojeće sklonjene iz parka pre početkla radova, Reparacija i sanacija oštećenja, lakiranje i bojenje. Obračun po kom. | kom | 6,00 |  |  |
| 3. | Korpa za otpatke -Nabavka, prevoz i postavljanje đubrijera sa limenim uloškom i postoljem, prema skici iz projekta,a na mestima predviđenim projektom Obračun po komadu. | kom | 2,00 |  |  |
| 4. | Zaštitni stubići - Nabavka prevoz i ugradnja zaštitnih metalnih stubića između pešačke i zone ulice. U okviru ove pozicije predvideti i izgradnju odgovarajućih temelja za stubiće i sve prateće radove predviđene za ovu poziciju. Obračun po kom. | kom | 20,00 |  |  |
| Radovi na opremi prostora svega: |  |
| REKAPITULACIJA ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI RADOVI I RADOVI NA UREĐENJU TROTOARA DUŽ ULICE KOSOVSKE ISPRED PARKA TOPLIČKOG USTANKA –KURŠUMLIJA - FAZA 2 |
| A) | PRETHODNI RADOVI |  |
| B) | ZEMLJANI RADOVI |  |
| C) | GORNJI STROJ |  |
| D) | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |
| E) | RADOVI NA OPREMI PROSTORA |  |
| Укупно без ПДВ-а: |  |

Датум: ____.____.2019. године				                             ПОНУЂАЧ

У _________________________		                                  _______________________

3. NABAVKA RADOVA I MATERIJALA ZA EL. EN. INSTALACIJE JAVNOG OSVETLJENJA I RAZVODA GRADSKOG PARKA U KURŠUMLIJI

| Ред. број | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Јединица мере | Количина | Цена по јед. мери без ПДВ-а | Укупан износ без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(5х4) |
| GLAVNI MATERIJAL - SVETILJKE I STUBOVI SPOLJNOG OSVETLJENJA KOMPLEKSA |
| А) | ELEKTRO RADOVI |
| 1.1. | Nabavka, isporuka i montaža projektora za spoljašnju upotrebu, opremljenog nosačem za nadgradnu montažu i sa mogućnošću zaokretanja po obe ose, sa integrisanim predspojnim spravama i 19 snažnih LED izvora ukupne maksimalne snage 30W, ukupnog minimalnog inicijalnog fluksa svetiljke od 1.600 lm. Minimalna efikasnost svetiljke 58lm/W. Boja svetlosti 3000K. Indeks reprodukcije boja (CRI) minimum 83. Kućište i nosač su izrađeni od aluminijuma livenog pod pritiskom i plastificiranog belom bojom u prahu. Nosač omogućuje rotiranje svetiljke od 0 do 360° i podešavanje ugla nagiba u opsegu od ±180°. Protektor od peskarenog mehanički I termički otpornog stakla. Optički sistem obezbeđuje ugao isijavanja od 20°. Projektor je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Okvirna masa svetiljke je 5,5 kg. Svetiljka odgovara tipu eWBurst Powercore BCP463 G2 19xLEDHB/3000 WH, Philips. Uz svetiljku se isporučuje: - optika 41 stepen za projektor eWBurst Powercore izrađena od stakla,koja odgovara tipu ZCP462 G2 BSP D153 A41, Philips, - prsten za montažu optike za projektor eWBurst Powercore, u beloj boji koji odgovara tipu ZCP462 G2 VS D153 WH, Philips i - napajanje, koje odgovara tipu ZCX400 100-277V DATA ENABLER PRO, Philips. | kom | 4,00 |  |  |
| 1.2 | Svetiljka za urbano osvetljenje simetrične optike (DS50) modernog zaobljenog oblika maksimalne ukupne snage 38W sa tolerancijom od maksimalno ±7%, ukupnog inicijalnog svetlosnog fluksa kompletne svetiljke 4128Im sa tolerancijom svetlosnog fluksa od maksimalno ±7%, LOR-a minimalno 86% i svetlosne efikasnosti minimum 108Im/W. Toplo bela (WW) boja svetlosti temperature 3000K, indeks reprodukcije boje Ra veći od 80. Trajnost LED izvora minimum 100.000 sati, s tim da fluks ne opadne na manje od 92% od inicijalnog. Maksimalno 10% drajvera će biti neispravno posle 100.000 radnih satisvetiljke. Kućište svetiljke izrađeno od polikarbona. Protektor od providnog, UV stabilisanog polikarbonata. Integrisan programabilni LED drajver. Optika svetiljke simetrična. Kompletna svetiljka u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar IK10. Napon napajanja 120-277V. Stepen zaštite od strujnog udara u klasi I. Prednaponska zaštita je 10kV. Radna temperatura od -40 stepeni do +50 stepeni Celzijusa. Montaža se vrši na vrh stuba (fi 62mm), osno simetrično u odnosu na stub, bez dodatnog pribora. Svetiljka ima servisni tag, koji omogućava uz upotrebu aplikacije na mobilnom uređaju, detaljan opis svetiljke, uputstvo za montažu i održavanje, registraciju svetiljke, spisak servisnih delova, programiranje drajvera na zemlji,… Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom I pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka odgovarajuća tipu Philips Urban Star. | kom | 26,00 |  |  |
| 1.3. | Čelični konusni stub javne rasvete, obojen antikorozivnom temeljnom i završnom bojom (slično "Irkom") prema zahtevu Investitora,ukupne visine 4m iznad zemlje, sa nosačem za montažu svetiljki fi 60mm. Stub isporučiti komplet sa ankerima i anker pločom. Stub mora imati revizioni otvor za povezivanje kablova, mora biti opremljen poprečnim profilom za ugradnju priključne ploče i zavrtnjem za uzemljenje sa unutrašnje strane. Stub je sličan tipu "SO-4" H4m "Farad" G.Milanovac. Stub je opremljen RPO II priključnom pločom, sa FRA osiguračem 4A ožičen za svetiljku sa PP00-Y 3x1,5mm. Komplet sa pripadajućim anker vijcima i navrtkama sa zaštitnim plastičnim poklopcima. | kom | 26,00 |  |  |
| 1.4. | Modularni merno razvodni SMC MRO orman MO-2 pribliznih dimenzija 600x665x235mm, za montažu na temelj sa kosim krovom, . Orman je izolacioni, samogasivi, od negorivog poliestera ojačanog staklenim vlaknima, u zaštiti min IP65,IK10. Orman opremljen mernim i razvodnim uređajima prema Rešenju ODS-a: 2 brojila i limiteri | kom | 1,00 |  |  |
| 1.5. | Modularni razvodni SMC orman pribliznih dimenzija 510x820x235mm, za montažu na temelj sa kosim krovom, Orman je izolacioni, samogasivi, od negorivog poliestera ojačanog staklenim vlaknima, u zaštiti IP65,IK-10. Orman je sa montažnom pločom za montažu opreme prema potrebi investitora: Grebenasti prekidač GS40-10-U kom 2,00 M10H SMA U1 grebenasta sklopka , na DIN šinu kom 1,00 M10H SMA A1 grebenasta sklopka , na DIN šinu kom 6,00 Kontaktor LSD02533--, 3P, kalem 230V kom 1,00 ZUDS BCF0 25/2/03A kom 6,00 ZUDS BCF0 40/4/03A kom 2,00 Osigurač automatski BMSO B 6/1 6A "B" kom 1,00 Osigurač automatski BMSO B 16/1 16A "B" kom 16,00 Osigurač automatski BMSO B 20/1 20A "B" kom 3,00 Foto rele sa sondom FOREL kom 1,00 | kom | 1,00 |  |  |
| 1.6. | Nabavka, transport i postavljanje PE cevi Fi 40 od TT šahta do internet drveta za polaganje TK kabla | m | 35,00 |  |  |
| 1.7 | Nabavka, transport i polaganje čelične pocinkovane trake FeZn 25x4mm u temelj MRO, GRO, | kg | 20,00 |  |  |
| 1.8. | Nabavka, transport i polaganje čelične pocinkovane trake FeZn 20x3mm u već primljen rov, dužina trake 500m | kg | 250,00 |  |  |
| 1.9. | Nabavka, transport i razvlačenje kabla PP00-A 3x16mm2 i pozor trake u već primljen rov, provučen u PVC cev Fi50 u stubu. Kabal obeležen olovnim obujmicama sa protokolom kabla | m | 550,00 |  |  |
| 1.10 | Nabavka, transport i razvlačenje kabla PP00-A 5x16mm2 i pozor trake u već primljen rov, za RO-Fontane. Kabal obeležen olovnim obujmicama sa protokolom kabla | m | 70,00 |  |  |
| 1.11 | Nabavka, isporuka i montaža 5m kabla PP00-Y 3x4mm2 za povezivanje svetiljke reflektora. | m | 110,00 |  |  |
| 1.12 | Nabavka, isporuka i montaža kabla PP00-Y 3x2,5mm2 kroz stub i povezivanje internet drveta. | m | 30,00 |  |  |
| 1.13 | Nabavka, isporuka i montaža 5m kabla PP00-Y 3x1,5mm2 kroz stub i povezivanje svetiljke sa RPO | kom | 26,00 |  |  |
| 1.14 | Merenje i ispitivanje sa atestom | kom | 1,00 |  |  |
| Elektro radovi svega: |  |
| B) | GRAĐEVINSKI RADOVI |
| 1. | Obeležavanje trase kabla i mesta stubova | m | 800,00 |  |  |
| 2. | Iskop i zatrpavanje zemlje 3. i 4. kategorije sa odvoženjem viška na deponiju za polaganje kabla PPOOA 3;4x25mm2 i ostalih, dimenzija prema priloženom detalju 0,8x0,4x550m | m3 | 180,00 |  |  |
| 3. | Postavljanje posteljice od peska na dno kablovskog rova,10 cm ispod i 10 cm iznad kabla 0,2x0,4x220m | m3 | 45,00 |  |  |
| 4. | Isporuka i postavljanje oznake za obeležavanje trase kabla sa oznakama prema propisima | kom | 10,00 |  |  |
| 5. | Iskop i odvoženje viška na deponiju zemlje 3. i 4. kategorije za temelje čeličnih stubova 26x0,8x0,8x1m | m3 | 17,00 |  |  |
| 6. | Pripremno-završni radovi | paušal | 1,00 |  |  |
| 7. | Geodetsko snimanje i kartiranj u RGZ trase kabla i mesta | m | 800,00 |  |  |
| Građevinski radovi svega: |  |
| C) | BETONSKI RADOVI |
| 1. | Izrada temelja za čelične cevne stubove – kandelabre visine 6m, postavljanje i nivelacija anker ploče i postavljanje cevi za kablove, u svemu prema priloženom detalju od betona MB20, dimenzija 61x0,8x0,8x1,0m | m3 | 17,00 |  |  |
| 2. | Izrada temelja za MRO i GRO, postavljanje i nivelacija anker ploče i postavljanje cevi za kablove, u svemu prema priloženom detalju od betona MB20, dimenzija 2x1,2x0,6x1,0m | m3 | 0,75 |  |  |
| Betonski radovi svega: |  |
| REKAPITULACIJA NABAVKA RADOVA I MATERIJALA ZA EL. EN. INSTALACIJE JAVNOG OSVETLJENJA I RAZVODA GRADSKOG PARKA U KURŠUMLIJI |
| A) | ELEKTRO RADOVI |  |
| B) | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |
| C) | BETONSKI RADOVI |  |
| Укупно без ПДВ-а: |  |

Датум: ____.____.2019. године				                             ПОНУЂАЧ

У _________________________		                                  _______________________

| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
| --- |
| 1. | ARHITEKTONSKO – GRAĐEVINSKI RADOVI I RADOVI NA OZELENJAVANJU PROSTORA PARKA TOPLIČKOG USTANKA – KURŠUMLIJA – FAZA 1 |  |
| 2. | ARHITEKTONSKO – GRAĐEVINSKI RADOVI I RADOVI NA UREĐENJU TROTOARA DUŽ ULICE KOSOVSKE ISPRED PARKA TOPLIČKOG USTANKA –KURŠUMLIJA – FAZA 2 |  |
| 3. | NABAVKA RADOVA I MATERIJALA ZA EL. EN. INSTALACIJE JAVNOG OSVETLJENJA I RAZVODA GRADSKOG PARKA U KURŠUMLIJI |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а : |  |
| ПДВ-е: |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |

Датум: ____.____.2019. године				                                  ПОНУЂАЧ

У _________________________		                                         _______________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку тражену позицију радова;

- у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку тражену позицију радова и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);

За сваки одељак уписати вредност без ПДВ-а, у рекапитулацији за сваки  одељак, уписати вредност без ПДВ-а, као и укупан износ без ПДВ-а.

На крају у збирној рекапитулацији  уписати укупан износ без ПДВ-а, износ ПДВ-а, и Укупан износ са ПДВ-ом.

V-3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

„Извођење радова на уређењу градског парка „Топлички устанак“  у Куршумлији“

Назив понуђача:   _____________________________________

Адреса понуђача: _____________________________________

Место:________________________

Матични број: ___________________

ПИБ: _____________________

Датум: ____.____.2019. године

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____________________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| Редни број | ВРСТА ТРОШКОВА | ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД |
| --- | --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ: |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:    ____.____.2019. године

ПОТПИС  ПОНУЂАЧА

____________________________

V-4.  ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача:   _____________________________________

Адреса понуђача: _____________________________________

Место:________________________

Матични број: ___________________

ПИБ: _____________________

Датум: ____.____.2019. године

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ПОНУДУ за учешће у поступку јавне набавке број 62/2019 -  “Извођење радова на уређењу градског парка „Топлички устанак“  у Куршумлији“,  подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:    ____.____.2019. године

ПОТПИС  ПОНУЂАЧА

______________________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита  конкуренције. Мера забране  учешћа  у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача , Изјава мора бити  потписана од стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе   понуђача.

V-5.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2.  ЗАКОНА

Назив понуђача:   _____________________________________

Адреса понуђача: _____________________________________

Место:________________________

Матични број: ___________________

ПИБ: _____________________

Датум: ____.____.2019. године

У складу са чл. 75. став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у предмету јавне набавке број 62/2019 - „Извођење радова на уређењу градског парка „Топлички устанак“  у Куршумлији“. Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању своје понуде  у поступку јавне набавке радова број 62/2019 - „Извођење радова на уређењу градског парка „Топлички устанак“  у Куршумлији“ поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понеде.

Датум:    ____.____.2019. године

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

_______________________________

Напомена:

Уколико   понуду   подноси   група   понуђача ,  Изјава  мора  бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача..

V-6.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА   И ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Назив понуђача:   _____________________________________

Адреса понуђача: _____________________________________

Место:________________________

Матични број: ___________________

ПИБ: _____________________

Датум: ____.____.2019. године

ИЗЈАВА

о достављању менице и меничног овлашћења за добро извршење посла и  менице и меничног овлашћења за отклањање грешака у гарантном року  у поступку јавне набавке бр. 62/2019 - „Извођење радова на уређењу градског парка „Топлички устанак“  у Куршумлији“.

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо наручиоцу,  уколико нам се додели Уговор за јавну набавку бр. 62/2019 - „Извођење радова на уређењу градског парка „Топлички устанак“  у Куршумлији“, на дан  закључења Уговора, доставити:

Потписану и оверену бланко соло меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за примопредају радова.

Потписану и оверену бланко соло меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року, са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 15 (петнаест) дана дужи од од истека уговореног гарантног рока.

Истовремено са достављањем бланко соло меница и меничних овлашћења за добро извршење посла, и за отклањање грешака у гарантном року доставићу и:

-	Потврду о извршеној регистрацији достављених меница

-	Копију картона депонованих потписа  (оверену од банке, са датумом после пријема позива за достављање понуда)

-	Копију ОП Образаца за лице које потписује меницу и менично овлашћење.

Датум:    ____.____.2019. године

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

_________________________

Напомена: У случају заједничке понуде овај образац фотокопирати и попунити и потписати од стране сваког учесника у заједничкој понуди.

ОБРАЗАЦ V-7. СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

| Наслов уговора који садржи опис радова | Период извођења радова | Назив наручиоца | Вредност изведених радова без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА: |  |

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или

овлашћено лице члана групе.

ОБРАЗАЦ V-8. – ЛИСТА КАДРОВСКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ

Који ће бити радно ангажовани у реализацији уговора у поступку јавне набавке број: 62/2019- „Извођење радова на уређењу градског парка „Топлички устанак“  у Куршумлији“

| Ред. бр. | Име и презиме | Стручна квалификација | Радно место |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| 27. |  |  |  |
| 28. |  |  |  |
| 29. |  |  |  |
| 30. |  |  |  |
| 31. |  |  |  |
| 32. |  |  |  |
| 33. |  |  |  |

У ______________________, 						Одговорно лице понуђача

дана_____________________                                                                      _________________________

ОБРАЗАЦ V-9. – ЛИСТА ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ

Која ће бити расположива у реализацији уговора у поступку јавне набавке број: 62/2019 - „Извођење радова на уређењу градског парка „Топлички устанак“  у Куршумлији“

| Ред. бр. | Врсте опреме | Марка/тип | Капацитет (носивост) | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |

.

У ______________________,

дана_____________________

Одговорно лице понуђача

_________________________

ОБРАЗАЦ V-10. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА

_________________________________________

Назив наручиоца

_________________________________________

Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач:

________________________________________________________________________________ ,

из __________________________ул._________________________________________________ ,

за потребе Наручиоца

________________________________________________________________________________ ,

а) самостално; б) као носилац посла; в) као члан групе; г) као подизвођач

(заокружити одговарајући начин наступања)

квалитетно и у уговореном року извео радове

___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

(навести врсту радова)

у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ,

односно у вредности од укупно __________________________________ динара са ПДВ, а на основу уговора број ____________________________ од_________________. Године.

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,

Телефон: _________________

Датум:                                                                                         Потпис овлашћеног лица Наручиоца

____________________

__________________________________

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ V-10. – ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР.62/2019

Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођач радова бити расположив у периоду извршења уговора у поступку јавне набавке број: 62/2019 - „Извођење радова на уређењу градског парка „Топлички устанак“  у Куршумлији“.

| Ред. бр. | Име и презиме | Број лиценце | Назив привредног субјекта који ангажује одговорног извођача | Основ ангажовања 1.Запослен код понуђача 2.Ангажован уговором |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац потписује овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако, што се за запослене уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.

У ______________________,

дана_____________________

Потпис овлашћеног лица

_________________________

VI  МОДЕЛ УГОВОРА

Извођење радова на уређењу градског парка „Топлички устанак“  у Куршумлији

Уговорне стране :

- Општина Куршумлија, улица Пролетерских бригада бб коју заступа Председник општине Куршумлија Радољуб Видић, дипл.економиста, ПИБ број 100622853, матични број 07132727, текући рачун број 840-109640-38, телефон 027/381-402 (у даљем тексту: Наручилац) с једне стране  и

- ______________________________________________________________________________  из _______________________________, улица_____________________________________, телефон__________________,  ПИБ  __________________, матични број_______________, текући рачун број ____________________________ кога заступа  _________________________________, (у даљем тексту: Извођач радова),

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије" бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке радова под бројем 62/2019;

- да је Најповољнији понуђач – Извођач радова дана ___.___.2019. године доставио понуду број ____________. од _________________. године, која се налази у прилогу уговора и његов је саставни део;

- да понуда Извођача радова потпуности одговара техничкој спецификацији из конкурсне документације, а која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуђачеве понуде и Одлуке о додели уговора број _____________од ___________. године, изабрао понуђача као најповољнијег за набавку радовa на уређењу градског парка у Куршумлији.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је:  „Извођење радова на уређењу градског парка „Топлички устанак“  у Куршумлији“ и ближе је одређен усвојеном понудом заведеном код Извођача под бр.______________ дана ____________2019.године.

Радови се изводе на локацији: Парк Топличког устанка на кат.парцели бр.5068 КО Куршумлија и делови градских улица  -  улица Косовска и улица Палих бораца.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди неопходну радну снагу, материјал, грађевинску механизацију и другу опрему, неопходну за реализацију уговорених радова у уговореним роковима и у складу са важећим прописима и стандардима.

ВРЕДНОСТ РАДОВА – ЦЕНА

Члан 2.

Вредност радова из члана 1. овог уговора износи:

УКУПНО без ПДВ-а:  ____________________ РСД,

ПДВ 20%:		    ____________________ РСД,

УКУПНО са ПДВ-ом: ____________________ РСД.

(словима:___________________________________________________________________________)

Наручилац се обавезује да за извођење радова из члана 1.овог уговора, исплати Извођачу радова средства у стварним износима на основу реализованих послова по испостављеним привременим и окончаној ситуацији.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елеменатана на основу којих је одређена.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење, уговора цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале трошкове Извођача.

Понуђач одговара за порекло и квалитет материјала који  користи приликом извођења радова  и доказује га у складу са Законом.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће Извођачу радова на рачун број ______________________ који се води код ____________________ платити уговорену цену и то на следећи начин:

Плаћања доспелих обавеза вршиће се до висине одобрених средстава за 2019 годину,  а остали уговорени износ платиће се у 2020. години, по испостављеним овереним привременим и оконачној ситуацији.

Средства за реализацију уговора предвиђена су Буџетoм општине Куршумлија за 2019. годину у износу од 15.341.666,66 динара без  ПДВ-а, раздео 4, програм  1, Позиција 63, екон.класификација: 511200 -  Уређење градског парка, а остали износ  до уговорене вредности биће предвиђена буџетом општине Куршумлија за 2020. годину.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију у висини од 10% укупне вредности изведених радова испостави наручиоцу тек након извршене примопредаје и коначног обрачуна изведених радова и сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуну за изведене радове. Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Члан 4.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремених ситуација: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију, извођач доставља стручном надзору Наручиоца, који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Члан 5.

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача:

1. ___________________________________________________, са седиштем у _____________________, ул. _______________________ бр. _____, Матични број ________________ ПИБ___________________,

2. ___________________________________________________, са седиштем у _____________________, ул. _______________________ бр. _____, Матични број ________________ ПИБ___________________,

3. ___________________________________________________, са седиштем у _____________________, ул. _______________________ бр. _____, Матични број ________________ ПИБ___________________,

односно у групи понуђача коју чине:

1. ___________________________________________________, са седиштем у _____________________, ул. _______________________ бр. _____, Матични број ________________ ПИБ___________________,

2. ___________________________________________________, са седиштем у _____________________, ул. _______________________ бр. _____, Матични број ________________ ПИБ___________________,

3. ___________________________________________________, са седиштем у _____________________, ул. _______________________ бр. _____, Матични број ________________ ПИБ___________________,

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА

Члан 6.

Рок за извођење радова из члана 1. Овог уговора, износи _____  календарских дана од дана увођења извођача у  посао, а  најкасније  до 15.11.2019.године.

Увођење у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца, Извођача и стручног надзора. Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Наручилац ће Извођачу послати писани позив за увођење у посао где се као дан пријема сматра дан пријема писаног позива од стране Извођача, а са тим се изједначава и дан одбијања пријема писаног позива и дан остављања извештаја о приспелом писаном позиву.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 5-ог дана од дана пријема писаног позива за увођење у посао од стране Наручиоца, сматраће се да је 5-ог дана уведен у посао и да су почели да теку рокови за извођење радова.

Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Извођач не почне са радовима након истека рока за увођење у посао.

Утврђени рокови се не могу мењати без изричите писмене сагласности Наручиоца.

Извођач не сме да поступа без претходно датог писменог налога Наручиоца.

Члан 7.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача у случају:

- прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а нису изазван кривицом Извођача,

- елементарних непогода и дејства више силе сходно закону.

Захтев за продужење рока извођач писмено подоноси Наручиоцу у року од 2 (два) дана од сазнања за околност, а најкасније 15 (петнаест) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорене стране у форми Анекса уговора постигну писмени споразум.

У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику обавезан је да уведе у рад више извршилаца без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 8.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности укупно уговорених радова.

Наплата уговорне казне извршиће се, уз извештај надзорног органа, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. Уколико Извођач из било ког разлога обустави извођење радова односно не достави окончану ситуацију, Наручилац ће износ уговорне казне из ст. 1. овог члана наплатити путем реализације менице за добро извршење посла из чл. 12. овог Уговора.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 9.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Извођач се обавезује :

- да пре почетка радова потпише Пројекат и Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да омогући приступ градилишту и извођење радова на истом од стране Јавних предузећа ради реконструкције инфраструктурне мреже;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити

животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да именује лице одговорно за безбедност и здравље на раду, а у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду

- да изради елаборат о уређењу градилишта

- да обавестио све надлежне органе о почетку извођења радова у складу са прописима Републике Србије.

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за период проверавања стања;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца.

Члан 10.

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора бити у складу са Правилником о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Сл. Гласник РС“ бр. 22/15).

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 11.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и 3. овог уговора.

Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача.

Наручилац се обавезује да пријави градилиште надлежном органу.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са стручним надзором и Извођачем.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 12.

Извођач радова  је обавезан да уз закључење Уговора: достави тражена средства финансијског обезбеђења:

Потписану и оверену бланко соло меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за примопредају радова.

Потписану и оверену бланко соло меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року, са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 15 (петнаест) дана дужи од од истека уговореног гарантног рока.

Истовремено са достављањем бланко соло меница и меничних овлашћења за добро извршење посла, и за отклањање грешака у гарантном року, доставља се и:

-	Потврда о извршеној регистрацији достављених меница

-	Копија картона депонованих потписа  (оверену од банке, са датумом после пријема позива за достављање понуда)

-	Копија ОП Образаца за лице које потписује меницу и менично овлашћење.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

Члан 13.

Извођач који наступа самостално, извођач који наступа са подизвођачима, односно група извођача је у обавези да прибави полису осигурања за објекат у изградњи и полисe осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Уколико Извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора и Наручилац може поднети на наплату меницу за добро извршење посла на целокупан износ који је у њој назначен и у том случају се износ од 10% од вредности Укупне вредности уговора без ПДВ-а, има сматрати уговорном казном за неиспуњење уговорних обавеза.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 14.

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана записничке извршене примопредаје радова Наручиоцу. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

Члан 15

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, а највише у року од 10 дана, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 10 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом менице за отклањање грешака у гарантном року.

Наручилац ће Извођачу послати све позиве из ст. 1. овог члана препорученом пошиљком где се као дан пријема сматра дан пријема препоручене пошиљке од стране Извођача, а са тим се изједначава и дан одбијања пријема препоручене пошиљке и дан остављања извештаја о приспелој препорученој пошиљки.

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 16.

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета коју бира Наручилац а о трошку Извођача.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објеката, људи и имовине, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да раскине уговор и да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору из средстава менице за добро извршење посла, а уколико износ прелази вредност менице за добро извршење посла Наручилац има право да потражује укупан износ од Извођача до потпуног намирења.

Члан 17.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу.

У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала, поред тога он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта и животне средине Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама.

Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача, искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

ВИШКОВИ, МАЊКОВИ,  ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ

Члан 18.

Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и исте овери ако не прелазе уговорену вредност радова. У случају да вишкови радова прелазе уговорену вредност радова Надзорни орган је дужан да достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације, под условом да вишак радова не прелази 10% од уговорених количина радова. Јединичне цене из понуде су меродавне за обрачун вишкова радова.

Надзорни орган није овлашћен да без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених радова (вишкови радова), ако исти прелазе уговорену вредност радова.

Члан 19.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Члан 20.

Извођач не може без претходне сагласности Наручиоца и стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, чак и ако је њихово извођење нужно за стабилност објекта, безбденост људи и имовине или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Члан 21.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 22.

Закључењем овог уговора Наручилац и Извођач сагласно уговарају да ће након свих изведених радова трајати период проверавања стања до 31.12.2019. године у коме ће Наручилац несметано вршити употребу изведених радова

По завршетку свих радова, на дан примопредаје радова, сачињава се записник о примопредаји радова који потписују по један предстаавник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Извођач је дужан да пре примопредаје радова преда Наручиоцу атесте свих уграђених материјала и сву неопходну документацију за добијање употребне дозволе према одредбама Закона о планирању и изградњи.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац, стручни надзор или Комисија за примопредају радова у току извођења радова или приликом примопредаје радова Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од највише 10 дана по пријему позива и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору из средстава наплаћене менице за добро извршење посла, а уколико износ прелази вредност менице за добро извршење посла Наручилац има право да потражује укупан износ од Извођача до потпуног намирења.

Члан 23.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 24.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- уколико Извођач не почне са радовима ни петог дана од дана пријема позива за увођење у посао

- уколико Извођач не достави меницу за добро извршење посла

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 10 радних дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова и уколико према процени Наручиоца не изводи радове односно изводи их супротно динамици коју је успоставио Наручилац или уколико напусти градилиште;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

- уколико Извођач не поштује своје обавезе предвиђене  овим Уговором.

- уколико не поступа према налозима Наручиоца односно поступа без претходних налога Наручиоца.

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 25.

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за неизведене и неквалитетно изведене радове од стране Извођача који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове, а уколико вредност тих радова прелази вредност менице за добро извршење посла Наручилац има право да потражује укупан износ од Извођача до потпуног намирења, а за наведени износ биће умањена и окончана/привремена ситуација Извођача.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. Наручилац ће Извођачу послати изјаву препорученом пошиљком где се као дан пријема изјаве односно дан раскида уговора сматра дан пријема препоручене пошиљке од стране Извођача, а са тим се изједначава и дан одбијања пријема препоручене пошиљке и дан остављања извештаја о приспелој препорученој пошиљки.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за ракид уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.

За све што овим уговором није посебно предвиђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи и Закона о облигационим односима и посебне узансе о грађењу.

Члан 27.

Саставни део овог уговора чини:

- Понуда Извођача, број ____________ од ____.____. 2019. године.

- Образац структуре цена

Члан 28.

Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно и мирним путем. Спорови који не могу бити решени мирним путем решаваће се пред месно надлежним судом.

Члан 29.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 30.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака који имају снагу оригинала, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА                                                                         НАРУЧИЛАЦ

____________________	   			                     ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА

Председник

Радољуб Видић, дипл.ецц.

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач је дужан да попуни и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

VII   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. Поступак се води на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општина Куршумлија, улица Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку: бр. 62/2019 – „Извођење радова на уређењу градског парка „Топлички устанак“  у Куршумлији“, НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача  до 15.08.2019. године до 11:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да порет такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача

Отварање понуда обавиће се пред комисијом дана 15.08.2019. године у 11:30 часова у просторијама Општине Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб, Куршумлија.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће  у поступку отварања понуда.

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсним документацијом и то

| Образац бр. V-1 | Образац понуде |
| --- | --- |
| Образац бр. V-2 | Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни |
| Образац бр. V-3 | Образац трошкова припреме понуде |
| Образац бр. V-4 | Образац изјаве о независној понуди |
| Образац бр. V-5 | Образац изјаве у вези члана 75.Став 2.ЗЈН – Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подошења понуде |
| Образац бр. V-6 | Образац изјаве о достављању менице и меничног овлашћења за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року |
| Образац бр. V-7 | Списак изведених радова |
| Образац бр. V-8 | Листа кадровске опремљености |
| Образац бр. V-9 | Листа техничке опремљености |
| Образац бр. V-10 | Потврда о реализацији уговора, Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације (Oбразац бр. V-10) и то: назив и адресу наручиоца; назив и седиште понуђача; облик наступања за изведене радове за које се издаје Потврда; изјава да су радови за потребе тог наручиоца изведени квалитетно и уговореном року; врста радова; вредност изведених радова; број и датум уговора; контакт особа наручиоца и телефон; датум; потпис овлашћеног лица и печат наручиоца |
| Образац бр. V-11 | Изјава о одговорним извођачима радова који ће решењем бити именовани за извођење радова |
| Поглавље VI | Модел уговора |
| Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део под III у конкурсној документацији) |
| Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача |

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Предметна набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Куршумлија, улица Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку: „Извођење радова на уређењу градског парка „Топлички устанак“  у Куршумлији“, ЈН број 62/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Допуна понуде за јавну набавку: „Извођење радова на уређењу градског парка „Топлички устанак“  у Куршумлији“, ЈН број 62/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Опозив понуде за јавну набавку: „Извођење радова на уређењу градског парка „Топлички устанак“  у Куршумлији“, ЈН број 62/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку: „Извођење радова на уређењу градског парка „Топлички устанак“  у Куршумлији“, ЈН број 62/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац бр. V-1) понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7.  ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Подизвођач је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу и Кориснику за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају и доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу и Кориснику.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћања доспелих обавеза вршиће се до висине одобрених средстава за 2019 годину,  а остали уговорени износ платиће се у 2020. години, по испостављеним овереним привременим и оконачној ситуацији.

Средства за реализацију уговора предвиђена су Буџетoм општине Куршумлија за 2019. годину у износу од 15.341.666,66 динара без  ПДВ-а, раздео 4, програм  1, Позиција 63, екон.класификација: 511200 -  Уређење градског парка, а остали износ  до уговорене вредности биће предвиђена буџетом општине Куршумлија за 2020. годину.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Авансо плаћање није дозвољено

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.3, Захтеви у погледу гарантаног рока:

Гарантни рок за несме бити краћи од 2. године, од записнички извршене примопредаје изведених радова.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати сви пратећи трошкови.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Извођач радова  је обавезан да уз закључење Уговора: достави тражена средства финансијског обезбеђења:

Потписану и оверену бланко соло меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за примопредају радова.

Потписану и оверену бланко соло меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року, са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 15 (петнаест) дана дужи од од истека уговореног гарантног рока.

Истовремено са достављањем бланко соло меница и меничних овлашћења за добро извршење посла, и за отклањање грешака у гарантном року, доставља се и:

-	Потврда о извршеној регистрацији достављених меница

-	Копија картона депонованих потписа  (оверену од банке, са датумом после пријема позива за достављање понуда)

-	Копија ОП Образаца за лице које потписује меницу и менично овлашћење.

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

Понуђач је обавезан да достави и Образац изјаве о достављање менице за добро извршење посла и за откалањегрешака у гарантном року за повраћај аванса. (Образац бр. V-6)

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

.

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу наручиоца, Општинска управа општине Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, или путем електронске поште на e-mail адреси javnenabavke@kursumlija.org,  или факсом на број 027-381-785 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.62/2019

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подпонуђача (члан 93. Закона). Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подпонуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подпонуђача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  (Образац изјаве из поглавља V-5).

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: javnenabavke@kursumlija.org,, или факсом на број 027-381-785 или препорученом пошиљком са повратницом.

Уколико се захтев за заштиту права доставља електронским путем или путем факса, исти се може доставити радним данима од понедељка до петка, у радно време наручиоца од 7,00 до 15,00 часова.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтевом за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из предходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; уплата од 120.000,00 динара:

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Опшина Куршумлија, општинска управа општине Куршумлија; јавна набавка у отвореном поступку бр. 62/2019;

наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. или

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,

потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); или

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

# Text boxes

Датум:    _______________					      Потпис овлашћеног лица

___________________________