Република Србија

ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА

Ул. Пролетерских бригада бб

Број: III-404/1-89/2019

Дана: 03.12.2019.године

Интернет страница наручиоца:

www.kursumlija.org

К у р ш у м л и ј а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА

Ул. Пролетерских бригада бб

18430 КУРШУМЛИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности добара ЈНМВ – 89/2019

Набавка добара за заштиту живoтнe средине - метални контејнери

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 12.12.2019. године до 11,00 сати |
| Јавно отварање понуда: | 12.12.2019. године у 11,30 сати |

Куршумлија

Децембар, 2019. године

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015) члана 1. Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 41/2019) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности (бр. III-404/1-89/2019 од  02.12.2019.године) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности (бр. III-404/1-89/2019 од 02.12.2019.године), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности-добара:

Набавка добара за заштиту живoтнe средине - метални контејнери,  ЈНМВ-89/2019

Конкурсна документација садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ ..........................................................................................................................3

2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА .........................4

3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ........................................................................................................................ 5

4. СПИСАК УСЛОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА .............................................................................................................................................................7

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА .............................................................................................................9

6. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДE ......................................................................................10

7. МОДЕЛ УГОВОРА ...............................................................................................................................................21

8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ .......................................................................24

9. СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ...............................................................................................30

10. САДРЖИНА ПОНУДЕ ......................................................................................................................................32

Укупан број страница: 32

  - ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

- Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Општинска управа општине Куршумлија

Пролетерских бригада бб, Куршумлија

www.kursumlija.org

- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

- Предмет јавне набавке – добра - Набавка добара за заштиту живoтнe средине - метални контејнери, ЈНМВ-89/2019

- Назив и ознака из општег речника набавке: 44613700 - Контејнери за отпад.

- Опис партије: Набавка није обликована по партијама.

- Није у питању резервисана јавна набавка.

- Не спроводи се електронска лицитација.

- Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума, већ уговора.

- Контакт:  javnenabavke@kursumlija.org, сваког радног дана (понедељак – петак) од 7,00 до 15,00 часова.

2	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС

ДОБАРА

2.1     ВРСТА ДОБАРА

Набавка контејнера.

2.2     ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Техничка спецификација добара која су предмет ове јавне набавке дата је у поглављу 4 конкурсне документације.

2.3     КВАЛИТЕТ:

У складу са захтевима из техничке спецификације добара.

2.4     КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

Предметна набавка обухвата испоруку 50  металних контејнера у складу са техничком спецификацијом која је саставни део поглавља 4 конкурсне документације.

2.5     НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Испорука добара врши на адресу: ЈПКД „Топлица“, улица Драган Милуновић Џуле број 2, 18430 Куршумлија.

Пријем добара вршиће се од стране овлашћеног представника Наручиоца.

Приликом пријема добара представници Наручиоца својим потписом на отпремници потврђују пријем истих.

Наручилац је дужан да испоручена добра  прегледа и да саопшти примедбе продавцу у погледу видљивих недостатака.

Уколико се утврди постојање недостатака Испоручилац је дужан да их отклони у року од 10 (десет) дана.

Понуђач у обрасцу понуде и моделу уговора уписује трајање гарантног периода по испорученом добру-противградној ракети (општи).

2.6     РОК ИЗВРШЕЊА ДОБАРА

Рок за испоруку добара не може бити дужи од 7 дана од дана закључења уговора.

  - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Набавка добара за заштиту живoтнe средине - метални контејнери

- Опис: Контејнери за сакупљање чврстог кућног отпада од поцинкованог лима запремине 1,1м3. Контејнери морају да поседују сертификат о квалитету ISO 9001:2008.

- Количина: 50. комада

- Запремина  контејнера : 1,1 м3

-  Димензије:  Димензије:  минимална дужина 1360мм до 1380мм, минимална висина 1420мм, а максимална 1470мм, минимална ширина 1030мм, а максимална 1115мм.

- Материјал : декапирани лим Č.0146 i Č 0361 (или материјала одговарајућег квалитета) дебљине 1,2 мм.

-Поклопац: Лучни са торзионо завојном затезном опругом, гумом по ивици и механизмом за штеловање поклопца.

-Антикорозивна заштита: Антикорозивна заштита: Контејнери су топло цинковани у квалитету цинка 99,99% и изграђени по стандарду који одговара Европском стандарду EN 840-3 и EN 840-6 или „одговарајуће“, као и по посебним захтевима наручиоца који су у оквиру стандарда и представљају прецизирање захтева Наручиоца сходно утврђеним објективним потребама у оквиру стандарда. Топлоцинковање извршено након заваривања по стандарду EN1461, чистоће цинка 99% или „одговарајуће“.

-Точкови: 4 комада од којих су два са кочницом, пречника 200мм са кугличастим лежајевима носивости 400kg по сваком  точку и належном плочом дебљине 4мм. Покретиљивост точкова по вертикалној  оси је 360º, на два точка је уграђен ножни кочиони систем – кочнице које спречавају неконтролисану померање контејнера ,нарочито на стрним теренима.

- Начин испуштања течноти: испуст за воду са заптивним гуменим чепом на бочној страни контејнера.

- На контејнеру  су уграђене две бочне хватаљке са стране које служе за подизање и пражњење истих у  специјална возила – аутосмећаре.

- Дно контејнера израђује се као лучно (сферно,овално), од једног комада заједно са страницама, са минимум једним бочним испустом за воду, по узору на графички прилог који је саставни део техничке спецификације.

Оправданост набавке: Контејнери се набављају као мера заштите животне средине ван уже територије града – приградске месне заједнице и спречавање појава депонија, сходно Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Куршумлија.

ЈПКД „Топлица“ је претходних година издвајала значајна средства како би се животно станиште очувало што је више могуће и трудећи се да максимално смањи број дивљих депонија које су највећи проблем у местима где се не врши сакупљање и одвожење отпада, конкретно се мисли на села и путеве који гравитирају ка селима. Након формирања рециклажних острва у ширем центру, план је да се у наредним годинама покрију све месне заједнице сакупљањем и одвожењем отпада, као и примарном селекцијом отпада након одређеног времена.

ЈПКД „Топлица“ тренутно покрива око 70% становништва својом делатношћу (сакупљање и одвожење отпада), што је око 5000 домаћинстава било да су индивидуална или колективна. Проблем проширења капацитета обављања поменуте делатности свакако јесте разуђеност општине али и велики број месних заједница који све више имају потребу за одношењем отпада. На терену је тренутно 320 контејнера за мешовити отпад и 78 контејнера за ПЕТ амбалажу, изузев тога што је већина контејнера старија од 10 година, ово је ипак и мали број уколико је циљ непостојање дивљих депонија. Примери добре праксе су свакако набавке контејера претходних година па је идеја и да се новац из буџетског фонда ове намене искористи за набавку металних контејнера за мешовити отпад следећих карактеристика :

- Дебљина лима мора бити минимум 1,2 мм (све испод ове дебљине доводи до бржег труљења и хабања)

- Запремине 1.1м3, дужине 1360мм, висине 1420мм и ширине 1030мм

- 4 точка ф200мм са кугличним лежајевима

- Топло цинковани лим у квалитету цинка 99,99% израђени по европском стандарду по питању безбедности

- Овално дно и испуст за воду

За све стандарде и  ISO сертификат о квалитету, обавезно подношење писменог доказа.

4	СПИСАК УСЛОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧА ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН И ТО:

  - Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

  - Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

  - Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији

  - Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

- ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧА ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 76. ЗЈН И ТО:

Наручилац није предвидео додатне услове за учешће у поступку јавне набавке.

ДОКАЗ:

- Изјавa понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (Поглавље 6.3.1). и/или

- Изјава подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (Поглавље 6.3.2) (ПОТПИСАНA И ОВЕРЕНA).

Списак осталих обавезних документа и образаца који се достављају уз понуду:

-  Образац понуде са прилозима са прилозима  (попуњен и  потписан),

-  Образац структуре цене (попуњен и  потписан),

-  Образац изјаве о независној понуди (попуњен и  потписан),

-  Модел уговора за партију (попуњен и  потписан),

- Споразум (УКОЛИКО НАСТУПА КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА - Модел Споразума у Поглављу 9).

- Услови које мора да испуни подизвођач, и то:

Подизвођач мора да испуни обавезне услове наведене за понуђача (Поглавље 4. тачка 4.1, подтачке 1) до 4), а што доказује достављањем Изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (Поглавље 6.3.2);

- Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача, и то:

Сваки од понуђача из групе понуђача мора испуни све обавезне услове наведене у Поглављу 4., тачка 4.1, подтачке 1) до 4, а што доказују достављањем Изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (Поглавље 6.3.1).

- Ако поднета понуда буде оцењена као прихватљива, пре доношења одлуке о додели уговора, Наручилац може захтевати од понуђача да у року од пет дана од дана пријема писменог позива Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (Поглавље 4. од тачке 1. до 4.), осим понуђача који је уписан у Регистар понуђача (Комисија проверава Регистар понуђача);

- Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.

- Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива;

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, као што је Извод из Агенције за привредне регистре.

- Уколико има још захтеваних доказа који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа понуђач треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

- Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране овлашћеног лица. Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити овлашћење за потписивање уз понуду.

- Допунске напомене: Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Општину Куршумлија о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора и да је документује на прописани начин, са назнаком „Поступак ЈНМВ добра – Набавка добара за заштиту живoтнe средине - метални контејнери,  ЈНМВ 89/2019“.

5	КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

- КРИТЕРИЈУМ

Избор између достављених прихватљивих понуда вршиће се применом критеријума „најниже понуђена цена“.

- ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ НАЈНИЖОМ ЦЕНОМ

Уколико након извршеног рангирања, две или више понуда имају исту најниже понуђену цену, биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге.

У случају да су и после примене наведених додатних елеменaта критеријума две или више понуда у свему једнаке, уговор ће бити додељен по систему жребања.

Сви понуђачи који су поднели понуде биће позвани да присуствују поступку доделе уговора путем жребања.

  - ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ:

- Образац понуде  (Поглавље 6.1);

- Образац изјаве о независној понуди (Поглавље 6.2);

- Образац изјаве о испуњености услова за понуђача (Поглавље 6.3.1);

- Образац изјаве о испуњености услова за подизвођача (Поглавље 6.3.2);

- Образац трошкова припреме понуде (није обавезан) (Поглавље 6.4);

- Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни (Поглавље 6.5);

Р.бр. ЈНМВ: 89/2019

6.1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ– добра -  Набавка добара за заштиту живoтнe средине - метални контејнери, ЈНМВ -89/2019

Понуду дајем (означити начин давања понуде):

а) самостално                        б) заједничка понуда             в) понуда са подизвођачем

| ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА-ОПИС ДОБАРА Набавка добара за заштиту живoтно средине - метални контејнери |
| --- |
| Набавка добара за заштиту живoтнe средине - метални контејнери | Понуђене техничке карактеристике (уписати или потврдити да понуђено добро испуњава Минималне техничке карактеристике) | Количина | Понуђена јединична цена у динарима без ПДВ-а | Понуђена укупна цена у динарима без ПДВ-а |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. (3х4) |
| 1.1. | Опис | Контејнери за сакупљање чврстог кућног отпада од поцинкованог лима запремине 1,1м3. Контејнери морају да поседују сертификат о квалитету ISO 9001:2008. |  | 50 |  |  |
| 1.2. | Запремина контејнера | 1,1 м3 |  |  |  |  |
| 1.3. | Димензије | Димензије: минимална дужина 1360мм до 1380мм, минимална висина 1420мм, а максимална 1470мм, минимална ширина 1030мм, а максимална 1115мм |  |  |  |  |
| 1.4. | Материјал | декапирани лим Č.0146 i Č 0361 (или материјала одговарајућег квалитета) дебљине 1,2 мм |  |  |  |  |
| 1.5. | Поклопац | Лучни са торзионо завојном затезном опругом, гумом по ивици и механизмом за штеловање поклопца. |  |  |  |  |
| 1.6. | Антикорозивна заштита | Контејнери су топло цинковани у квалитету цинка 99,99% и изграђени по стандарду који одговара Европском стандарду EN 840-3 и EN 840-6 или „одговарајуће“, као и по посебним захтевима наручиоца који су у оквиру стандарда и представљају прецизирање захтева Наручиоца сходно утврђеним објективним потребама у оквиру стандарда. Топлоцинковање извршено након заваривања по стандарду EN1461, чистоће цинка 99% или „одговарајуће |  |  |  |  |
| 1.7. | Точкови | 4 комада од којих су два са кочницом, пречника 200мм са кугличастим лежајевима носивости 400kg по сваком точку и належном плочом дебљине 4мм. Покретиљивост точкова по вертикалној оси је 360º, на два точка је уграђен ножни кочиони систем – кочнице које спречавају неконтролисану померање контејнера ,нарочито на стрним теренима. |  |  |  |  |
| 1.8. | Начин испуштања течности | испуст за воду са заптивним гуменим чепом на бочној страни контејнера |  |  |  |  |
| 1.9. | Остало | На контејнеру су уграђене две бочне хватаљке са стране које служе за подизање и пражњење истих у специјална возила – аутосмећаре |  |  |  |  |
| 1.10. | Остало | Дно контејнера израђује се као лучно (сферно,овално), од једног комада заједно са страницама, са минимум једним бочним испустом за воду, по узору на графички прилог који је саставни део техничке спецификације. |  |  |  |  |
| СВЕГА без ПДВ-а |  |
| ПДВ |  |
| СВЕГА са ПДВ-ом |  |

* Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити печатом.

Рок плаћања: ______ дана од дана пријема фактуре/рачуна (максимум 45 дана);

Рок важења понуде:_______ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 30 дана).

Рок испоруке: ________ дана од дана закључења уговора (максимум 7 дана од дана потписивања уговора)

Гарантни рок по испорученом добру  (општи): ____________ месеци од испоруке.

Напомена:

-  Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

- Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема овлашћеног представника  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  понуде.

Прилози обрасца понуде:

   Прилог 1 (подаци о понуђачу),

   Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и

   Прилог 3 (подаци о подизвођачу).

Датум:                                                                                   Потпис понуђача:

_________________                                                              _________________________

ПРИЛОГ 1

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

(КАДА НАСТУПА САМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)

| Пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса седишта: |  |
| Лице за контакт: |  |
| Електронска адреса (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Број рачуна: |  |
| Заступник понуђача наведен у Агенцији за привредне регистре који може потписати уговор |  |

Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се овлашћење заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може потписати уговор.

ПРИЛОГ 2

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (КАДА НАСТУПА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ)

| Пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса седишта: |  |
| Лице за контакт: |  |
| Електронска адреса (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Број рачуна: |  |
| *Заступник понуђача наведен у Агенцији за привредне регистре који може потписати уговор |  |

Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се овлашћење заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може потписати уговор.

*Рубрику о  заступнику  попуњава  само  члан  групе  понуђача  који  ће  у  име  групе потписати уговор.

Ова изјаву копира и доставља за сваког члана групе понуђача посебно.

ПРИЛОГ 3

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пословно име подизвођача: |  |
| --- | --- |
| Адреса седишта: |  |
| Лице за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број подизвођача: (ПИБ): |  |
| Матични број подизвођача: |  |
| Број рачуна: |  |
| Проценат укупне вредности набавке коју ће поверити овом подизвођачу, не већи од 50%: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити преко овог подизвођача: |  |

Уколико понуђач наступа са више подизвођача ову изјаву копира и доставља за сваког подизвођача посебно.

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:		Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач___________________________________________________________ матични број______________________испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ бр. 89/2019, и то да:

1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2.  понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита, кривично дело преваре;

3.  је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији;

ИЛИ

4. је уписан у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре.

5. је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (члан 75 став 2 ЗЈН).

Напомена:

Понуђач који је уписан у Регистар понуђача означава (заокружује) тачку 4. у овој Изјави и на тај начин доказује да испуњава обавезне услове предвиђене у тачкама од 1-3.

Комисија ће вршити проверу да ли је понуђач уписан у Регистар понуђача.

У случају недоумице о томе да ли понуђач из групе понуђача испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.

Потписивањем ове изјаве понуђач доказује да испуњава обавезне услове (1-3) и даје изјаве предвиђене тачком 5.

Уколико понуду подноси група понуђача: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом и потписом.

Овом изјавом потврђује се да сваки понуђач из Групе понуђача испуњава обавезне услове из тачке 1. до 3. и дају изјаву предвиђену тачком 5.

Ова изјава се копира и доставља за сваког члана групе понуђача посебно.

Датум:                                                                                      Потпис понуђача

__________________________                                                              ________________________

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач___________________________________________________________матични број______________________испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ бр.89/2019, и то да:

1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2.  понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита, кривично дело преваре;

3.  је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији;

ИЛИ

4. је уписан у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре.

5. је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (члан 75 став 2 ЗЈН).

Напомена:

Понуђач који је уписан у Регистар понуђача означава (заокружује) тачку 4. у овој Изјави и на тај начин доказује да испуњава обавезне услове предвиђене у тачкама од 1-3.

Комисија ће вршити проверу да ли је понуђач уписан у Регистар понуђача.

У случају недоумице о томе да ли подизвођач испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од подизвођача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.

Потписивањем ове изјаве подизвођач доказује да испуњава обавезне услове из тачке 1. до 3. и даје изјаве предвиђене тачком 5.

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

Уколико понуђач наступа са више подизвођача ова изјава се копира и доставља за сваког подизвођача посебно.

Потписивањем ове изјаве подизвођач доказује да испуњава обавезне услове из тачке 1. до 3. и даје изјаве предвиђене тачком 5.

Датум:                                                                                       Потпис понуђача

__________________________                                                           _________________________

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ИЗЈАВА

О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у предметном поступку јавне набавке имао следеће трошкове:

| НАЗИВ ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА |
| --- | --- |
|  | _______________ динара без ПДВ-а |
|  | _______________ динара без ПДВ-а |
|  | _______________ динара без ПДВ-а |
|  | _______________ динара без ПДВ-а |
|  | _______________ динара без ПДВ-а |
|  | _______________ динара без ПДВ-а |
|  | _______________ динара без ПДВ-а |
|  | _______________ динара без ПДВ-а |
|  | _______________ динара без ПДВ-а |
|  | _______________ динара без ПДВ-а |

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015) обавезни елемент конкурсне документације.

НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

Датум:		Потпис понуђача

______________________________                                                        ______________________________

6.5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Предмет ЈН | Укупна цена без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Набавка добара за заштиту живoтнe средине - метални контејнери |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 2. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за тражене предмете јавне набавке;

- у колони 3. уписати износ ПДВ-а на укупну цену предмета јавне набавке;

- у колони 4. уписати колико износи укупна цена тражених предмета јавне набавке са ПДВ-ом.

Датум:                                                                                      Потпис понуђача

______________________                                                          _______________________

7.  МОДЕЛ УГОВОРА

Набавка добара за заштиту живoтнe средине - метални контејнери

закључен између:

- Општинска управа општине Куршумлија, улица Пролетерских Бригада бб коју заступа Председник општине Куршумлија Радољуб Видић, дипл.правник, ПИБ број 100622853, матични број 07132727, текући рачун број 840-109640-38, телефон 027/381-402 (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ), с једне стране  и

- _______________________________________________________________________  из _______________________________, улица_____________________________________, телефон__________________, кога заступа  _________________________________, ПИБ  _________________________________, матични број_______________________________, текући рачун број_______________________________, (у даљем тексту: ПОНУЂАЧ-ИСПОРУЧИЛАЦ), с друге стране.

(ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ)

Напомена: Модел  уговора,  понуђач попуњава  у складу са понудом,  оверава печатом и потписом, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.

Подизвођачи1:

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

Учесници у заједничкој понуди

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

1 Напомена:

попуњава се искључиво у случају подношења понуде са подивођачима или заједничке понуде.

Уколико се уговор закључује са понуђачем који наступа самостално, овај део се неће налазити у уговору-дакле биће брисан.

Када је реч о понуди са подивођачем потребно је уписати: пословна имена свих осталих учесника, имена и презимена лица овлашћених за заступање, седиште, ПИБ и матични број.

Када је реч о заједничкој понуди потребно је уписати:

-пословно име учесника који је одређен за носиоца посла, име и презиме лица овлашћеног за заступање групе понуђача-учесника заједничке понуде, седиште, ПИБ и матични број;

-пословна имена свих осталих учесника, имена и презимена лица овлашћених за заступање, седиште, ПИБ и матични број.

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка добара - Набавка добара за заштиту живoтнe средине - метални контејнери, 50 комада, у поступку јавне набавке мале вредности бр. 89/2019 (у даљем тексту: добара) у свему према усвојеној понуди са техничким карактеристикама – спецификацијом добара ИСПОРУЧИОЦА број ________ од ___.___. 2019.године  (попуњава наручилац), која понуда чини саставни део овог Уговора.

Добра која су предмет овог уговора морају бити испоручена у свему према усвојеним карактеристикама наведеним у техничкој спецификацији која је саставни део обрасца понуде и овог уговора и техничким карактеристикама – спецификацији добара која је описана у поглављу 3 конкурсне документације за јавну набавку добара - Набавка контејнера и која чини саставни део овог уговора.

Члан 2.

Уговорне стране уговарају цену коју је Испручилац добара понудио приликом конкурисања за додељивање овог уговора. Уговорена цена важи до реализације уговора и не може се мењати.

Члан 3.

Укупна цена добара из члана 1. Овог Уговора је_______________________________ (словима________________________________________________________________________) РСД. Цена је без обрачунатог ПДВ-а. ПДВ износи ___________________________________ (словима__________________________________________________________________) РСД.

Плаћање ПДВ-а је обавеза купца. (ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ-ИСПОРУЧИЛАЦ)

Укупна средства за набавку добара која су предмет овог уговора предвиђена су  Финансијским планом општинске управе општине Куршумлија, Програм 6,  позиција 66, екон.класификација 465111 -  Фонд за заштиту животне средине, раздео Општинска управа.

Члан 4.

Рок за испоруку уговорених добара из члана 1. овог уговора је________ дана од дана закључења овог уговора. (ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ-ИСПОРУЧИЛАЦ).

Испоручилац је дужан да Наручиоцу благовремено најави испоруку, како би се обезбедио квалитативни пријем добра.

Пријем добара вршиће се од стране овлашћеног представника Наручиоца.

Приликом пријема добара представници Наручиоца својим потписом на отпремници потврђују пријем истих.

Наручилац је дужан да испоручена добра  прегледа и да саопшти примедбе продавцу у погледу видљивих недостатака.

Уколико се утврди постојање недостатака Испоручилац је дужан да их отклони у року од 10 (десет) дана.

Ако Испоручилац добара не испоручи или задоцни са испоруком добара, дужан је да Наручиоцу надокнади штету, уколико ју је Наручилац претрпео због пропуста испоручиоца добара.

Члан 5.

Наручилац и Испоручилац добара уговарају уговорну казну у износу од 0,5% од вредности предметног добра за сваки дан кашњења, с тим што максимална висина умањења по овом основу не може бити већа од 10% од вредности уговора.

Наручилац ће уговорну казну, уколико су испуњени услови за настанак исте, наплатити умањењем износа рачуна издатог по испоруци добара за износ уговорне казне.

У случају кашњења са испоруком више од 30 дана, од уговореног рока испоруке добра, Наручилац задржава право на раскид уговора уз наплату пенала из предходног става овог члана.

Члан 6.

Испоручилац је обавезан да преметна добра испоручи наручиоцу на адресу: ЈПКД „Топлица“, улица Драган Милуновић Џуле број 2, 18430 Куршумлија.

Након испоруке добара, овлашћено лице Наручиоца ће саставити записник о примопредаји добара са овлашћеним лицем ЈПКД „Топлица“ Куршумлија, након чега ће надлежни органи Наручиоца спровести процедуру предвиђену Зконом о јавној својини.

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од _____________дана (не дуже од 45 дана) по пријему исправног рачуна издатог  по испоруци добара, о којој испоруци изабрани понуђач издаје фактуру о испоруци.

Исплата уговорене цене из члана 3. овог Уговора, за испоручена добра, биће исплаћена на текући рачун Испоручиоца добара број ________________ код _____________________ банке (ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ-ИСПОРУЧИЛАЦ).

Члан 8.

Испоручилац добара даје гаранцију за испоручена добра.

Гарантни рок по испорученом добру (општи), рачунајући од дана извршене примопредаје, односно испоруке и извршеног квалитативно- квантитативног пријема добра од стране наручиоца је следећи:

- Метални контејнер: _____________месеци од извршења испоруке.

(ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ-ИСПОРУЧИЛАЦ)

Члан 9.

Испоручилац Наручиоцу гарантује да испоручена добра немају стварних недостатака као ни правних недостатака и да потпуно одговарају свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације за предметну набавку.

Наручилац има право контроле квалитета испоручених добара код овлашћене организације. Трошкове утврђивања квалитета сноси Испоручилац добара, уколико се контролом утврди одступање од траженог квалитета.

Члан 10.

Испоручилац  се обавезује да у тренутку потписивања овог уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана обострано потписаног уговора, достави једну бланко соло меницу, која представља средство финансијског обезбеђења и којом гарантује уредно испуњење свих својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне. Меница се држи у портфељу Наручоица до истека гарантног рока, након чега се враћа истом.

Истовремено, предајом менице из става 1. овог члана,  Испоручилац се  обавезује да Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица Испоручиоца, овлашћење за Наручиоца да меницу може попунити у складу са овим уговором, и копију захтева Испоручиоца за регистрацију те бланко соло менице у Регистру меница и овлашћења, који је оверен од стране пословне банке Испоручиоца.

Испоручилац овим уговором овлашћује Наручиоца да штету коју трпи, уговорену казну и друге трошкове наплати из менице утврђене овим чланом Уговора, у висини од највише 10% од вредности из члана 3. уговора.

Члан 11.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Овај Уговор се закључује на одређено време до окончања испоруке уговорених добара.

Члан 12.

За све што није регулисано овим Уговором биће примењене одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају мирним путем.

У случају спора утврђује се надлежност Привредног суда у Нишу.

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава по 3 (три) примерка.

| ЗА ИСПОРУЧИОЦА ДОБАРА |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| --- | --- | --- |
| _________________________________ |  | _________________________________ |
| Директор |  | Председник Радољуб Видић, дипл.ецц |

ПРИЛОГ:

- Понуда понуђача број / од / године

- Образац структуре цена

- техничке карактеристике – спецификација добара која је описана у поглављу 3 конкурсне документације за јавну набавку добара.

`

  - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

- ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ СА САЧИЊАВАЊЕМ ПОНУДЕ

  - Понуда понуђача (укључујући и прилоге) требалa би (може) да буде ручно нумерисана (свака страна појединачно) са јасно написаним бројем стране од укупног броја страна (нпр. 1 од 2), парафирана и печатирана од стране понуђача. Комплетна документација (понуда) требала би бити избушена, увезана концем и запечаћена воском за печаћење.

  - Понуда мора да садржи доказе наведене у Поглављу 4. из конкурсне документације. Све изјаве, образац понуде и модел уговора који су саставни делови понуде морају бити попуњени, и потписани.

  - Уколико понуђач наступа самостално или са групом понуђача, у том случају, понуђач, односно овлашћени представник групе понуђача доставља:

| Р. бр. | Назив обрасца | Поглавље |
| --- | --- | --- |
| 1. | Образац понуде са прилозима | (Поглавље 6.1.) |
| 2. | Модел уговора | (Поглавље 7.) |
| 3. | Образац изјаве о трошковима понуде (напомена: ова изјава није обавезна) | (Поглавље 6.4) |
| 4. | Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни | (Поглавље 6.5) |

Понуђач  који  наступа  самостално  и  сваки  понуђач  из  групе  понуђача  укључујући  и овлашћеног представника групе понуђача, попуњава и потписује:

| Р. бр. | Назив обрасца | Поглавље |
| --- | --- | --- |
| 1. | Образац изјаве о независној понуди | (Поглавље 6.2) |
| 2. | Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке | (Поглавље 6.3.1.) |

Овлашћени представник Групе понуђача je понуђач који је у споразуму из члана 81.ЗЈН, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, одређен као носилац посла, односно као члан групе понуђача који ће поднети понуду, који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.

4) Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач доставља:

| Р. бр. | Назив обрасца | Поглавље |
| --- | --- | --- |
| 1. | Образац понуде са прилозима | (Поглавље 6.1) |
| 2. | Модел уговора | (Поглавље 7) |
| 3. | Образац изјаве о независној понуди; | (Поглавље 6.2.) |
| 4. | Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке | (Поглавље 6.3.1.) |
| 5. | Образац изјаве о трошковима понуде (напомена: ова изјава није обавезна) | (Поглавље 6.4.) |
| 6. | Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни | (Поглавље 6.5) |

Подизвођач доставља попуњен, потписан и оверен образац:

| Р. бр. | Назив обрасца | Поглавље |
| --- | --- | --- |
| 1. | Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке | (Поглавље 6.3.2.) |

5)  Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна:

- Портал јавних набавки, portal.ujn.gov.rs;

- Интернет страница наручиоца (www.kursumlija.org);

- Непосредно преузимањем на адреси Општина Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, канцеларија број 19 (сваког радног дана у периоду од 07.00 до 15.00 часова).

6)     Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи подносе понуде у затвореној, препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, преко писарнице општине Куршумлија, шалтер број 6, са напоменом:

«Понуда за набавку добара – Набавка добара за заштиту живoтнe средине - метални контејнери, -  НЕ ОТВАРАТИ»

На полеђини коверте треба да стоји назив понуђача, контакт особа и телефон.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ:

12.12.2019. године до 11,00 часова

Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца на адреси ул.Пролетерских бригада бб, Куршумлија, пристигла закључно са 12.12.2019.године до 11,00 часова.

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у писарницу наручиоца на адреси ул.Пролетерских бригада бб, Куршумлија, пристигла закључно са 12.12.2019.године до 11,00 часова.

7) Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 12.12.2019..године, у 11,30 часова на адреси ул.Пролетерских бригада бб, Куршумлија, у присуству чланова Комисије за предметну јавну  набавку.

8) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде.

9)    Контакт: javnenabavke@kursumlija.org.

- ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

8.4 ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

  - НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

    - складу са чланом 87. став 6. ЗЈН понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако је Наручилац примио измену, допуну или опозив понуде пре истека рока за подношење понуда.Измена, допуна или повлачење понуде се врши на начин одређен за подношење понуде. Нпр: „Измена понуде за јавну набавку мале вредности добара – Набавка добара за заштиту живoтнe средине - метални контејнери - НЕ ОТВАРАТИ” или „Допуна понуде за јавну набавку мале вредности добара – Набавка добара за заштиту живoтнe средине - метални контејнери, - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се не може изменити, допунити или  опозвати по истеку рока за подношње понуда.

- УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

- ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Подизвођач мора да испуни обавезне услове наведене за понуђача (Поглавље 4. тачка 4.1, подтачке 1) до 4), а што доказује достављањем Изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (Поглавље 6.3.2);

- ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ Понуду може поднети ГРУПА ПОНУЂАЧА.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

Овај споразум обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду, који ће у име групе потписивати обрасце из конкурсне документације и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора (Модел Споразума у Поглављу 9).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки од понуђача из групе понуђача мора испуни све обавезне услове наведене у Поглављу 4., тачка 4.1, подтачке 1) до 4), а што доказују достављањем Изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (Поглавље 6.3.1).

- ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017). рачунајући од дана уредно примљене фактуре за испоручена добра (потврђене од стране наручиоца и понуђача).

Наручилац ће плаћање вршити по пријему исправне фактуре (рачуна), а у року који понуђач наведе у обрасцу понуде и Моделу уговора.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Авансно плаћање није дозвољено.

- Захтеви у погледу места и рока испоруке

Испорука добара врши на адресу: ЈПКД „Топлица“, улица Драган Милуновић Џуле број 2, 18430 Куршумлија.

Рок испруке: не може бити дужи од 7 дана од дана закључења уговора.

- Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде.

Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до, сукцесивно и сл.).У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неисправном.

8.10	ЦЕНА

Цена предметних услуга мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се у поступку стручне оцене понуда за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити ускладу са чл.92.ЗЈН.

8.11	СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Једна бланко соло меница без протеста, као средство обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне.

Бланко соло меницу понуђач предаје Наручиоцу у року од 7 (седам) дана од дана обострано потписаног уговора.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног понуђача, са писменим  овлашћењем  да  Купац  може  попунити меницу до износа од 10% од укупно уговорене вредности посла без ПДВ-а за случај неизвршавања уговорених обавеза Продавца и евентуално плаћање уговорне казне и фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица код Продавца.

8.12	ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

- НАЧИН  ПРЕУЗИМАЊА  ТЕХНИЧКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  КОЈУ  ЗБОГ  ОБИМА  И

ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ

  - предметној набавци је објављена сва потребна документација.

- ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија или на e-mail: javnenabavke@kursumlija.org,, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Одговор на постављено питање, као и измене и допуне конкурсне документације Наручилац ће објавити на на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења путем електронске поште на мејл  javnenabavke@kursumlija.org, се може вршити сваког радног дана (понедељак – петак), од 7:00 до 15:00 часова.

Комуникација између заинтересованих лица/понуђача и наручиоца се врши на начин описан у члану 20. ЗЈН,и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријемног документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

8.15	ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може, после отварања понуде, да у писменом облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, и вредновањупонуде, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.ЗЈН).

Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

8.16	ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

Како је предметни поступак - поступак јавне набавке мале вредности, не постоје елементи о којима ће се преговарати.

8.17	КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

8.18	ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити Наручиоцу и путем електронске поште на мејл:  javnenabavke@kursumlija.org, сваког радног дана (понедељак – петак), од 7: 00 до 15:00 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Такса за подношење захтева за заштиту права износи 60.000,00 динара сагласно члану 156. став 1. тачка 1) ЗЈН.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 5. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, или одлуке о обустави поступка, као и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

- износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000,00 динара;

- број рачуна: 840-30678845-06;

- шифру плаћања: 153 или 253;

- позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

- сврха: ЗЗП; Општина Куршумлија; јавна набавка мале вредности ЈНМВ:  89/2019;

- корисник: буџет Републике Србије;

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

- потпис овлашћеног лица банке, или

  - Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

  - Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

  - Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

8.19.  ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) ЗЈН.

9	СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И

ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Број јавне набавке: 89/2019

Понуђачи:1.______________________________________________________

2.______________________________________________________

3.______________________________________________________

4.______________________________________________________

(у даљем тексту Група понуђача), који су поднели заједничку понуду бр.______ од____________

за јавну набавку _______________________________, у циљу извршења јавне набавке међусобно и према  општини Куршумлија, улица Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија (у даљем тексту Наручилац) се обавезују, како следи:

Члан 1.

Понуђач из Групе понуђача:

_______________________________________________________________,

ће бити носилац посла који је предмет јавне набавке, односно који ће поднети понуду, који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације и који ће заступати Групу понуђача пред Наручиоцем.

Члан 2.

Понуђач из Групе понуђача:

_______________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача са Наручиоцем потписати уговор о јавној набавци.

Члан 3.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу, а на име испуњења својих обавеза у поступку јавне набавке, дати средства финансијског обезбеђења која су предвиђена конкурсном документацијом.

Члан 4.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће	у име Групе понуђача Наручиоцу издати рачун на начин предвиђен уговором.

Члан 5.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће	у име Групе понуђача Наручиоцу дати број рачуна на који ће Наручилац извршити плаћање.

Члан 6.

Понуђачи из Групе понуђача ће, у циљу извршења уговора, остале уговорене обавезе извршити на следећи начин:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(описати обавезе сваког члана групе понуђача појединачно у извршењу уговора)

датум: ______________

место: _______________

потпис овлашћеног лица

___________________

потпис овлашћеног лица

___________________

потпис овлашћеног лица

___________________

потпис овлашћеног лица

___________________

НАПОМЕНЕ:

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, Споразум се не доставља.

10. САДРЖИНА ПОНУДЕ

| Р. бр. | Назив обрасца | Поглавље |
| --- | --- | --- |
| 1 | Образац понуде | (Поглавље 6.1.) |
| 2 | Модел уговора | (Поглавље 7.1) |
| 3 | Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке | (Поглавље 6.3.1) |
| 4 | Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке | (Поглавље 6.3.2) |
| 5 | Образац изјаве о независној понуди | (Поглавље 6.2.) |
| 6 | Образац изјаве о трошковима понуде (напомена: ова изјава није обавезна) | (Поглавље 6.4) |
| 7 | Образац изјаве структура цене са упутством како да се попуни | (Поглавље 6.5.) |
| 8 | Споразумом сачињеним на начин одређен чланом 81. ЗЈН (УКОЛИКО НАСТУПА КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА) | (Поглавље 9) |