Република Србија

ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛУКОВО

Луково бб

Број: 404-8/2016

Дана: 20.4.2016.године

Интернет страница наручиоца:

www.kursumlija.org, банер месне заједнице

К у р ш у м л и ј а

Нa основу члaнa 63. Став  Зaконa о јaвним нaбaвкaмa (''Сл. глaсник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а на захтев Председника Месне заједнице Луково,  комисија за јавну набавку радова – Поправка путева у Месној заједници Луково, ЈНМВ-8/2016, врши следећу

ИЗМЕНУ БР.1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈНМВ 8/2016

1. На страници број 5/33 конкурсне документације за ЈНМВ радова – Поправка путева у Месној заједници Луково, у оквиру поглавља 3. „ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА“,  уместо:

„Локације и опис радова

Предмет радова је поправка најоштећенијих деоница сеоских путева на територији МЗ Луково.

Планираним радовима предвиђено је равнање постојећег коловоза грејдером са прочишћавањем одводних јаркова и местимично насипање најоштећенијих деоница речним шљунком или каменим материјалом са локалног позајмишта.

Пре почетка рада грађевинске механизације на поправци пута, Месна заједница организоваће и извршиће радове на сечењу стабала, грана, шибља и другог растиња у зони пута и одводних јаркова, како би се радови одвијали несметано.

| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| --- |
| р.бр | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | количина |
| 1. | Поправка путева на територији МЗ Луково |  |
| 1.1. | Рад грејдера на уређењу оштећеног коловоза и денивелисаних банкина. Обрачун по радном часу ефективног рада машине. | р.час | 77,0 |
| 1.2. | Поправка коловоза речним шљунком. У цену је урачуната набавка, утовар, транспорт и разастирање шљунка са сабијањем. Обрачун по м3 у збијеном стању. | м3 | 200,0 |
| 1.3. | Припрема каменог материјала на локалном позајмишту одговарајуће крупноће зрна и задовољавајућег квалитета. Обрачун по м3. | м3 | 200,00 |
| 1.4. | Поправка коловоза каменим материјалом са локалног позајмишта. У цену је урачунат утовар, транспорт и разастирање са сабијањем. Обрачун по м3 уграђеног каменог материјала. | м3 | 200,0 |
| 1.5. | Сабијање виброваљком деоница на којима се не врши додатно насипање, након уређења коловоза грејдером. Обрачун по радном часу ефективног рада машине. | р.час | 15,0 |

Треба да стоји:

„Локације и опис радова“

Предмет радова је поправка најоштећенијих деоница сеоских путева на територији МЗ Луково.

Планираним радовима предвиђено је равнање постојећег коловоза грејдером са прочишћавањем одводних јаркова и местимично насипање најоштећенијих деоница речним шљунком или каменим материјалом са локалног позајмишта.

Пре почетка рада грађевинске механизације на поправци пута, Месна заједница организоваће и извршиће радове на сечењу стабала, грана, шибља и другог растиња у зони пута и одводних јаркова, како би се радови одвијали несметано.

| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| --- |
| р.бр | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | количина |
| 1. | Поправка путева на територији МЗ Луково |  |
| 1.1. | Рад грејдера на уређењу оштећеног коловоза и денивелисаних банкина. Обрачун по радном часу ефективног рада машине. | р.час | 30,0 |
| 1.2. | Поправка коловоза речним шљунком. У цену је урачуната набавка, утовар, транспорт и разастирање шљунка са сабијањем. Обрачун по м3 у збијеном стању. | м3 | 69,0 |
| 1.3. | Припрема каменог материјала на локалном позајмишту одговарајуће крупноће зрна и задовољавајућег квалитета. Обрачун по м3. | м3 | 200,00 |
| 1.4. | Поправка коловоза каменим материјалом са локалног позајмишта. У цену је урачунат утовар, транспорт и разастирање са сабијањем. Обрачун по м3 уграђеног каменог материјала. | м3 | 200,0 |
| 1.5. | Сабијање виброваљком деоница на којима се не врши додатно насипање, након уређења коловоза грејдером. Обрачун по радном часу ефективног рада машине. | р.час | 11,0 |
| 1.6. | Израда равнајућег слоја од АБ11 са превозом на 140,00 км | t | 9,0 |
| 1.7. | Израда хабајућег слоја од сафалт бетона АБ11, дебљине 4цм са превозом на 140,00 км | м2 | 450,0 |

2.  На странама број 11/34 конкурсне документације, у оквиру поглавља 6.1. „ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – радови -  Поправка путева у Месној заједници Луково“, уместо:

Р.бр. ЈНМВ: 8/2016

6.1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – радови -  Поправка путева у Месној заједници Луково

Понуду дајем (означити начин давања понуде):

а) самостално                        б) заједничка понуда             в) понуда са подизвођачем

| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| --- |
| р.бр | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | количина | цена по јед. мере без ПДВ-а | ИЗНОС без ПДВ-а |
| 1. | Поправка путева на територији МЗ Луково |  |
| 1.1. | Рад грејдера на уређењу оштећеног коловоза и денивелисаних банкина. Обрачун по радном часу ефективног рада машине. | р.час | 77,00 |  |  |
| 1.2. | Поправка коловоза речним шљунком. У цену је урачуната набавка, утовар, транспорт и разастирање шљунка са сабијањем. Обрачун по м3 у збијеном стању. | м3 | 200,00 |  |  |
| 1.3. | Припрема каменог материјала на локалном позајмишту одговарајуће крупноће зрна и задовољавајућег квалитета. Обрачун по м3. | м3 | 200,00 |  |  |
| 1.4. | Поправка коловоза каменим материјалом са локалног позајмишта. У цену је урачунат утовар, транспорт и разастирање са сабијањем. Обрачун по м3 уграђеног каменог материјала. | м3 | 200,0 |  |  |
| 1.5. | Сабијање виброваљком деоница на којима се не врши додатно насипање, након уређења коловоза грејдером. Обрачун по радном часу ефективног рада машине. | р.час | 15,0 |  |  |
|  |  |  |  | СВЕГА : |  |
|  |  |  | ПДВ 20%: |  |
|  |  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |

* Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити печатом.

| Рок извођења радова (не дуже од 20. радних дана од дана увођења извођача у посао) | _____ радних дана од дана увођења у посао |
| --- | --- |
| Начин плаћања (не краће од 15 дана и не дуже од 45 дана од дана испостављања привремених и оконачне ситуације) | ____ дана, од дана испостављања привремених и оконачне ситуације |
| Рок важења понуде (не краће од 30 дана) | ____ дана, од дана отварања понуда |

Напомена:

-  Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

- Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема овлашћеног представника  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава  печатом  образац понуде.

Прилози обрасца понуде:

   Прилог 1 (подаци о понуђачу),

   Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и

   Прилог 3 (подаци о подизвођачу).

Датум:                                                                 Потпис понуђача:

_________________                               М.П.     _________________________

Треба да стоји:

Р.бр. ЈНМВ: 8/2016

6.1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – радови -  Поправка путева у Месној заједници Луково

Понуду дајем (означити начин давања понуде):

а) самостално                        б) заједничка понуда             в) понуда са подизвођачем

| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| --- |
| р.бр | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | количина | цена по јед. мере без ПДВ-а | ИЗНОС без ПДВ-а |
| 1. | Поправка путева на територији МЗ Луково |  |
| 1.1. | Рад грејдера на уређењу оштећеног коловоза и денивелисаних банкина. Обрачун по радном часу ефективног рада машине. | р.час | 30,00 |  |  |
| 1.2. | Поправка коловоза речним шљунком. У цену је урачуната набавка, утовар, транспорт и разастирање шљунка са сабијањем. Обрачун по м3 у збијеном стању. | м3 | 69,00 |  |  |
| 1.3. | Припрема каменог материјала на локалном позајмишту одговарајуће крупноће зрна и задовољавајућег квалитета. Обрачун по м3. | м3 | 200,00 |  |  |
| 1.4. | Поправка коловоза каменим материјалом са локалног позајмишта. У цену је урачунат утовар, транспорт и разастирање са сабијањем. Обрачун по м3 уграђеног каменог материјала. | м3 | 200,00 |  |  |
| 1.5. | Сабијање виброваљком деоница на којима се не врши додатно насипање, након уређења коловоза грејдером. Обрачун по радном часу ефективног рада машине. | р.час | 10,00 |  |  |
| 1.6. | Израда равнајућег слоја од АБ11 са превозом на 140,00 км | t | 9,00 |  |  |
| 1.7. | Израда хабајућег слоја од асфалт бетона АБ11, дебљине 4цм са превозом на 140,00 км | м2 | 450,00 |  |  |
|  |  |  |  | СВЕГА : |  |
|  |  |  | ПДВ 20%: |  |
|  |  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |

* Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити печатом.

| Рок извођења радова (не дуже од 20. радних дана од дана увођења извођача у посао) | _____ радних дана од дана увођења у посао |
| --- | --- |
| Начин плаћања (не краће од 15 дана и не дуже од 45 дана од дана испостављања привремених и оконачне ситуације) | ____ дана, од дана испостављања привремених и оконачне ситуације |
| Рок важења понуде (не краће од 30 дана) | ____ дана, од дана отварања понуда |

Напомена:

-  Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

- Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема овлашћеног представника  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава  печатом  образац понуде.

Прилози обрасца понуде:

   Прилог 1 (подаци о понуђачу),

   Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и

   Прилог 3 (подаци о подизвођачу).

Датум:                                                                 Потпис понуђача:

_________________                               М.П.     _________________________

Измене и допуне су саставни део конкурсне документације.

У свему осталом конкурсна документација за јавну набавку радова – Поправка путева у Месној заједници Луково број 8/2016 остаје непромењена.

| Ред.бр. |  |
| --- | --- |
| 1. | Радосављевић Миљан, члан комисије, с.р. |
| 2. | Јелена Стојчић, члан комисије, с.р. |
| 3. | Наташа Ђуровић, члан комисије, с.р. |

- Измењени ОБРАЗАЦ 6.1. „ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ– радови -  Поправка путева у Месној заједници Луково“ је саставни део овог акта и објављена је на Порталу јавних набавки и на сајту општине Куршумлија – банер Месне заједнице-тендери и јавне набавке и може се преузети електронским путем.

Р.бр. ЈНМВ: 8/2016

6.1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – радови -  Поправка путева у Месној заједници Луково

Понуду дајем (означити начин давања понуде):

а) самостално                        б) заједничка понуда             в) понуда са подизвођачем

| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |
| --- |
| р.бр | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | количина | цена по јед. мере без ПДВ-а | ИЗНОС без ПДВ-а |
| 1. | Поправка путева на територији МЗ Луково |  |
| 1.1. | Рад грејдера на уређењу оштећеног коловоза и денивелисаних банкина. Обрачун по радном часу ефективног рада машине. | р.час | 30,00 |  |  |
| 1.2. | Поправка коловоза речним шљунком. У цену је урачуната набавка, утовар, транспорт и разастирање шљунка са сабијањем. Обрачун по м3 у збијеном стању. | м3 | 69,00 |  |  |
| 1.3. | Припрема каменог материјала на локалном позајмишту одговарајуће крупноће зрна и задовољавајућег квалитета. Обрачун по м3. | м3 | 200,00 |  |  |
| 1.4. | Поправка коловоза каменим материјалом са локалног позајмишта. У цену је урачунат утовар, транспорт и разастирање са сабијањем. Обрачун по м3 уграђеног каменог материјала. | м3 | 200,00 |  |  |
| 1.5. | Сабијање виброваљком деоница на којима се не врши додатно насипање, након уређења коловоза грејдером. Обрачун по радном часу ефективног рада машине. | р.час | 10,00 |  |  |
| 1.6. | Израда равнајућег слоја од АБ11 са превозом на 140,00 км | t | 9,00 |  |  |
| 1.7. | Израда хабајућег слоја од асфалт бетона БА11, дебљине 4цм са превозом на 140,00 км | м2 | 450,00 |  |  |
|  |  |  |  | СВЕГА : |  |
|  |  |  | ПДВ 20%: |  |
|  |  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |

* Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити печатом.

| Рок извођења радова (не дуже од 20. радних дана од дана увођења извођача у посао) | _____ радних дана од дана увођења у посао |
| --- | --- |
| Начин плаћања (не краће од 15 дана и не дуже од 45 дана од дана испостављања привремених и оконачне ситуације) | ____ дана, од дана испостављања привремених и оконачне ситуације |
| Рок важења понуде (не краће од 30 дана) | ____ дана, од дана отварања понуда |

Напомена:

-  Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

- Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема овлашћеног представника  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава  печатом  образац понуде.

Прилози обрасца понуде:

   Прилог 1 (подаци о понуђачу),

   Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и

   Прилог 3 (подаци о подизвођачу).

Датум:                                                                 Потпис понуђача:

_________________                               М.П.     _________________________