Р.бр. ЈНМВ: 84/2016

6.1.2.    ОБРАЗАЦ   ПОНУДЕ

ПАРТИЈА 2

Набавка опреме за сортирање и складиштење – линија за сепарацију отпада, ЈНМВ - 84/2016

Понуду дајем (означити начин давања понуде):

а) самостално                        б) заједничка понуда             в) понуда са подизвођачем

Партија 2) Набавка опреме за сортирање и складиштење

| ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА-ОПИС ДОБАРА Набавка опреме за сортирање и складиштење– линија за сепарацију отпада |
| --- |
| Набавка опреме за сортирање и складиштење– линија за сепарацију отпада Минималне техничке карактеристике | Понуђене техничке карактеристике (уписати или потврдити да понуђено добро испуњава Минималне техничке карактеристике) | Количина | Понуђена јединична цена у динарима без ПДВ-а | Понуђена укупна цена у динарима без ПДВ-а |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. (3х4) |
| 1.1. | ЛИНИЈА ЗА СЕПАРАЦИЈУ ОТПАДА Линија служи за сепарацију лаког амбалажног отпадног материјала попут: PET-а, HDPЕ-а, папира, картона, метала, алуминијума, стакла, фолија и другог амбалажног отпада. Капацитет линије за сепарацију је 100-200 кг/час. Габаритне димензије линије за сепарацију: Дужина 3-5 м Ширина 1300-1500 мм Висина радне површине је приближно 1 м. Конструкција линије за сепарацију је израђена од цеви профила према одговарајуће статичке носивости. Линија за сепарацију има 2-4 радна места са 4-6 позиција за сепарацију различитих фракција. Свако радно место има сигурносно дугме СТОП за случај нужде и тренутног заустављања рада линије за сепарацију. На платформи су уграђени точкови како би се линија за сепарацију могла лако премештати. Линија за сепарацију се састоји од усипног коша, сепарационе траке, контејнера за разврстани отпад, контејнера за отпад заостао након сепарације Усипни кош је конусног облика како би се материјал равномерно распоређивао дуж подизног дела сепарационе транспортера и одговарајуће висине како се материјал не би расипао са стране. Капацитет усипног коша је око 1 м3. Димензије усипног коша треба да одговарају димензијама сортирне траке Сепарациони трака се састоји од подизног и равног дела. Подизни део је уграђен унутра успипнг коша, равни део се налзи дуж целе линије за сепарацију. Погон се врши преко електо мотора са редуктором, снаге мин. 3 kW / 380 V / 50 Hz. Регулација обртаја (брзина/смер) се врше преко фреквентног регулатора (0-3 м/с). Сепарациона трака је гумена ТЕП 250 или одговарајућа. Трака је пројектована за могућност надоградње цепача кеса Трака је обезбеђена лимом са обе стране како би се спречило расипање материјала. |  | 1 |  |  |
| СВЕГА без ПДВ-а |  |
| ПДВ |  |
| СВЕГА са ПДВ-ом |  |

* Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити печатом.

Рок плаћања: ______ дана од дана пријема фактуре/рачуна (минимум 15 дана, максимум 45 дана);

Рок важења понуде:_______ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 30 дана).

Рок испоруке: ________ дана од дана закључења уговора (максимум 60 дана од дана потписивања уговора)

Гарантни рок по испорученом добру  (општи): ____________ месеци од испоруке.

Напомена:

-  Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

- Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема овлашћеног представника  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава  печатом  образац понуде.

Прилози обрасца понуде:

   Прилог 1 (подаци о понуђачу),

   Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и

   Прилог 3 (подаци о подизвођачу).

Датум:                                                                 Потпис понуђача:

_________________                               М.П.     _________________________