На основу члана 35. став. 7. Закона о планирању  изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 , 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и члана 41. Статута општине Куршумлија ("Службени лист општине Куршумлија", бр. 6/2019),

Скупштина општине Куршумлија, на седници одржаној __.__.2023. године, донела је

# ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КУРШУМЛИЈА

I 	ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1.0.	ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Основни циљ израде Плана генералне регулације Куршумлија, у даљем тексту: План, је стварање планског основа за утврђивање стратегије организованог просторног развоја, заштиту, уређење и наменско коришћење простора као и стварање услова за уређење и изградњу насеља.

Циљ израде плана је дефинисање концепције уређења и услова изградње насеља. Планом се дефинишу подручје обухвата граница грађевинског подручја, основна намена површина, генерална, регулациона и нивелациона решења инфраструктуре, услови заштите и други услови као и правила уређења и грађења, а све у складу са прописима који регулишу област урбанистичког планирања.

2.0.	ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

План се ради на основу члана 25. Закона о планирању и изградњи  ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12 , 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, и 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), Одлуке о изради плана генералне регулације Куршумлија донете на седници Скупштине општине Куршумлија и објављене у "Службеном листу општине Куршумлија бр.08/09", као и Правилнику о садржини, начину и поступку израде планских докумената у даљем тексту: Правилник ("Службени гласник РС" број 31/10).

Плански основ за израду и доношење Плана садржан је у Просторном плану Републике Србије ("Службени  гласник РС", бр. 88/10).

3.0.	ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА

Развој планског подручја, са циљем што бољег искоришћења предности овог простора је могућ захваљујући природним и просторним предусловима, а то су: расположиво шумско, грађевинско и водно земљиште, инфраструктурни капацитети, што се може искористити и имплементирати у амбициозне пројекте развоја планског подручја.

Границом грађевинског подручја је обухваћено већ изграђено земљиште, али грађевинском подручју припада и неизграђено земљиште, на коме је планирана изградња, уређење или заштита у планском периоду.

Основне намене грађевинског подручја могу бити јавне или остале намене. Површине за јавне намене које су дефинисане Концептом Плана су: јавне службе  (образовне установе, администрације и управе, здравствена и социјална заштита, култура, спорт и рекреација); комуналне делатности и објекти  (пијаце, гробља и сви остали комунални објекти); зелене и парковске површине (парковске површине и заштитно зеленило); саобраћајнице и терминали (објекти комплекса приградске аутобуске станице и железничке станице) и водозахват. Земљиште које Концептом Плана није дефинисано за јавне функције и објекте а улази у грађевинско подручје, јесте земљиште остале намене, и то: становање (породично, вишепородично и становање са пословањем); привредне делатности (пословне и радне зоне); верски објекти; туризам и угоститељство и посебна намена (војни комплекси).

Очигледно је да ће се саобраћај у свим његовим појавним облицима повећавати у будућности. Планирани развој и повећање животног стандарда утицаће на промену расподеле путовања по видовима и сврхама, што ће се одразити на саобраћај у целини. Повећање мобилности и степена моторизације довешће до повећања укупног броја путовања, што ће утицати на оптерећење путне мреже. Потребно је осмислити саобраћајни систем који ће на оптималан начин одговорити растућим потребама.

Државни пут I b реда бр.14 (магистрали правац М25) тангира источну границу Плана.

На подручју Плана се планирају значајни саобраћајни системи који се у главном односе на примарну (градске магистрале (ГМ) и градске саобраћајнице (ГС)) и секундарну уличну мрежу.

Државна пругa је постојећа железничка пруга која се простире од источног ка јужном подручју Плана у једном краку док се други крак простире ка индустријској зони у југозападном делу.

У циљу трајног решења проблема који постоји због железничког саобраћаја на прузи Ниш -  Подујево неопходно је потврдити усвојену трасу пруге.

На подручју  Плана се остварује јавни градски превоз на Општинском нивоу са 27 полазака и просечно 146 путника и на Републичком нивоу са 62 полазака и просечно 505 путника.

Развој водоснабдевања у планском периоду ослањаће се на рационализацију потрошње висококвалитетне воде за пиће и оријентацију индустрије на снабдевање из водотокова или подземља за потребе техничке и технолошке воде. Основни циљ је квалитетно снабдевање водом свих становника на подручју Плана. Остварење тог циља подразумева следеће активности:

Изградњом акумулације "Селова" и регионалног водоводног система од Селове преко Куршумлије и Прокупља до Ниша, Куршумлија ће добити 273,0L/s питке воде. Постојеће извориште водоснабдевања биће искључено из система, али конзервирано тако да се поново може активирати ако буде потребно.

Каналисање отпадних вода са подручја Плана развијаће се и на даље као сепаратни канализациони систем, који је оцењен као најпогоднији у зависности од морфолошких услова евакуационог подручја и карактера реципијената.Основни услов развоја канализационе мреже на подручју Плана је изградња канализационе мреже за употребљене воде на територији целог Плана како би се комунално опремио и сагледао апсолутно сваки корисник. Један од приоритета је изградња колектора за употребљене воде уз реку Топлицу до планираног постројења за пречишћавање отпадних вода. Овим колектором би се сакупљале и одводиле употребљене воде са овог подручја ван града и потпуно растеретио постојећи канализациони систем на подручју Плана. Реализацију поменуте канализације за употребљене воде мора пратити изградња канализационе мреже за атмосферске воде на територији целог Плана, како би се остварио услов растерећења постојећих колектора.

Конзумно подручје обухваћено планом генералне регулације напаја се из трафостанице ТС 110/35 kV "Куршумлија" инсталисане снаге 1 x 31,5 MVA, у коначном решењу треба да буде снаге 2 х 31,5 MVA, лоциране на улазу у Куршумлији (насеље Пепељевац) из правца Прокупља као и  трафостанице 35/10 kV "Куршумлија 1"  са снагом 2 х 8 MVA, и "Куршумлија 2"  са снагом 2 х 4 MVA. из које се снабдева разматрано подручје.

Трансформација највишег напонског нивоа (главни правац напајања) повезана је на електроенергетски систем Србије преко 110 kV далековода бр. 1185 од ТС 110/35 kV "Куршумлија" и 110 kV далековода бр. 1222 од ТС 110/35 kV "Александровац" - ТС 110/35 kV "Куршумлија", а трансформација 35/10 kV на дистрибутивни вод 35 kV потез ТС 110/35 kV "Куршумлија" - ТС 35/10 kV "Куршумлија - 1" изведен на бетонско-челичним стубовима проводником АлЧе 70mm2, дужине око 2,5 km, који треба реконструисати повећањем пресека проводника.Обезбеђење електричне енергије за потрошаче у захвату разраде извршиће се полагањем нових 10 kV каблова из трафостаница 35/10 kV "Куршумлија - 1" и "Куршумлија - 2"  и њиховим попречним повезивањем због обезбеђења сигурности у снабдевању електричном енергијом, и реконструкцијом постојећих извода повећањем пресека проводника.

Изградњом примарне градске гасоводне мреже створиће се услови за убрзани развој система дистрибуције природног гаса.  Изградња гасоводне мреже, као и мерно-регулационих станица за широку потрошњу имаће велики значај за заокруживање система снабдевања топлотном енергијом у захвату плана. Коришћење природног гаса као енергента у индустрији и у широкој потрошњи има за циљ да се смањи потрошња електричне енергије  и на тај начин ослободе одређени инсталисани капацитети у електропостројењима за потребе нових потрошача.

Развојем технологије и увођењем нових концепата у телекомуникациону мрежу (децентрализација мреже, МСАН платформе, ИП технологије) омогућио је настанак нових сервиса (на бази преноса података, тона и слике - triple play). Потребе за остваривањем сервиса "triple play", односно остваривањем високих битских протока (изузетно велике брзине преноса)-(чак до 20 Мб/с), узрокује потребу за смањење претплатничке петље од 1,0 км до 1,5 км у градском ткиву.  Ово ће бити могуће остварити дубљим уласком оптичких каблова у приступне мреже и увођењем нових приступних уређаја у приступну мрежу- мултисервисних приступних чворова (MSAN) .

Постојећа зелена пијаца на к.п.бр. 3621 и 3622 задовољава тренутне потребе становништва и задржава се на постојећој локацији. Потребно је њено даље опремање и уређење и наткривање, као и уређење припадаућег паркинг простора поред пијаце (к.п.бр. 3623). Површина пијаце је 0,55 ha, док је површина паркинг простора 0,70 ha. Сточна пијаца тренутним капацитетом (0,27 hа) задовољава потребе становништва и као таква се задржава на постојећој локацији. Пијаца заузима део к.п.бр.369 и њено проширење на остатак парцеле је немогуће услед конфигурације терена.

Простор постојећег гробља у насељу Пантиће на к.п.бр.3143 је у потпуности попуњен и не постоји могућност његовог проширења. Потребно је донети Одлуку о стављању гробља ван употребе. Гробље стављено ван употребе може се користити за друге намене након истека обавезног рока почивања за сва гробна места или после извршеног преноса посмртних остатака. До истека обавезног рока почивања  (20-25 година) и утврђивања нове намене простора, уређење и одржавање гробља обављаће се у складу са правилима дефинисаним Одлуком о сахрањивању и гробљима. Потребна је израда Урбанистичког пројекта гробља. За сахрањивање ће се користити ново гробље на територији КО Данковиће, које се налази ван обухвата.

Предвиђа се проширење гробља у Кастрату (к.п.бр. 2557 и 2558 КО Куршумлија). Планирано проширење гробља обухватиће к.п.бр. 2555 и 2556 укупне површине 0,33hа. Прорачуном на основу броја становника насеља Кастрат и стопе морталитета у општини Куршумлија за 2011.годину (19,33) процењено је да планирано проширење задовољава будуће потребе. За потребе проширења постојећег гробља обавезна је израда плана детаљне регулације.

Сакупљање комуналног отпада обављаће се на начин утврђен Локалним планом управљања отпадом. Отпад ће се одвозити на планирану трансфер станицу комуналног отпада, а одатле на регионалну санитарну депонију.

Трансфер станица комуналног отпадa, предвиђена Стратегијом управљања отпадом и вишим планским документима, биће лоцирана ван обухвата.

На територији у обухвату Плана препоручује се изградња рециклажног дворишта (типске сакупљачке станице) за одвојено сакупљање и привремено скалдиштење рециклабилног отпада. Рециклажно двориште је могуће лоцирати у оквиру зоне привредних делатности.

План ће се спроводити директно издавањем информација о локацији и локацијских услова, за делове територије обухвата Плана за које није предвиђена даља планска разрада.

Заштита непокретних културних добара ће се вршити на основу одредаба овог Плана, услова надлежних установа заштите и на основу прописаних мера и услова чувања, коришћења и одржавања из Акта о утврђивању непокретног културног добара. Користиће се у изворној или адекватној намени на начин који неће угрозити њихов интегритет и споменичка својства и уз функционално усклађивање са захтевима савременог живота.

Заштићена околина непокретног културног добра представља дефинисан простор око непокретног културног добра који се штити и уређује интегрално, на основу пропозиција и мера надлежне службе заштите споменика културе и решења овог Плана, уз обавезу прибављања услова и сагласности надлежних служби заштите за извођење свих врста радова.

Манастирски комплекси у планском обухвату представљају врхунске примере градитељске баштине из најсјајнијег периода српске државе и као комплекси изузетних естетских карактеристика уређиваће се заједно са околином уз инфраструктурног опремање у складу са потребама заштите, активације и презентације

Куршумлија лежи на простору некадашњег римског насеља Ad Fines о чему сведочи и велики број археолошких налаза из тог периода (римске опеке, миљоказ, новац из доба Аурелијана и др.) па се утврђује обавеза инвеститора да уколико приликом извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, прекине радове, предузме мере да се налаз не оштети и обавести Завод за заштиту споменика културе у Нишу.

II	ПЛАНСКИ ДЕО

1.0. 	ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1.1.	ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Граница ПГР Куршумлија:

Граница почиње  од граничне међне белеге бр.30 између КО Куршумлија и КО Доња Микуљана, из ове тачке границом ових општина до тромеђе КО Куршумлија, КО Доња Микуљана и КО  Горња Микуљана, границом КО Куршумлија и  КО  Горња Микуљана до граничне међне белеге бр.24 улази у КО Куршумлија северозападном страном кп.бр.554,  западном страном кп.бр.552/1 и 553, северним странама кп.бр.553,552/1,549 и 547, западном и северном страном кп.бр.546, западном страном кп.бр.5994, 509 (пут), пресеца пут кп.бр.5994 и наставља границом КО Куршумлија и КО Мачковац до тромеђе КО Куршумлија, КО Мачковац и КО Пепељевац. Од ове тачке иде границом КО  Куршумлија и КО Пепељевац до граничне међне белеге бр.6 улази у  КО Куршумлија и иде источном страном кп.бр.2386 (Мачковачки поток), 2437 до границе са КО Крчмаре, границом КО Куршумлија и КО  Крчмаре до тромеђе КО Куршумлија, КО Крчмаре и  КО Кастрат границом КО  Куршумлија и КО Кастрат до тромеђе КО Куршумлија, КО Кастрат и КО Самоково, из ове тачке границом КО Куршумлија и КО Самоково до тромеђе КО Куршумлија, КО Самоково и КО Марковиће, границом КО Куршумлија и КО Марковиће до тромеђе КО Куршумлија, КО Марковиће и КО Баћоглава, границом КО Куршумлија и КО Баћоглава до тромеђе КО Куршумлија, КО Баћоглава и КО Доња Микуљана, границом КО Куршумлија и КО Доња Микуљана до почетне тачке описа.

Друге измене и допуне Плана генералне регулације Куршумлија – парцијалне измене (у даљем тексту - Друге измене и допуне) се израђују у дефинисаном обухвату Плана генералне регулације и укупна површина Локација (1 и 2) износи 3.80hа:

- Локација 1 (површине 2.82hа), представља део подручја у «целини В», које је са јужне стране омеђено северним регулацијама Ул. Вука Караџића, к.п. 3690, 3691, 3692 КО Куршумлија (становање са пословањем) и северном границом «целине А» са изузетком к.п. 3689/2 (која се прикључује локацији 1), са истока иде западним границама к.п. 3680, 3681, 3682 КО Куршумлија (породично становање) и к.п. 3683 и 3684 КО Куршумлија (заштитно зеленило) са североисточне стране јужном регулацијом реке Топлице, са северне стране границом II зоне санитарне заштите водозахвата и са западне стране водним земљиштем – јазом. Предметна локација обухвата катастарске парцеле број 3685, 3686, 3687, 3688, 3689/1 и 3689/2 све КО Куршумлија.

- Локација 2 (површине 0.98hа), је део подручја у «целини Ц» у крајњем североисточном делу Плана генералне регулације, омеђено улицама Ралета Радовановића са западне стране, са југа северном регулацијом колско-пешачког прилаза, са истока западном регулацијом к.п. 2384, 2383, 2381 и 2378 КО Кршумлија и са севера јужним регулацијама к.п. 2375 и 2376 КО Куршумлија. Предметна локација обухвата катастарске парцеле број 2377, 2379, 2380 и 2382 све КО Куршумлија. У границу грађевинског подручја се додају к.п. 2377, 2380 и 2382 све КО Куршумлија, тако да се она креће њиховим источним  границама парцела.

Треће измене и допуне Плана генералне регулације Куршумлија – комплекс стара сточна пијаца (у даљем тексту - Треће измене и допуне) се израђују у дефинисаном обухвату Плана генералне регулације и укупна површина комплекса «Старе сточне пијаце» и «Старе задруге» у насељу Расадник, износи 4,93hа:

- Подручје представља део средишњег подручја целине В, северно од реке Топлице. Урбанистички блок је омеђен улицама – Ул. Топличком са југозапада, Ул. Михајла Пупина са северозапада, Ул. Омладинском са југоистока  и водним каналом са североистока. Граница Трећих измена и допуна се креће осовинама набројаних улица и јужном регулацијом водног земљишта на северу. Предметно подручје обухвата к.п. 3488, 3489, 3490, 3491/1, 3491/2, 3491/3, 3491/4, 1726, 1727, 1729 и делу катастарских парцела бр. 1731, 1732, 5969, 5999 и 6004, све КО Куршумлија.

Границе грађевинског земљишта

Границе грађевинског земљишта дате су координатама које су у прилогу на крају текстуалног дела Плана (Поглавље 3.0 “Координате грађевинског подручја”).

Кориговане координате грађевинског земљишта Других измена и допуна дате су на Карти 2.0: Намена земљишта.

1.2.	ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

Планско подручје је aнализом постојећег стања, а на основу просторно - функционалних,  географских, морфолошких, хидролошких, обликовних, историјских, административних, комуналних и других карактеристика подељено на три целине (А-C). У оквиру тако одређених просторно урбанистичких целина протежу се урбанистичке зоне, дефинисане према планским карактеристикама, као површине за одређене намене, и то:

- Центар насеља – централно градско језгро;

- Вишепородично становање;

- Породично становање;

- Становање са пословањем ;

- Привредне делатности;

- Јавне службе – обухвата дечију и социјалну заштиту, образовање, јавне управе, културу, здравство и спорт и рекреацију;

- Комуналне делатности – обухвата пијаце, гробља и остале комуналне делатности;

- Зелене и парковске површине – обухвата парковске површине и заштитно зеленило;

- Саобраћајнице и терминали – обухвата аутобуску и железничку станицу;

- Верски објекти;

- Водозахват;

- Посебна намена – војни објекти;

- Пољопривредно земљиште;

- Шуме и шумско земљиште;

- Водно земљиште.

1.3.	КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ТИПОЛОГИЈА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА И ЗОНА ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНОМ

Намене површина су одређиване тако да је подразумевано задржавање постојећих претежних намена, али и дефинисање намена на неизграђеном простору, према валоризацији и подобности датог грађевинског подручја за коришћење и изградњу. Притом су се поштовали нормативи, захтеви и потребе насеља за даљим просторним, економским и социјалним развојем.

Претежне намене су Планом дефинисане на графичком прилогу 2.1."Граница плана грађевинског подручја са претежно планираном наменом површина"

Целина А

Целина А се протеже тако да обухвата спољне границе катастарских парцела које належу на улице: Вука Караџића, Немањину, Пролетерских бригада, 16. фебруар, 4. јула, Милоја Закића и Његошеву.

Обухвата централно градско језгро које садржи административне објекте, објекте образовања, комуналне функције и пијацу, верски објекат, аутобуску станицу и парковске површине. Заступљене су све три  врсте становања: породично, вишепородично и становање са пословањем, и неколико објеката у функцији привредних делатности.

Простор је уређен, саобраћајно и инфраструктурно опремљен.

Целина B

Целина B обухвата простор који је саобраћајно и инфраструктурно опремљен и тако залази у све делове насеља, почевши од насеља Пантиће на северу до река Косанице и Топлице на југу, насеља Кастрат на истоку, па до насеља Марковиће и Расадник на западу.

Овим изграђеним простором доминирају вишепородично и породично становање, као и становање са пословањем, уз могућност даљег ширења ових намена до испуњења појединих простора. Такође, овом целином је обухваћен простор постојећег насељског центра са здравственим функцијама, површинама спорта и рекреације, образовања и дечије заштите, културе, али и површине са наменом привредних делатности и великим комплексом који је посебне намене.

Целина C

Целина C се граничи са целином В, и обухвата простор који се протеже до границе Плана, а за који се у планском периоду планира саобраћајно и инфраструктурно опремање.

Велика површина која је обухваћена овом целином намењена је проширењу постојеће радне зоне (сервисно-складишни комплекси са производно-услужним делатностима). Поред тога, обухваћено је постојеће пољопривредно и шумско земљиште, заштитно зеленило, објекат посебне намене, гробље у насељу Кастрат и остале комуналне делатности (са постројењем за пречишћавање отпадних вода). У мањој мери је заступљено породично становање и становање са пословањем.

Простор је делимично изграђен, уз могућност попуне и пренамене простора.

Табела 1. Учешће целина у планском обухвату

| Целина | Површина (ha) | Учешће (%) |
| --- | --- | --- |
| Целина A | 41,68 | 5,77 |
| Целина B | 268,76 | 37,20 |
| Целина C | 412,13 | 57,04 |

I  ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

А.  ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

А.1. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

А.1.1. Образовање

А.1.1.1. Дечија заштита

Дечија заштита обухвата два вртића на подручју Плана. Изградња нових објеката није предвиђена Планом, већ уколико буде било потребе за проширењем капацитета, може се организовати предшколска настава у објектима основних школа за децу са подручја насеља Куршумлија. У планском периоду је потребно обавити адаптацију и модернизацију опреме, за обезбеђење бољих услова.

Капацитете предшколских установа планирати у односу на величину популације (планирани број становника) која се у планирању рачуна са 1,5% деце за свако годиште од укупне популације, тако да обухват деце буде:

- За узраст до 3 године око 25% деце;

- За узраст од 4-7 година од 70-85% деце.

Величина локације одређује се на основу норматива од 30m² по једном детету, рачунајући са максималним бројем деце.

Намена Дечија заштита заступљена је у урбанистичким целинама  А и B.

А.1.1.2. Основно образовање

Намена Oсновно образовање обухвата две постојеће основне школе. Основно образовање ће се у планском периоду одвијати и даље у постојећим објектима уз проширење и адаптацију капацитета, уколико буде било потребе.

Капацитете установа основног образовања планирати у односу на величину популације (планирани број становника), која се за децу школског узраста, 7-15 година, рачуна са око 10-12% деце од укупне популације. Величина локације обрачунава се по нормативу од 25m² по ученику у једној смени, ("Службени гласник РС-Просветни гласник" број 4/90), с тим да иста не може бити мања од 1 ha за потпуне основне школе, и не мања од 0,50 ha за одвојена одељења централне основне школе и самосталне непотпуне основне школе.

Код планирања и утврђивања укупног броја и величине појединачних локација установа основног образовања, имати у виду да је оптимални капацитет школских објеката за осморазредне школе 960 ученика у 32 одељења, за рад у једној смени.

Намена Oсновно образовање заступљена је у урбанистичким целинама А и В.

А.1.1.3. Средњешколско образовање

Намена Средњешколско образовање обухвата објекат који деле Гимназија и Економска школа, где ће се у планском периоду настава и даље одвијати, уз подизање квалитета, адаптацију и реконструкцију постојећег објекта.

Капацитете установа средњег образовања планирати у односу на величину популације (планирани број становника), која се за децу школског узраста, 15-19 година, рачуна са око 5-6% деце од укупне популације. Величина локације обрачунава се по нормативу од 25m² по ученику, не рачунајући површину школских терена за практичну наставу и радове ученика ("Службени гласник РС-Просветни гласник" број 4/90).

Код планирања и утврђивања укупног броја и величине појединачних локација установа средњег образовања, имати у виду да је оптимални капацитет школских објеката 960 ученика у 32 одељења, за рад у једној смени.

Намена Средњешколско образовање заступљена је у урбанистичкој целини А.

А.1.2. Здравствена заштита

А.1.2.1. Примарна здравствена заштита

Намена Примарна здравствена заштита обухвата објекат Дома здравља у Куршумлији и Апотекарску установу. Услуге примарне здравствене заштите пружају се у реновираном објекту савремене техничке опреме, и као такав задовољава капацитете, па нису потребна евентуална проширења у постпланском периоду. Апотекарска установа своју делатност обавља у објекту површине 94m², и потребно је проширење капацитета.

Намена Примарна здравствена заштита заступљена је у урбанистичкој целини В.

А.1.3. Социјална заштита

Пословне просторије у којима Центар за социјални рад “Боровњак” обавља делатност не испуњавају услове, па је потребно проширење пословних просторија Центра и то на истој локацији. Центар опслужује читаво подручје општине Куршумлија, те је неопходна организација мобилних служби, као и рада дневног центра.

Намена Центар за социјални рад заступљена је у урбанистичкој целини В.

А.1.4. Спорт и рекреација

Све активности су организоване на више локација у граду (у изграђеном спортско рекреативном центру, у оквиру школа, на травнатом фудбалском терену). Капацитети задовољавају потребе становништва за бављењем физичким активностима. Могућа је евентуална допуна садржаја и осавремењавање мобилијара на постојећим локацијама и у оквиру стамбених блокова.

У оквиру комплекса спорт и рекреација-фудбалски комлекс, могу се планирати:

- објекти: стадиони, универзалне дворане за рукомет, кошарку и одбојку, спортске сале за гимнастику и борилачке спортове, пратеће делатности (угоститељски садржаји, трговина спортске опреме, услуге из области спортске медицине и др.);

- отворени спортски терени: фудбалски терени, терени за мале спортове, атлетске стазе;

- рекреативни садржаји: трим стаза, стаза за шетњу, дечија игралишта;

- остали садржаји и објекти из области спорта, рекреације и културе (нпр. отворени амфитеатри за културне и спортске манифестације и сл.).

Компатибилни садржаји (допунске намене) су: спортски клубови, спортски сервиси и хангари за опрему, смештајни капацитети за спортисте, туристички садржаји, пратећи комерцијални садржаји али са највише 40% укупне паланиране БРГП на нивоу грађевинске парцеле.

Није дозвољена изградња стамбених објеката, комерцијалних објеката типа тржних центара и велепродајних објеката, административно-пословних објеката, објеката производног занатства и сервисно-услужних делатности (станице за снабдевање горивом и сл.).

Намена Спорт и рекреација  заступљена је у урбанистичкој целини В.

А.1.5. Култура

Постојећи објекат културе се налази у Центру насеља, где у просторијама Народне библиотеке поред библиотекарских услуга, ова установа врши и функцију културног центра, обзиром да организује изложбе, концерте, представе и друге различите културне догађаје. Такав објекат не испуњава потребне капацитете, па се предлаже завршетак изградње и афирмација незавршеног објекта Дома културе привођење намени планираних површина намењених култури у планском периоду, где би се преместиле ове функције.

Намена Култура заступљена је у урбанистичким  целинама В и C.

А.1.6. Управа и државни органи

Просторије органа управе и државних органа смештене су углавном у оквиру ужег подручја градског центра. Тренутно стање задовољава потребе општинске управе, нарочито уз стратешко опредељење смањења броја запослених и обима органа управе и администрације, па је у планском периоду једино потребна адаптација, модернизација и осавремењавање опреме.

Намена Јавна управа заступљена је у урбанистичкој целини А.

А.2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

А.2.1. Пијаца

Простор зелене пијаце обухвата ивично изграђене локале, млечну пијацу у затвореном простору, отворени плато за продају пољопривредних производа, отворени плато за продају мешовите робе, као и паркинг простор за камионе површине око 0,70 ha који се повремено користи као вашариште. Капацитет пијаце задовољава тренутне потребе становништва и задржава се на постојећој локацији. Потребно је њено даље опремање, уређење и наткривање, као и уређење припадаућег паркинг простора поред пијаце.

Намена Пијаца заступљена је у урбанистичкој целини А.

А.2.2. Гробље

Планским подручјем су обухваћена два хумана гробља, и то у насељима Пантиће и Кастрат. Простор постојећег гробља у насељу Пантиће је у потпуности попуњен и не постоји могућност његовог проширења, па је потребно донети Одлуку о стављању гробља ван употребе, тако да се оно као такво може користити за друге намене.

Прорачуном, на основу броја становника насеља Кастрат и стопе морталитета у општини Куршумлија за 2011. годину, процењено је да је потребно проширити постојеће гробље у насељу.

Намена Гробље заступљена је у урбанистичким целинама B и C.

А.2.3. Остале комуналне делатности

Осталим комуналним делатностима обухваћени су површине и објекти који се у свему задржавају по постојећем стању.

Намена Остале комуналне делатности заступљена је у урбанистичким целинама А, В и C.

А.3. ЗЕЛЕНЕ И ПАРКОВСКЕ ПОВРШИНЕ

Зелене површине које се налазе на подручју Плана обухватају више типова зелених површина међусобно повезаних тако да чине јединствен систем зеленила.

А.3.1. Парковске површине

Намена Парковске површине захвата парк Топличког устанка који се налази у централном градском језгру. Парк и дрвореди су предвиђени за одмор и шетњу у зеленилу, али како су прилично неуређени потребно је да се те површине адекватно уреде и обнове.

Приликом уређења потребно је да задовоље услове:

- најмање 70% површина под зеленилом;

- норматив за парковске површине унутар насеља је 10m2 зелених површина по становнику.

Предлог неких врста из мноштва, које би могле наћи своју примену у парковском типу зеленила:

Високи и средње високи лишћари: Acer pseudoplatanus (јавор), Fraxinus excelsior (јасен), Sophora japonica (софора), Celtis australis (копривић), Quercus rubra (црвени храст), Quercus robur (лужњак), Castanea sativa (питоми кестен), Betula alba (бреза), Platanus acerifolia (платан), Tilia sp. (липа), Robinia pseudoacacia (багрем), Gleditschia triacanthos (гледичија) итд;

Нижи лишћари: Laburnum anagiroides (зановет, златна киша), Acer palmatum, A. ginala (јавори), Catalpa bignonioides (каталпа), Cercis siliquastrum (јудино дрво), Rhus sp. (руј) итд.;

Жбунасте врсте и форме лишћара: Forsythia sp., Spirea sp. (суручица), Jasminum sp. (јасмин), Berberis sp., Cotoneaster sp. (дуњарица), Hibiscus syriacus (сиријска ружа) итд.;

Високи четинари:Abis alba, A. cocolor (јела), Picea omorica (Панчићева оморика),Cedrus atlantica, C. deodara (кедар), Larix sp. (ариш), Pinus nigra (црни бор) итд.

Средње високи и нижи четинари: Chamaecyparis sp. (пачемпреси), Cupressus sp. (чемпреси), Juniperus sp. (клеке), Taxus sp. (тисе), Thuja sp. (тује) итд;

Зимзелено жбуње, ниске, и полегле форме: Berberis sp., Buxus sp. (шимшир), Cotoneaster sp. (дуњарица), Ilex aquifolium (божиковина), Pyracantha sp. (ватрени трн), Juniperus horisontalis (пузеће клеке) итд.

Намена Парковске површине заступљена је у урбанистичкој целини А.

А.3.2. Парковске површине са садржајима

Намена Парковске површине са садржајима је позиционирана уз садржаје вишепородичног становања. Ова зона је предвиђена за уређене парковске површине са просторима који су у функцији рекреације. Поред ових садржаја могућа је изградња и додатних пратећих објеката. Простор парковске површине са садржајем предвиђен је овим Планом за израду урбанистичког пројекта.

Намена Парковске површине са садржајима заступљена је у урбанистичкој целини B.

А.3.3. Заштитно зеленило

У зависности од потреба,  појас заштитног зеленила ће се формирати као линеарно зеленило дуж корита река, саобраћајница, око комуналних објеката и у оквиру привредних и индустријских зона. Примарна улога зеленила заштитних појасева јесте да штити насеље или део насеља од негативних дејстава из атара и обрнуто, а осталим својим функцијама побољшава услове живљења у урбаној средини. Заштитно зеленило има важну улогу да повезује све типове зеленила на простору обраде и тиме чине један систем или комплекс зеленила који је богаство једне урбане средине. Формира се ван насеља где се превасходно користе деградирана земљишта са одговарајућим садним материјалом, без употребе такозваних инвазивних биљних врста.

Биљне врсте које могу наћи примену у заштитним појасевима већ су побројане у претходним типовима зеленила.

Намена Заштитно зеленило заступљена је у урбанистичким целинама А, В и C.

А.4. САОБРАЋАЈНИЦЕ И ТЕРМИНАЛИ

А.4.1. Аутобуска станица

Аутобуска станица се налази у непосредној близини зелене пијаце (урбанистичка целина А), у самом центру града и задржава ту локацију и у планском периоду, али је неопходно проширење и адаптација постојећих капацитета, тако да је резервисана локација у непосредној близини железничке станице (урбанистичка целина Б).

А.4.2. Железничка станица

Капацитети постојећих железничких станица задовољавају потребе становништва, па није планирано њихово проширење.

Намена Железничка станица заступљена је у урбанистичким целинама B и C.

А.5. ВОДОЗАХВАТ

Зона водозахвата обухвата подручје са кога се насеље Куршумлија снабдева водом. Извориште са алувиона реке Топлице је ограђено.

До доношења решења о утврђивању зона санитарне заштите поштоваће се зоне санитарне заштите преузете из радне верзије Елабората ("Водоинжењеринг", Београд), приказане на графичком прилогу 2.4.а Мреже и објекти инфраструктуре – водоснабдевање.

Постојећи објекти у зони санитарне заштите се задржавају а могућа је и њихова реконструкција и адаптација.

Намена Водозахват заступљена је у урбанистичкој целини  B.

Б.  ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА

Б.1. СТАНОВАЊЕ

Б.1.1. Центар насеља

Планом је предложено формирање главног насељског центра који садржи објекте различитих функција, и то: јавних, пословно - стамбених, комерцијално – услужних, са претежном наменом становања са пословањем.

Намена Центар насеља заступљена је у урбанистичкој целини А.

Б.1.2. Вишепородично становање

Зона вишепородичног становања је дефинисана постојећим стамбеним блоковима и  могуће је њено проширење до испуњавања постојећих блокова, уз рационалну искоришћеност грађевинског земљишта.У оквиру предметне зоне вишепородичног становања могућа је изградња покривеног паркинг простора и гаража.

Намена Вишепородично становање заступљена је у урбанистичким целинама А и В.

Б.1.3. Породично становање

Породично становање обухвата стамбене блокове у ободним деловима насеља планског подручја. Стамбени блокови су углавном неправилног облика, без посебне организације простора, чему је умногоме допринела неповољна конфигурација терена.

Намена Породично становање заступљена је у урбанистичким целинама А, В и C.

Б.1.4. Становање са пословањем

Становање са пословањем је Планом најзаступљенији вид становања и дефинисан је у зонама које се налазе поред примарних саобраћајница.

Намена Становање са пословањем заступљена је у урбанистичким целинама А, В и C.

Б.2. ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Намена Привредне делатности обухвата индустрију, пословање, производњу и све пропратне делатности везане за занатство и услужне делатности (трговина, угоститељство, туризам, бензинске станице, и сл.). Постојеће пословне и радне зоне задржати у њиховим тренутним капацитетима. Са циљем достизања већих инвестиција, предложено је формирање радних зона поред главних саобраћајница уз њихово комплетно инфраструктурно опремање. Коришћење припадајућих простора радних зона подразумева и увођење тампон појасева заштитног зеленила према околним насељским садржајима. Изградња станица за снадбевање горивом могућа је и ван привредних делатности а све у складу са законом прописаним одредбама.

Намена Привредне делатности заступљена је у урбанистичким целинама А, В и C.

Б.3. ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ

У самом градском језгру налази се један верски објекат, православна црква Свете Тројице, који се на свом комплексу задржава по свему у постојећем стању.

Намена Верски објекти заступљена је у урбанистичкој целини А.

Б.4. ПОСЕБНА НАМЕНА

Објекти и комплекси посебне намене су они објекти који су у функцији Војске Србије.

Објекти и комплекси посебне намене су обрађени у посебном елаборату-Анексу одбране, који је саставни део Плана и није доступан јавности.

II  ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Ц.1. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

Пољопривредно земљиште у обухвату Плана се налази ван грађевинског подручја, уз обод насеља, претежно у северном и источном делу.

Пољопривредно земљиште јесте земљиште које се користи за пољопривредну производњу (њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре) и земљиште које се може привести намени за пољопривредну производњу;

- Пољопривредно земљиште треба у планском периоду заштитити и радити на унапређивању производње здраве хране. При коришћењу пољопривредног земљишта водити рачуна да се:

- смањи а по могућности и искључи примена средстава за заштиту биља (пестицида);

- смањи употреба а по могућности и искључи примена средстава за исхрану биља (ђубрива) синтетичко-хемијског порекла, регулатора раста и адитива;

- пољопривредна производња по могућности заснива на природним процесима и употреби органских материја;

- усклади развој биљне и сточарске производње;

- подижу пољозаштитни појасеви;

Забрањено је коришћење обрадивог пољопривредног земљишта прве, друге, треће, четврте и пете катастарске класе у непољопривредне сврхе. Обрадиво пољопривредно земљиште може да се користи у непољопривредне сврхе у следећим случајевима:

- за подизање вештачких ливада и пашњака на обрадивом пољопривредном земљишту четврте и пете катастарске класе, као и за подизање шума без обзира на класу земљишта, по претходно прибављеној сагласности Министарства;

- за експлоатацију минералних сировина (глине, шљунка, песка, тресета, камена и др.), односно извођење радова на одлагању јаловине, пепела, шљаке и других опасних и штетних материја на обрадивом пољопривредном земљишту на одређено време по претходно прибављеној сагласности Министарства и приложеном доказу о плаћеној накнади за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта коју је решењем утврдила општинска, односно градска управа;

- у другим случајевима ако је утврђен општи интерес на основу закона, уз плаћање накнаде за промену намене.

Забрањено је испуштање и одлагање опасних и штетних материја на пољопривредном земљишту и у каналима за одводњавање и наводњавање.

Забрањено је коришћење биолошки неразградиве фолије на обрадивом пољопривредном земљишту.

У циљу заштите пољопривредног земљишта од штетног дејства ерозије и бујица корисници пољопривредног земљишта су дужни да на ерозионом подручју примењују следеће мере:

- привремена или трајна забрана преоравања ливада и пашњака и других површина ради њиховог претварања у оранице са једногодишњим усевом;

- увођење плодосмена;

- гајење вишегодишњих засада;

- изградња специфичних грађевинских објеката;

- начин обраде пољопривредног земљишта;

- подизање и гајење пољозаштитних појасева или сађење вишегодишњих дрвенастих биљака;

- забрана напасања стоке на одређено време или ограничавање броја грла која се могу пуштати на одређене површине;

- забрана сече шума и шумских засада изнад угрожених парцела; и

- друге мере.

Ц.2. ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

Шумско земљиште јесте земљиште на коме се гаји шума, земљиште на коме је због његових природних особина рационалније гајити шуме, као и земљиште на коме се налазе објекти намењени газдовању шумама, дивљачи и остваривању општекорисних функција шума и које не може да се користи у друге сврхе, осим у случајевима:

- када је то утврђено планом развоја шумског подручја;

- ако то захтева општи интерес утврђен посебним законом или актом Владе;

- ради изградње објеката за заштиту људи и материјалних добара од елементарних непогода и одбране земље;

- у поступку комасације и арондације пољопривредног земљишта и шума;

- ради изградње економских или стамбених објеката сопственика шума на површини до 10 ари;

- ради изградње објеката за коришћење обновљивих извора енергије малих капацитета (мале електране и други слични објекти, у смислу прописа којим се уређује област енергетике) и експлоатације минералних сировина, ако је површина шума и шумског земљишта за ове намене мања од 15 ha.

Промена намене шума врши се уз сагласност Министарства.

Променом намене шума не сматра се чиста сеча шума ради: изградње водова (електро, ПТТ и жичара) у функцији газдовања шумама и којима се обезбеђује  унапређивање и коришћење свих функција шума, ако је то у складу с плановима газдовања шумама; изградње шумских путева и других објеката који служе газдовању шумама; отварања противпожарних линија ради гашења високих шумских пожара; просецања пролаза за извршење геодетских радова, геолошких истраживања и других радова; сузбијања биљних болести и штеточина; научноистраживачких огледа; поновног коришћења копова и одлагалишта пепела на површинама које су пошумљене по пројектима рекултивације; других природних појава којима је угрожена већина шумског дрвећа, ако се тиме не угрожавају заштитне функције шума.

У оквиру обухвата Плана постоји шумско земљиште уз северни и јужни обод насеља, ван грађевинског земљишта, где има улогу резервоара ваздуха и заштите земљишта од ерозије. Шумске стазе и излетиште на брду Самоково се користе за дневну и недељну рекреацију становништва.

Ц.3. ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ

Подручје Плана пресецају реке Топлица и Бањска, потоци Баћоглавски, Пендићки, Мачковачки и “Мирна долина” поток у насељу Пантићи, као и неколико канала.

Водно земљиште је земљиште на коме стално или повремено има воде, због чега се формирају посебни хидролошки, геоморфолошки и биолошки односи који се одражавају на акватични и приобални екосистем.

Водно земљиште текућих  вода представља  корито за велику воду и приобално земљиште.

Водно земљиште стајаћих  вода је корито и појас земљишта уз корито стајаће воде, до највишег забележеног водостаја.

Водно земљиште обухвата и напуштено корито и пешчани и шљунчани спруд који вода повремено плави и земљиште које вода плави услед радова у простору (преграђивања текућих вода, експлоатације минералних сировина и слично).

На водном земљушту могућа је изградња објеката у функцији намене земљишта у складу са важећим законом ( у области вода).

На водном земљишту је:

- забрањена изградња индустријских и других објеката чије отпадне материје могу загадити воду и земљиште или угрозити безбедност водопривредне инфраструктуре;

- дозвољена изградња објеката компатибилних водном земљишту под условом да се у пројектовању и извођењу обезбеди каналисање и пречишћавање отпадних вода у складу са стандардима прописаним законом;

- дозвољена изградња објеката за рекреацију и туризам под условима заштите животне средине у складу са законом;

- неопходно да сви постојећи објекти обезбеде каналисање и пречишћавање отпадних вода у складу са законом.

Табела 2. Биланси планираних површина на нивоу подручја Плана

| I ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ |
| --- |
| Број | Намена | ПЛАН укупно (ha) | У односу на површину Плана (%) |
|  | Површина подручја Плана | 722,57 | 100,00 |
|  | Површина грађевинског земљишта | 512,54 | 70,93 |
|  | Површина саобраћајница | 52,78 | 7,30 |
| А. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ |
| A.1. | ЈАВНЕ СЛУЖБЕ |  |  |
| A.1.1. | Образовање |  |  |
| A.1.1.1. | Дечија заштита | 1,76 | 0,24 |
| A.1.1.2. | Основно образовање | 3,23 | 0,45 |
| A.1.1.3. | Средњешколско образовање | 0,73 | 0,10 |
| A.1.2. | Здравствена заштита | 1,48 | 0,20 |
| A.1.3. | Социјална заштита | 0,16 | 0,02 |
| A.1.4. | Спорт и рекреација | 34,63 | 4,80 |
| A.1.5. | Култура | 8,49 | 1,17 |
| A.1.6. | Управа и државни органи | 0,03 | 0,00 |
| A.2. | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ |  |  |
| A.2.1. | Пијаца | 0,57 | 0,08 |
| A.2.2. | Гробље | 1,94 | 0,27 |
| A.2.3. | Остале комуналне делатности | 7,19 | 1,00 |
| A.3. | ЗЕЛЕНЕ И ПАРКОВСКЕ ПОВРШИНЕ |  |  |
| A.3.1. | Парковске површине | 0,52 | 0,07 |
| A.3.2. | Парковске површине са садржајем | 0,66 | 0,09 |
| A.3.3. | Заштитно зеленило | 29,69 | 4,10 |
| A.4. | САОБРАЋАЈНИЦЕ И ТЕРМИНАЛИ |  |  |
| A.4.1. | Аутобуска станица | 1,04 | 0,14 |
| А.4.2. | Железничка станица | 0,68 | 0,09 |
| A.4.3. | Паркинг простор за тешка возила | 0,17 | 0,02 |
| A.5. | ВОДОЗАХВАТ |  |  |
| A.5.1. | Водозахват | 6,04 | 0,84 |
| Б. ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА |
| Б.1. | СТАНОВАЊЕ |  |  |
| Б.1.1. | Центар насеља | 7,84 | 1,09 |
| Б.1.2. | Вишепородично становање | 3,38 | 0,47 |
| Б.1.3. | Породично становање | 107,75 | 14,91 |
| Б.1.4. | Становање са пословањем | 150,60 | 20,84 |
| Б.2. | ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ | 63,99 | 8,86 |
| Б.3. | ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ |  |  |
| Б.3.1. | Црква Свете Тројице | 0,30 | 0,04 |
| Б.4. | ПОСЕБНА НАМЕНА | 25,82 | 3,57 |
| Б.5. | СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА У НАМЕНИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА | 40,80 | 5,65 |

| II ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА |
| --- |
| Број | Намена | ПЛАН укупно (ha) | У односу на површину Плана (%) |
|  | Површина подручја Плана | 722,56 | 100,00 |
| Ц.1. | ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ | 70,74 | 9,79 |
| Ц.2. | ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ | 34,39 | 4,76 |
| Ц.3. | ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ | 11,92 | 1,65 |
| Зонe санитарне заштите | 40,82 | 5,65 |

Табела 3. Биланси планираних површинана нивоу подручја Плана по целинама и зонама

| ЦЕЛИНА A |
| --- |
| Намена | ПЛАН укупно (ha) | У односу на површину Плана (%) |
| Површина Плана | 722,57 | 100,00 |
| Површина целине A | 41,68 | 5,77 |
| ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ | / | / |
| ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ | / | / |
| ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ | / | / |
| ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ |  |  |
| Центар насеља | 7,84 | 1,09 |
| Вишепородично становање | 0,27 | 0,04 |
| Породично становање | 4,72 | 0,65 |
| Становање са пословањем | 13,76 | 1,90 |
| Привредне делатности | 0,64 | 0,09 |
| Јавне службе |  |  |
| Вртић | 1,06 | 0,15 |
| Основно образовање | 1,01 | 0,14 |
| Средњешколско образовање | 0,73 | 0,10 |
| Јавна управа | 0,03 | 0,00 |
| Комуналне делатности |  |  |
| Пијаца | 0,57 | 0,08 |
| Остале комуналне делатности | 0,62 | 0,09 |
| Зелене и парковске површине |  |  |
| Парковске површине | 0,52 | 0,07 |
| Саобраћајнице и терминали |  |  |
| Аутобуска станица | 0,18 | 0,02 |
| Верски објекат | 0,30 | 0,04 |
| ЦЕЛИНА B |
| Намена | ПЛАН укупно (hа) | % |
| Површина Плана | 722,57 | 100,00 |
| Површина целине B | 268,76 | 37,20 |
| ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ | 2,08 | 0,29 |
| ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ | / | / |
| ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ | 9,44 | 1,31 |
| ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ |  |  |
| Вишепородично становање | 2,83 | 0,39 |
| Породично становање | 41,53 | 5,75 |
| Становање са пословањем | 77,68 | 10,75 |
| Привредне делатности | 36,63 | 5,01 |
| Јавне службе |  |  |
| Вртић | 0,70 | 0,10 |
| Основно образовање | 2,22 | 0,31 |
| Култура | 5,13 | 0,71 |
| Социјална заштита | 0,16 | 0,02 |
| Здравство | 1,48 | 0,20 |
| Спорт и рекреација | 5,38 | 0,74 |
| Комуналне делатности |  |  |
| Гробље | 1,29 | 0,18 |
| Остале комуналне делатности | 0,63 | 0,09 |
| Зелене и парковске површине |  |  |
| Заштитно зеленило | 10,28 | 1,42 |
| Парковске површине са садржајем | 0,66 | 0,09 |
| Саобраћајнице и терминали |  |  |
| Аутобуска станица | 0,86 | 0,12 |
| Железничка станица | 0,68 | 0,09 |
| Водозахват | 6,04 | 0,84 |
| Зонe санитарне заштите | 12,29 | 1,70 |
| Посебна намена | 22,40 | 3,10 |
| ЦЕЛИНА C |
| Намена | ПЛАН укупно (hа) | % |
| Површина Плана | 722,57 | 100,00 |
| Површина целине C | 412,13 | 57,04 |
| ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ | 67,95 | 9,40 |
| ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ | 34,39 | 4,76 |
| ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ | 2,48 | 0,34 |
| ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ |  |  |
| Породично становање | 61,48 | 8,51 |
| Становање са пословањем | 59,68 | 8,26 |
| Привредне делатности | 26,72 | 3,70 |
| Јавне службе |  |  |
| Култура | 3,36 | 0,47 |
| Спорт и рекреација | 29,25 | 4,05 |
| Комуналне делатности |  |  |
| Гробље | 0,65 | 0,09 |
| Остале комуналне делатности | 5,94 | 0,82 |
| Зелене и парковске површине |  |  |
| Заштитно зеленило | 19,03 | 2,63 |
| Зонe санитарне заштите | 28,53 | 3,95 |
| Посебна намена | 3,42 | 0,47 |

  - РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА, ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ ЗА ЗОНЕ ЗА КОЈЕ НИЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Регулациони елементи улица, површине јавне намене и грађевинске линије су у великој мери задржани, тј дати по постојећој изграђености. У зонама нове изградње дате су грађевинске линије за новопланиране објекте и то према објектима на суседним парцелама (уколико нема суседних објеката грађевинска линија ја на 5m од регулационе линије). У случају преласка грађевинске линије преко објеката, постојећи објекти се задржавају са могућношћу реконструкције, осим у коридору железничке пруге где се не дозвољава изградња објеката у ширини од 25m од осовине пруге задњег колосека (не важи за објекте који су у функцији железнице).

Грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози за зоне за које није предвиђена израда Планова детаљне регулације и Урбанистичких пројеката, дате су на графичком прилогу 2.3.”Регулација са грађевинским линијама”. Регулационе линије које се поклапају са катастарским међама означене су светло-плавом бојом, а регулационе линије које се не поклапају са катастром, тамно-плавом бојом.

  - НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ РАСКРСНИЦА УЛИЦА И ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ (НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН) ЗА ЗОНЕ ЗА КОЈЕ НИЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене  у директној су корелацији са нивелетама терена и постојећим нивелетама изведених саобраћајница и другим површинама јавне намене. Нивелационим решењима Плана дефинисани су генерални нивелациони услови на раскрсницама постојећих и планираних саобраћајница уз уважавање природних карактеристика терена, а дати су на графичком прилогу 2.2.”Саобраћајно решење са регулационим линијама и котама улица и површина јавне намене”.

1.6.	ТРАСЕ, KОРИДОРИ И KАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСKУ, KОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУKТУРУ

1.6.1. Саобраћајна инфраструктура

1.6.1.1. Друмске саобраћајнице

Државни путеви

Kатегоризација државних путева је утврђена Уредбом о категоризацији државних путева (Службени гласник РС бр. 105/2013 и 119/2013) и Уредбом о изменама Уредбе о категоризацији путева(Службени гласник РС бр. 93/2015).

У захвату Плана су трасе државног пута I Б	 реда, број 35 (некадашњи магистрални правац М-25) (Ниш-Мерошина-Прокупље-Kуршумлија-Подујево), део европског пута Е-80 и два државна пута II А реда, број 212 (Брзеће-Блажево – Мерћез –  Kуршумлија) (некадашњи регионални правац Р-218) и пут број 214 (Блаце - Kуршумлија – Kуршумлијска Бања – Подујево) (некадашњи регионални правац Р-222).

Траса државног пута I Б реда број 35 кроз планирано подручје Плана простире се постојећом трасом из правца Прокупља до границе плана и даље улицом Петра Бојовића до јужне границе плана и даље ка Подујеву. Минимална ширина коловоза је 7,70 m. Све раскрснице са другим саобраћајницама су површинске и могуће су везе за све правце.

Траса државног пута II А реда број 212 кроз планирано подручје Плана простире се постојећом трасом из правца Мерћеза до северозападне границе Плaна о даље улицама Топличком, Милутина Ускоковића, Радомира Миловановића-Саме до раскрснице са улицом Петра Бојовића (чвор 3534-веза са државним путем I Б реда број 35). Минимална ширина коловоза је 6,00 m. Све раскрснице са другим саобраћајницама су површинске и могуће су везе за све правце.

Траса државног пута II А реда број 214 кроз планирано подручје Плана простире се постојећом трасом из правца Блаца до северне границе Плана и даље улицама Блачком, Светог Саве, Милутина Ускоковића, Радомира Миловановића-Саме, 16. Фебруар, Kосовском до југозападне границе Плана и даље ка Kуршумлијској бањи. Минимална ширина коловоза је 6,00 m. Све раскрснице са другим саобраћајницама су површинске и могуће су везе за све правце.

Општински путеви

Трасе општинских путева генерално прате постојеће путеве. Учињене су корекције постојeћих путева са аспекта одговарајуће геометрије. Сви општински путеви су двосмерни са коловозом минималне ширине 5,50 m и обострано са тротоарима у насељеном месту односно банкине на отвореном путу ширине 1,5 m.

Улична мрежа

Основна мрежа саобраћајница на подручју Плана генералне регулације Kуршумлије  постављена је тако да задовољи следеће захтеве:

- обезбеђење простора у профилу улице за изградњу тротоара где год је то могуће,

- максимално коришћење постојећих профила саобраћајница,

- изградња и опремање саобраћајница по фазама у складу са могућностима локалне заједнице.

Саобраћајна мрежа представља саставни део читаве просторне концепције Kуршумлије. Обзиром на величину и карактер насеља и обзиром на мали обим саобраћаја,  дефинисана је мрежа примарних и секундарних  саобраћајница.

Попречни профили саобраћајница  одређени су тако да задовоље потребе саобраћаја у планском периоду.

Kомплетну уличну мрежу можемо поделити у две групе и то:

Примарна улична мрежа

Примарну уличну мрежу чине сабирне улице.

Улице на трасама државних путева II А реда имају улогу главних сабирних саобраћајница. 
С обзиром да пролазе кроз урбанистичке целине са различитим наменама, регулациона ширина је прилагођена потребама корисника и расположивим простором. Ширина коловоза је за двосмерни саобраћај и износи 5,5 - 6,5 m а ширина тротоара је 1,5 - 3,0 m.

И остале сабирне саобраћајнице у насељу на постојећим и новим трасама планиране су за одвијање двосмерног саобраћаја са ширином коловоза 5,5-6,0 m и тротоарима ширине 1,5-3,0m.

Секундарна улична мрежа

Секундарну уличну мрежу чине приступне улице које су међусобно повезане са сабирним улицама. На њима се формира и завршава саобраћај који генерише становање односно пословање. Приступне улице су планиране са двосмерним односно једносмерним коловозом, као и са простором за тротоар, банкину, заштитни појас, потпорни зид и косина насипа односно усека. Минимална ширина двосмерног коловоза је 5,5 m а једносмерног коловоза је 3,5 m. Ширина простора између коловоза и регулационе линије је 1,5 m минимум 0,5 m, изузетно 0,25m.

Веза државних путева I Б реда број 35 и II А реда број 214 оствариваће се саобраћајницама од раскрснице улице Блачке и улице Kраљевића Марка и даље улицама Kраљевића Марка, Миодрага Марковића и Ралета Радовановића до раскрснице са улицом Петра Бојовића. Ове  саобраћајнице  су  намењене  за измештање транзитног саобраћаја из центра Куршумлије.

Аутобуска стајалишта

Овим планом нису планиране трасе јавног градског превоза као и локације аутобуских стајалишта. То је задатак техничке регулације саобраћаја. Планиране сабирне улице омогућавају да се техничком регулацијом саобраћаја прогласе саобраћајницама за организовање јавног градског превоза.

1.6.1.2. Железничке саобраћајнице

Задржавају се постојеће регионалне железничке пруге, број 71 (Ниш) - Дољевац - Kастрат - Kосово поље и број 68 Kуршумлија- Kастрат, као трајна опредељења железнице. Трасе постојећих пруга, пружно земљиште, објекти, уређаји и постројења су на железничком земљишту.

1.6.1.3. Пешачки и бициклистички саобраћај

Повећање степена моторизације утиче и на безбедност свих учесника у саобраћају. У захвату Плана је евидентан проблем недостатка простора за проширење профила саобраћајница, тако да је немогуће планирати бициклистички саобраћај на одвојеним површинама унутар профила саобраћајница. У даљој планској разради излетишта Самоково могуће је предвидети бициклистичке, пешачке и туристичке стазе.

1.6.1.4. Стационарни саобраћај

Проблем стационарног саобраћаја је присутан већ дуги низ година. Пораст степена моторизације, ограничен капацитет саобраћајница уз немогућност његовог повећања доводе до проблема у функционисању како динамичког тако и стационарног саобраћаја. Проблеми који се односе на регулисање стационарног саобраћаја односе се на недостатак места за паркирање возила.

Површине намењене паркирању путничких возила могуће је утврдити кроз разраду Плана за поједине зоне.

Паркирање у зонама индивидуалног становања предвиђено је у оквиру парцеле. Паркирање теретних возила предвиђено је у оквиру комплекса предузећа и на платоу у близини Железничке станице. Kретање теретних возила мора бити регулисано саобраћајном сигнализацијом како би се избегло кретање ових возила кроз најужи центар.

Паркирање на осталом грађевинском земљишту обављаће се у гаражама у оквиру индивидуалних парцела и на отвореним паркиралиштима у зонама вишепородичног становања.

У оквиру комплекса производних, складишних и комерцијалних намена, плановима нижег реда предвидети одговарајући број паркинг места.

Приликом изградње нових објеката треба применити највише могуће нормативе за број паркинг места како би се постепено решавао проблем паркирања у граду.

У ужем центру града у улици Палих Бораца, су планиране нише за паркирање на коловозу за 140 паркинг места путничких возила. Улица Карађорђева је планирана са ширином коловоза од 8,0 м а улица Косовска у једном делу је планирана са ширином коловоза од 9,0 м како би се омогућило уздужно паркирање на коловозу. За детаљнију анализу стационарног саобраћаја неопходно је израдити Студију стационарног саобраћаја која ће дефинисати капацитете и локације паркиралишта.

1.6.1.5. Саобраћајни терминали

Аутобуска  станица

Постојећа аутобуска станица има одговарајућу локацију са аспекта просторног положаја, саобраћајне повезаности, близине железничке станице, капацитетне могућности и дистанце у односу на центар. На основу наведеног, овим Планом је потврђена постојећа локација и предвиђена нова  у непосредној близини железничке станице (урбанистичка целина Б).

Железничка станица

Постојећа железничка станица је трајно опредељење железнице. У оквиру укупне реконструкције и модернизације пруге, саставни део је и железничка станица. Укупна активност на станици спровешће се у оквиру постојећег железничког земљишта. Са аспекта урбанистичких и саобраћајних захтева Kуршумлије, станица је адекватно лоцирана, па је то потврђено Планом.

1.6.1.6. Јавни приградски и међуградски саобраћај

Јавни међуградски саобраћај из и ка Куршумлији се обавља на републичким линијама. Јавни приградски саобраћај на територији општине Куршумлија се одвија на општинским линијама.   У насељеном месту Kуршумлија превоз путника се врши индивидуалним возилима или такси возилима. Kако би се регулисао проблем превоза неопходно је израдити Студију јавног градског и приградског превоза. Ова студија би дала конкретна решења за решавање проблема превоза а уједно би се делимично решили проблеми оптерећења градске саобраћајне мреже и проблеми паркирања у ужем центру Kуршумлије.

1.6.1.7. Станице за снабдевање горивом

Локације нових станица за снабдевање возила горивом нису дефинисане Планом генералне регулације. Станице за снабдевање горивом се могу градити у коридорима државних и општинских путева у складу са противпожарним прописима и условима надлежних органа у области саобраћаја, екологије, водопривреде и санитарне заштите. За прикључак бензинске станице на саобраћајницу предвидети траке за успоравање-убрзавање.

1.6.2. Електроенергетска мрежа

Потрошачи на територији општине и града Куршумлије снабдевају се електричном енергијом из трафостанице ТС 110/35 kV "Куршумлија", снаге 1 х 31,5 MVA лоциране у источном делу захвата Плана.

Само насеље (потрошачи у захвату Плана) и налеглим просторима снабдевају се електричном енергијом из следећих дистрибутивних трафостаница 35/10 kV:

- 	ТС 35/10 kV "Куршумлија 1", снаге 2 х 4 MVA,

- 	ТС 35/10 kV "Куршумлија 2", снаге 2 х 2,5 MVA, и

- 	индустријске трафостанице 35/10 kV "Шик - Копаоник".

Трафостаница 35/10 kV "Куршумлија 2" је лоцирана у комплексу трафостанице 110/35 kV "Куршумлија". Трафостанице 35/10 kV "Куршумлија 1", "Куршумлија 2" и "Шик - Копаоник" су повезане на трафостаницу 110/35 kV "Куршумлија"  ваздушним далеководима 35 kV.

Кроз средишњи део подручја Плана пролази далековод ДВ 220 kV, број 205/2 Подујево - Крушевац, који је саграђен 1958 године коме је истекао експлоатациони период и исти ће  бити у функцији док систем  220 kV функционише на нивоу ЕМС-а односно док власник далековода не одлучи да га укине.

У захвату Плана је изграђено 45 трафостаница 10/0,4 kV које су везане на 10kV-тне изводе на наведене трафостанице 35/10 kV.

Трафостанице 10/0,4 kV су различитих типова: зидане, типске МБТС, КБТС, СТС, "кула". Уграђени трафои су снага од 250 kVA, 400 kVA, 630 kVA .

Мрежа 10kV је мешовита, у централном делу насеља кабловска, а у највећем делу је периферног подручја ваздушна. Због великих дужина извода велики су падови напона у мрежи  и губици, те је неопходна реконструкција постојећих извода повећањем пресека проводника.

Основна стратегија даљег развоја електроенергетског система је да створи оптимално решење сигурног, квалитетног и економичног снабдевања потрошача у захвату Плана. Основни циљ је да се омогући неометан развој постојећих и нових потрошача у погледу обезбеђења потребних количина енергије, снаге и квалитета напона.

Остварења поузданог система базира се на благовременој изградњи система усклађеног са развојем насеља, што омогућује неометан развој било ког потрошача у погледу количине електричне енергије и снаге.

Сагледавајући стање електроенергетских објеката, а у циљу ефикаснијег и безбеднијег напајања потрошача електричном енергијом за напајање објеката у захвату Плана потребно је урадити следеће:

- 	трафостаницу 110/35 kV "Куршумлија" реконструисати уградњом још једног трафоа снаге 31,5 MVA тако да у коначном решењу треба да буде снаге 2 х 31,5 MVA;

- 	реконструисати трафостаницу 35/10 kV "Куршумлија - 1" са снаге 2 х 4 МVA, на снагу 2 х 8 МVA;

- 	реконструисати трафостаницу 35/10 kV "Куршумлија - 2" са снаге 2 х 2,5 МVA, на снагу 2 х 4 МVA;

- 	формирати кабловски извод од трафостанице 110/35 kV "Куршумлија" до трафостанице 35/10 kV "Куршумлија - 1" чиме ће се обезбедити потребни сигурносни критеријум.

Задржавају се трасе постојећих кабловских водова 10 kV и локације трафостаница 10/0,4 kV. Изградња нових трафостаница 10/0,4 kV пратиће изградњу нових стамбених и пословних зона. Обезбеђење електричне енергије за потрошаче у захвату разраде извршиће се полагањем нових 10 kV каблова из трафостаница 35/10 kV "Куршумлија - 1" и "Куршумлија - 2" и њиховим попречним повезивањем због обезбеђења сигурности у снабдевању електричном енергијом и реконструкцијом постојећих извода повећањем пресека проводника.

Нове трафостанице градити најчешће као слободностојеће објекте снаге 1 х 630/1000 kVA или 2 х 630 kVA.

Нова мрежа 10 kV треба да буде:

- задржати постојећу концепцију NN мреже, подземна кабловска и надземна са СКС-ом одговарајућег пресека на бетонским стубовима, изилази из МБТС - зиданих кабловски до првих стубова

- коридори за кабловско - надземне водове изведене  SN  снопом поставити у виду повезаних или прстенастих водова

- прикључење објекта извршити према техничким препорукама ТП 13 и ТП 13-а ЕД Србија

- потрошаче са већим оптерећењем прикључити директно у ТС одговарајућим кабловским водовима потребног пресека

- као "затворена" са радом у "отвореном прстену", а на  периферији може бити и антенска.

За одређивање потребног једновременог оптерећења коришћена је Техничка препорука бр. 14 (Планирање електродистрибутивне мреже)  за становање, као и подаци о потребном специфичном оптерећењу за поједине врсте објеката и то:

- 	објекти пословања 80 -120 W/m2 површине;

- 	школе и дечје установе 60 -80 W/m2 површине;

- 	остале намене 30 - 120 W/m2 површине.

Обавеза је коришћења ових података за просторе који ће се разрађивати плановима детаљне регулације.

За далеководе се обезбеђује заштитна зона (коридор) чија ширина је зависна од напонског нивоа и техничког решења далековода.

Заштитне зоне далековода, зависно од напонског нивоа износе:

- 	за далековод напонског нивоа 220 kV заштитна зона је ширине 30m (2 х 15m од осе далековода);

- 	заштитна зона далековода напонског нивоа 35 kV износи: за једноструки вод  заштитна зона је ширине 15m (2 х 7,5m од осе далековода), а за двоструки вод заштитна зона је ширине 16m (2 х 8m од осе далековода).

У складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 до 400kV ("Службени лист СФРЈ", бр. 65/88 и "Сл. Лист СРЈ", бр. 18/92), изградња објеката (који нису намењени за трајни боравак  људи) и друге ининфраструктуре у коридору заштитног и извођачког појаса далековода је по правилу могућа. Обавеза инвеститора је да у фази планирања, пројектовања  и изградње објекта или инфраструктуре прибави услове, сагласност и по потреби обезбеди надзор од стране електропривредног предузећа надлежног за изградњу/газдовање далеководом.

У делу вода где постоје објекти високоградње и на прелазима саобраћајница, морају се задовољити прописана хоризонтална и вертикална одстојања а сам вод мора имати појачану механичку и електричну заштиту.

У коридору далековода забрањен је постављање засада  високе вегетације.

Са доношењем одлуке о укидању далековода напонског нивоа 220 kV (у надлежности "ЈП Електромрежа Србије") простор који заузима далековод са заштитном зоном далековода постаће простор са наменом преузетом од зоне кроз коју пролази.

Дозвољава се реконструкција трафостаница 110/35 kV и 35/10 kV (промена трафоа и текуће одржавање) у постојећим границама комплекса трафостаница.

Планиране трафостанице 10/0,4 kV градити грађевински за снагу 630/1000 kVA, као слободностојећи објекат или у оквиру објекта. За објекте/комплексе јавне намене, локација трафостанице ће се утврђивати споразумом инвеститора и ЈП "Електродистрибуција.

За слободностојећи објекат  трафостанице 10/0,4 kV обезбедити простор димензија 5,5 х 6,5 m.

До трафостанице 10/0,4 kV (слободностојеће и у објекту) обезбедити колски приступ изградњом или коришћењем приступног пута најмање ширине 3 m до најближе јавне саобраћајнице.

За изградњу трафостаница непосредне локације и величина простора утврђују се тако да буду испуњени следећи услови:

- да иста буде постављена што ближе тежишту оптерећења,

- да прикључни каблови буду што краћи ,

- да је расплет водова што једноставнији,

- да  постоји могућност лаког приступа ради монтаже, замене и одржавања опреме,

- о присуству подземних и надземних инсталација у окружењу трафостанице,

- о утицају ТС на животну средину.“

У свим планираним саобраћајницама извести инсталације јавног осветљења, са светлотехничким карактеристикама зависно од ранга саобраћајнице. Улично осветљење где год је могуће планирати са металним стубовима и светиљкама монтираним на двоструким или вишеструким лирама тако да је могуће осветљавање и саобраћајнице и унутрашњости стамбених блокова.

Мрежу 0,4 kV на просторима вишепородичног становања радити као кабловску, а у просторима породичног и вишепородичног становања средње густине мрежа може бити надземна и кабловска.

Како објекти трафостаница 10/0,4  kV и водови напонског нивоа 10 (20) kV спадају у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола (члан. 145. Закона о планирању и изградњи) већ се радови врше на основу решења којим се одобрава извођење радова, то је могуће издавање решења за објекат трафостанице и за деонице каблова који нису дати на графичком прилогу ако  инвеститор обезбеди документацију предвиђену чланом 145. закона.

У фази издавања Локацијских услова надлежна општинска управа је, на захтев заинтересоване странке, у обавези да затражи издавање техничких услова ради дефинисања начина прикључења објекта на дистрибутивни електроенергетски систем.

1.6.2.1. Концепција развоја

Развој енергетске инфраструктуре на подручју Плана генералне регулације засновати на:

- успостављању ефикасног система планског управљања и експлоатације изграђених енергетских ресурса, уз примену савремених решења и модернизације постојећих система преноса, изградње нових и дистрибуције енергије према међународним стандардима;

- стварању услова за континуирано, поуздано и рационално напајање електричном енергијом конзумног подручја;

- интензивнијем коришћењу обновљивих извора енергије.

1.6.3. Гасификација и топлификација

Подручје јужне Србије снабдева се природним гасом из правца севера, тј. са примопредајне станице "Појате". Од Појата до Ниша је изграђен магистрални гасовод МГ-09 ("Појате - Ниш")  преко територија општине Ражањ, општине Алексинац и на територији града Ниша до главног разделног чвора (ГРЧ) "Ниш".

Од постојећег главног разделног чвора (ГРЧ) "Ниш" који се налази на територији града Ниша на магистралном гасоводу МГ-09 Појате – Ниш,  изграђен је магистрални гасовод МГ-11, деоница до Лесковца. Гасовод је изграђен на територији града Ниша и општине Дољевац на чијој територији је изграђен главни разделни чвор (ГРЧ) "Орљане".

На територији општине Куршумлија не постоје објекти гасоводне мреже.

Обезбеђивање топлотне енергије на територији у захвату Плана врши се углавном из индивидуалних ложишта, а као енергенти се најчешће користе чврсто гориво (дрва и угаљ) или електрична енергија.

За планирање изградње централизованог система снабдевања топлотном енергијом један од одлучујућих фактора је концентрација корисника. С обзиром на велику инвестициону цену изградње централизованог система топлификације, развој топлификационе мреже се усмерава ка комплексима концентрисане изградње и велике густине становања (вишепородично становање, пословни и јавни објекти). Због специфичности система, као и конфигурације терена, планира се да се топлотна енергија у Куршумлији примарно обезбеђује системом гасификације.

Постоји могућност топлификације централног дела Куршумлије, при чему би приоритет били јавни објекти (школство, здравство, локална самоуправа). У првој фази развоја топлификације користила би се постојећа котларница ШИК “Симпо”, док би се у другој фази радило на повећању капацитета котларнице и ширења топловодне мреже у централном градском језгру. Извршиће се и конверзија постојеће котларнице на тај начин да се као примарно гориво користи природни гас и прикључиће се на градску гасоводну мрежу. На графичком прилогу “Мреже и објекти инфраструктуре - Гасификација и топлификација” дата је потенцијална траса магистралних топловода у случају реализације овог решења.

Коришћење природног гаса као енергента у индустрији и у широкој потрошњи има за циљ да се смањи потрошња електричне енергије и на тај начин ослободе одговарајући капацитети у електропостројењима за потребе нових потрошача. Поред овога, планира се и реконструкција већих котларница које су велики загађивачи ваздуха (као енергент користе пре свега течна али и чврста горива)  на тај начин да се као примарно гориво користи природни гас.

Главни потенцијал за развој гасификационе мреже  је изградња планираног крака магистралног гасовода МГ-11 - 02, планираног из изграђеног ГРЧ "Орљане"  ка Блацу, Куршумлији и Косову (преко територије општине Дољевац, Житорађа, Прокупље и Куршумлија).

Изградњом магистралног гасовода МГ 11-02 стварају се могућности за гасификацију Куршумлије као и околних насеља ван захвата плана. Изградњом главне мернорегулационе станице (ГМРС) "Куршумлија" обезбедиће се снабдевање природним гасом свих потрошача у захвату плана. Са ове ГМРС примарном градском гасоводном мрежом средњег притиска гасом ће се снабдевати мернорегулационе станице за широку потрошњу, као и оне намењене за индустријску потрошњу.

Изградњом примарне градске гасоводне мреже створиће се услови за убрзани развој система дистрибуције природног гаса. Изградиће се четири мерно-регулационе станице и са њих ће се дистрибутивном мрежом ниског притиска снабдевати потрошачи у захвату Плана. Могућа је изградња додатних мерно-регулационих станица (пре свега за индустријске потрошаче) уколико се за то укаже потреба. Динамика развоја дистрибутивних мрежа и мернорегулационих станица условљена је развојем примарне градске гасоводне мреже у захвату плана. Изградња гасоводне мреже, као и мерно-регулационих станица за широку потрошњу имаће велики значај за заокруживање система снабдевања топлотном енергијом у захвату плана.

Оквирне димензије мерно-регулационих станица су 10m x 15m. Тачне локације мернорегулационих станица у обухвату Плана одредиће се Плановима детаљне регулације.

Како дистрибутивна гасоводна мрежа ниског притиска и прикључна топловодна мрежа, уколико се налазе или планирају у оквиру регулације улица, спадају у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола већ се радови врше на основу решења којим се одобрава извођење радова, могуће је издавање одговарајућег решења и за за деоницу која није дата на графичком прилогу уколико за то буде било потребе под условом да инвеститор обезбеди документацију предвиђену Законом о планирању и изградњи.

Заштитна зона за примарну градску гасоводну мрежу средњег притиска износи 3м са обе стране, мерено од ивице гасовода, а зона заштите за секундарну (дистрибутивну) мрежу ниског притиска је 1м са обе стране. У овим зонама је забрањена изградња објеката супраструктуре.

Сви прикључци објеката на дистрибутивну мрежу ниског притиска спадају у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола, и решаваће се у складу са Законом о планирању и изградњи.

Потребно је предузети и низ мера за побољшање топлотне изолације свих објеката везаних на систем даљинског грејања. Сви планирани објекти морају да задовољавају прописе везане за енергетску ефикасност објеката, а пре свега Правилник о енергетској ефикасности зграда  (“Службени гласник РС”, бр. 61/2011) и Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда ("Службени гласник РС", бр. 69/2012 од 20.7.2012. године).

1.6.4. Oбновљиви извори енергије

Хидропотенцијал речних токова на подручју општине Куршумлија је велики. "Катастром малих хидроелектрана на територији СР Србије  ван САП"  предвиђена је могућност изградње 12 (дванаест) малих хидроелектрана са инсталисаном снагом 2.595 kW и годишњом производњом електричне енергије 11.062 MWh.

Подаци из катастра малих хидроелектрана често не одговарају у потпуности стварном стању на терену и не би их требало стриктно примењивати у данашњим условима без техно-економске и еколошке евалуације решења, као и расположивог потенцијала водотока. Након ревизије списка МХЕ добиће се прецизније локације и створити бољи предуслови за даљу реализацију ових пројеката.

У захвату Плана генералне регулације од обновљивих извора енергије изграђена је и у функцији мала хидроелектрана (МХЕ) под редним бројем 215 “Куршумлија” на реци Топлици. МХЕ “Куршумлија” је инсталисане снаге 280 kW, годишње производње 1500 MWh.

Поред наведених потенцијалних локација за изградњу малих хидроелектрана  могућа је изградња МХЕ и на другим локацијама у захвату Плана које задовољавају услове у складу са законима и прописима.

Територија општине Куршумлија спада у подручја са великим бројем сунчаних дана у току године и великом просечном дневном енергијом глобалног сунчевог зрачења, што представља велики потенцијал за експлоатацију сунчеве енергије.

Просечна годишња вредност енергије сунчевог зрачења за територију која се налази у захвату Плана износи од 4 до 4.2 kWh/m²/ дан (хоризонтална мерна површина), а вредности се крећу од 4.6 до 4.8 kWh/m²/дан (мерна површина под углом 30о према југу) тако да подручје плана спада у подручја повољна за експлоатацију енергије сунца.

Неопходно је урадити студије, техноекономске анализе и мерења које ће показати исплативост великих инвестиција у овај вид обновљивих извора енергије и најповољније локације за изградњу у захвату Плана. Коришћење соларних колектора за добијање санитарне топле воде у домаћинствима, пословним и индустријским објектима, као и грејање пластеника у пољопривреди један је од начина једноставног и ефикасног коришћења енергије сунца.

Коришћење ветра као алтернативног извора енергије условљено је пре свега снагом ветра на подручју обухваћеном границама Плана, али и локацији и економској исплативости транспорта те енергије до потрошача. Потребно је извршити детаљна мерења интензитета ветра и урадити студије које ће показати евентуалну исплативост изградње ветрогенератора, као и најповољније локације за изградњу у захвату плана. Ветропаркови се могу градити на одговарајућим локацијама у захвату Плана уколико испуњавају услове у складу са важећим прописима.

Као неопходан предуслов изградње ветроелектрана треба предвидети њихово прикључење на преносну мрежу одговарајућег капацитета.

Биомаса представља биоразградив део производа и остатака у пољопривреди (биљне и животињске супстанце), отпада и остатака у шумарству, као и биоразградиви део градског и индустријског отпада. Подразумева се да ови отпаци не садрже штетне и опасне материје у себи. Због трошкова транспорта биомасу на овом простору треба користити углавном у непосредној близини настанка ових сировина ради задовољавања енергетских потреба објеката пољопривредне производње. Поред овога, прерађена биомаса у виду брикета и пелета може се ефикасно користити у котларницама на територији Општине као замена за друге врсте енергената.

1.6.5. Мере енергетске ефикасности

Сви планирани објекти морају да задовољавају све прописе везане за енергетску ефикасност објеката. (Правилник о енергетској ефикасности зграда  (“Службени гласник РС”, бр. 61/2011)).

Овим правилником ближе се прописују енергетска својства и начин израчунавања топлотних својстава објеката високоградње, као и енергетски захтеви за нове и постојеће објекте.

Правилник се примењује на:

- изградњу нових зграда;

- реконструкцију, доградњу, обнову, адаптацију, санацију и енергетску санацију постојећих зграда;

- реконструкцију, адаптацију, санацију, обнову и ревитализацију културних добара и зграда у њиховој заштићеној околини са јасно одређеним границама катастарских парцела и културних добара, уписаних у Листу светске културне баштине и објеката у заштићеним подручјима, у складу са актом о заштити културних добара и са условима органа, односно организације надлежне за послове заштите културних добара;

- зграде или делове зграда које чине техничко-технолошку или функционалну целину.

Одредбе овог правилника не примењују се на:

- зграде за које се не издаје грађевинска дозвола;

- зграде које се граде на основу привремене грађевинске дозволе, као и зграде које се граде на основу грађевинске дозволе за припремне радове;

- радионице, производне хале, индустријске зграде које се не греју и не климатизују;

- зграде које се повремено користе током зимске и летње сезоне (мање од 25% времена трајања зимске односно летње сезоне).

Енергетска својства и начини израчунавања топлотних својстава утврђују се за стамбене зграде са једним станом; стамбене зграде са два или више станова; управне и пословне зграде; зграде намењене образовању и култури; зграде намењене здравству и социјалној заштити; зграде намењене туризму и угоститељству; зграде намењене спорту и рекреацији; зграде намењене трговини и услужним делатностима; зграде мешовите намене; зграде за друге намене које користе енергију.

Енергетска ефикасност зграде је остварена ако су обезбеђени минимални услови комфора садржани у Правилнику, а при томе потрошња енергије за грејање, хлађење, припрему топле санитарне воде, вентилацију и осветљење зграде не прелази дозвољене максималне вредности по m2 садржане у Прилогу 6 истог Правилника.

При пројектовању термотехничких система потребно је предвидети елементе система грејања, климатизације и вентилације са високим степеном корисности.

Системе централног грејања потребно је пројектовати и изводити тако да буде омогућена централна и локална регулација и мерење потрошње енергије за грејање.

Котлове и цевну мрежу система, као и остатак опреме централног грејања потребно је пројектовати и изводити тако да степен корисности одговара вредностима садржаним у Правилнику.

Мере енергетске ефикасности градње за планиране објекте

Приликом пројектовања објеката неопходно је обратити пажњу на оријентацију и функционални концепт зграде у циљу коришћења природе и природних ресурса предметне локације, пре свега енергије сунца, ветра и околног зеленила. Пожељно је поставити објекте на тај начин да просторије у којима се борави током дана буду оријентисане према југу у мери у којој је то могуће остварити. Потребно је обратити пажњу на топлотно зонирање зграде, односно груписати просторије у згради у складу са њиховим температурним захтевима; зоне са вишим температурним захтевима пројектовати тако да могу максимално да искористе природне потенцијале локације.

Приликом пројектовања предвидети облик зграде којим се може обезбедити што је могуће енергетски ефикаснији однос површине и запремине омотача зграде у односу на климатске факторе и намену зграде.

Потребно је обезбедити максимално коришћење природног осветљења, као и коришћење пасивних добитака топлотне енергије зими односно заштите од прегревања у току лета адекватним засенчењем.

Предвидети систем природне вентилације (вентилациони канали, прозори, врата, други грађевински отвори) тако да губици топлоте у зимском периоду и топлотно оптерећење у летњем периоду буде што мање.

У зависности од намене објекта, предвидети одговарајућу термичку масу за постизање топлотног комфора у зимском и летњем периоду - повећати термичку инерцију објекта. Потребно је применити висок квалитет (у складу са постојећим стандардима и прописима) топлотне изолације целокупног термичког омотача. Највеће допуштене вредности коефицијената пролаза топлоте Umax [W/(m2×K)], елемената термичког омотача зграде, односно елемената између две суседне термичке зоне, садржане су у Табели 3.4.1.3 Правилника.

Правилним избором врсте материјала и боје минимизирати појаву топлотних острва.

Структуру и омотач објекта предвидети тако да се омогући максимално коришћење пасивних и активних соларних система.

У случају коришћења падавина, подземне и отпадне воде за потребе заливања, спољне употребе, грејања и хлађења зграде, техничке просторије (резервоар и пумпно постројење) које се користе, уколико су укопане не урачунавају се у индекс заузетости парцеле.

Мере за постизање енергетске ефикасности постојећих зграда:

Приликом реконструкције чији је циљ постизање енергетске ефикасности постојећих зграда дозвољено је накнадно извођење спољне топлотне изолације зидова уколико се врши у складу са законом, при чему треба водити рачуна о очувању функционалне и обликовне целовитости зграде.

Уколико се зид који се санира налази на регулационој линији, дозвољава се да дебљина накнадне термоизолације са свим завршним слојевима буде унутар јавног простора (уколико за то постоје техничке могућности и не крше се одредбе других прописа), а када је зид који се санира на граници са суседном парцелом дозвољено је постављање накнадне спољне изолације дебљине до 15 cm уз сагласност тог суседа.

Дозвољено је накнадно формирање стакленика (уколико за то постоје техничке могућности) ако се елаборатом докаже побољшање енергетске ефикасности зграде.

Приликом енергетске санације постојећих зграда, еркери и други истурени делови као што су двоструке фасаде, стакленици, застакљене терасе и лође - стакленици, чија се грађевинска линија поклапа са регулационом линијом могу прелазити регулациону линију у складу са правилником и важећим прописима.

Сертификат о енергетским својствима зграда (енергетски пасош) морају имати све нове зграде, као и постојеће зграде које се реконструишу, адаптирају, санирају или енергетски санирају, осим зграда које су правилником изузете од обавезе енергетскe сертификације. Правилник којим се ближе прописују услови, садржина и начин издавања је Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда ("Службени гласник РС", бр. 69/2012 ))

Категорије зграда за које се издаје енергетски пасош, одређене су према претежној намени дефинисаној прописом којим се уређују енергетска својства зграда.

Зграде за које није потребно прибављање енергетског пасоша су:

- постојеће зграде које се реконструишу или енергетски санирају, а које имају нето површину мању од 50 m²;

- зграде које имају предвиђени век употребе ограничен на две године и мање;

- зграде привременог карактера за потребе извођења радова, односно обезбеђење простора за смештај људи и грађевинског материјала у току извођења радова;

- радионице, производне хале, индустријске зграде и друге привредне зграде које се, у складу са својом наменом, морају држати отворенима више од половине радног времена, ако немају уграђене ваздушне завесе;

- зграде намењене за одржавање верских обреда;

- зграде које су под одређеним режимом заштите, а код којих би испуњење захтева енергетске ефикасности било у супротности са условима заштите;

- зграде које се не греју или се греју на температуру до +12°C.

Енергетски пасош чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

Енергетски пасош зграде издаје се по извршеном енергетском прегледу зграде.

Издаје се за целу зграду или за део зграде, када се ради о згради која је према овом правилнику дефинисана као зграда са више енергетских зона. Енергетски пасош се може издати и за део зграде који чини самосталну употребну целину (пословни простор, стан). Зграда или њена самостална употребна целина може имати само један енергетски пасош.

1.6.6. Електронске комуникације

Подручје захвата разраде опремљено је приступном телефонском мрежом телефонске централе "Куршумлија". Телефонска централа "Куршумлија" је ранга чворне централе и везана на магистрални оптички кабл Ниш - Приштина. Телефонска централа "Куршумлија" је типа EWSD/RLU  капацитета 6.016 телефонских прикључака.

Приступна мрежа телефонске централе "Куршумлија" је капацитета  9.000 телефонских парица и покрива следећа насеља: Куршумлија, Данковићи, Баћоглава, Кастрат, Крчмаре, Пепељевац, Мачковац, Дубрава, Горња Микуљана, Доња Микуљана, Селова и Марковићи.

Оваква приступна мрежа је изузетно разуђена и изазива веома велике губитке у телефонском саобраћају те је неопходно њено осавремењавање.

Развојем технологије и увођењем нових концепата у телекомуникациону мрежу (децентрализација мреже, MSAN платформе, IP  технологије) омогућио је настанак нових сервиса ( на бази преноса података, тона и слике - triple play).

Потребе за остваривањем сервиса "triple play", односно остваривањем високих битских протока (изузетно велике брзине преноса (чак до 20 Mb/s), узрокује потребу за смањење претплатничке петље до 1 km у градском ткиву.  Ово ће бити могуће остварити дубљим уласком оптичких каблова у приступне мреже и увођењем нових приступних уређаја у приступну мрежу- мултисервисниних приступних чворова (MSAN). Ово истовремено захтева изградњу нове приступне мреже и осавремењавање постојећих приступних мрежа. У наредном  периоду се планира даља дигитализација, односно изградња нових комутација и припадајућих приступних мрежа.

За одређивање потребног броја телефонских прикључака користиће се принцип:

- сваки стан 1,5 телефонски прикључак;

- за пословање и делатности на сваких 30-50 m2 корисне површине по један телефонски прикључак.

Нови потребан број прикључака за нове претплатнике обезбедиће се реконструкцијом постојећих кабловских подручја и полагањем нових претплатничких каблова. ТТ мрежа за потребе фиксне телефоније ће се градити подземно и надземно. Ван насеља за ТТ мрежу градити у коридорима саобраћајница, коридорима некатегорисаних путева на пољопривредном земљишту, шумским путевима и стазама, на пољопривредном земљишту уз сагласност власника (корисника) парцеле и управљаче пута. Слободностојећи антенски стубови као носачи антена за ТТ, РБС, КДС и РТВ могу се градити у насељу, у привредним зонама, зонама кућа за одмор. Слободностојећи антенски стубови не смеју се градити у централним зонама насеља, већ ван истих, ван зона заштите заштићеног културног и природног добра (појединачни локалитети). Комплекс за смештај објекта мобилне телефоније поставља се на простор максималне површине 150 m2. Комплекс мора бити ограђен жичаном транспарентном оградом висине до 2,2 m и око њега не постоји заштитна зона. У простор комплекса се поставља антенски стуб са антенама, а на тло се постављају контејнери базних станица. Контејнери базних станица не могу да пређу 50% површине комплекса. Телекомуникациона опрема за потребе ТТ, РБС, КДЦ и РТВ може бити постављена у помоћни објекат у оквиру комплекса или парцеле, или унутар објекта, тј. на неки од постојећих објеката. Забрањује се постављање антена и уређаја базних станица на фасадама објеката, док је дозвољено њихово постављање на адекватне носаче или стубове на крововима објеката с тим да је кота уградње већа од висине суседних објеката (оса односно захват главног снопа антене морају бити виши од суседних објеката) и у складу са законом и прописима који се тичу нејонизујућег зрачења. Избор оптималног места ће бити могућ тек после одређених мерења, те се локације истих не могу тачно утврђивати у фази израде планске документације.

Напајање електричном енергијом вршиће се из постојеће нисконапонске мреже. До комплекса за објекат мобилне телефоније потребно је обезбедити приступни пут минималне ширине од 3m од најближе јавне саобраћајнице. За локацију мобилне телефоније обавезно се прибављају сагласности од Дирекције цивилног ваздухопловства, Завода за заштиту споменика културе и Електродистрибуције. Код пројектовања и изградње објекта мобилне телефоније обавезно је поштовање и примена свих важећих техничких прописа и норматива из ове области. Нове претплатничке каблове полагати по трасама постојећих тт каблова и по новопланираним трасама  (саобраћајницама).

На основу ових интенција у организацији телефонских мрежа на подручју захвата плана извешће се нова конфигурација комутационих центара и то увођењем нових мултисервисних приступних чворова, на следећи начин: извршиће се супституција постојеће телефонске централе "Куршумлија" тако да ће се формирати истурени комутациони  степен MSAN "Куршумлија" и истурени комутациони степени MSAN - ови у насељима Данковић и Баћоглава, са својим приступним мрежама.

Истурени комутациони степен MSAN "Куршумлија" ће бити типа Huawei - MA 5600 T, "indoor", капацитета 3.136 телефонских прикључака.

Овај мултисервисни приступни чвор биће повезани са осталим  комутационим центрима оптичким кабловима у топологијама "звезда" или "прстен".

Истурене комутационе степене (MSAN) који се изводе као  "outdoor" ормани постављати на бетонске темеље одговарајућих димензија (сагласно типу кабинета), у начелу површина око 6m2. Парцела истуреног комутационог степена мора да има приступ на површину јавне намене. У оквиру темеља за смештај кабинета изградити ревизионо окно димензија 80 х 80 х 90cm, због лакшег прихвата и каблова и њиховог увођења у "outdoor" кабинет. У кабинет се смешта комутациона опрема, систем преноса, исправљач, батерије и разделник. MSAN кабинет се напаја електричном енергијом са насељске мреже 0,4  kV. Комплекс MSAN-a  оградити транспарентном оградом (бетонска сокла висине 0,5 m и металана ограда висине 1,2 m).

Истурене комутационе степене (MSAN) који се изводе као  "indoor" обезбедити  просторију одговарајуће површине (10 - 15 m2 и висине 2,6 - 2,8 m) у оквиру објекта (стамбеног, стамбено-пословног, пословног) до које постоји приступ за "улазак" каблова и опслуживање.

За полагање оптичких каблова у ров полагати полиетиленске цеви пречника 40 mm, које ће послужити као заштита или резерва за касније "удувавање" оптичког кабла.

У оквиру Других Измена и допуна на обе предметне локације планира се изградња базних станица. Избор оптималног места ће бити могућ тек после одређених мерења, те се локације истих не могу тачно утврђивати у фази израде планске документације. Базне радиостанице које се граде на отвореном простору обавезно оградити жичаном транспарентном оградом висине до 2,2 m. Забрањује се постављање антена и уређаја базних станица на фасадама објеката, док је дозвољено њихово постављање на адекватне носаче или стубове на крововима објеката с тим да је кота уградње већа од висине суседних објеката (оса односно захват главног снопа антене морају бити виши од суседних објеката) и у складу са законом и прописима који се тичу нејонизујућег зрачења.

У оквиру трећих измена и допуна,  на предметној локацији у централној зони насеља није дозвољено планирање и изградња базних станица мобилне телефоније.

Наведени телекомуникациони објекти спадају у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола (члан. 145. Закона о планирању и изградњи) већ се радови врше на основу решења којим се одобрава извођење радова, то је могуће издавање решења за истурене комутационе степене (MSAN)  и за деонице каблова који нису дати на графичком прилогу ако  инвеститор обезбеди документацију предвиђену чланом 145. закона.

1.6.7. Регулација водотокова

Најзначајнији водоток на третираном подручју је река Топлица која је највећа лева притока реке Јужне Мораве. Значајан бујични водоток је Бањска река која је десна притока реке Топлице, а остали, мање значајни, такође бујични токови, су Пендићки поток и Мачковачки поток, који се одликују стрмим сливовима, великим падом и великом продукцијом вученог наноса.

Река Топлица се сврстава у воде I реда по Одлуци о утврђивању Пописа вода ("Службени гласник РС, бр.83/10"), док Бањска река припада водама II реда.

Кроз Куршумлију је река Топлица делимично регулисана, једногубим трапезним профилом. Регулисано корито је димензионисано на педесетогодишњу воду Q2%=179 m3/s односно на контролну стогодишњу Q1%=214 m3/s. Регулација је урађена по "Главном пројекту регулације реке Топлице кроз Куршумлију од km 0+000 до km 1+330" урађен од стране В.О. "Велика Морава" из Београда, 1980. год. и "Измена главног пројекта регулације реке Топлице кроз Куршумлију од km 0+695 до km 0+854" урађен од стране П.Б.О. "Јужна Морава", ООУР "Ерозија" Ниш, 1988. год, и то ширине дна регулисаног корита 12,0 m, дубина корита 3,1 m, нагиб косина 1:1, пад дна корита 0,5%.

Регулација Бањске реке са измештањем речног тока је изведена у зони ШИК "Копаоник"у дужини од око 1.074 m. Бањска река је од водозахвата узводно регулисана полудвогубим протицајним профилом. Обални зидови минор корита су у нагибу 1:1 од камена у цементном малтеру. Форланд мајор корита на левој обали је ширине 3,0 m. Левообални насип мајор корита је од земље са надвишењем од 20 cm планумом ширине 2,0 m и нагибом косина 1:1,5. Регулисано корито је димензионисано да пропусти стогодишњу воду Q1%=270 m3/s.

Река Топлица кроз Куршумлију je обухваћена Оперативним планом за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Куршумлија (за 2012. годину).

Новопланирана регулација реке Топлице, Бањске реке, Пендићког потока и Мачковачког потока ће се разрађивати плановима детаљне регулације. Уређење корита треба спроводити тако да буде уклопљено у природни амбијент што подразумева употребу природних материјала као што су земља, камен, зелени појасеви зелене вегетације и сл. Заштита од поплава насеља и приобаља водотока, као и пољопривредног земљишта треба да буде најмање од педесетогодишњих великих вода.

1.6.8. Водоводна мрежа

Снабдевање водом подручја у захвату Плана врши се са изворишта у алувиону реке Топлице, на десној обали. Хидрогеолошки услови и природни капацитет изворишта наметнули су решење вештачког прихрањивања изворишта. Основна конфигурација система за прихрањивање састоји се од: водозахвата на Топлици, инфилтрационог базена, гравитационог канала и наливног поља, водозахватних објеката, пратећег система цевовода за довод сирове воде и система натега за захватање и транспорт подземне воде из бунара до сабирног бунара, станице за хлорисање воде и пумпне станице за потискивање воде кроз мрежу до постојећих резервоара. Извориште је ограђено али не постоји Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта, тако да израда Елабората на основу кога ће надлежни министар прогласити зоне санитарне заштите представља приоритет. Производња воде у 2011. год. износи 560.000 m3/год што износи око 17,75 L/s. На основу Просторног плана републике Србије, РПП за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа и ВОС, подручје општине Куршумлија припада доње – јужноморавском регионалном систему водоснабдевања, тј. топличком подсистему који се ослања на акумулацију у изградњи "Селова" на реци Топлици, са које ће се водом снабдевати насеља у општинама: Куршумлија, Блаце, Прокупље, Житорађа, Мерошина, Дољевац и Ниш.

Изградњом акумулације “Селова” и регионалног водоводног система од Селове преко Куршумлије и Прокупља до Ниша, Куршумлија ће добити 273,0 L/s питке воде. Постојеће извориште водоснабдевања биће искључено из система, али конзервирано тако да се поново може активирати ако буде потребно.

цевоводом Ø1300mm вода се допрема са акумулације, односно фабрике воде до прекидне коморе "Куршумлија", запремине 2000m3, лоциране на кат. парцели бр. 1994 К.О. Куршумлија, на коти терена 428 mnm, где ће се извести прикључак са мерно регулационим блоком за Куршумлију.

С обзиром на то да денивелација терена најниже и највише тачке у градском грађевинском подручју износи 90,0 метара, формираће се две висинске зоне водоснабдевања: I висинска зона до коте 390 mnm и I( висинска зона до коте 345 mnm.

постојећа два резервоара капацитета по 400,0 m3 (оба са по две коморе квадратног пресека од 200 m3) лоцирана су на Боровњаку и Самоковском брду  на коти 412,0 mnm (кота прелива 415,0 mnm.) и тренутно у систему имају улогу контра резервоара. висински су лоцирани за гравитационо снабдевање потрошача до коте 390 mnm, док се за више делове насеља притисак постиже бустер станицама на мрежи. Капацитет резервоара није довољан, поготово што резервоар на Самокову није у функцији, тако да се планира поред неопходне реконструкције и стављања у функцију овог резервоара и изградња нових капацитета. На основу Генералног пројекта снабдевања водом насеља у општини Куршумлија (Водоинжењеринг, Београд 2004.) потребно је укупно 4455m3 резервоарског простора, при чему је рачунато са нормом потрошње од 650 L/стан,дан. Развој водоснабдевања у планском периоду ослањаће се на рационализацију потрошње висококвалитетне воде за пиће и оријентацију на снабдевање из водотокова или подземља за потребе техничке и технолошке воде. У том смислу приликом прорачуна резервоарског простора и јавне водоводне мреже приликом израде инвестиционо-техничке документације, оквирно треба користити следеће норме потрошње и коефицијенте неравномерности:

| Потрошачи | Коефицијент | Норма потрошње воде l/stan,dan |
| --- | --- | --- |
|  | дн.нерав. к1 | час.неравн. к2 | 2011 год. | 2025 год. |
| Становници Привреда УКУПНО | 1,5 | 2,0 | 150 90 240 | 250 116 366 |

Нови резервоарски простор планира се:

За прву висинску зону водоснабдевања на локацији поред постојећег резервоара на Боровњаку;

За другу висинску зону за северну падину Топлице на локацијама Ђуричко брдо и Биновско брдо (ван границе Плана) а за јужну падину у К.О. Баћоглава (ван границе Плана).

До планираних резервоара за II висинску зону на коти 460mnm вода ће се препумпавати из резервоара за прву зону потисно-дистрибутивним цевоводима. Планиране пумпне станице лоциране су у оквиру комплекса резервора "Боровњак" и прекидне коморе. Након изградње планираних резервоара за другу висинску зону постојеће бустер станице се укидају.

Око свих резервоарских простора успоставља се зона заштите која износи минимално 10 m од ивице објекта. Приступ је дозвољен само лицима запосленим у водоводу која су под здравственим надзором. Овај простор се ограђује и може се користити као сенокос али без употребе ђубрива, пестицида и хербицида чија употреба може загадити воду. Прилаз резервоарском простору мора се обезбедити са јавне површине.

Изградња резервоара може бити фазна зависно од реализације планиране изградње.

Водоводни систем је прстенастог типа при чему је завршен већи део прве фазе примарног прстена I висинске зоне, Ø350 mm, дужине 4,3 кm. Планирана је изградња још око 11,5 кm примарне мреже I висинске зоне водоснабдевања, укључујући и цевовод "Соколовица – Пепељевац" (део који је обухваћен Планом) .

Фудбалски клуб „Косаница“, прикључен је на примарни цевовод у Ул. Вука Караџића, где је у наредном периоду планирана реконструкција  и изградња секундарног цевовода.

Систем водоснабдевања за пословно-стамбену зону у крајњем североисточном делу Плана генералне регулације не постоји, изузев појединачних водоводних прикључака за стамбене објекте који не задовољавају техничке услове ЈКПД „Топлице“. С обзиром да је ово подручје планирано за формирање (поред становања) и пословно-производне зоне, неопходна је рекострукција и изградња новог система водоснабдевања.

За снабдевање потрошача у другој висинској зони предвиђенe су две потпуно засебне мреже са својим резервоарима, укупне дужине примарних прстена око 19,5 кm.

Укупна дужина постојеће разводне мреже је око 31 кm и она је израђена од ливено гвоздених, азбестцементних, полиетиленских и ПВЦ цеви. Због старости водоводне мреже изражени су губици у мрежи и то у вредности од 35 – 50% укупне произведене количине воде тако да је неопходна реконструкција постојеће мреже.

Планирана секундарна мрежа је прстенаста минималног пречника Ø100 mm.

Поред неопходне изградње резервоара и пумпних станица, у циљу квалитетног снабдевања водом свих становника на подручју Плана и шире, уз поштовање рационализације потрошње висококвалитетне воде, неопходно је предузети следеће активности:

- Израда Елабората о зонама санитарне заштите постојећег изворишта у алувиону Топлице и успостављање зона санитарне заштите;

- Реконструисати постојећу мрежу од азбест-цементних цеви како би се избегли, односно смањили губици услед пуцања цеви;

- Реконструисати постојећу мрежу мањег профила од Ø100 mm;

- Изградити јавну мрежу дуж свих саобраћајница на подручју Плана ;

- Повезати мрежу тако да се формира прстенаст тип мреже где год је то могуће;

- Извршити прекид и превезивање постојећих цевовода на граници висинских зона.

- Пројектовати независне инсталације за санитарну и хидрантску мрежу у пословним и вишепородичним објектима;

- Свака функционална целина мора имати посебан водомер за санитарну воду;

- Хидранте поставити према Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара;

- У циљу рационализације потрошње, извршити раздвајање водомера у објектима вишепородичног становања, тако да сваки стан има посебан водомер. Ово је обавезујуће за све нове објекте.

До доношења решења о утврђивању зона санитарне заштите поштоваће се зоне санитарне заштите преузете из радне верзије Елабората ("Водоинжењеринг", Београд) и приказане на графичком прилогу 2.4.а Мреже и објекти инфраструктуре – водоснабдевање.

Ι зона санитарне заштите је зона строгог режима.  Приступ је дозвољен само лицима запосленим у надлежном ЈКП за водовод и канализацију, као и лицима којима надлежни овог предузећа дозволе приступ. У Ι зони санитарне заштите забрањена је свака изградња осим објеката у функцији водоснабдевања (резервоари, бунари, постројења за кондиционирање воде, пумпне станице, објеката за смештај опреме и др.).

ΙΙ зона санитарне заштите је зона ограничења у којој се не могу градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или вршити друге делатности које угрожавају здравствену исправност воде на изворишту (стамбена изградња, употреба хемијског ђубрива, течног и чврстог стајњака, употреба пестицида, хербицида и инсектицида, камповање, вашари и друга окупљања људи, изградња и коришћење спортских објеката, изградња и коришћење угоститељских и других објеката  за смештај гостију, закопавање угинулих животиња, продубљивање корита и вађење шљунка и песка, изградња септичких јама и депонија). Ова зона не захтева ограђивање већ само видно обележавање.

ΙΙΙ зона санитарне заштите је зона санитарног осматрања и обухвата читаву територију на којој станују потрошачи воде из система. Надлежни здравствени органи обавезни су да врше хигијенско – епидемиолошки надзор над овим подручјем.

Појас заштите око магистралних и потисних цевовода, као и цевовода регионалног система "Селова" успоставља се у ширини од 6,0 m дуж цевовода, односно по 3,0 m са сваке стране осовине цевовода. У појасу заштите није дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и вршење радњи које на било који начин могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода.

Врста и класа цевног материјала за водоводну мрежу који ће бити уграђен, треба да испуни све потребне услове у погледу очувања физичких и хемијских карактеристика воде, притиска у цевоводу и његове заштите од спољних утицаја, како у току самог полагања и монтаже, тако и у току експлоатације. Изградњу и реконструкцију јавне водоводне мреже ускладити са изградњом планираних саобраћајница односно реконструкцијом постојећих. Положај мреже приказан је на графичком прилогу "Мреже и објекти инфраструктуре - водоснабдевање"  и обично је у коловозу на хоризонталном одстојању од  0,5(1,0 m у односу на ивицу коловоза. Уколико постојећа мрежа излази из регулационе ширине саобраћајнице, потребно је приликом реконструкције мреже или коловоза положити нови цевовод у складу са овим правилима а постојећи укинути. Минимална дебљина надслоја земље изнад горње ивице цеви не сме бити мања од 1,0 m. Планирану водоводну мрежу у зони постојеће и планиране регулације водотокова изводити у мостовској конструкцији са адекватном заштитом.

Постојећу мрежу приликом извођења радова на регулацији потока обезбедити од оштећења у току изградње и урадити адекватну заштиту за период експлоатације. Уколико је неопходно изместити  у конструкцију моста.

1.6.9. Канализациона мрежа

Одвођење употребљених и атмосферских вода регулисано је на територији града Куршумлије, тако што се прикупљање и одвођење ових вода врши сепаратним системом канализационе мреже са упуштањем у реку Топлицу без претходног третмана пречишћавања. Сепаратни систем је изграђен на мањој територији Плана и односи веома мали проценат у систему каналисања на третираном подручју. За скоро целу територију Плана је карактеристичан општи систем каналисања, по коме се атмосферске и употребљене воде прикупљају истим колекторима и воде до реципијента. Употребљена вода са третираног подручја се канализационом мрежом одводи колекторима  пречника од Ø200mm до Ø300mm дужине око 15km, а атмосферска канализациона мрежа је занемарљива и своди се на колекторе пречника од Ø400mm до Ø800mm, директно у реку Топлицу. Постоје три главна испуста и више мањих, нерегулисаних испуста у реку Топлицу. Свему овоме треба додати да се у канализациону мрежу испушта сва отпадна вода, односно не поштују се технички нормативи и услови за испуштање отпадних вода у градску канализацију, а касније се оне испуштају у реципијент без претходног пречишћавања, супротно прописима Закона о водама ("Сл.гласник РС" бр. 30/2010).

Североисточно од спортског комплекса фудбалског клуба „Косаница“, непосредно уз 2. зону санитарне заштите водозахвата, врши се нерегулисано испуштање употребљених и атмоферских вода непосредно у реку Топлицу.

Са осталог дела плана, оборинске воде отичу слободно по терену. Остали корисници оријентисани су на локалне системе у виду септичких јама, што представља опасност за водоснабдевање низводних насеља због могућности неконтролисаног инфилтрирања употребљених вода из септичких јама у околину.

Каналисање отпадних вода са подручја Плана развијаће се и на даље као сепаратни канализациони систем, који је оцењен као најпогоднији у зависности од морфолошких услова евакуационог подручја и карактера реципијената.

Капацитети канализационе мреже и решења одвођења атмосферских и употребљених вода са предметне локације утврдиће се техничком документацијом за изградњу појединих локација.

За одвођење употребљених вода неопходно је изградити канализациону мрежу дуж свих саобраћајница, тако да се омогући прикључак свих постојећих и планираних објеката. Главни колектори треба да прихвате све употребљене воде и одведу их до локације постојења за  пречишћавање отпадних вода (ППОВ), који је планиран на крајњем источном делу Плана. Планирано ППОВ је предвиђено да се гради фазно, где је у првој фази предвиђено да се гради само за град Куршумлију капацитета од 15.000 ЕС (еквивалентних становника), мада се мора нагласити да се услед недостатка валидних података о количини будућих отпадних вода индустрије ово стање може променити. По ''Генералном пројекту сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља општине Куршумлија'' препоручено је да треба усвојити ''SBRc'' систем пречишћавања јер је утврђено да је он најповољнији. Овај систем се састоји од примарног механичког третмана који је обједињен у компактну предтретманску станицу. Читава станица је од нерђајућег челика и поставља се у покривени грађевински објекат. Код секундарног третмана у биолошком делу постројења, врши се разградња растворених органских материја на бази активног муља системом секвенцијалних реактора. Што се тиче муља, усвојена је аеробна стабилизација, те се он се по потреби, у периодима преливања, препумпава из ''SBRc'' базена у базен за муљ, на чијем дну се такође налази дубински систем за аерацију који се повремено активира. Дехидратација муља је предвиђена на филтер пресама. Даље се може користити као ђубриво или односити на градску депонију. Овакав систем је планиран и за повезивање осам насеља на њега: Марковиће, Баћоглава, Доња и Горња Микуљана, Данковиће, Кастрат, Пепељевац и Мачковац, чије би повезивање могло бити у некој следећој фази изградње. Коначна технологија пречишћавања као и тачан положај објеката ППОВ дефинисаће се даљом урбанистичком разрадом (План детаљне регулације) третираног подручја.

Дуж свих саобраћајница планира се изградња канализационе мреже за употребљене воде са прикључком на постојећу мрежу, односно колектор. Један од приоритета је изградња колектора за употребљене воде од насеља Доња Микуљана према насељу Крчмаре уз реку Топлицу до планираног постројења за пречишћавање отпадних вода. Овим колектором би се сакупљале и одводиле употребљене воде са овог подручја ван града и потпуно растеретио постојећи канализациони систем на подручју Плана. Реализацију канализационе мреже ускладити са изградњом планираних саобраћајница односно реконструкцијом постојећих. Канализациону мрежу за употребљене воде полагати у осовини сабраћајница, а све као на на графичком прилогу (мреже и објекти инфраструктуре - водоводна и канализациона мрежа).

Одвођење атмосферских вода у већем делу подручја је површинско или са отвореним каналима према водотоцима. Планира се изградња канализације за атмосферске воде дуж свих саобраћајница. Положај планиране атмосферске канализационе мреже је у осовини коловозне траке са стране супротне положају водоводне мреже. Изградњу канализационе мреже за атмосферске воде ускладити са изградњом планираних саобраћајница односно реконструкцијом постојећих, као и са изградњом канализационе мреже за употребљене воде.

Поред тога планирано је пречишћавање сакупљених атмосферских вода са свих паркинга и манипулативних површина као и вода употребљених за прање ових површина пре упуштања у јавну мрежу. Потребна је уградња сепаратора уља на свим бензинским станицама на подручју плана. Положај планираних сепаратора уља дефинисаће се израдом пројектне документације. техничким решењем омогућити пречишћавање загађеног дела атмосферских вода пре испуста у водоток. Одвођење атмосферских вода са кровних површина вршиће се приључком на планирану канализациону мрежу без претходног третмана. Профил и капацитет мреже пројектоваће се у складу са сливним површинама и утврђеним плувиметријским фактором.

На предметном подручју, на делу где је постојећа и планирана канализациона мрежа за употребљене или атмосферске воде ван саобраћајних површина, успоставља се инфраструктурни коридор. На простору инфраструктурног коридора забрањена је изградња свих врста објеката супраструктуре као и садња свих врста биља, растиња или дрвећа. Инфраструктурни коридор је укупне ширине 3м, тј по 1,5м са сваке стране планираног колектора рачунајући осу колекторског цевовода.

Избор грађевинског материјала од кога су начињене цеви, пад цевовода и остале техничке карактеристике, одређују се на основу хидрауличког прорачуна.

За контролу рада канализације и могућност благовремене интервенције, на месту вертикалног прелома цевовода, промене хоризонталног правца пружања цевовода и улива бочног огранка, предвидети ревизионе силазе.

Радове око ископа рова, разупирања зидова рова, полагања и међусобног повезивања цеви, затрпавања цевовода и рова песком и ископаним материјалом, испитивања цевовода и пуштања у рад, извршити на основу важећих техничких прописа и услова за ову врсту радова и инсталација.

До изградње канализационе мреже за употребљене воде дозвољава се изградња водонепропусних септичких јама са организованим пражњењем. Индустријске отпадне воде, које садрже опасне материје, подвргаваће се предтретману пре упуштања у јавне канализационе системе. Општина Куршумлија ће донети Правилник о санитарно-техничким условима за упуштање отпадних вода у јавну канализацију, чиме ће се обезбедити поуздан рад планираног ППОВ-а и осталих објеката система.  Након реализације целокупног система потребно је донети општински пропис којим би се наложило обавезно прикључење на канализацију и затварање свих водопропусних септичких јама у циљу спречавања даљег загађивања подземних вода и очувања категорије површинских вода.

  - МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНО–ИСТОРИЈСКИХ СПОМЕНИКА  И ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА

Планско подручје има дугу историју насељавања и богато градитељско наслеђе с обзиром да се територијално поклапа са простором некадашњег римског насеља Ad Fines о чему сведочи и велики број археолошких налаза из тог периода (остаци опеке, миљоказ, новац из доба Аурелијана и Епидамноса, а траса бедема је очувана на нивоу темеља). Према условима Републичког завода за заштиту споменика културе Београд (бр. 16/87 од 8.11.2012. године), на планском подручју се налазе непокретна културна добра од изузетног значаја, споменици културе црква св. Николе и црква св. Богородице, која представљају остатке највреднијег градитељаког опуса из периода државе Немањића, затим и споменик ослободиоцима Куршумлије од Турака и спомен костурница са спомеником палим борцима 1941-1945. у околини цркве св. Николе, као и остаци базилике из рановизантијског периода у народу познате као "Маркова црква" у близини цркве сб. Богородице. Слику о градитељском наслеђу употпуњује и низ евидентираних објеката и локалитета, сконцентрисаних углавном унутар историјског језгра које се у садашњем облику формирало крајем XIX века, који уживају претходну заштиту по основу евидентирања. Као неодвојив део амбијенталне целине која се развијала око главног трга евидентирана је и црква св. Тројице из 1902. године, као и неколико примера народног градитељства из периода пре ослобођења од Турака.

Овим планом се регулише потпуна и трајна интегративна заштита непокретних културних добара, као и примерено активирање њихових културно-историјских, научно-образовних и туристичких потенцијала. Заштита непокретних културних добара ће се вршити на основу прописаних мера и услова чувања, коришћења и одржавања из Акта о утврђивању непокретног културног доба и на основу услова надлежне установе заштите непокретних културних добара. На планском подручју територијално је надлежан Завод за заштиту споменика културе Ниш, а за непокретна културна добра од изузетног значаја, по основу категоризације, надлежан је Републички завод за заштиту споменика културе Београд. Третман градитељског наслеђа засниваће се на начелима интегративне конзервације где ће се споменичко наслеђе третирати као необновљив ресурс, извор идентитета, културно-историјски и научни капитал и штитити се заједно са простором и објектима од значаја за заштиту, истраживање и коришћење уз функционално усклађивање са захтевима савременог живота. Код опредељења за презентацију, кључна је намена која треба да обезбеди коришћење уз очување свих вредности због којих уживау статус добра.

Заштићена околина непокретног културног добра представља јасно дефинисан простор око непокретног културног добра који се штити и уређује интегрално, на основу пропозиција и мера заштите и решења овог Плана. Могуће је уређење и активација простора у функцији истраживања, заштите и презентације непокретног културног добра (уређење приступних путева и стаза, обележавање и партерно уређење у циљу обезбеђивања примарне инфраструктуре), а и нфраструктуру и објекте неопходне за туристичку презентацију планирати тако да својим положајем, габаритом и изгледом не ремете визуру нити пејзажне карактеристике простора од значаја за адекватан доживљај и презентацију непокретног културног добра, нити да својим карактером, обликом или габаритом доминирају над њим.

Мере техничке заштите и други радови на непокретном културном добру, као и у обухвату његове заштићене околине, могу се предузимати након што се прибаве услови и сагласност надлежног завода за заштиту споменика културе и услови и одобрења на основу прописа о планирању простора и изградњи објеката. Дотле је забрањено раскопавање, рушење, преправљање, презиђивање или вршење било каквих радова који могу нарушити споменик културе, као и њихово коришћење у сврхе које нису у складу са природом, наменом и значајем или на начин који може овести до њиховог оштећења.

Мере заштите непокретних културних добара примењују се и на евидентиране непокретности и оне до момента окончања поступка њиховог утврђивања за непокретна културна добра уживају предходну заштиту. Установа заштите дужна је да у року од две године утврди да ли евидентирана непокретност има споменичка својства и да у том року предложи утврђивање те непокретности за непокретно културно добро, а у случају да евидентирана непокретност не буде проглашена за непокретно културно добро у року од три године од дана евидентирања, на њу се у складу са чланом 29. Закона о културним добрима ("Службени гласник РС" бр. 71/94) неће односити прописане мере заштите и обавеза прибављања услова надлежне службе заштите већ их је могуће реконструисати, дограђивати и преграђивати у складу са урбанистичко-техничким условима и одредбама овог Плана.

Овим Планом, утврђују се следеће мере заштите непокретних културних добара и њихове заштићене околине:

Мере заштите непокретних културних добара:

- Носиоци права, обавеза и одговорности у погледу коришћења, управљања и располагања непокретним културним добром и друга лица која по било ком правном основу држе непокретно културно добро, дужни су да га чувају, одржавају и спроводе утврђене мере заштите, да неодложно обавештавају надлежни завод за заштиту споменика културе о правним и физичким променама насталим у вези са непокретним културним добром, дозволе научна и стручна истраживања, техничка и друга снимања, извођење мера техничке заштите на непокретном културном добру и да обезбеде његову доступност јавности;

- Власник, корисник, или други субјект који по било ком основу располаже непокретним културним добром, или добром под претходном заштитом дужан је да га чува и одржава са пажњом, тако да не дође до оштећења или уништења његових споменичких својстава;

- Непокретно културно добро се не сме оштетити, уништити, нити се без сагласности службе заштите може мењати његов изглед, својство или намена;

- Непокретно културно добро се не може користити у сврхе које нису у складу с његовом природом, значајем и наменом или на начин који може довести до његовог оштећења или уништења;

- Забрањује се рушење, раскопавање, преправљање, презиђивање, адаптација, или извођење било каквих радова који могу променити изглед и својства непокретног културног добра без претходно прибављених посебних услова и сагласности надлежног Завода за заштиту споменика културе;

- Забрањена је препарцелација постојећих катастарских парцела;

- Забрањено је извођења радова којима се врши промена облика или постојеће намене терена;

- Забрањена је изградња сталних и постављање повремених објеката који својом наменом, архитектуром, габаритом и висином угрожавају непокретно културно добро културе;

- У случају подземног извођења инфраструктуре обавезно је извођење предходних археолошких ископавања и враћање терена у првобитно стање по окончању радова;

- Приликом планирања реконструкција у амбијентима са споменичким вредностима, успоставити хармоничан просторни склад пројектовањем у контексту, ослањањем на споменичке вредности наслеђа у окружењу и другим методама које доприносе остваривању виших домета и унапређењу градитељског стваралаштва у обухваћеном простору;

- Забрањује се уништавање, прекопавање и заоравање археолошких локалитета као и извођење земљаних радова на дубији већој од 30cm, изградња свих врста објеката и инфраструктуре, неовлашћено ископавање, одношење камена и земље и прикупљањеa покретног материјала без сагласности надлежне установе заштите, претходних археолошких истраживања и адекватне презентације налаза;

- Уколико се приликом било које врсте земљаних радова наиђе на покретне или непокретне археолошке налазе, исти се морају прекинути како би се претходно обавила заштитна археолошка ископавања.

Мере заштите заштићене околине непокретних културних добара:

- Забрањује се препарцелација постојећих катастарских парцела у обухвату заштићене околине непокретних културних добара;

- Забрањује се сеча стабала и уклањање остале вегетације у обухвату заштићене околине непокретног културног добра, осим под условима и надзором надлежне службе заштите;

- Забрањује се извођење радова којима се врши промена облика или нагиба терена у обухвату заштићене околине непокретног културног добра;

- Забрањује се градња објеката у обухвату заштићене околине непокретног културног добра који својом наменом, архитектуром и габаритом угрожавају његова споменичка својства;

- Забрањује се постављања ваздушних електро и ТТ водова преко парцела у обухвату заштићене околине непокретног културног добра;

- У случају подземног извођења инфраструктуре обавезно је извођење предходних археолошких ископавања и враћање терена у првобитно стање по окончању радова;

- Изместити привредна постројења, сточарске и живинарске фарме у обухвату заштићене околине непокретног културног добра;

- Уређење обала и евентуалну регулацију водотокова извести у природном материјалу, тако да у што већој мери одговара природној конфигурацији терена;

- Забрањује се складиштење материјала, формирања депонија и производних постројења у обухвату заштићене околине непокретног културног добра,

- Све активности на уређењу простора изводити тако да својим постојањем не угрожавају непокретно културно добро нити да својим карактером, обликом или габаритом доминирају над њиме;

- У случају подземног извођења инфраструктуре обавезно је извођење предходних археолошких ископавања и враћање терена у првобитно стање по окончању радова;

- Приликом извођења било каквих земљаних радова који нису у оквиру археолошких истраживања предвидети археолошки надзор.

У циљу адекватне презентације и спречавања дивље градње и девастирања непосредне околине споменика културе од изузетног зпачаја, осим општих мера заштите заштићене околине, дефинисане су и додатне, са степенованим режимима заштите према издвојеним зонама:

Мере заштите прве зоне заштићене околине непокретног културног добра

- Забрана нове градње;

- Укидање колског саобраћаја и његове регулације по ободу зоне заштите;

- Изузетак у погледу издавања услова за изградњу представљају строго лимитиране интервенције, искључиво у служби афирмације и рехабилитације аутентичног амбијеита градитељског наслеђа. Евентуална градња нових објеката мора бити крајње сведених габарита и мора бити искључиво у служби потреба унапређења презентације споменика културе;

- Уклонити све нелегално подигнуте објекате у овој зони који девастирају суштински квалитет културно-историјског наслеђа и пејзажа.

Мере заштите друге зоне заштићене околине непокретног културног добра

- Поставити тампон зону високог зеленила у циљу маскирања непримерених објеката који тангирају зону;

- Зауставити ширење насеља у непосредној околини најстроже зоне заштите.

Мере заштите треће зоне заштићене околине непокретног културног добра

- Зауставити ширење насеља у непосредној околини најстроже зоне заштите;

- Изузетак у погледу издавања услова за изградњу која није у служби споменика културе чиниће искључиво традиционална сеоска газдинства, а и тада крајње сведених габарита и искључиво у служби унапређења стандарда ових газдинстава;

- Лимитирати спратности објеката у циљу очувања и потенцирања визуре ка споменицима културе и од њих ка насељу;

- Материјализација и форме појединих нових објеката за које се планира интерполација у овој зони, дефинисаће се условима заштите у плановима детаљне регулације или урбанистичким пројектом.

- Саобраћајнице које воде ка непокретним културним добрима од изузетног значаја третирати и као туристичке итинерере, на које треба да се односе мере заштите у подједнакој мери као и на околине утврђених непокретних културних добара.

Евидентираних и заштићених споменика природе нема на планском подручју.

Мере заштите непокретног културног наслеђа у поступку усвајања планске документације

(на основу Услова Завода за заштиту споменика бр. 886/2-03 од 29.07.2022. године)

На подручју Других измена и допуна плана, нема утврђених непокретних културних добара или споменика културе која уживају предходну заштиту или су стављена у спискове евидентираних објеката са споменичким својствима.

- Није дозвољено оштећење или уништење археолошких налаза;

- Како би се умањила опасност од оштећења или уништења археолошких налаза, пре извођења грађевинских радова, неопходно је спровођење претходних археолошких истраживања недеструктивним и полудеструктивним методама (Лидар, геофизика, израда стратиграфских бушотина и пробне стратиграфске сонде, итд) са циљем дефинисања постојања археолошког наслеђа на предметном простору и дефинисања предлога одговарајућих мера заштите.

- У случају открића археолошких налаза у току извођења грађевинских радова предвиђена је следећа процедура:

- археолошко праћење извођења земљаних радова ангажовањем територијално надлежне установе заштите културних добара,

- обуставу радова у случају открића археолошког наслеђа и благовремено обавештавање надлежног Завода за заштиту споменика културе Ниш;

- Извођач радова је дужан да након прекида радова и обавештавања надлежног Завода за заштиту споменика културе Ниш, предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен;

- Извођач радова је у случају открића археолошког наслеђа у обавези да обезбеди средства за заштитна археолошка истраживања, заштиту, чување, публиковање и презентацију археолошког наслеђа у зони која је угрожена планираном изградњом;

- Након спроведених заштитних археолошких истраживања, инвеститор је у обавези да прибави нове услове – мере заштите од надлежног завода.

- Сва археолошка истраживања спровести у складу са Законом о културним добрима и свим прописима који регулишу област археологије и заштите културног наслеђа у Републици Србији и у складу са позитивном праксом из области археологије примењујући одговарајућу методологију археолошких истраживања.

  - ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

Заштита животне средине на подручју Плана генералне регулације Куршумлија заснована је на концепту одрживог развоја, усклађивању коришћења простора са могућностима и ограничењима природних и створених вредности (установљени режими и мере заштите) и са потребама економског развоја, полазећи од начела превенције и спречавања загађивања животне средине и начела интегралности. То значи обавезно укључивање услова заштите животне средине у све планове, односно програме, као и све предвиђене активности и садржаје на подручју.

На основу решења Завода за заштиту природе Србије под 03 бр. 021-2144/2 од 08.07.2022. године планским решењем се прописује:

- очување у што већем проценту природне вредности планског подручја;

- планирање и рационално коришћење грађевинског земљишта у смислу ограниченог коришћења  приликом отварања нових зона градње;

- максимално очување и заштита високог зеленила  и вреднијих примерака дендрофлоре (појединачна стабла као и групе стабала);

- за извођење радова који прописују евентуалну сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре прибављање сагласност надлежних институција;

- да уколико се приликом изградње уништи постојеће јавно зеленило, оно се мора надокнадити под условима јединице локалне самоуправе;

- у циљу очувања и повећања биодиверзитета, као и због повећања функционалности зелених површина, предвидети такође и замену инвазивних са аутохтоним врстама (храст, граб, воћкарице), отпорним на аерозагађење, које имају густу и добро развијену крошњу, а као декоративне врсте могу се користити и врсте егзота које се могу прилагодити локалним условима, а да притом нису инванзивне и алергене (тополе и сл.). Инвазивне врсте у Србији су: Acer negundo (јасенолисни јавор), Аmorpha fruticosa (багремац), Robinia pseudoacacia (багрем), Ailanthus altissima (кисело дрво), Fraxinus americana (амерички јасен), Fraxinus pennsylvanica (пенсилвански јасен), Celtis occidentalis (амерички копривић), Ulmus pumila (ситнолисни или сибирски брест), Prunus padus (сремза), Prunus serotina (касна сремза) и др.;

- да уколико се током грађевинских радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да, у складу са чл. 99. Закона о заштити природе, обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.

Просторни обухват Других измена и допуна  се не налази унутар заштићеног подручја за који је спроведен  или покренут поступак заштите, нити у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије. Међутим, просторни обухват Локације 2 се налази у границама међународно значајног подручја за птице под називом „Топлица“, верификованог 2020. године од стране међународне организације за заштиту птица и њихових станишта – BirdLife International.

Систем заштите животне средине чине мере, услови и инструменти за:

- одрживо управљање, очување природне равнотеже, целовитости, разноврсности и квалитета природних вредности и услова за опстанак свих живих бића;

- спречавање, контролу, смањивање и санацију свих облика загађивања животне средине.

Применом мера заштите животне средине, ефекти негативних тенденција идентификованих у простору кориговаће се у правцу побољшања квалитета појединих елемената животне средине, а применом свих расположивих инструмената спречиће се њихово ширење ван утврђеног планског оквира.

Мере за смањење негативних и увећање позитивних утицаја Плана генералне регулације Куршумлија на животну средину припремљене су на основу резултата процене утицаја и циљева стратешке процене.

1.8.1. Заштита ваздуха

Заштита овог природног елемнта подразумева ограничење или смањење емисија загађујућих материја, и то првенствено:

- стриктно  ограничавање емисија загађујућих материја из саобраћаја и домаћинстава, даљи развој система гасификације и топлификације и подстицање енергетске ефикасности у смислу  што рационалнијег  коришћења  енергије;

- одређеним мерама стимулисати грађане са индивидуалним ложиштима на прелазак на алтенативне изворе загревања;

- уградња уређаја за смањење емисија на изворима где су емисије изнад GVI прописане законом, као што су индустријски погони, котларнице итд;

- смањење и ограничавање емисија из нових извора преусмеравањем транзитног саобраћаја ван насеља, применом прописа и прибављањем обавезних интегрисаних дозвола за постојећа и нова привредна (индустријска) постројења, као и променом у начину функционисања постојећих постројења, док се за нова постројења примењују најбоље доступне технологије (БАТ) и решења усклађена са прописима;

- коришћење алтернативних енергетских извора: сунчеве и геотермалне енергије, енергије биомасе и отпада;

- усагласити основне функције са циљем побољшања стања животне средине;

- планско озелењавање јавних површина са изградњом нових паркова и спортско-рекреативних терена, дечијих игралишта као и нових дрвореда дуж улица и булевара, где за то постоје могућности;

- засновати катастар загађивача ваздуха на територији Плана  Куршумлија са подацима о свим стационарним изворима загађења ваздуха;

- обезбедити аутоматско прећење показатеља квалитета ваздуха ради адекватне реакције у случају акцидентних загађења;

- развој информационог  система  квалитета ваздуха за подручје Плана преко Екобилтена и интернет презентација, са доступном базом података о актуелном и десетогодишњем стању квалитета ваздуха;

- спровести вишегодишња епидемиолошка истраживања за утврђивање последица лошег  квалитета ваздуха на здравље становништва.

1.8.2. Заштита и коришћење вода и заштита од вода

У домену заштите вода и коришћења вода предвиђа се заштита квалитета вода до нивоа прописаних класа квалитета површинских вода и потпуна заштита квалитета подземних вода, у циљу њиховог трајног очувања и унапређење квалитета до степена  који омогућава њихово коришћење за потребе најзахтевнијих корисника:

- враћање и одржавање у прописану класу квалитета површинских вода (квалитет I,  II а  и  II б класе).  Ниједан водоток не сме бити у стању "ван класе";

- изградња постројења за пречишћавање отпадних вода - ППОВ насеља (централно градско постројење) на за то претходно одређеним локацијама;

- потпуна санитација насеља и планско опремање насеља канализационим системима одговарајућим по типу (отворени или затворени канали) и врсти (мешовити-општи, сепарациони);

- реализација антиерозионих радова применом биолошких, биотехничких и техничких мера заштите и спречавање хемијског или механичког загађења водотока, спирањем земљишта и/или штетних материја;

- изградња каналске инфраструктуре, дуж путева, за прикупљање, одвођење и испуштање у пријемнике загађних атмосферски вода након њиховог санитарно исправног и прихватљивог третмана;

- израда и стално ажурирање катастра загађивача и стварање услова за санитарно исправно руковање и безбедно депоновање муљева насталих у процесу третмана отпадних вода;

- обавезно обезбеђење екосистема потребним количинама воде - оплемењивање малих вода ради очувања флоре и фауне у воденим, обалним и приобалним екосистемима;

- забрана транспорта опасних и отровних материја изван за то предвиђених саобраћајница и њихово складиштење изван за то предвиђених површина;

- сакупљање отпада и његово депоновање дозвољено је само на водонепропусним и за то намењеним површинама и изван шире зоне заштите изворишта;

- развој и ревитализација водоводних ситема;

- постојећи индустријски објекти морају у најкраћем року обезбедити каналисање и пречишћавање отпадних вода у складу са законском регулативом;

- планским третманом индустријских отпадних вода - изградња канализације за отпадне воде, изградња система за предтретман отпадних вода у привредним постројењима, уградња постројења за пречишћавање отпадних вода загађених нафтним дериватима, санација постојећих индустријских постројења за третман отпадних вода;

- забрана изградње индустријских и других објеката чије отпадне материје могу загадити воду и земљиште, и угрозити здравствену исправност воде;

- увођење перманентне и систематске контроле квалитета вода и одговарајуће службе за реализацију постављених циљева  и услова.

У погледу заштите од вода, предвиђа се обезбеђење насеља, привредних и друштвених система и објеката, земљишта и осталих добара од штетног дејства вода (на нивоу прихватљивог ризика).

- регулација и уређење водних токова и санација свих ерозионих и бујичних жаришта;

- забрана изградње нових, доградње постојећих објеката и подужно вођење инфраструктурних система у плавним зонама и

- издизање и диспозиционо решавање објеката линијских инфраструктурних система изнад коте поплавних вода.

1.8.3. Заштита земљишта

Заштита земљишта остварује се:

- уклањањем свих дивљих депонија и забрана неконтролисаног депоновања свих врста отпада;

- спровођењем програма строге контроле и заштите приобаља и водотокова;

- успоставити еколошку контролу у циљу спречавања индустријског загађивања, испуштања хемијског отпада и прљавих индустријских материја. У вези са тим пооштрити казнену политику;

- контрола употребе агрохемијских средстава у циљу смањивања загађења земљишта из пољопривреде. Заштита, коришћење и уређење земљишта обухвата очување продуктивности, структуре и слојева тла, као и природних и прелазних облика и процеса. На површини земљишта или испод могу се обављати активности и одлагати материје које не загађују или оштећују земљиште;

- осмислити Програм испитивања загађености земљишта у зонама рекреације (дечја игралишта), подручјима око индустријских објеката и поред значајних саобраћајница;

- изградња непропусних септичких јама у деловима предметног подручја без канализационе мреже;

- рационално коришћење грађевинског земљишта;

- за нове делатности и намене у случајевима када је то могуће коришћење постојећег грађевинског фонда (уместо (greenfield( давање предности (brownfield( инвестицијама).

1.8.4. Управљање отпадом

Управљање чврстим комуналним отпадом на подручју Плана подразумева спровођење активности дефинисаних Локалним планом управљања комуналним отпадом, пре свега: чишћење дивљих сметлишта и селективно сакупљање отпада помоћу контејнера за одвојено сакупљање отпада и у оквиру сакупљачких станица (рециклажних дворишта) за одвојено сакупљање отпада. Отпад се сакупља у типске контејнере и канте и транспортује на регионалну санитарну депонију.

Управљање опасним отпадом обухвата: прописно сакупљање и транспорт опасног отпада до централних регионалних складишта опасног отпада где се отпад чува ради третмана и третман у постројењу за физичко-хемијски третман опасног отпада. Прихватање и привремено складиштење прописно упакованог опасног отпада из домаћинстава могуће је у оквиру сакупљачких станица на подручју Плана.

У оквиру управљања медицинским отпадом обавезно је разврставање медицинског отпада на месту настанка на опасан и неопасан и транспорт прописно упакованог отпада до централног места за третман медицинског отпада. Медицински отпад из општине Куршумлија упућује се у здравствени центар Прокупље који је опремљен аутоклавом за нискотемпературни третман дела медицинског отпада и дробилицом за механички третман отпада.

Индустријски отпад. Произвођачи отпада на територији Плана (привредно друштво, предузеће или друго правно лице) дужни су да сачине планове управљања отпадом у складу са Законом о управљању отпадом (члан 26).

У циљу унапређења постојећег стања управљања комуналним отпадом на подручју Плана, дефинисане су следеће активности:

- управљање отпадом у складу са Локалним планом управљања комуналним отпадом;

- чишћење спонтано насталих (дивљих) сметлишта на територији Плана;

- изградња сакупљачке станице (рециклажног дворишта) на подручју Плана (могућа је изградња већег броја сакупљачких станица у складу са потребама становништва).

1.8.5. Заштита од пожара

Заштита од пожара у редовним условима вршиће се путем противпожарних преградака, а интервенције ће се реализовати коришћењем водохидраната из водоводне мреже, као и из водозахвата, а у производним и радним срединама путем система Ц6 и Ц9. Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима:

- пројектну документацију је неопходно израдити у складу са Законом о заштити пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018);

- објекти морају бити изведени у складу са Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима (“Службени гласник РС”, бр. 44/77, 45/85, 18/89, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 и 54/15);

- пројектну документацију је неопходно израдити у складу са Законом о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Службени гласник РС“, бр. 54/2015); Правилником о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката јавне намене („Службени гласник РС“, бр. 22/19); Правилником  о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара („Службени гласник РС“, бр. 20/19);

- применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара (“Службени  лист  СФРЈ” бр. 7/84);

- објектима мора бити обезбеђен приступ за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара (“Сл. лист СРЈ”, бр. 8/95);

- предвидети хидрантску мрежу према Правилнику о  техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара (“Службени  лист  СФРЈ”, бр. 30/91);

- реализовати објекте у складу са Одлуком о плану заштите од пожара општине Ниш (“Међуопштински сл. лист", бр .18/83);

- објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Службени  лист  СФРЈ", бр. 53 и 54/88 и 28/95) и Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Службени  лист  СРЈ", 11/96);

- уколико се планира изградња електроенергетских објеката и постројења, исти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара ("Службени  лист  СФРЈ", бр. 87/93), Правилником о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница ("Службени  лист  СФРЈ", бр. 13/78) и Правилником о изменама и допунама техничких норматива за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница ("Службени  лист  СФРЈ", бр. број 37/95);

- објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за лифтове на електрични погон за вертикални превоз лица и терета ("Сл. лист СФРЈ", број 16/86 и 28/89),

- системе вентилације и климатизације предвидети у складу са Правилником о техничким нормативима за вентилацију и климатизацију ("Сл. лист СФРЈ", број 87/93);

- објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за системе за одвођење дима и топлоте насталих у пожару ("Сл. лист СФРЈ", број 45/85);

- обезбедити потребну отпорност на пожар конструкције објекта (зидова, међуспратне таванице, челичних елемената...), сходно ЈУС У.Ј1 240;

- предвидети поделу објеката у пожарне сегменте и секторе, поједине просторије посебно пожарно издвојити (технички блок, вентилационе коморе, електроенергетски блок, машинске просторије лифта, посебне специфичне просторије, просторије са стабилним инсталацијама за гашење пожара, магацине, администрацију и сл.);

- реализовати објекте у складу са техничким препорукама ЈУС ТП 21:2003;

- предвидети употребу материјала и опреме за коју се могу обезбедити извештаји и атестна документација домаћих акредитованих лабораторија и овлашћених институција за издавање атеста;

- применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и извођење завршних радова у грађевинарству ("Сл. лист СФРЈ", број 21/90);

- обезбедити сигурну евакуацију употребом негоривих материјала (ЈУС У.Ј1.050) у обради ентеријера и конструкцијом одговарајуће отпорности на пожар, постављањем врата са одговарајућим смером и начином отварања;

- гараже реализовати у складу са Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозије ("Сл. лист СЦГ", број 31/2005);

- уколико се предвиђа гасификација комплекса, реализовати објекте у складу са Правилником о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница ("Сл. лист СФРЈ", број 10/90), уз предходно прибављање одобрења локације за трасу гасовода и место мерно регулационе станице од стране Управе за заштиту и спасавање, сходно чл. 28. и 29. Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС", бр. 44/77, 45/84 и 18/89), Правилником о техничким нормативима  за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара ("Сл. лист СРЈ", број 20/92) и Правилником о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације ("Сл. лист СРЈ", бр. 20/92 и 33/92).

- Неоходно је пре издавања локацијских услова, прибавити посебне услове заштите од пожара у складу са чл. 54 Закона и чл. 20 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/20).

- За предметни План прибављено је обавештење од Министарства унутрашњих послова - Сектора за ванредне ситуације – Управа за ванредне ситуације у Нишу, 07/10 бр. 217-441/10 од 04.06.2010. године.

- За израду Других и Трећих измена и допуна плана прибављено је Мишљење од Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Прокупљу 09.26.1. Број 217-10543/22-1 и 217-28-274/23-1 од 29.06.2022. и 16.03.2023. године.

1.8.6. Заштита од елементарних непогода и ратних разарања

Ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, становништво, односно запослени, материјална и културна добра склањају се у склоништа и друге заштитне објекте. Склоништа морају бити испројектована према одредбама Правилника о техничким нормативима за склоништа (“Службени лист СФРЈ”, бр. 55/83) и другим важећим прописима и стандардима.

Породична склоништа градити као подрумске и друге погодне просторије са армирано-бетонским конструктивним елементима.

У склопу стамбених, стамбено-пословних и пословних зграда чија је укупна развијена бруто површина већа од 5.000m2 градити склоништа основне заштите, а у склопу зграда бруто развијене површине мање од 5.000m2 градити склоништа допунске заштите.

Уколико инвеститор не гради склониште, дужан је да уплати накнаду у висини 2% од укупне вредности грађевинског дела објекта која се уплаћују Јавном предузећу за склоништа.

1.8.7. Заштита шума, шумског земљишта и градског зеленила

Заштита шума, шумског земљишта и градског зеленила обезбедиће се забраном и спречавањем:

- сече дрвећа које нису редован начин обнављања;

- сече ретких врста дрвећа;

- самовласног заузимања шума и шумског земљишта;

- одлагања смећа, отпада и других штетних и опасних материја;

- применом Плана заштите од пожара;

- забрана ложења ватре у шуми и њеној непосредној близини;

- постављање табли о забрани ложења ватре;

- организовање службе осматрања и дојаве;

- адекватна заштита од биљних болести и инсеката, уз постављање контролних стабала и феромона у циљу праћења бројности популације штетних инсеката;

- санирање оштећених стабала сушењем, снеголомима, ветроломима;

- посебну пажњу посветити спровођењу санационих и санитарно - узгојних радова у циљу обезбеђења рационалног управљања, побољшању структуре и остваривања приоритетних функција. Стручни и управни надзор носилаца јавних овлашћења је неодвојиви део ове мере.

1.8.8. Заштита биодиверзитета, флоре, фауне и предела

Антропогеним или природним утицајем долази до промена услова опстанка и развоја у природи и до измене целокупног биодиверзитета. Ради очувања биљног богатства потребно је спровести одређену еколошку санацију и потпуну заштиту. Веома је важно регулисати забрану активности које могу угрозити даљи раст и развој вегетације на територији обухваћеној Планом.

Заштита живог света обезбеђује се при:

- извођењу грађевинских радова (посебно обезбеђење еколошких коридора и зона око објеката инфраструктуре магистралног значаја);

- транспорту потенцијално штетних материја (горива и других запаљивих и опасних  супстанци);

- адекватној (нешкодљивој) примени хемијских средстава у пољопривредној производњи;

- лову и риболову - планско организовање лова, риболова и ловног туризма.

- Основна концепција заштите предела огледа се у очувању карактера, структуре и разноврсности предела, као и унапређењу, уређењу и заштити културног предела.

1.8.9. Заштита здравља

Заштита здравља се обезбеђује:

- смањењем емисије загађујућих материја и изложености њиховом штетном дејству;

- заштитом и унапређењем постојећих шума, шумског земљишта и заштитних ''зелених појасева'';

- смањењем имисије загађујућих материја у ваздуху подизањем заштитних ''зелених појасева'' уз саобраћајнице и нова привредна постројења, односно заштитног зеленила у граду.

- Смањење буке, вибрација и нејонизујућег зрачења врши се подизањем појасева заштитног зеленила и техничких баријера за заштиту од буке на најугроженијим локацијама (дуж путева), применом прописаних дозвољених нивоа буке у изграђеним подручјима насеља, као и применом прописаних мера заштите од нејонизујућег зрачења (далеководи и трафо станице).

Поред зеленила један од начина за смањење нивоа буке је изградња вертикалних заштитних зидова (баријера). Вертикални зидови представљају грађевинске конструкције од разног материјала (армирани бетон, бетон, опека, камен, дрво, алуминијум, стакло, пластика и др.), налазе се  у профилу саобраћајнице у виду вертикалне препреке и заштиту од буке врше рефлексијом и  апсорпцијом звучних таласа. Њихова примена долази до изражаја у условима ограниченог простора. У зависности од положаја објекта кога треба заштитити од буке у односу на саобраћајницу, разликујемо више типова вертикалних заштитних зидова: рефлектирајући, апсорбујући и високо апсорбујући. Као заштита од саобраћајне буке, најуспешнији резултати се постижу високо - апсорпционим оградама које се најчешће израђују као сендвич од перфорираног метала или дрвета. Као пунило примењује се материјал који има високу апсорпцију звука.

Заштита здравља се постиже и обезбеђењем редовне контроле здравствене исправности намирница и квалитета воде за пиће, као и системом адекватне здравствене заштите - реконструкцијом постојећих објеката здравствене заштите и обезбеђењем доступности објектима и услугама здравствене заштите и других јавних служби од значаја за здравствени и социјални статус грађана.

1.8.10. Заштита од удеса

Мере и поступци превенције одређени су на основу података добијених проценом значајних аспеката, плана заштитом од удеса и других мера управљања ризиком од удеса - мера безбедности приликом акцидентне ситуације при превозу опасних материја.

Основни циљеви управљања хемикалијама и заштита од удеса су:

- усклађивање националних прописа из области управљања хемикалијама и заштите од удеса са законодавством ЕУ;

- ревизија националних прописа о удесима у индустрији и транспорту;

- ратификовање важних међународних Конвенција који се односе на хемикалије и удесе (Ротердамска, Стокхолмска и сл.);

- успостављање и развој информационог система за управљање хемикалијама и заштиту од удеса;

- у случају удеса припрема мера и поступака санације земљишта, као и у случају појединачних (изолованих) инцидената;

- благовремено отклањање свих техничко-технолошких недостатака;

- организовање радионица за едукацију свих учесника систему управљања ризиком и одговором на хемијске удесе;

- контрола опреме и уређаја у ЕX заштити.

Мере за отклањање последица удеса (санација) су део процеса заштите од удеса, које имају за циљ праћење постудесне ситуације, обнављање и санацију животне средине, враћање у првобитно стање, као и уклањање опасности од могућности поновног настанка удеса. Да би се санација успешно спровела мора да обухвати израду плана санације и израду извештаја о удесу. Наведени методолошки приступ квалитативно отвара могућност дефинисања под којим условом ће ризик од рада опасних постројења на одређеном простору бити прихватљив и на који начин се може обезбедити добро управљање ризиком од удеса. Потреба за проценом ризика у животној средини настала је као резултат повећане свести о нужности заштите животне средине. Постало је очигледно да многи индустријски и развојни пројекти изазивају нежељене последице у животној средини, које би се могле спречити постојањем разрађеног механизма управљања ризиком од хемијског удеса.

1.8.11. Заштита у току градње нових или реконструкције постојећих објеката

У току грађења нових или реконструкције постојећих објеката неопходно је
предузети низ мера којима се минимизирају могући негативни утицаји на животну средину. Ове мере пре свега подразумевају:

- стриктну заштиту свих делова терена ван непосредне зоне радова, што значи да се
ван планиране, постојеће површине не могу користити као стална или привремена одлагалишта материјала, као позајмишта, као платои за паркирање и поправку машина;

- сакупијање хумског материјала и његово депоновање на уређеним
депонијама како би код завршних радова могао бити употребљен за рекултивацију и
биолошку заштиту;

- све манипулације са нафтом и њеним дериватима, неопходно је обављати на посебно дефинисаном месту и уз максималне мере заштите како не би дошло до просипања. Сва амбалажа за уље и друге деривате нафте, мора се сакупљати и односити на контролисане депоније;

- системско прикупљање чврстог отпада који се нормално јавља у процесу градње и боравка радника у зони градилишта (амбалажа од хране, други чврсти отпаци) и његово депоновање на уређеним депонијама;

- забрана прања машина и возила у зони радова као и прање миксера за бетон и
неконтролисано одстрањивање преостаиих делова бетонске масе на било које површине ван непосредне површине за градњу;

- у смислу спречавања негативних ефеката који су присутни због нарушавања морфолошких карактеристика пејзажа неопходно је хортикултрно уредити и предвидети све мере за озелењавање слободних површина.

  - СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА НИЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА

На локалном нивоу, за планове мањих просторних обима одлуку о стратешкој процени доноси орган надлежан за припрему Плана ако постоји могућност појаве значајних утицаја, што се утврђује према критеријумима датим у Прилогу 1. ''Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину''.

Стратешком проценом Плана обухваћени су утицаји Плана на животну средину и припремљене мере и решења заштите животне средине које су у потпуности интегрисане у План. Извештајем  о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана  утврђује се следећа обавеза израде стратешких процена утицаја за урбанистичке планове:

За планове детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене, имајући у виду  околност да се ови планови раде за објекте за које је прописана израда процене утицаја на животну средину (Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину, “Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, “Службени гласник РС”, бр. 84/05 и 114/08), а за поједине врсте објеката и постројења и издавање интегрисане еколошке дозволе (Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, (“Службени гласник РС”, бр. 135/04), Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола, “Службени гласник РС”, број 84/05). Приступање изради стратешке процене за ове урбанистичке планове била би сувишна и представљала би дуплирање документације, јер се за објекте који су овим плановима обухваћени ради процена утицаја на животну средину односно прибавља интегрисана еколошка дозвола.

  - ЗОНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

План  ће се спроводити директно за делове територије у обухвату Плана за које није предвиђена израда урбанистичког плана или урбанистичког пројекта.

Зоне које су дефинисане за даљу планску разраду због својих специфичности обухвата и урбанистичких решења нису разрађене предметним Планом, па их је потребно детаљније разрадити Плановима детаљне регулације, тако да План детаљне регулације мора бити у сагласности са предметним Планом.

Саобраћајнице дефинисане унутар зона предвиђеним за даљу урбанистичку разраду су прелиминарног карактера, тако да их је могуће кориговати приликом израде планова детаљне регулације, осим улице Косте Војиновића, која  се изузима из даље урбанистичке разраде ПДР-ом ''Простор Старе касарне'', односно омогућена је директна примена ПГР-а. Улица Косте Војиновића је планирана у оквиру катастарске парцеле 4732/2 КО Куршумлија тако да ширина регулације износи: 5,5м + 2х0,25м + обострани тротоари: 2х2,0м, а на деоници од раскрснице са новопланираном улицом у наставку улице Милоје Закић  до Улице 4.јули ширина регулације  износи: 5,5м + 0,25м + тротоар са једне стране променљиве ширине.

Зоне за израду обавезног Плана детаљне регулације су:

- Центар насеља (А.1.)

- Црква свете Богородице и Маркова црква (А.2.)

- Гробље у Кастрату (А.3.)

- Радна зона (А.4.)

- “Копаоник” (А.5.) – Израда Плана детаљне регулације је потребна само у случају промене намене и повећања габарита објеката, уз сагласност Министарства одбране.

- Регулација водотокова (А.6.)

- Резервоарски простор за другу зону водоснабдевања на локацији “Ђуричко брдо” (А.7.)

- Привредне делатности (А.8.)

- Аутобуска станица (A.9.)

- Постројење за пречишћавање отпадних вода (А.10.)

- Спорт и рекреација (А.11)

- Спорт и рекреација са пратећим објектима у намени туризма и угоститељства (А.12.)

- Простор старе касарне (А.13.)

- За све гасоводе средњег притиска у захвату Плана

- За магистрални гасовод МГ-11-02 у захвату Плана са припадајућом ГМРС “Куршумлија”

- Мернорегулационе станице - МРС

- За објекте хидроелектрана, ветрогенератора, соларних фотонапонских постројења (соларних електрана), постројења за биомасу као и за мале хидроелектране уколико су снаге веће од 1,0 MW. Дефинисати правила уређења и грађења као и неопходне мере заштите животне средине, диспозицију објеката за производњу енергије из обновљивих извора као и место прикључка на електроенергетски систем Републике.

Зоне за које се обавезно доноси План детаљне регулације дате су на графичком прилогу 2.6.”Начин спровођења плана генералне регулације даљом урбанистичком разрадом”.

Планови детаљне регулације могу се радити за централну градску зону, саобраћајнице, инфраструктурне објекте и комплексе, као и за друге комплексе јавне намене који нису одређени у овом Плану, по процени надлежне управе.

Рокови за доношење осталих планова детаљне регулације дефинисаће се програмима за уређење грађевинског земљишта по усвајању Плана.

1.11.	ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ИЗРАЂУЈЕ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ, ОДНОСНО РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

Планом су дефинисане  површине и објекти за које постоји обавеза израде урбанистичког пројекта, где се урбанистичком и архитектонском разрадом може доћи до најквалитетнијих решења.

Урбанистички пројекти се израђују за следећа подручја:

- Парк Топличког устанка (Б.1.)

- Војничка чесма на десној обали реке Бањске (Б.2.)

- Стара воденица (Б.3.)

- Гробље у насељу Пантиће (Б.4.)

- Црква Светог Николе (Б.5.)

- Водозахват(Б.6.)

- Комплекс резервоара за прву зону водоснабдевања са пумпном станицом  за другу зону на локацији “Боровњак” (Б.8.)

- Спорт и рекреација (Б.9.)

- Привредне делатности (Б.10.)

- “Металац” (Б.11.)

- Зона парковске површине са садржајима (А.3.2.)

- Локације за изградњу објеката за производњу енергије из обновљивих извора,осим оних за које је дефинисана или неопходна разрада плановима детаљне регулације.

Локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта приказани су на графичком прилогу 2.6. “Начин спровођења плана генералне регулације даљом урбанистичком разрадом”.

Локације за које је обавезно расписивање јавних архитектонских или урбанистичких конкурса нису одређене на подручју Плана.

1.12.	СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО ЦЕЛИНАМА ИЛИ ЗОНАМА ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Комунално опремање грађевинског земљишта подразумева изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина јавне намене.  За све стамбене објекте који су на подручју Плана минимална опремљеност грађевинског земљишта, ради издавања локацијске дозволе, подразумева обезбеђен приступ јавној саобраћајној површини. За све остале врсте изградње поред неопходног приступа јавном путу, неопходно је и прикључење на инфраструктурне мреже.

Уређивање грађевинског земљишта врши се према средњорочним и годишњим програмима уређивања, које доноси јединица локалне самоуправе. Неизграђено грађевинско земљиште које није опремљено, а налази се у обухвату Плана, може се комунално опремити и средствима физичких и правних лица.

1.13. 	ПОСЕБНИ УСЛОВИ У КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, 
У СКЛАДУ СА СТАНДАРДИМА ПРИСТУПАЧНОСТИ

Приликом планирања простора јавних, саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката и пројектовања објеката за јавно коришћење, као и посебних  уређаја у њима, обавезна је примена важећег Правилника и других прописа за обезбеђење приступачности и несметано кретање деце, старих, особа са отежаним кретањем и особа са инвалидитетом.

Објекти за јавно коришћење, у смислу Правилника о техничким стандардима приступачности ("Сл.гласник РС", бр.22/15) јесу: банке,болнице,домови здравља, домови за старе, објекти културе, објекти за потребе државних органа и локалне самоуправе, школе, дечије установе, рехабилитациони центри, спортско-рекреативни објекти, поште, хотели, хостели, угоститељски објекти, пословни објекти, поште, саобраћајни терминали, и др.

У складу са стандардима приступачности потребно је осигурати услове за несметано кретање и приступ особама за инвалидитетом, деци и старијим особама на следећи начин:

Тротоари и пешачке стазе

Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање и друге површине у оквиру улица, тргова, шеталишта, паркова и игралишта, по којима се крећу лица са посебним потребама морају бити међусобно повезани и прилагођени за оријентацију и са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12).

Површина тротоара и пешачких стаза мора да буде чврста, равна и отпорна на клизање. На трговима или на другим великим пешачким површинама, контрастом боја и материјала обезбедити уочљивост главних токова и њихових промена у правцу.

Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2%.

У коридору основних пешачких кретања не постављају се стубови, рекламни панои или друге препреке, а постојеће препреке се видно обележавају.

Делови зграда као што су балкони, еркери, висећи рекламни панои и сл., као и доњи делови крошњи дрвећа, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре, уздигнути су најмање 250cm у односу на површину по којој се пешак креће.

Пешачки прелази

За савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза користити закошене ивичњаке, са ширином закошеног дела од најмање 0,45m и максималним нагибом закошеног дела од 20% (1:5).

Места за паркирање

Места за паркирање возила која користе лица са посебним потребама предвидети у близини улаза у стамбене зграде, објеката за јавно коришћење и других објеката и означити знаком приступачности. Најмања ширина места за паркирање возила са посебним потребама у простору износи 3,7m.  Број паркинг места износи:

- за јавне гараже, јавна паркиралишта, као и паркиралишта уз објекте за јавно коришћење и стамбене зграде, најмање 5% места од укупног броја места за паркирање;

- на паркиралиштима са мање од 20 места која се налазе уз амбуланту, апотеку, продавницу прехрамбених производа, пошту, ресторан и дечји вртић, најмање једно место за паркирање;

- на паркиралиштима уз бензинске пумпе, ресторане и мотеле поред магистралних и регионалних путева, 5% места од укупног броја места за паркирање, али не мање од једног места за паркирање;

- на паркиралиштима уз домове здравља, болнице, домове старих и друге веће здравствене и социјалне установе, као и друге објекте који претежно служе лицима са посебним потребама у простору, најмање 10% места од укупног броја места за паркирање.

Стајалишта јавног превоза

Аутобуска стајалишта на државним путевима планирати саобраћајно безбедно у складу са саобраћајно безбедоносним карактеристикама и просторним потребама, у складу са чл.70. и чл.79. Закона о јавним путевима ("Сл. Гласник РС", бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12), и уз поштовање следећих услова:

- Почетак, односно крај аутобуских стајалишта мора бити удаљен минимално 20,0m од почетка односно краја лепеза прикључног пута у зони раскрснице;

- Дужина прегледности на деоници предметног пута на којој се пројектује и гради аутобуско стајалиште мора бити најмање 1,5m дужине зауставног пута возила у најнеповољнијим временским условима (снег на путу) за рачунску брзину кретања возила од 50,0km/сат;

- Наспрамна (упарена) аутобуска стајалишта поред јавног пута пројектују се и граде тако да се гледајући у смеру вожње, прво наилази на стајалиште са леве стране пута и тада подужно растојање два наспрамна аутобуска стајалишта (од краја левог до почетка десног) мора износити минимално 30,0m;

- Изузетно, аутобуска стајалишта се могу пројектовати и градити тако да се прво аутобуско стајалиште поставља у смеру вожње са десне стране пута и тада међусобни размак крајњих тачака аутобуских стајалишта (од краја десног до почетка левог) не сме бити од 50,0m;

- Ширина коловоза аутобуских стајалишта поред предметног пута мора износити 3,5m;

- Дужина укључне траке са предметног пута на аутобуска стајалишта мора износити 30,5m;

- Дужина укључне траке са аутобуских стајалишта на предметни пут мора износити 24,8m;

- Дужина ниша аутобуских стајалишта мора износити 13,0m за један аутобус, односно 26,0m за два или зглобни аутобус;

- Попречни пад коловоза аутобуских стајалишта мора бити минимум 2% од ивице коловоза пута;

- Kоловозна конструкција аутобуских стајалишта мора бити једнаке носивости као и коловозна конструкција предметног пута;

- На стајалиштима јавног превоза, предвидети плато (перон) за пешаке ширине најмање 2,0m а на стајалиштима у близини школских објеката ширине најмање 3,0m.

Прилази до објеката

Савладавање висинске разлике између пешачке површине и прилаза до објекта врши се: рампама за пешаке и инвалидскa колицa, за висинску разлику до 0,76m, односно спољним степеницама, степеништем и подизним платформама, за висинску разлику већу од 0,76m.

Минималне ширине рампи за приступ објектима морају бити 0,90m а нагиб од 1:20 (5%) до 1:12 (8%).

Површина рампе мора бити чврста, равна и отпорна на клизање. Ако су рампе предвиђене за учестало коришћење од стране лица са оштећеним видом, површине рампи могу бити у бојама које су у контрасту са подлогом.

Савладавање висинских разлика до висине од 0,90m у случају када не постоји могућност савладавања ове разлике рампама, степеницама и степеништем врши се подизним платформама.

1.14. 	ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕ ОБНОВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ ИЗРАДИТИ КОНЗЕРВАТОРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ И ДРУГИХ РАДОВА

Непокретна културна добра

- Манастир са црквом Светог Николе - споменик културе од изузетног значаја

- Манастир са црквом Пресвете Богородице - споменик културе од изузетног значаја

- Маркова црква (касноантичка базилика) код Кастрата – споменик културе

- Споменик ослободиоцима Куршумлије од Турака у Куршумлији – споменик културе

Непокретности које уживају претходну заштиту

Објекти сакралне архитектуре

1.	Црква Св.Тројице у Куршумлији

Објекти грађанске и народне архитектуре

- Објекти с краја 19. и почетка 20. века у ул. Вука Караџића од бр. 2 до бр. 20

- Објекти с краја 19. и почетка 20. века у ул. Палих бораца од бр. 1 до бр. 29

- Објекти с краја 19. и почетка 20. века у ул. 16. фебруара бр. 52 и 56

- Објекти с краја 19. и почетка 20. века у ул. Свете Ане од бр. 7 до бр. 13

- Објекти народне архитектуре се налазе у улици 16. фебруара бр. 48 и бр. 62

Археолошки локалитети

- Простор око цркве св. Богородице

- "Црква св. Николе"

- "Куршумлија град" остатци римског утврђења између река Топлице и Бањске

- "Баћоглава"

- "Базилика"

1.15. 	МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

Сви новопланирани објекти морају да задовољавају све прописе везане за енергетску ефикасност објеката. (Правилник о енергетској ефикасности зграда и Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда (“Службени гласник РС”, бр. 61/11)).

Правилником о енергетској ефикасности зграда ближе се прописују енергетска својства и начин израчунавања топлотних својстава објеката високоградње, као и енергетски захтеви за нове и постојеће објекте.

Одредбе овог правилника не примењују се на: зграде за које се не издаје грађевинска дозвола; зграде које се граде на основу привремене грађевинске дозволе, као и зграде које се граде на основу грађевинске дозволе за припремне радове; радионице, производне хале, индустријске зграде које се не греју и не климатизују.

У оквиру правилника дати су параметри за постизање енергетске ефикасности планираних објеката. Поред овога, дат је и скуп параметара који се могу применити приликом извођења радова на постизању енергетске ефикасности већ постојећих зграда и објеката.

Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда се прописују услови, садржина и начин издавања сертификата о енергетским својствима зграда (енергетског пасоша) који садржи израчунате вредности потрошње енергије у оквиру одређене категорије зграда, енергетски разред и препоруке за побољшање енергетских својстава зграде.

Сертификат о енергетским својствима зграда морају имати све нове зграде, као и постојеће зграде које се реконструишу, адаптирају, санирају или енергетски санирају, осим зграда које су овим правилником изузете од ове обавезе.

2.0. 	ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.1. 	ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.1.1. Врста и намена објеката који се могу градити под условима утврђеним планом, односно врсте и намена објеката чија је изградња забрањена у појединачним зонама

На планском подручју је могуће градити објекте у складу са предвиђеном наменом површина.  Није могућа изградња објеката производног карактера који угрожавају и у значајнијој мери негативно утичу на квалитет животне средине. Такође, су дефинисани и простори са режимима заштите, уређења и коришћења и то: зоне санитарне заштите изворишта водоснабдевања; заштитне зоне далековода; заштитна зона у коридору железничке пруге; заштитне зоне око непокретних културних добара; и  зоне и режими са посебном заштитом простора; ( графички прилог 2.5.”Објекти и зоне заштите”).

Постојећи легални и нелегални објекти у поменутим зонама, изузев  зона и режима са посебном заштитом простора, задржавају се у постојећим габаритима, са могућношћу легализације када су у питању нелегални објекти. За све објекте у овим зонама, изузев  зона и режима са посебном заштитом простора, дозвољена је реконструкција, санација и адаптација, а забрањено је проширење и надоградња. За постојеће легалне и нелегалне објекте који су у зонама и режимима са посебном заштитом простора, дозвољена је реконструкција, санација и адаптација, а забрањено је проширење и надоградња, уз прибављену сагласност надлежног министарства за послове одбране и то за сваки појединачни случај.

Могуће је предвидети изградњу Станица за снадбевање горивом и у оквиру осталих намена ван привредних делатности, а све у складу са законски прописаним одредбама.

У оквиру вишепородичног становања могућа је изградња покривеног паркинг простора или гаража.

2.1.2. Услови за парцелацију, препарацелацију и формирање грађевинске парцеле

Објекат може бити постављен на грађевинској парцели у

- непрекинутом низу (објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске 	парцеле);

- прекинутом низу (објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле);

- као слободностојећи (објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле);

- као полуатријумски (објекат додирује три линије грађевинске парцеле);

Грађевинска парцела мора бити формирана тако да задовољава прописана правила парцелације и препарцелације и исправке граница суседних парцела, члан 65. Закона Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12 , 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Службени гласник РС" број 50/11).

| врста објекта | минимална површина парцеле | минимална ширина парцеле |
| --- | --- | --- |
| ПОРОДИЧНИ |
| слободностојећи | 300 m2 | 10m |
| двојни | 400 (две по 200) m2 | 16m (две по 8m) |
| у непрекинутом низу | 150 m2 | 5m |
| у прекинутом низу | 200 m2 | 8m |
| ВИШЕПОРОДИЧНИ |
| слободностојећи | 600 m2 | 20m |
| у прекинутом низу | 600 m2 | 15m |

2.1.3. Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле

Положај објекта, односно грађевинске линије у односу на регулациону дефинисан је графичким прилогом 2.3.”Урбанистичка регулација са грађевинским линијама”.

Испади на објекту евентуално могу прелазити грађевинску линију у приземљу за:

- излоге локала: 0,30m по целој висини уколико је ширина тротоара 3,0m. У случају да је ширина тротоара мања од 3,0m нису дозвољени испади на објекту код локала у приземљу;

- у пешачким зонама дозвољени су испади локала у приземљу до максималне ширине од  0,90m. Транспарентне конзолне надстрешнице у ширини од 2,0m дозвољене су целом дужином код локала у приземљу на минималној висини од 3,0m. Платнене конзолне надстрешнице у ширини од 1,0m дозвољене су  код локала у приземљу на минималној висини од 3,0m;

- конзолне рекламе могуће је поставити у ширини од максимално 1,2m на висини од 3,0m. Подрумске етаже могу прећи грађевинску линију 0,15m  до дубине од 2,60m испод површине тротоара а испод  дубине од 2,60m  и до 0,50m.

Објекат може бити постављен на грађевинској парцели у непрекинутом или прекинутом низу, као слободностојећи, двојни или полуатријумски објекат.

За изградњу и доградњу објекта на међи потребна је сагласност суседа, осим у случају већ изграђеног објекта на међи, са стране суседа.

За надзиђивање, реконструкцију, санацију и адаптацију објекта на међи (задржавање постојећег габарита), није потребна сагласност суседа.

Доградња двојних и полуатријумских објеката, могућа је без сагласности власника суседне парцеле, само у случају ако је доградња удаљена од заједничке међе, уз поштовање Планом прописаних одстојања од границе парцеле и суседних објеката.

Минимално одстојање објекта од границе грађевинске парцеле коју не додирује износи 3,50 m, уколико другачије није дефинисано појединачним правилима градње.

Уколико објекат има испаде на задњој и бочним странама, прописано минимално одстојање од граница грађевинске парцеле важи за испаде на објектима у бочном и задњем делу грађевинске парцеле, односно, рачуна се удаљеност најистуреније тачке објекта у односу на границе грађевинске парцеле.

За постојеће објекте чије је растојање од границе парцеле мање од 3,50m, не могу се на суседним странама предвиђати отвори за дневно осветљење (осим отвора за помоћне просторије-кухиње, купатила, оставе, ходници и сл).

Подземне етаже могу се градити унутар и до граница грађевинске парцеле, осим ако другачије није дефинисано у појединачним правилима грађења.

2.1.4. Кота приземља

Кота приземља објекта се одређује у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта, и то:

- на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута;

- може бити највише  1,20m виша од коте нивелете приступног или јавног пута;

- за објекте који у приземљу имају намену пословног простора кота приземља може бити максимално 0,20m виша од коте тротоара, док би се денивелација до максималне висине од 1,2m савладавала унутар простора објекта.

2.1.5. Максимална висина објеката у односу на нагиб терена

Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до висине слемена, за објекте са косим кровом, односно до висине венца за објекте са равним кровом. Максимална висина објеката је дата у правилима грађења за сваку појединачну намену.

Максимална висина надзидка поткровне етаже може бити 1,6m.

2.1.6. Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката

Дефинисана је за сваку појединачну намену у правилима грађења.

2.1.7. Најмања дозвољена удаљеност објеката од граница парцела

Дефинисана је за сваку појединачну намену у правилима грађења.

2.1.8. Постављење спољних степеница

Отворене спољне степенице се могу поставити на предњи део објекта, ако је грађевинска линија увучена 3,0m у односу на регулациону линију и ако степениште савлађује висину до 0,90m. Уколико је та висина већа од 0,90m, степенице улазе у габарит објекта, а самим тим се морају поставити тако да поштују грађевинску линију дату Планом.

2.1.9. Доградња и надоградња постојећих објеката

Могућа је надоградња и доградња постојећих објеката до испуњења параметара који су дати Планом.

За изградњу и доградњу објекта на међи потребна је сагласност суседа, осим у случају већ изграђеног објекта на међи, са стране суседа.

За надзиђивање, реконструкцију, санацију и адаптацију објекта на међи (задржавање постојећег габарита), није потребна сагласност суседа.

Доградња двојних и полуатријумских објеката, могућа је без сагласности власника суседне парцеле, само у случају ако је доградња удаљена од заједничке међе, уз поштовање Планом прописаних одстојања од границе парцеле и суседних објеката.

За постојеће објекте који нису изграђени на међи, а изграђени су на удаљењу од међе које је мање од прописаног овим планом, могућа је доградња са задржавањем постојеће грађевинске линије и надоградња још једне етаже уз сагласност власника суседне парцеле и уз поштовање максимално дозвољене висине објеката дате планом за ту намену, односно могућа је доградња и надоградња постојећег објекта без сагласности власника суседне парцеле само у случају ако је доградња и надоградња удаљена од заједничке међе у складу са прописаним одстојањима од границе парцеле и максимално дозвољене висине објекта датим планом за ту намену.

За постојеће објекте који нису изграђени на међи, а изграђени су на удаљењу које је мање од прописаног овим планом од суседних и околних објеката (суседним и околним објектима се не сматрају помоћни и слични објекти), могућа је доградња са задржавањем постојеће грађевинске линије и надоградња још једне етаже уз сагласност власника тог суседног, односно околног објекта, односно могућа је доградња и надоградња постојећег објекта без сагласности власника тог суседног, односно околног објекта само у случају ако је доградња и надоградња удаљена уз поштовање Планом прописаних одстојања од суседних и околних објеката и максимално дозвољене висине објекта датим планом за ту намену.

За постојеће објекте који нису изграђени на међи, а изграђени су на удаљењу од међе и од суседних и околних објеката (суседним и околним објектима се не сматрају помоћни и слични објекти), у складу са овим Планом, могућа је надоградња још једне етаже за случај да висина надограђеног објекта не испуњава услов за минимално одстојање од суседних и околних објеката уз сагласност власника тог суседног, односно околног објекта, односно могућа је  надоградња објекта без сагласности власника суседног, односно околног објекта само у случају ако надоградња поштује Планом прописана одстојања од суседних и околних објеката и максимално дозвољене висине објекта датим планом за ту намену.

За надоградњу постојећих објеката који нису изграђени на међи, а изграђени су на удаљењу од међе које је мање од прописаног овим планом, односно изграђени су на удаљењу које је мање од прописаног овим планом од суседних и околних објеката, као и за постојеће објекте који су изграђени на удаљењу од међе и од суседних и околних објеката у складу са овим Планом када висина надограђеног објекта не испуњава услов за минимално одстојање од суседних и околних објеката, за надградњу више од једне нове етаже, потребна је израда урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације, а на основу спроведене урбанистичке анализе висине предметног и суседних објеката.

2.1.10. Основна правила парцелације и препарцелације

Све грађевинске парцеле морају имати обезбеђен колски приступ на пут или другу јавну површину намењену за саобраћај, директно или прилазом од најмање 2,5m, под условом да најудаљенија тачка коловоза није даља од 25m од габарита објекта. Уколико није испуњен овај услов, минимална ширина колског приступа износи 3,5m (због испуњавања услова противпожарне заштите).

Објекти у радним зонама морају обезбедити противпожарни пут око објеката, који не може бити ужи од 3,50m за једносмерну комуникацију, односно 6m за двосмерно кретање возила.

Задржавају се постојеће катастарске парцеле на којима се може градити у складу са правилима парцелације и овим Планом. Уколико катастарска парцела нема приступ на површину јавне намене, није грађевинска парцела.

Препарцелација се може вршити на основу пројекта препарцелације у циљу образовања једне или више грађевинских парцела од већег броја катастарских парцела, уколико новоформиране грађевинске парцеле испуњавају услове утврђене овим Планом.

Парцелација се може вршити на основу пројекта парцелације у циљу образовања већег броја грађевинских парцела од једне катастарске парцеле, на начин и под условима утврђеним Планом.

2.1.11. Исправка граница суседних парцела

У циљу формирања једне или више грађевинских парцела и одређивања граница површина јавне намене, врши се исправка граница суседних парцела, а на предлог власника односно закупца постојеће катастарске парцеле и уз сагласност власника суседне катастарске парцеле.

Приликом утврђивања услова за исправку граница суседне парцеле мора се поштовати правило да катастарска парцела која се придодаје суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја.

2.1.12. Услови изградње помоћних објеката

Помоћни објекат је објекат који је у функцији главног објекта, а гради се на истој парцели на којој је саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл.).

За све намене становања изградња помоћних објеката је могућа само до максимално предвиђених урбанистичких параметара датих у правилима грађења, тако да максимална спратност помоћног објекта буде П. Помоћни објекти се по правилу постављају на растојању од 0,50m од међе (најистуренија тачка објекта ка међи сеседа), могу имати раван или кос кров максиманог нагиба кровних равни до 15% са обавезним одводњавањем воде са кровних равни у своју парцелу. Висина венца помоћног објекта не може прећи 3,0m од нулте коте терена (нулта кота представља пресек вертикалне осе објекта и тла на месту градње помоћног објекта) а максимална висина је 5,0m. Ове одреднице се примењују као опште правило уколико није другачије дато кроз појединачна правила грађења за поједине намене.

За постављање помоћних објеката на међи, неопходна је сагласност власника суседне парцеле.

2.1.13. Општа правила грађења инфраструктурних мрежа

Све инфраструктурне мреже налазиће се у регулационом појасу саобраћајница са распоредом који је дефинисан планом сваке инфраструктурне мреже. Промена положаја инфраструктурних мрежа у регулационом профилу саобраћајнице се дозвољава у случајевима када је то неопходно због ситуације на терену, а не сматра се изменом Плана, уз поштовање важећих техничких услова о дозвољеним растојањима код паралелног полагања и укрштања инфраструктурних водова. Дозвољено је вршити реконструкцију и санацију постојећих инфраструктурних инсталација истим или већим пречницима (капацитетима), у зависности од потреба, али по постојећим трасама.

# Могуће је полагање инфраструктурних мрежа кроз земљиште осталих намена због услова прикључења објеката, а уз сагласност власника (корисника) земљишта о праву службености пролаза.

Општи услови за постављање инсталација:

- траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод државних путева,

- инсталације се могу планирати под условима којима се спречава угрожавање стабилности пута и обезбеђују услови за несметано одвијање саобраћаја ма путу;

Услови за подземно укрштање инсталација са путем:

- да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви,

- заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута увећана за по 3m са сваке стране,

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте зашттне цеви износи 1,35m,

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20m;

Услови за паралелно вођење инсталација са путем:

- инсталације морају бити постављене минимално 3,00m од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање),

- не дозвољава се вођење инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта;

Услови за вођење надземних инсталација у односу на пут:

- стубове планирати изван заштитног појаса државног пута (10,00m мерено од границе путног земљишта за државни пут другог реда), а у случају да је висина стуба већа од прописане ширине заштитног појаса државног пута, растојање предвидети на минималној удаљености за висину стуба, мерено од границе путног земљишта,

- обезбеди сигурносну висину од 7,0m мерено од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.

2.1.13.1.	Правила за реконструкцију и изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре на јавном грађевинском земљишту

При пројектовању саобраћајних капацитета у оквиру коридора јавних површина и објеката треба обезбедити следеће просторно полазне основе и то:

- општинске путеве у постојећем коридору, реконструисати на потребну ширину коловоза од 6,00 m уз обезбеђење свих осталих елемената за одвијање како локалног тако и изворно-циљног саобраћаја;

- сабирне саобраћајнице пројектовати са свим елементима који омогућују несметано одвијање саобраћаја и ширином коловоза (мин 5,50 m) 7,00 m;

- приступне саобраћајнице пројектовати са свим елементима који омогућују несметано одвијање саобраћаја и ширином коловоза минимум 3,50 m за једносмерне и 5,50 m за двосмерне саобраћајнице;

- коловозну конструкцију за саобраћајнице у оквиру дефинисаних коридора, димензионисати за средње тежак саобраћај на основу података добијених гео-механичким испитивањима.

Обезбедити квалитетно одводњавање са коловозних површина једностраним попречним нагибима и уздужним нагибом нивелете, до одговарајућих реципијената (канала).

2.1.13.2. Електроенергетска мрежа

Трасе планираних електроенергетских каблова одређене су регулацијом саобраћајница и налазе се у простору тротоара, а изузетно у коловозу код уских профила саобраћајница и саобраћајница без тротоара. Каблови се могу полагати и испод зелених површина ако је неопходно.

Електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5m од темеља објекта и 0,5m од коловоза. Дубина укопавања износи 0,8m а на местима прелаза саобраћајница 1m.

При затрпавању кабловског рова изнад кабла дуж целе трасе поставити пластичне упозоравајуће траке.

На прелазима саобраћајница постављати минимално 4 ПВ цеви пречника 100 mm, дужине зависно од регулационе ширине соабраћајнице.

При укрштању или паралелном вођењу кабла са инфраструктурним инсталацијама предвидети одстојања и заштиту истих од кабла и обрнуто у дужини према важећим прописима, односно према условима власника инсталација:

- при паралелном вођењу  хоризонтално растојање енергетског кабла  од цевовода водовода и канализације треба да износи најмање  0,3 m;

- при укрштању енергетског кабла са водоводном и канализационом мрежом кабл може бити испод или изнад цеви водовода или канализације са минималним растојањем 0,3 m, а у случају да не може да се испоштује овај услов кабл увући у заштитну цев;

- при паралелном вођењу  са тт кабловима  минимално растојање треба да износи 0,5 m;

- укрштање енергетских и тт каблова врши се нарастојању од 0,5 m. Угао укрштања треба да буде што ближи правом углу, али не мањи од 45 степени. Енергетски кабл се по правилу поставља испод тт кабла;

- укрштање гасовода са електроенергетским подземним високонапонским кабловима извешће се тако да се гасовод полаже испод електроенергетског кабла са минималним растојањем од 0,5m  од електроенергетског кабла до врха цеви гасовода;

- при паралелном  вођењу гасовода и високонапонских или нисконапонских каблова одстојање треба да износи 0,5 m.

Прелазак електроенергетских каблова преко асфалтираних улица вршити бушењем трупа улица, са постављањем ПЕ цеви пречника 110 mm на дубини од 1,20 m од коте коловоза.

2.1.13.3. Топлификација и гасификација

Топловоди

Топловод израдити од црних, челичних бешавних предизолованих цеви са сензорима за детекцију влаге. Изолација цеви у каналима или шахтама које нису у саставу предизолованих цеви и арматура (само у случају реконструкције, и то онда када није могуће извршити замену предизолованим цевима) врши се стакленом вуном или другим материјалом гарантованих физичких и хемиских особина, које се не мењају под утицајем температуре и влаге, а у складу са захтевима и важећим техничким прописима.

При укрштању или паралелном вођењу са осталим инфраструктурним инсталацијама уважити захтеве власника инсталација.

- Растојање топловода од енергетског кабла несме бити мања од 0.7м (35кV), односно 0.6 м за остале каблове, мерено од спољне ивице канала. У случајевима да се не могу постићи минимална растојања, примењују се додатне мере да утицај топловода на каблу не буде већи од 20оС. При укрштању топловод се води испод енергетског кабла

- Најмање дозвољено растојање топловода од подземних ТТ каблова је 0.8м.

- Растојање топловода од водовода и канализације мора бити минимум 1м, мерено од ивице цеви до ивице водовода. Приликом укрштања минимално растојање је 0.2 м.

Топловод између шахти не сме да мења успон или пад, не сме да има превојне тачке, односно промене по висини. Промена правца по висини и измена успона и пада може бити само у шахтама. Запорни органи са предизолацијом за одваздушавање и одмуљивање се пројектују и изводе искључиво у шахтама, сходно важећим прописима.

Топловод се поставља у земљаном рову на постељици сепарисаног песка (важи за предизоловане цеви на новим трасама мреже). Цевовод се до одређеног  нивоа затрпава сепарисаним песком различите крупноће (мин 10+20цм) изнад горње површине. Попуна рова, тампонирање и израда горње површине терена-до нивоа нивелете подлеже прописима грађевинског пројекта и урбанистичких услова терена. Минимално одстојање цевовода од површине изграђеног терена је 60 цм.

На местима укрштања топловодне мреже са аутопутем или железничком пругом, као и у свим случајевима када услови терена или други услови то захтевају, мора се извршити посебан прорачун на чврстоћу цевовода, а сам топловод мора да буде заштићен заштитном цеви. Компензација топловода врши се компензационим лирама, самокомпензацијом или у изузетним случајевима  аксијалним компензаторима. При укрштању или паралелном вођењу топловодних цеви са осталим инфраструктурним мрежама и објектима потребно је уважити захтеве власника  инсталација.

Заштитна зона за топловод износи 1м са обе стране, мерено од спољних ивица цеви. У овој зони је забрањена изградња објеката супраструктуре.

Магистрални гасовод

Објекат гасовода је цевовод опремљен потребним деловима и уређајима који служе за сигуран транспорт гаса, а као пратећи објекат планира се телекомуникациони оптички кабл за потребе даљинског надзора и управљања постројењима гасовода, са полагањем у коридору гасовода.

Код изградње магистралних гасовода (притиска од 16 до 50 бара) обезбеђују се две зоне заштите и то:

- Ужа зона заштите (заштитни појас насељених зграда), чија ширина износи 60 метара, односно по 30 метара са сваке стране гасовода (продуктовода). У овој зони је забрањена градња објеката за становање или боравак људи.

- Шира зона заштите (заштитни појас) гасовода је подручје у ком други објекти утичу на сигурност гасовода. Граница шире зоне гасовода износи по 200 метара са сваке стране гасовода, рачунајући од осе цевовода.

У појасу ширине 30 м лево и десно од осе гасовода забрањено је градити зграде намењене за становање или боравак људи без обзира на степен сигурности којим је гасовод изграђен и без обзира у који је појас цевовода сврстан.

Ако гасовод пролази близу других објеката или је паралелан са тим објектима, одстојање не сме бити:

- мање од 5 м од општинских и државних путева II реда, рачунајући од спољне ивице путног појаса;

- мање од 10 м од државних путева I реда, рачунајући од спољне ивице путног појаса;

- мање од 20 м од државних путева I реда-аутопутева, рачунајући од спољне ивице путног појаса;

- мање од 15 м од железничке пруге, рачунајући од границе пружног појаса;

- мање од 30 м од надземних делова цевовода, рачунајући од спољне ивице путног појаса, односно од границе пружног појаса, осим ако је цевовод постављен на друмски или железнички мост;

- мање од 1 м (мерено хоризонтално) од грађевинских објеката, рачунајући од темеља објекта, под условом да се не угрожава стабилност објекта;

- мање од 50 цм од других подземних инсталација и мелиорационих објеката, рачунајући од спољне ивице цевовода до спољне ивице инсталације или објекта;

- мање од 10 м од регулисаних водотокова и канала, рачујући од ножице насипа.

Поред ових зона заштите код градње гасовода мора се испоштовати и услов да је у експлоатационом појасу  (ширине у зависности од пречника гасовода) забрањена изградња објеката који нису у функцији гасовода, као и садња биљака (дрвећа) чији корени досежу дубину већу од 1 метра, односно за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 метара.

Мернорегулационе станице

Приликом изградње мерно-регулационих станица, потребно је обезбедити зоне опасности, и то:

- Зона опасности 1 – зона у којој се при нормалном раду могу појавити запаљиве или експлозивне смеше ваздуха и гаса – полупречника 1м од елемената гасних инсталација МРС

- Зона опасности 2 – зона у којој се могу појавити запаљиве или експлозивне смеше ваздуха и гаса у ненормалним условима – полупречника 3м од елемената гасних инсталација МРС

Приликом изградње Мерно регулационих станица и Блок станица на магистралном гасоводу, неопходно је испунити све услове из важећег Правилника.

Све радове изводити у складу са Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar, "(Службени гласник РС", бр. 37/2013) и другим важећим законима и прописима.

Гасоводна мрежа средњег притиска

За трасу гасовода првенствено користити зелени појас у тротоару. У случају да то није могуће користи се слободни коридор у коловозној површини. Дубина укопавања гасовода је минимум 0,8 м, мерено од горње ивице цеви до површине тла, а на кратким деоницама може бити и до 0,6 м.

Минимална дозвољена растојања гасовода (од ближе ивице цеви гасовода до ближе ивице темеља) за гасовод средњег притиска (6-12 bar) износи 3,0м

Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу гасовода са другим гасоводом, техничким инфраструктурама дато је у следећој табели:

| Објекат | Минимално дозвољено растојање ( м ) |
| --- | --- |
|  | Укрштање | Паралелно вођење |
| Гасоводи међусобно | 0.2 | 0.6 |
| Од гасовода до даљинских магистралних топловода, водовода и канализације | 0.2 | 0.3 |
| Од гасовода до проходних канала магистралних топловода | 0.5 | 1.0 |
| Од гасовода до нисконапонских и високонапонских електро каблова | 0.3 | 0.6 |
| Од гасовода до телефонских каблова | 0.3 | 0.5 |
| Од гасовода до водова хемијске инд. и технолошких флуида | 0.2 | 0.6 |
| Од гасовода до бензинских пумпи | - | 5.0 |
| Од гасовода до шахтова и канала | 0.2 | 0.3 |
| Од гасовода до високог зеленила | - | 1.5 |

Вертикална растојања између гасовода и других цевовода и електричних водова при њиховом мимоилажењу морају бити:

- до цевовода – при пречнику до DN300 не мање од пречника гасовода, али не мање од 100 мм; при пречнику гасовода изнад DN300 не мање од 300 мм;

- до ваздушних линија електричних водова при највећем угибу:  до 1кV- не мање од 1 м, 1 – 35кV - не мање од 3 м, 35-110кV - не мање од 4 м, до 380кV - не мање од 6 м.

Прелази гасовода преко река, канала и других водених препрка могу бити подводни и надводни, према условима надлежне водопривредне организације. Гасоводи се могу полагати на мостовима армирано-бетонске, металне и камене конструкције. На обалама се морају поставити запорни органи. Дубина полагања гасовода испод пловних река мора бити најмање 1 м, а код не пловних водених препрека најмање 0,5 м, рачунајући од горње ивице цеви до стабилног дна или према условима које одреди надлежна водопривредна организација.

Када се гасовод поставља испод јавних путева, када се укршта са јавним путем и железничким пругама или када се полаже у регулационом појасу јавних путева, исти мора бити заштићен (заштитна цев, бетонски канал, и сл.) или друга одговарајућа и боља заштита.

При укрштању гасовода са железничким пругама и јавним путевима, гасовод се води по правилу под углом од 90° у односу на осу колосека. Само изузетно се тај угао може смањити до угла од 75° (евентуално и 60°), уз документовано образложење. При укрштању гасовода са железничком пругом и јавним путевима, потребна је сагласност одговарајућих организација.

Минимална дубина укопавања гасовода при укрштању са железничком пругом износи 1,5 м рачунајући од горње ивице заштитне цеви до горње ивице прага,а при укрштању гасовода са железничким пругама индустријских колосека, износи 1 м,  уколико техничким условима надлежне организације није другачије прописано.

При укрштању гасовода са железничким или трамвајским пругама, крајеви заштитне цеви морају бити изведени ван објекта најмање 5м од ближе шине, уколико техничким условима надлежне организације није другачије прописано. Код насипа, крајеви заштитне цеви морају бити изведени 1м од спољне ивице одводног канала.

Није дозвољено укрштање гасовода са железничком пругом испод скретнице и раскрснице. Минимална раздаљина укрштања од наведеног места износи 10 м.

Минимална дубина укопавања гасовода при укрштању са јавним путевима или изузетно при вођењу испод коловозне површине, мора се одредити према дебљини коловозне конструкције и саобраћајном оптерећењу, и дубина између горње површине коловоза и горње површине заштитне цеви не сме бити мања од 1,0 м. Минималне дубине на укрштању са градским аутопутевима одредиће се посебно за сваки случај у условима надлежне радне организације.

При укрштању гасовода са јавним путевима, крајеви заштитне цеви морају бити ван подручја или зоне објекта за најмање 1,0 м са сваке стране.

Трасе (положај у простору) свих гасоводних система средњег притиска, решаваће се посебном урбанистичком документацијом (Плановима детаљне регулације).

Дистрибутивна гасоводна мрежа ниског притиска

Дистрибутивни гасовод не полаже се испод зграде и других објеката високоградње.

При паралелном вођењу или укрштању са цевоводима који служе за транспорт топлих флуида, дистрибутивни гасовод поставља се на растојању којим се обезбеђује да температура полиетиленске цеви не буде већа од 20(C. При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло растојање износи 40 цм, а у изузетним случајевима може бити најмање 20 цм. При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима минимално светло растојање износи 20 цм, а при вођењу гасовода поред темеља 1 м.

У подручјима у којима може да дође до померања тла које би угрозило безбедност дистрибутивног гасовода, примењују се одговарајуће мере заштите.

Дистрибутивни гасовод полаже се у канал, под условом да се канал природно проветрава или да се простор око полиетиленске цеви потпуно испуни песком, односно да се дистрибутивни гасовод постави у заштитну цев која мора да буде одзрачена.

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,6 м до 1,0 м (у зависности од услова терена). Изузетно дубина укопаваја може бити и 0,5 м, мерено од горње ивице цеви до коте терена,под условом да се предузму додатне техничке мере заштите.

Минимална дубина укупавања (уколико не постоје други услови) при укрштању дистрибутивног гасовода са железничким пругама износи 1,5 м рачунајући од горње ивице заштитне цеви до доње ивице прага, трамвајским пругама и индустријским колосецима износи 1,0 м, путевима и улуцама износи 1,0 м. Изузетно дубина укопавања дистрибутивног гасовода може да буде и већа од 2,0 м, при чему морају да се предузму додатне техничке мере заштите.

Укрштање гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у заштитну цев, односно канал. Изузетно укрштање се врши и без заштитне цеви, тј. канала, уколико се претходним прорачунском провером утврди да је то могуће. Заштитна цев на пролазу испод пута мора бити дужа за минимум 1,0 м са једне и са друге стране крајњих тачака попречног профила пута. Дистрибутивни гасовод испод железничке пруге поставља се у заштитној цеви уз претходно бушење испод пруге. Заштитна цев на пролазу гасовода испод железничке пруге мора бити дужа за минимум 5 м са једне и са друге стране пруге, мерено од осе задњег колосека, односно за минимум 1 м мерено од ножице насипа.

Траса гасовода се видљиво обележава ознакама са таблама опоменицама. Гасовод је у рову на дубини од 30 - 40 цм у односу на коту терена обележен упозоравајућом траком жуте боје са натписом "ГАС".

Све радове изводити у складу са Правилником о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара (Сл. Лист СРЈ бр 20/1992) и другим важећим законима и прописима.

Заштитна зона за примарну градску гасоводну мрежу износи 3м са обе стране, мерено од ивице гасовода, а зона заштите за секундарну (дистрибутивну) мрежу ниског притиска (до 4 бара) је 1м са обе стране. У овим зонама је забрањена изградња објеката супраструктуре.

2.1.13.4. Обновљиви извори енергије

Постојећи законски оквир који се непосредно односи на припрему документације и изградњу ОИЕ чине прописи из подручја енергетике, водопривреде, пољопривреде, уређења простора и изградње објеката, заштите животне средине, имовинско-правних односа.

За све пројекте везане за изградњу обновљивих извора енергије неопходно је, у складу са "Листом пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину" ("Службени гласник РС", бр. 114/2008) и другим законима везаним за заштиту животне средине, утврдити да ли постоји потреба за израду Студије о процени утицаја на животну средину.

Приликом одређивања локација за изградњу ветропаркова нарочито посветити пажњу ризику по животну средину (бука, утицај на животињски свет) и процени прихватљивости тог ризика са становишта домаћих прописа у области заштите природе и животне средине. Није дозвољена изградња ветропаркова у I и II режиму заштите заштићеног подручја, као и унутар граница IBA подручја, без обзира на режим заштите.

Ветропаркови се могу градити на свим за то погодним локацијама у захвату Плана, уколико се након мерења и анализа утврди да су погодне за изградњу,  и испуњавају све услове из области заштите природне средине.

Локације соларних електрана ће се одредити накнадно, након даљих истраживања, испитивања и утврђивања економске исплативости. Дозвољена је изградња соларних електрана на свим локацијама у захвату плана које испуњавају услове у складу са законом, осим у зонама заштите простора са режимом I степена, где је изградња забрањена и II степена, где је ограничена.

Локације за објекте предвиђене за коришћење биомасе у захвату плана утврдиће се на основу техноекономских анализа, и могуће их је градити на свим локацијама које испуњавају услове за то, у складу са законом и важећим прописима.

Критеријуме енергетске ефикасности треба уважити код пројектовања и избора опреме постројења, а касније и приликом коришћења и одржавања свих објеката обновљивих извора енергије.

2.1.13.5. Електронске комуникације

Трасе каблова претплатничке тт мреже одређене сурегулацијом саобраћајница и налазе се у простору тротоара на 1,0 m од ивичњака или регулационе линије зависно од постојећих инфраструктурних мрежа у саобраћајници.

На деловима где није извршена регулација саобраћајница по урбанистичкој документацији полагање каблова вршиће се у регулационој ширини саобраћајница и то на растојању 0,5 m од ограда дворишта, тј. од регулационе линије саобраћајнице , са обавезом да се исти заштите или изместа о трошку инвеститора код реализације саобраћајница по урбанистичкој документацији.

Дубина полагања каблова  претплатнике тт мреже је 0,8 - 1,0 m од коте постојећег терена.

Кабловску тт канализацију са минимално 4 (четри) отвора градити под следећим условима:

- дубину рова одредити према профилу канализације, с тим да заштитни слојземље у тротоару над блоковима буде најмање 0,60 m, док заштитни слој земље над блоковима у коловозу буде најмање 0,80 m,

- за израду кабловске тт канализације употребити ПВ цеви спољњег пречника 110 мм, преко песка до 0,1 m, ПВ цеви постављати на ПВ држачима,

- нивелета горње бетонске плоче и поклопца кабловског окна биће једнака нивелетиповршине на којој је изгграђен (тротоар, коловоз),

- 	кабловска окна изградити од опека унутрашњих димензија 2,0 х 1,5 х 1,8 m.

Оптички кабл се може полагати у исти ров са  претплатничким кабловима. Димензије рова за полагање оптичког кабла износе  0,4 х 0,8 m.

Капацитет претплатничке телефонске мреже, тј. претплатничких каблова срачунати тако да задовољи постојеће и планиране потребе насеља, и за задовољавање наведених потреба инсталираће се део капацитета претплатничке мреже као "живе" парице у постојећем делу насеља, а у резерви ће остати одређен број парица ради задовољења будућих потреба.

Ширина рова за полагање каблова је димензија 0,4 х 0,8 m.

Ров за полагање каблова је димензија 0,4 х 0,8 m.

На местима преласка каблова  преко  саобраћајница поставити полиетиленске цеви пречника 110 мм, а дужине - ширина коловоза плус 0,60 m, кроз које ће се положити кабл. Дубина полагања полиетиленских цеви износи 1,20 метара од коте терена.

Изводе градити самостојећим изводно-разводним орманима и унутрашњим изводима у објектима.

Самостојећи  ормани су на бетонском постољу габарита на већег од  50 х 40 cm и дубине до 0,6 m постављене на граници тротоара и стамбених парцела (на граници регулационе линије), тако да се неомета прилаз објектима.

Код пројектовања и изградње приступне  (претплатничке) телефонске  мреже морају се поштовати следећи услови :

- при паралелном вођењу телефонских и енергетских каблова минимално растојање је 0,3 m за водове 1 kV, односно 0,5 m за водове 10 и 35  kV. Код укрштања, електроенергетски кабл се полаже испод телефонског кабла са минималним растојањем од 0,5метра. Најмањи угао укрштања телефонског и електроенергетског кабла износи 450,

- при паралелном полагању телефонских каблова са водоводном и канализационом мрежом минимално хоризонтално растојање је 1,0 метар. Код укрштања телефонских каблова са водоводном и канализационом мрежом, телефонски кабл се полаже изнад  водоводне и канализационе мреже са минималним растојањем од 0,2 m од темена водоводне или канализационе цеви, с тим што се телефонски кабл  полаже у заштитну цев постављену управно на трасу водовода или канализације у дужини најмање од по 1,0 метар лево и десно од цеви,

- прелазак телефонских каблова преко асфалтираних улица вршити бушењем трупа улица, са постављањем ПЕ цеви пречника 110 mm на дубини од 1,2 m од коте коловоза.

2.1.13.6. Регулација водотокова

Регулативним радовима би се првенствено спречавало изливање вода из корита предметних водотокова на подручју Плана при наиласку таласа великих вода. Радовима на уређењу обезбедило би се несметано и безбедно протицање малих и великих вода, правилнији пронос суспедованог и вученог наноса, консолидације корита и обала, заштита насеља од плављења и пријем атмосферских вода отеклих са подручја налеглих на речни ток.

# Поред обезбеђења одбране од полава, регулативни радови треба да  побољшају елементе природног корита чиме би се постигли повољнији услови протицања воде и наноса као и обезбеђење постојећих објеката као и да обезбеде максимално могуће уклапање корита предвиђено урбанистичким планом, што значи дати потоку одговарајући значај са тог аспекта.

За изградњу објеката на водном земљишту неопходни су претходни водни услови.

Уређење водотокова ван насеља, вршити применом натуралне регулације. Сва укрштања саобраћајница са водотоковима, спровести тако да зазор од коте велике воде, вероватноће појаве Q1%, до доње ивице конструкције буде минимално h=1,0 м. Код подземних укрштања појединих инфраструктурних објеката ca водотоцима и јаругама, горња ивица цеви мора бити мин. 1,0 м испод постојећег дна корита.

На местима укрштаја са планираним саобраћајницама треба обезбедити неопходан протицајни профил испод трупа саобраћајница, тако да доња ивица конструкције саобраћајнице буде минимум 0,7м изнад коте меродавне рачунске велике воде.

Планиране изливе атмосферске канализације предвидети пројектном документацијом.

Уколико се радови на регулацији врше фазно, на крају трасе регулисане деонице предвидети грађевину која ће бити тако обликована да не изазива штетне последице на нерегулисаној деоници низводно, као и на саме регулисане грађевине.

У случају да се јавља дубинска и бочна ерозија у зони мостовских  стубова или ослонаца, предвидети решење којим ће се осигурати ослонци и стубови и стабилизовати речно дно.

Пројектовати уздужну диспозицију регулације (падови дна регулисаног корита) и попречни профил корита тако да режим воде и наноса буде стационаран тако да нема ерозије дна и обала, односно засипања корита.

Пројектом организације радова на изградњи регулације обезбедити услове којима се неће угрозити стабилност и функционисање грађевинских објеката у непосредној близини водотока.

Сва евентуална оштећења настала у току изградње, морају се санирати и довести у првобитно функционално стање на терет инвеститора.

Детаљно чишћење корита свих водотокова од наноса и осталог материјала на делу изведене регулације и дуж целог природног, нерегулисаног корита у насељу представља приоритет и основу за уредно одвођење вода.

Забрањено је:

- градити објекте којима се смањује пропусна моћ корита,

- одлагати чврсти отпад и опасан и штетан материјал,

- складиштити дрво и други чврст материјал на начин којим се ремете услови проласка великих вода,

- садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском појасу ширине најмање 10m од небрањене ножице насипа према водотоку, а у брањеној зони супротно издатим водним условима;

- прати возила и друге машине.

2.1.13.7. Водоводна мрежа

Прикључне везе за објекте треба да задовоље потребне количине за санитарном и противпожарном водом. Од шахта за водомер, који треба поставити на 1,5 m од регулационе линије ка објекту, независно пројектовати мреже за: санитарну воду стамбеног дела, санитарну воду пословног дела и противпожарну воду. Инсталације за санитарну воду пројектовати тако да свака тржишна целина има сопствени водомер, смештен тако да буде доступан стручној служби предузећа за дистрибуцију воде за очитавање потрошње у сваком тренутку.

Врста и класа цевног материјала за водоводну мрежу који ће бити уграђен, треба да испуни све потребне услове у погледу очувања физичких и хемијских карактеристика воде, притиска у цевоводу и његове заштите од спољних утицаја, како у току самог полагања и монтаже, тако и у току експлоатације. Избор грађевинског материјала од кога су начињене цеви, пад цевовода и остале техничке карактеристике, препушта се пројектанту на основу хидрауличког прорачуна али не мањег пресека од ( 100 mm за јавну мрежу.

Минимална дебљина надслоја земље изнад горње ивице цеви не сме бити мања од 1,0 m.

Монтажу цевовода извршити према пројекту  са свим фазонским комадима и арматуром. Након монтаже извршити испитивање цевовода на пробни притисак. Пре пуштања у експлоатацију, извршити испирање и дезинфекцију цевовода. Шахте за смештај арматуре и фазонских комада урадити на за то потребним местима од бетона МВ 30, на основу статичког прорачуна.

Број и распоред противпожарних хидраната одредити на основу Закона о заштити од пожара и Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара.

Приликом паралелног вођења цевовода или његовог укрштања са постојећим објектима инфраструктурних мрежа треба поштовати међусобна хоризонтална и вертикална одстојања.

Пре израде пројектне документације за појединачне објекте неопходно је прибавити услове надлежног ЈКП за водовод и канализацију.

Резервоар за  II висинску зону водоснабдевања: У оквиру комплекса планира се: објекат резервоара са најмање две коморе, са котом дна резервоара на 460 mnm и котом прелива на 463 mnm и објекат затварачнице. Коморе морају бити укопане. Прилаз резервоарском простору мора се обезбедити са јавне површине. Грађевинска линија мора бити удаљена минимално 10 m од регулационе линије. Надземни део објекта архитектонски треба уклопити у околни амбијент. Објекат резервоара треба да обезбеди снабдевање санитарном и противпожарном водом, корисника друге висинске зоне која обухвата подручје површине од око 53 hа између изохипсe 390 mnm и изохипсe 435 mnm. Запримину резервоара рачунати са нормом потрошње од 250 L/стан,дан.  и коефицијентима: 1,5 за дневну и 2 за часовну неравномерност. Резервоарски простор може бити вишекоморни, тако да се омогућава и фазна изградња зависно од потреба. За одвођење преливних и испусних вода из резервоара планирати канализацију која ће ове воде одвести до најближег уличног атмосферског колектора или водотока.

Потребно је обезбедити  потребан број телефонских прикључака за праћење рада система за водоснабдевање.

Комплекс резервоара за  I висинску зону водоснабдевања: У оквиру комплекса поред постојећег резервоара планира се: објекат резервоара са најмање две коморе, са котом дна резервоара на 412 mnm и котом прелива на 415 mnm, објекат затварачнице у коме треба сместити и пумпну станицу за другу зону водоснабдевања. Коморе морају бити укопане. Прилаз резервоарском простору мора се обезбедити са јавне површине. Грађевинска линија мора бити удаљена минимално 10 m од регулационе линије. Надземни део објекта архитектонски треба уклопити у околни амбијент. Објекат резервоара треба да обезбеди снабдевање санитарном и противпожарном водом становника насеља: Куршумлија, Барлово, Богујевац, Грабовница, Доња Микуљана, Доње Точане, Крчмаре, Ново Село, Пепељевац, Марковиће, Кастрат и Вршевац. Запримину резервоара рачунати са нормом потрошње од 250 L/стан,дан.  и коефицијентима: 1,5 за дневну и 2 за часовну неравномерност. Резервоарски простор може бити вишекоморни, тако да се омогућава и фазна изградња зависно од потреба. Слободне површине засађују се декоративним зеленилом, које нема дубоки корен. Косине насипа око резервоара и приступне саобраћајнице потребно је затравити у циљу одржавања стабилности.

За одвођење преливних и испусних вода из резервоара планирати канализацију која ће ове воде одвести до најближег уличног атмосферског колектора или водотока.

Потребно је обезбедити  потребан број телефонских прикључака за праћење рада система за водоснабдевање, као и прикључак на електроенергетску мрежу за рад пумпне станице.

2.1.13.8. Канализациона мрежа

Избор грађевинског материјала од кога су начињене канализационе цеви, пад цевовода и остале техничке карактеристике, препушта се пројектанту на основу хидрауличког прорачуна и услова на терену.

За контролу рада канализације и могућност благовремене интервенције: на месту вертикалног прелома цевовода, на месту промене хоризонталног правца пружања цевовода и на месту улива бочног огранка, предвидети ревизионе силазе.

Радове, око ископа рова, разупирања зидова рова, полагања и међусобног пов- езивања цеви, затрпавања цевовода и рова песком и ископаним материјалом, испитивања цевовода и пуштања у рад, извршити на основу важећих техничких прописа и услова за ову врсту радова и инсталација.

Приликом паралелног вођења цевовода или његовог укрштања са постојећим објектима инфраструктурне мреже треба поштовати међусобна хоризонтална и вертикална одстојања.

Забрањено је упуштање употребљених вода у канализацију за атмосферске воде.

Пре израде пројектне документације за појединачне објекте неопходно је прибавити услове ЈКП за водовод и канализацију, којима ће се дефинисати тачно место прикључка на јавну мрежу.

ППОВ

- Грађевинске линије и положај објеката у оквиру комплекса ППОВ биће дефинисани израдом Плана детаљне регулације у зависности од усвојене технологије пречишћавања отпадних вода;

- Постројење пројектовати у свему према важећим законским прописима, Уредби о категоризацији водотокова и класификацији вода, катастру отпадних вода Србије, као и прописа и стандарда који важе за ову врсту радова водећи рачуна да пријемник - река Топлица припада III (Пепељевац) и III/IV класи (Дољевац) (подаци преузети од Републичког хидрометеоролошког завода Србије);

- Димензионисање објеката за растерећење главних градских колектора, обзиром на општи систем каналисања, извршити тако да се њиховим функционисањем не угрожава прописана

категорија водотока, а изливне грађевине не смеју да ремете режим и квалитет воде у реципијенту;

- Предвидети уређаје за мерење и регистровање количина отпадних вода пре и после третмана на постројењу са одговарајућим анализама квалитета отпадних и пречишћених вода;

- Концепцију градског постројења прилагодити савременим и рационалним технологијама уз сагледавање утицаја посебних загађивача на њихов рад;

- Пројектну документацију изливне грађевине за упуштање отпадних вода у реципијент ускладити са регулацијом реке Топлице;

- За отпадне воде које се упуштају у канализациону мрежу мора да постоји Правилник о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију. На овај начин се штити ППОВ од доласка штетних материјала чије присуство може да угрози технолошку линију пречишћавања на централном постројењу;

- Прилаз комлексу постројења за пречишћавање отпадних вода обезбедити са постојећег асфалтираног пута из правца насеља, преко посебне приступне саобраћајнице;

- За обезбеђење електричне енергије у комплексу ће се изградити трафостаница која ће се лоцирати у непосредној близини компресорске зграде;

- Обезбеђење топлотне енергије вршиће се коришћењем обновљивих извора енергије;

- Прикључак комплекса на телефонску мрежу извршиће се кабловским водом према условима "Телеком Србија";

- Услове и могућност обезбеђења прикључка на водоводну мрежу даће ЈКП
за водовод и канализацију.

- Предметно подручје остаје пољопривредно све до привођења истог намени у “ остале комуналне делатности”

2.1.13.9. Инжењерско-геолошки услови за изградњу објеката

Терен је изграђен од прекамбријских зелених шкриљаца (Власински комплекс) окружених горњокредним флишом. Сам део налази се на контакту зелених шкриљаца и горњокредног флиша. Флиш је секвенца седиментних стена, у којима се смењују кречњаци, пешчари, лапорци и глиновити шкриљаци, у различитим количинима. Флиш је везан генезом, тј. настанком за дубоке водене средине на самом контакту са континенталним делом, најчешће планинским, јер се ради о гравитационом кретању материјала. Овде се турбидитним токовима формирају дубоководни седименти, који се како процес одмиче и басен попуњава, смењују са плитководним седиментима који се таложе изнад њих.

Према карти сеизмичког хазарда републике Србије за повратни период од 475 година (израђене 2018.г) подручје се налази у зони VII-VIIIº МЦС скале.

Према инжењерско-геолошкој карти РС, северни део Локације 1 у оквиру Других измена и допуна плана припада инжењерско геолошкој јединици 11: Алувијално-пролувијални седименти, са следећим карактеристикама:

Основна својства: Неравномерност у погледу састава комплекса је веома изражена, као неуједначеност повремене или сталне активности ерозије и бујица; оводњеност средине је углавном стална

Комплекси: Комплекси растреситих и меких квартарних наслага

Деформабилност: Претежно велике деформабилности

Генетска припадност: Падинске и падинско-флувијалне наслаге

Литогенетска врста: Алувијално-пролувијални седименти

Литогенетски опис: Шљункови, пескови, песковите и муљевите глине

Јужни део Локације 1 припада инжењерско геолошкој јединици 43: Лапоровито-карбонатне стене, са следећим карактеристикама:

Основна својства: Стенска маса анизотропна у погледу састава, чврстоће, испуцалости и распаднутости, неујадначене стабилности и еродибилности

Комплекси: Комплекси мање чврстих до веома чврстих седиментних стена

Деформабилност: Средње до мале деформабилности

Генетска припадност: Шкриљаве метаморфне стене

Литогенетска врста: Високо кристаласте метаморфне стене

Литогенетски опис: Гнајсеви, микашисти, лептинолити...

Локација 2 припада инжењерско геолошкој јединици 38: Флиш и флишолики стенски комплекс, са следећим карактеристикама:

Основна својства: Услојена и изразито анизотропна стенска маса, како у погледу састава, тако и у погледу испуцалости и осталих инжењерскогеолошких својстава; дубоко распаднута, са формирањем делувијума који је периодично расквашен и развојем процеса клижења и јаружања, спирања и бујица

Комплекси: Комплекси мање чврстих до веома чврстих седиментних стена

Деформабилност: Средње до мале деформабилности

Генетска припадност: Претежно везане кластичне стене

Литогенетска врста: Флиш и флишолики стенски комплекс

Литогенетски опис: Пешчари, алевролити, глинци, лапорци, конгломерати, лапоровити кречњаци

Инжењерскогеолошка карта Србије – подручје ПГР-а и Других измена и допуна

У фази пројектовања потребно је урадити геолошка истраживања, која ће дефинисати дубину и начин фундирања објеката, као и заштиту суседних објеката и постојеће инфраструктуре.

У току извођења радова и при експлоатацији објекта, водити рачуна о техничким и еколошким условима на суседним парцелама, као и о безбедности објеката изграђених на њима (при ископу темеља, одвођењу атмосферске воде и др).

2.2. 	ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПРЕМА НАМЕНИ

Правила грађења, која су основ за издавање локацијских и грађевинских дозвола, овим Планом су дата по наменама планског подручја и дефинисана за појединачне грађевинске парцеле.

Уколико општим и појединачним правилима грађења нису дефинисани сви елементи потребни за издавање локацијске и грађевинске дозволе, као и информације о локацији, меродавна је примена Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Службени гласник РС", бр.22/15).

I  ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

А.  ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

А.1. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

(А.1.1.1.) Дечија заштита

(А.1.3.) Социјална заштита

| ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ И ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА |
| --- |
| намена - доминантна | социјална заштита, дечија заштита |
| намена - допунска, могућа | административне услуге, становање у функцији делатности објекта (домар) |
| намена - забрањена | становање, производне делатности |
| УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
|  | величина комплекса усаглашава се са потребама конкретне намене у складу са прописима и одговарајућим техничким нормативима |
| ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| положај у односу на регулациону линију | испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60m, односно регулациону линију више од 1,20m и то на делу објекта вишем од 4,50m; хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију; подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и регулациону линију. |
| положај у односу на границе грађевинске парцеле | објекат се поставља на минимум 3,50m од граница грађевинске парцеле, сем у ужем центру града, где је могуће постављање објекта на међи |
| НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ ЗАУЗЕТОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| индекс (степен) заузетости грађевинске парцеле | до 50% |
| НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА |
| максимална спратност | П+2 за дечију заштиту; П+4 за социјалну заштиту |
| максимална висина објеката | 15 m за дечију заштиту; 20 m за социјалну заштиту |
| НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА |
|  | међусобна удаљеност износи најмање половину висине вишег објекта; удаљеност од другог објекта било које врсте изградње не може бити мања од 4,0 m |
| УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ |
|  | на истој грађевинској парцели могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни објекти |
| УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА |
| паркирање и гаражирање | паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - 15 паркинг места на 1000 m 2 корисне површине простора |
| приступ парцели и простору за паркирање | сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама, добро организован саобраћај унутар грађевинске парцеле, са функционалним приступом простору за паркирање |
| ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ И ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ |
| постављање ограде | грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 1,40 m |
| зелене и слободне површине | за зеленило и слободне површине предвидети најмање 20% површине грађевинске парцеле (за вртиће 40%) |

(А.1.1.2.) Основно образовање

(А.1.1.3.) Средњешколско образовање

| ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ И ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА |
| --- |
| намена - доминантна | образовање |
| намена - допунска, могућа | култура, здравство, спорт и рекреација, социјалне установе, становање у функцији делатности објекта (домар) |
| намена - забрањена | становање, производне делатности |
| УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
|  | величина комплекса усаглашава се са потребама конкретне намене у складу са прописима и одговарајућим техничким нормативима |
| ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| положај у односу на регулациону линију | испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60m, односно регулациону линију више од 1,20m и то на делу објекта вишем од 4,50m; хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију; подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и регулациону линију. |
| положај у односу на границе грађевинске парцеле | објекат се поставља на минимум 3,50m од граница грађевинске парцеле |
| НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ ЗАУЗЕТОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| индекс (степен) заузетости грађевинске парцеле | до 60% |
| НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА |
| максимална спратност | П+2 |
| максимална висина објеката | 18 m |
| НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА |
|  | међусобна удаљеност износи најмање половину висине вишег објекта; удаљеност од другог објекта било које врсте изградње не може бити мања од 4,0 m |
| УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ |
|  | на истој грађевинској парцели могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни објекти |
| УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА |
| паркирање и гаражирање | паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - 30 паркинг места на 1000 m 2 корисне површине простора |
| приступ парцели и простору за паркирање | сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама, добро организован саобраћај унутар грађевинске парцеле, са функционалним приступом простору за паркирање |
| ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ И ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ |
| постављање ограде | грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 1,40 m |
| зелене и слободне површине | за зеленило и слободне површине предвидети најмање 20% површине грађевинске парцеле |

(А.1.2.) Здравствена заштита

| ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ И ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА |
| --- |
| намена - доминантна | здравство |
| намена - допунска, могућа | рекреација, трговина, административне услуге, комерцијалне услуге, угоститељство, занатске услуге, култура, становање у функцији основне делатности |
| намена - забрањена | становање, производне делатности |
| УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
|  | величина комплекса усаглашава се са потребама конкретне намене у складу са прописима и одговарајућим техничким нормативима |
| ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| положај у односу на регулациону линију | испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60m, односно регулациону линију више од 1,20m и то на делу објекта вишем од 4,50m; хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију; подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и регулациону линију. |
| положај у односу на границе грађевинске парцеле | објекат се поставља на минимум 3,50m од граница грађевинске парцеле |
| НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ ЗАУЗЕТОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| индекс (степен) заузетости грађевинске парцеле | до 70% |
| НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА |
| максимална спратност | П+4 (могућа изградња подземних етажа) |
| максимална висина објеката | 20 m |
| НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА |
|  | међусобна удаљеност износи најмање половину висине вишег објекта; удаљеност од другог објекта било које врсте изградње не може бити мања од 4,0 m |
| УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ |
|  | на истој грађевинској парцели могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни објекти |
| УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА |
| паркирање и гаражирање | паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле број паркинг места - 30 паркинг места на 1000 m2 корисне површине простора број гаража - према потреби, у комплексу |
| приступ парцели и простору за паркирање | сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама, добро организован саобраћај унутар грађевинске парцеле, са функционалним приступом простору за паркирање |
| ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ И ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ |
| постављање ограде | грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 1,40 m |
| зелене и слободне површине | за зеленило и слободне површине предвидети најмање 20% површине грађевинске парцеле |

(А.1.4.) Спорт и рекреација

| ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ И ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА |
| --- |
| намена - доминантна | спорт и рекреација |
| намена - допунска, могућа | трговина, угоститељство, здравство, комерцијалне услуге, занатске услуге, административне услуге |
| намена - забрањена | становање, производне делатности |
| УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
|  | величина комплекса усаглашава се са потребама конкретне намене у складу са прописима и одговарајућим техничким нормативима |
| ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| положај у односу на регулациону линију | испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60m, односно регулациону линију више од 1,20m и то на делу објекта вишем од 4,50m; хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију; подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и регулациону линију. |
| положај у односу на границе грађевинске парцеле | објекат се поставља на минимум 3,50m од граница грађевинске парцеле |
| НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ ЗАУЗЕТОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| индекс (степен) заузетости грађевинске парцеле | до 60% |
| НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА |
| максимална спратност | П+3 (могућа изградња подземних етажа, унутар трибина фудбалског стадиона спратност није ограничена) |
| максимална висина објеката | 25 m |
| НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА |
|  | међусобна удаљеност износи најмање половину висине вишег објекта; удаљеност од другог објекта било које врсте изградње не може бити мања од 4,0 m |
| УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ |
|  | на истој грађевинској парцели могу се градити други/пратећи објекти (свлачионице, трибине, и др.) |
| УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА |
| паркирање и гаражирање | паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле број паркинг места - 1 паркинг место на 10 гледалаца и 1 паркинг место за аутобусе на 100 гледалаца (број паркинг места предвидети у зависности од намене у складу са чланом 36. Правилника оопштим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу(“Службени гласник РС” БР.50/11)) |
| приступ парцели и простору за паркирање | сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама, добро организован саобраћај унутар грађевинске парцеле, са функционалним приступом простору за паркирање |
| ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ И ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ |
| постављање ограде | грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 3,0 m |
| зелене и слободне површине | за зеленило и слободне површине предвидети најмање 20% површине грађевинске парцеле |

(А.1.4.1.) Спорт и рекреација – фудбалски комплекс

| ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ И ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА |
| --- |
| намена - доминантна | спорт и рекреација, терени отвореног и затвореног типа, дечија игралишта |
| намена - допунска, могућа | спортски клубови, угоститељство, смештајни капацитети за спортисте, трговина спортске опреме, услуге из области спортске медицине, пратећи комерцијални садржаји, култура, инфраструктурни објекти |
| намена - забрањена | становање, комерцијални објекти попут тржних центара и велепродајних објеката, админнистративно-пословни објекти, објекти производног занатства и сервисно-услужних делатности (станице за снабдевање горивом). |
| УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
|  | величина комплекса усаглашава се са потребама конкретне намене у складу са прописима и одговарајућим техничким нормативима |
| ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| положај у односу на регулациону линију | према Ул. Вука Караџића грађевинска и регулациона линија се поклапају. |
| положај у односу на границе грађевинске парцеле | објекти се постављају на минимум 6,0m од граница грађевинске парцеле; отворени терени, трим и бициклистичке стазе и сл. на 3,0m од граница грађевинске парцеле |
| НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ ЗАУЗЕТОСТИ И ИЗГРАЂЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| индекс (степен) заузетости грађевинске парцеле | до 70% (под објектима и свим врстама терена) |
| индекс (степен) изграђености грађевинске парцеле | до 1.0 (комплексе спорта и рекреације потребно је навести оба индекса) |
| НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА |
| максимална спратност и висина објеката | У складу са технолошким захтевима спортског објекта и одредбама Правилника о ближим условима за обављање спортских активности и делатности („Службени гласникРС“, бр. 42/17). Пратећи објекти и компатибилне намене до П+3, одн. max16m висина слемена. |
| НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА |
|  | 1/2 h вишег објекта; удаљеност од другог објекта било које врсте изградње не може бити мања од 4,0 m |
| УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ |
|  | на истој грађевинској парцели могу се градити други/пратећи објекти (свлачионице, трибине, и др.) |
| УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА |
| паркирање и гаражирање | паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - 1 паркинг место на 30 гледалаца и 1 паркинг место за аутобусе на 100 гледалаца (за компатибилне намене број паркинг места предвидети у складу са чланом 33. Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (“Службени гласник РС” бр. 22/15)) |
| приступ парцели и простору за паркирање | сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама, добро организован саобраћај унутар грађевинске парцеле, са функционалним приступом простору за паркирање |
| ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ И ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ |
| постављање ограде | грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 3,0 m |
| min проценат зеленила | 15% у директном контакту са тлом |
| остало | у заштитном простору од 6m (одн. 3m) уз минимално одстојање од 0,5 m од границе суседне грађевинске парцеле, могуће је постављати инфраструктурне мреже и објекте. |

А.1.5. Култура

| ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ И ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА |
| --- |
| намена - доминантна | култура, информисање |
| намена - допунска, могућа | комерцијалне услуге, угоститељство, трговина, занатске услуге |
| намена - забрањена | становање, производни објекти |
| УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
|  | величина комплекса усаглашава се са потребама конкретне намене у складу са прописима и одговарајућим техничким нормативима |
| ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| положај у односу на регулациону линију | испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60m, односно регулациону линију више од 1,20m и то на делу објекта вишем од 4,50m; хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију; подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и регулациону линију. |
| положај у односу на границе грађевинске парцеле | објекат се поставља на минимум 3,50m од граница грађевинске парцеле сем у ужем центру града, где је могуће постављање објекта на међи |
| НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ ЗАУЗЕТОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| индекс (степен) заузетости грађевинске парцеле | до 80% |
| НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА |
| максимална спратност | до П+3 (могућа изградња подземних етажа) |
| максимална висина објеката | 20 m |
| НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА |
|  | међусобна удаљеност износи најмање половину висине вишег објекта; удаљеност од другог објекта било које врсте изградње не може бити мања од 4,0 m |
| УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ |
|  | на истој грађевинској парцели могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни објекти |
| УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА |
| паркирање и гаражирање | паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - једно паркинг место на 70 m2 корисне површине пословног простора и једно паркинг место на 5 седишта планиране намене број гаража - према потреби, у комплексу |
| приступ парцели и простору за паркирање | сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама, добро организован саобраћај унутар грађевинске парцеле, са функционалним приступом простору за паркирање |
| ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ И ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ |
| постављање ограде | грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 1,40 m |
| зелене и слободне површине | за зеленило и слободне површине предвидети најмање 10% површине грађевинске парцеле |

(А.1.6.) Управа и државни органи

| ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ И ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА |
| --- |
| намена - доминантна | управа, државни органи, пошта, комунална администрација |
| намена - допунска, могућа | комерцијалне услуге, административне услуге |
| намена - забрањена | становање, производне делатности |
| УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
|  | величина комплекса усаглашава се са потребама конкретне намене у складу са прописима и одговарајућим техничким нормативима |
| ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| положај у односу на регулациону линију | испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60m, односно регулациону линију више од 1,20m и то на делу објекта вишем од 4,50m; хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију; подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и регулациону линију. |
| положај у односу на границе грађевинске парцеле | објекат се поставља на минимум 3,50m од граница грађевинске парцеле, сем у ужем центру града, где је могуће постављање објекта на међи |
| НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ ЗАУЗЕТОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| индекс (степен) заузетости грађевинске парцеле | до 70% |
| НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА |
| максимална спратност | П+3 (могућа изградња подземних етажа) |
| максимална висина објеката | 18 m |
| НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА |
|  | међусобна удаљеност износи најмање половину висине вишег објекта; удаљеност од другог објекта било које врсте изградње не може бити мања од 4,0 m |
| УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ |
|  | на истој грађевинској парцели могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни објекти |
| УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА |
| паркирање и гаражирање | паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - 30 паркинг места на 1000 m2 корисне површине простора; број гаража - према потреби, у комплексу |
| приступ парцели и простору за паркирање | сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама, добро организован саобраћај унутар грађевинске парцеле, са функционалним приступом простору за паркирање |
| ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ И ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ |
| постављање ограде | грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 1,40 m |
| зелене и слободне површине | за зеленило и слободне површине предвидети најмање 20% површине грађевинске парцеле |

А.2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

(А.2.1.) Пијаца

| ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ И ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА |
| --- |
| намена - доминантна | пијаца |
| намена - допунска, могућа | трговина, угоститељство, комерцијалне услуге, занатске услуге, административне услуге |
| намена - забрањена | становање, производне делатности |
| УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
|  | величина комплекса усаглашава се са потребама конкретне намене у складу са прописима и одговарајућим техничким нормативима |
| ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| положај у односу на регулациону линију | испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60m, односно регулациону линију више од 1,20m и то на делу објекта вишем од 4,50m; хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију; подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и регулациону линију. |
| положај у односу на границе грађевинске парцеле | објекат се поставља на минимум 3,50m од граница грађевинске парцеле |
| НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ ЗАУЗЕТОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| индекс (степен) заузетости грађевинске парцеле | до 70% |
| НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА |
| максимална спратност | П+1 (могућа изградња подземних етажа) |
| максимална висина објеката | 12 m |
| НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА |
|  | међусобна удаљеност износи најмање половину висине вишег објекта; удаљеност од другог објекта било које врсте изградње не може бити мања од 4,0 m |
| УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ |
|  | на истој грађевинској парцели могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни објекти |
| УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА |
| паркирање и гаражирање | паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - 1 паркинг место на 70m2 површине комплекса |
| приступ парцели и простору за паркирање | сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама, добро организован саобраћај унутар грађевинске парцеле, са функционалним приступом простору за паркирање |
| ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ И ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ |
| постављање ограде | грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 2,10 m |

(А.2.2.) Гробље

| ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ И ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА |
| --- |
| намена - доминантна | сахрањивање |
| намена - допунска, могућа | трговина, административне услуге |
| намена - забрањена | све намене, сем наведених |
| УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
|  | величина комплекса усаглашава се са потребама конкретне намене у складу са прописима и одговарајућим техничким нормативима |
| ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| положај у односу на регулациону линију | испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60m, односно регулациону линију више од 1,20m и то на делу објекта вишем од 4,50m; хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију; подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и регулациону линију. |
| положај у односу на границе грађевинске парцеле | објекат се поставља на минимум 3,50m од граница грађевинске парцеле, |
| НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ ЗАУЗЕТОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| индекс (степен) заузетости грађевинске парцеле | до 10% |
| НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА |
| максимална спратност | П |
| максимална висина објеката | 5 m |
| НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА |
|  | међусобна удаљеност износи најмање половину висине вишег објекта; удаљеност од другог објекта било које врсте изградње не може бити мања од 4,0 m |
| УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ |
|  | на истој грађевинској парцели могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни објекти |
| УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА |
| паркирање и гаражирање | паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - 1 паркинг место на 200m2 корисне површине простора |
| приступ парцели и простору за паркирање | сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама, добро организован саобраћај унутар грађевинске парцеле, са функционалним приступом простору за паркирање |
| ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ И ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ |
| постављање ограде | грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 2,10 m |
| зелене и слободне површине | за зеленило и слободне површине предвидети најмање 10% површине грађевинске парцеле (површине за сахрањивање не третирати зеленилом док је гробље у функцији) |

(А.2.3.)  Oстали комунални објекти

У оквиру осталих комуналних делатности предвиђа се уређење простора за смештај возила и јединица ватрогасне службе сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије (ватрогасни дом). Правила грађења за комуналне објекте утврђују се у складу са одговарајућим техничким прописима за конкретне објекте, а на основу детаљне разраде.

А.3. ЗЕЛЕНЕ И ПАРКОВСКЕ ПОВРШИНЕ

(А.3.1.) Парковске површине

(А.3.2.) Парковске површине са садржајима

| ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ И ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА |
| --- |
| намена - доминантна | Зеленило, спорт и рекреација |
| намена - допунска, могућа | трговина, угоститељство, здравство, комерцијалне услуге, занатске услуге, административне услуге, инфраструктурни објекти |
| намена - забрањена | становање, производне делатности |
| УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
|  | величина комплекса усаглашава се са потребама конкретне намене у складу са прописима и одговарајућим техничким нормативима |
| ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| положај у односу на регулациону линију | испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60m, односно регулациону линију више од 1,20m и то на делу објекта вишем од 4,50m; хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију; подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и регулациону линију. У појасу између грађевинске и регулационе линије, уз минимално одстојање од 0,5m од границе грађевинске парцеле, могуће је постављати инфраструктурне мреже и објекте. |
| положај у односу на границе грађевинске парцеле | објекат се поставља на минимум 3,50m од граница грађевинске парцеле |
| НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ ЗАУЗЕТОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| индекс (степен) заузетости грађевинске парцеле | до 30% |
| НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА |
| максимална спратност | П |
| максимална висина објеката | 5 m |
| НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА |
|  | међусобна удаљеност износи најмање половину висине вишег објекта; удаљеност од другог објекта било које врсте изградње не може бити мања од 4,0 m |
| УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ |
|  | на истој грађевинској парцели могу се градити други/пратећи објекти |
| УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА |
| паркирање и гаражирање | паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - 15 паркинг места на 1000m2 површине комплекса; када грађевинска парцела представља површину јавне намене, могуће је за паркирање користити паркинг јавне намене у непосредној близини комплекса уз примену норматива за паркирање у односу на корисну површину објеката у складу са наменом (спорт и рекреација, трговина, угоститељство, занатске услуге, комерцијалне услуге, административне услуге); |
| приступ парцели и простору за паркирање | сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама добро организован саобраћај унутар грађевинске парцеле, са функционалним приступом простору за паркирање |
| ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ И ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ |
| постављање ограде | грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 3,0 m |
| зелене и слободне површине | за зеленило и слободне површине предвидети најмање 20% површине грађевинске парцеле |

(А.3.3.) Заштитно зеленило

| ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ И ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА |
| --- |
| намена - доминантна | зеленило, рекреација |
| намена - допунска, могућа | угоститељство |
| намена - забрањена | становање, производне делатности |
| УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
|  | величина комплекса усаглашава се са потребама конкретне намене у складу са прописима и одговарајућим техничким нормативима |
| ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| положај у односу на регулациону линију | Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60m, а регулациону линију више од 1,20м и то на делу објекта вишем од 4,50м. Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију. Подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и регулациону линију. |
| положај у односу на границе грађевинске парцеле | / |
| НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ ЗАУЗЕТОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| индекс (степен) заузетости грађевинске парцеле | до 1% |
| НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА |
| максимална спратност | П |
| максимална висина објеката | 3 |
| НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА |
|  | међусобна удаљеност износи најмање половину висине вишег објекта; удаљеност од објеката било које врсте изградње (осим од помоћних и сличних) не може бити мања од 5,00m |
| УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ |
|  | / на истој грађевинској парцели могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни објекти |
| УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА |
| паркирање и гаражирање | број паркинг места - 15 паркинг места на 1000 m 2 површине комплекса у окружењу |
| приступ парцели и простору за паркирање | сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама, комплекс добро организован саобраћај унутар грађевинске парцеле, са функционалним приступом простору за паркирање |
| ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ И ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ |
| постављање ограде | / |

(А.3.4.) Спорт и рекреација са пратећим објектима у намени  туризма и угоститељства

| ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ И ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА |
| --- |
| намена - доминантна | спорт и рекреација са пратећим објектима у оквиру допунске намене |
| намена - допунска, могућа | трговина, угоститељство, здравство, комерцијалне услуге, занатске услуге, административне услуге и сл. |
| намена - забрањена | становање, производне делатности |
| УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
|  | величина комплекса усаглашава се са потребама конкретне намене у складу са прописима и одговарајућим техничким нормативима |
| ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| положај у односу на регулациону линију | испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60m, односно регулациону линију више од 1,20m и то на делу објекта вишем од 4,50m; хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију; подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и регулациону линију. |
| положај у односу на границе грађевинске парцеле | објекат се поставља на минимум 3,50m од граница грађевинске парцеле |
| НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ ЗАУЗЕТОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| индекс (степен) заузетости грађевинске парцеле | до 60% |
| НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА |
| максимална спратност | П+3 |
| максимална висина објеката | 25 m |
| НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА |
|  | међусобна удаљеност износи најмање половину висине вишег објекта; удаљеност од другог објекта било које врсте изградње не може бити мања од 4,0 m |
| УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ |
|  | на истој грађевинској парцели могу се градити други/пратећи објекти (свлачионице, трибине, и др.) |
| УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА |
| паркирање и гаражирање | паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле број паркинг места - 1 паркинг место на 10 гледалаца и 1 паркинг место за аутобусе на 100 гледалаца (број паркинг места предвидети у зависности од намене у складу са чланом 36. Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу(“Службени гласник РС” БР.50/11)) |
| приступ парцели и простору за паркирање | сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама, добро организован саобраћај унутар грађевинске парцеле, са функционалним приступом простору за паркирање |
| ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ И ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ |
| постављање ограде | грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 3,0 m |
| зелене и слободне површине | за зеленило и слободне површине предвидети најмање 20% површине грађевинске парцеле |

А.4. САОБРАЋАЈНИЦЕ И ТЕРМИНАЛИ

(А.4.1.)  Аутобуска станица

(А.4.2.)  Железничка станица

Овим правилима су одређене регулационе ширине планираних саобраћајница, садржај попречних профила као и њихови регулациони елементи.

Попречни профил магистралних и градских саобраћајница је са коловозом, тротоарима, разделном траком и банкинама. У изграђеном делу обавезни садржај попречног профила чине коловоз, тротоари и заштитна трака између коловоза и тротоара, где то дозвољавају просторне могућности. На неизграђеном и планираном простору за изградњу обавезна је заштитна трака. На графичком прилогу 2.2.”Саобраћајно решење са регулационим линијама и котама улица и површина јавне намене”, дати су карактеристични попречни профили са регулационим котама.

Регулација саобраћаја на раскрсницама магистралних и градских саобраћајница предвиђа се хоризонталном, вертикалном и светлосном сигнализацијом. Тип и врсту раскрсница планирати након извршених претходних студија и истраживања.

Укрштаји градских саобраћајница са аутопутевима су денивелисани. Међусобни укрштаји градских саобраћајница и њихов укрштај са саобраћајницама нижег реда су у истој равни.

Укрштаји планираних друмских саобраћајница са железником пругом планирани су у два нивоа. Решење о положају укрштања доносиће се плановима нижег реда уз услов да је удаљеност два суседна укрштања на отвореној прузи што већа.

На подручју Плана треба омогућити несметано и континуално кретање инвалидних лица у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности ("Службени гласник Републике Србије", бр. 46/2013).

Све приступне путеве, окретнице и платое планирати у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Службени лист СРЈ", бр. 8/95).

| ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ И ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА |
| --- |
| намена - доминантна | саобраћајнице и терминали |
| намена - допунска, могућа | трговина, угоститељство, комерцијалне услуге, занатске услуге, административне услуге |
| намена - забрањена | становање, производне делатности |
| УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
|  | величина комплекса усаглашава се са потребама конкретне намене у складу са прописима и одговарајућим техничким нормативима |
| ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| положај у односу на регулациону линију | испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60m, односно регулациону линију више од 1,20m и то на делу објекта вишем од 4,50m; хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију; подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и регулациону линију |
| положај у односу на границе грађевинске парцеле | објекат се поставља на минимум 3,50m од граница грађевинске парцеле |
| НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ ЗАУЗЕТОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| индекс (степен) заузетости грађевинске парцеле | до 70% |
| НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА |
| максимална спратност | П+1 (могућа изградња подземних етажа) |
| максимална висина објеката | 14 m |
| НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА |
|  | међусобна удаљеност износи најмање половину висине вишег објекта; удаљеност од другог објекта било које врсте изградње не може бити мања од 4,0 m |
| УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ |
|  | на истој грађевинској парцели могу се градити други/пратећи објекти, али не помоћни објекти |
| УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА |
| паркирање и гаражирање | паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - 25 паркинг места на 1000м2 корисне површине простора |
| приступ парцели и простору за паркирање | сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама, добро организован саобраћај унутар грађевинске парцеле, са функционалним приступом простору за паркирање |
| ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ И ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ |
| постављање ограде | грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 1,40 m |
| зелене и слободне површине | за зеленило и слободне површине предвидети најмање 10% површине грађевинске парцеле |

Б. ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА

Б.1. СТАНОВАЊЕ

(Б.1.1.) Центар насеља

| ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ И ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА |
| --- |
| намена - доминантна | пословање, становање |
| намена - допунска, могућа | култура, комерцијалне услуге, занатске услуге, трговина, административне услуге, угоститељство, сервисне услуге, становање, здравство, рекреација, школство, дечије установе, социјалне установе |
| намена - забрањена | производни објекти, складишта |
| УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
|  | величина комплекса усаглашава се са потребама конкретне намене у складу са прописима и одговарајућим техничким нормативима |
| ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| положај у односу на регулациону линију | испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60m, односно регулациону линију више од 1,20m и то на делу објекта вишем од 4,50m; хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију; подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и регулациону линију |
| положај у односу на границе грађевинске парцеле | најмање дозвољено растојање од најистуреније тачке новог објекта слободностојећег типа изградње и линије суседне грађевинске парцеле је 2,50m; осим овог типа изградње објекти могу бити постављени на грађевинској парцели и у непрекинутом низу-објекат на парцели додирује обе бочне линије парцеле, у прекинутом низу-објекат додирује само једну бочну линију парцеле; за изграђене објекте чије је растојање од границе парцела мање од 2,50m не могу се на суседним странама предвиђати отвори |
| НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ ЗАУЗЕТОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| индекс (степен) заузетости грађевинске парцеле | до 70% |
| НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА |
| максимална спратност | спратност објеката и његова висина се утврђују локацијском дозволом, у складу са околном постојећом градњом |
| максимална висина објеката |  |
| НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА |
|  | објекти центалних градских зона су по правилу објекти у низу међусобна удаљеност нових слободностојећих и околних објеката (околним објектима се не сматрају помоћни, привремени објекти и сл.) износи најмање половину висине вишег објекта, односно четвртину висине вишег објекта уколико објекат на наспрамним странама не садрже отворе за осветљење стамбених просторија (осим отвора за помоћне просторије), осим за објекте у непрекинутом и прекинутом низу, односно међусобна удаљеност нових и околних објеката не може бити мања од 5,0m (осим за објекте у непрекинутом и прекинутом низу); за изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 5,0m не могу се на суседним странама отварати наспрамни отвори за осветљење стамбених просторија; ова одредница се не односи на удаљења од помоћних објеката и сличних обејката |
| УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ |
|  | на истој грађевинској парцели не могу се градити други објекти |
| УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА |
| паркирање и гаражирање | паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - за сваки стан једно паркинг место и једно паркинг место на 70m 2 корисне површине пословног простора |
| приступ парцели и простору за паркирање | сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама, добро организован саобраћај унутар грађевинске парцеле, са функционалним приступом простору за паркирање |
| ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ И ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ |
| постављање ограде | грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 1,40m |
| зелене и слободне површине | за зеленило и слободне површине предвидети најмање 10% површине грађевинске парцеле |

Напомена: У посебним случајевима у централном градском језгру, где је површина преостале парцеле мања од предвиђених минималних површина парцела и најмањих  ширина парцела дефинисаних правилима грађења за сваку појединачну намену и да при том не постоји могућност проширења исте због потпуне изграђености суседних парцела, могуће је формирати грађевинску парцелу и надоградити објекат или потпуно изградити нов објекат. При том апсолутна висина мора бити усклађена са висином венца већ изграђених суседних објеката и истовремено усклађена са максималном висином објекта предвиђеном Планом генералне регулације за то подручје. У коначној изграђености се формира континуална линија венца објеката у низу.

Код парцела чија је површина незнатно мања од минималних површина парцела дефинисаних правилима грађења и чије проширење из имовинско правних разлога или већ изграђене физичке структуре није могућа, дозвољава се изградња објеката по најповољнијим условима грађења уколико је парцела мања до 5% од минималне површине дозвољене намене у  правилима грађења.

(Б.1.2.) Вишепородично становање

| ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ И ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА |
| --- |
| намена - доминантна | становање, социјално становање, пословање |
| намена - допунска, могућа | комерцијалне услуге, занатске услуге, трговина, административне услуге, угоститељство, сервисне услуге, здравство, школство, дечије установе, култура, социјалне установе |
| намена - забрањена | производни објекти, складишта |
| УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
|  | грађевинска парцела за вишепородично становање спратности до П+6 имати површину од минимално 600 m2 (за социјално становање минимално 500 m2); најмања ширина парцеле за слободностојеће објекте је 20m , за објекте у прекинутом низу је 15m , а за објекте у непрекинутом низу 12,0m |
| ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| положај у односу на регулациону линију | испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60m, односно регулациону линију више од 1,20m и то на делу објекта вишем од 4,50m; хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију; подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и регулациону линију |
| положај у односу на границе грађевинске парцеле | најмање дозвољено растојање од најистуреније тачке новог објекта слободностојећег типа изградње и линије суседне грађевинске парцеле је 2,50m; oсим овог типа изградње објекти могу бити постављени на грађевинској парцели и у непрекинутом и прекинутом низу; за изграђене објекте чије је растојање од границе парцела мање од 2,50m не могу се на суседним странама предвиђати отвори осим отвора за помоћне просторије (кухиња, купатило, остава, ходници и сл.) |
| НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ ЗАУЗЕТОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| индекс (степен) заузетости грађевинске парцеле | до 70% (до 80% за социјално становање) |
| НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА |
| максимална спратност | П+6 (могућа изградња подземних етажа уколико не постоје сметње хидротехничке и геотехничке природе) |
| максимална висина објеката | 27 m |
| НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА |
|  | међусобна удаљеност нових и околних објеката (околним објектима се не сматрају помоћни објекти и сл.) износи половину висине вишег објекта (осим објеката у непрекинутом низу и полуатријумских објеката), али не може бити мања од 4,0m; за изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4,0m не могу се на суседним странама отварати наспрамни отвори за осветљење стамбених просторија (ове одреднице се не односе на удаљења од помоћних, привремених објекта, постављених објеката и сл.) |
| УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ |
|  | на истој грађевинској парцели не могу се градити други објекти осим помоћних; Ова одредница се не односи на социјално становање, када је дозвољена изградња више објеката на парцели. |
| УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА |
| паркирање и гаражирање | паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - за сваки стан једно паркинг место и једно паркинг место на 70m2 корисне површине пословног простора (за социјално становање 1 паркинг место на 2 стана) |
| приступ парцели и простору за паркирање | сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама, добро организован саобраћај унутар грађевинске парцеле, са функционалним приступом простору за паркирање |
| ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ И ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ |
| постављање ограде | грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 1,40m |
| зелене и слободне површине | за зеленило и слободне површине предвидети најмање 10% површине грађевинске парцеле |

(Б.1.3.) Породично становање

| ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ И ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА |
| --- |
| намена - доминантна | становање, социјално становање |
| намена - допунска, могућа | занатске услуге, трговина, објекти пољопривредне намене, примарне прераде, механизације |
| намена - забрањена | производни објекти, складишта |
| УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
|  | грађевинска парцела за породично становање мора да има површину од минимално: 300m2 за слободностојећи објекат, 400m2 (две по 200m2) за двојни објекат, 150m2 за објекат у непрекинутом низу, 130m2 за полуатријумски објекат и 200m2 за објекат у прекинутом низу; најмања ширина грађевинске парцеле је 10,0m за слободностојећи објекат, 16,0m (две по 8,0m) за двојни објекат и 5,0m за објекат у непрекинутом низу; за објекте у непрекинутом низу, дубина парцеле креће се од оптимално од 35,0-45,0m, а после 7-10 објеката потребно је прекинути низ ради проветравања блока и формирања визуре |
| ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| положај у односу на регулациону линију | испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60m, односно регулациону линију више од 1,20m и то на делу објекта вишем од 4,50m; хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију; подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и регулациону линију |
| положај у односу на границе грађевинске парцеле | најмање дозвољено растојање од најистуреније тачке новог објекта до границе суседне парцеле је за: - слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације 1,50m; - слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације 2,50m; - двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта 4,0m; - први и последњи објекат у непрекинутом низу 1,50m; објекти могу бити постављени на грађевинској парцели и у непрекинутом низу-објекат на парцели додирује обе бочне линије парцеле, у прекинутом низу-додирује једну бочну страну парцеле; за изграђене објекте чије је растојање од границе парцеле мање од претходно прописаних не могу се на суседним старнама предвиђати отвори за дневно осветљење (осим отвора за помоћне просторије-кухиње, купатила, оставе, ходници и сл.) |
| НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ ЗАУЗЕТОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| индекс (степен) заузетости грађевинске парцеле | до 60% (до 70% за социјално становање) |
| НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА |
| максимална спратност | П+2+Пк (могућа изградња подземних етажа уколико не постоје сметње хидротехничке и геотехничке природе) |
| максимална висина објеката | 14 m ( за објекте у непрекинутом низу потребно је висину венца новог објекта ускладити са висином венца суседног објекта) |
| НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА |
|  | међусобна удаљеност нових и околних објеката (околним објектима се не сматрају помоћни објекти и сл.) износи половину висине вишег објекта (осим објеката у непрекинутом низу и полуатријумских објеката), али не може бити мања од 4,0 m; за изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4,0 m не могу се на суседним странама отварати наспрамни отвори за осветљење стамбених просторија (ове одреднице се не односе на удаљења од помоћних, привремених објекта, постављених објеката и сл.). при изградњи објеката у непрекинутом низу, потребно је на новом објекту предвидети светларник исте величине и симетричан светларнику постојећег објекта |
| УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ |
|  | на истој грађевинској парцели не могу се градити други објекти, осим помоћних |
| УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА |
| паркирање и гаражирање | паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - за сваки стан једно паркинг место (за социјално становање 1 паркинг место на 2 стана) |
| приступ парцели и простору за паркирање | сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама, добро организован саобраћај унутар грађевинске парцеле, са функционалним приступом простору за паркирање |
| ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ И ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ |
| постављање ограде | грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 1,40 m |
| зелене и слободне површине | за зеленило и слободне површине предвидети најмање 10% површине грађевинске парцеле |

Напомена: На грађевинској парцели површине и ширине мање од минимално прописане може се урбанистичким условима утврдити изградња породичног стамбеног објекта спратности П+1, са два стана, индекса заузетости 60%.

(Б.1.4.) Становање са пословањем

| ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ И ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА |
| --- |
| намена - доминантна | становање, пословање |
| намена - допунска, могућа | производња (текстил, прикључне пољопривредне машине), комерцијалне услуге, занатске услуге, трговина, административне услуге, угоститељство, сервисне услуге, здравство, школство, дечије установе, култура, социјалне установе |
| намена - забрањена | индустријски објекти, складишта |
| УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
|  | грађевинска парцела за становање са пословањем мора да има површину од минимално: 300m2 за слободностојећи објекат, 400m2 (две по 200m2) за двојни објекат, 150m2 за објекат у непрекинутом низу, 130m2 за полуатријумски објекат и 200m2 за објекат у прекинутом низу; најмања ширина грађевинске парцеле је 10,0m за слободностојећи објекат, 16,0m (две по 8,0m) за двојни објекат и 5,0m за објекат у непрекинутом низу; за објекте у непрекинутом низу, дубина парцеле креће се од оптимално од 35,0-45,0m, а после 7-10 објеката потребно је прекинути низ ради проветравања блока и формирања визуре |
| ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| положај у односу на регулациону линију | испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60m, односно регулациону линију више од 1,20m и то на делу објекта вишем од 4,50m; хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију; подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и регулациону линију. |
| положај у односу на границе грађевинске парцеле | најмање дозвољено растојање од најистуреније тачке новог објекта до границе суседне парцеле је за: - слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације 1,50m; - слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације 2,50m; - двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта 4,0m; - први и последњи објекат у непрекинутом низу 1,50m; објекти могу бити постављени на грађевинској парцели и у непрекинутом низу-објекат на парцели додирује обе бочне линије парцеле, у прекинутом низу-додирује једну бочну страну парцеле; за изграђене објекте чије је растојање од границе парцеле мање од претходно прописаних не могу се на суседним старнама предвиђати отвори за дневно осветљење (осим отвора за помоћне просторије-кухиње, купатила, оставе, ходници и сл.) |
| НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ ЗАУЗЕТОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| индекс (степен) заузетости грађевинске парцеле | до 70% |
| НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА |
| максимална спратност | П+2+Пк / П+М+2+Пк* (могућа изградња подземних етажа уколико не постоје сметње хидротехничке и геотехничке природе) |
| максимална висина објеката | 14 m ( за објекте у непрекинутом низу потребно је висину венца новог објекта ускладити са висином венца суседног објекта) |
| НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА |
|  | међусобна удаљеност нових и околних објеката (околним објектима се не сматрају помоћни објекти и сл.) износи половину висине вишег објекта (осим објеката у непрекинутом низу и полуатријумских објеката), али не може бити мања од 4,0 m; за изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4,0 m не могу се на суседним странама отварати наспрамни отвори за осветљење стамбених просторија (ове одреднице се не односе на удаљења од помоћних, привремених објекта, постављених објеката и сл.). при изградњи објеката у непрекинутом низу, потребно је на новом објекту предвидети светларник исте величине и симетричан светларнику постојећег објекта |
| УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ |
|  | на истој грађевинској парцели не могу се градити други објекти, осим помоћних |
| УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА |
| паркирање и гаражирање | паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - за сваки стан једно паркинг место и једно паркинг место на 70м2 корисне површине пословног простора и једно гаражно место на један стан; за све допунске/могуће намене број паркинг места предвидети у зависности од намене у складу са чланом 36. Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (“Службени гласник РС” бр. 22/15)) |
| приступ парцели и простору за паркирање | сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама, добро организован саобраћај унутар грађевинске парцеле, са функционалним приступом простору за паркирање |
| ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ И ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ |
| постављање ограде | грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 1,40 m |
| зелене и слободне површине | за зеленило и слободне површине предвидети најмање 10% површине грађевинске парцеле |

* НАПОМЕНА: Ова спратност важи само за реконструкцију и надоградњунекадашњег објекта културе на к.п. 3488 КО Куршумлија због постојећег конструктивног склопа и повећане спратне висине прве две етаже.

Б.2. ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

| ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ И ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА |
| --- |
| намена - доминантна | индустрија, пословање, производња, складиштење, трговина |
| намена - допунска, могућа | административне услуге, комерцијалне услуге, занатство, угоститељство, туризам, сервиси, продаја половне робе, пумпна станица, инфраструктурни објекти, полигон за обуку возача, простор за изложбено-сајамске манифестације, магацински простор, |
| намена - забрањена | становање, јавне функције |
| УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
|  | величина комплекса усаглашава се са технолошким условима и потребама конкретне намене у складу са прописима и одговарајућим техничким нормативима |
| ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| положај у односу на регулациону линију | испади на објекту не могу прелазити регулациону линију; подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и регулациону линију |
| положај у односу на границе грађевинске парцеле | објекат се поставља на минимум 3,50 m од граница грађевинске парцеле |
| НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ ЗАУЗЕТОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| индекс (степен) заузетости грађевинске парцеле | до 70% (за пословно-трговински комплекс); 40 до 60% ( за производне комплексе ) |
| НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА |
| максимална спратност | П+3 (могућа изградња подземних етажа уколико не постоје сметње хидротехничке и геотехничке природе) |
| максимална висина објеката | 18m |
| НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА |
|  | међусобна удаљеност нових и околних објеката (околним објектима се не сматрају помоћни, привремени објекти и сл.) износи најмање половину висине вишег објекта, односно четвртину висине вишег објекта уколико објекат на наспрамним странама не садржи отворе за осветљење стамбених просторија (осим отвора за помоћне просторије); ова одредница се не односи на удаљења од помоћних и сличних објеката; удаљеност од другог објекта било које врсте изградње не може бити мања од 4,0m |
| УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ |
|  | на истој грађевинској парцели могу се градити помоћни објекти (портирнице, гараже, надстрешнице), максималне спратности П, максималне висине 5m; дозвољено је постављање портирнице испред грађевинске линије која је дата прилогом 2.3.”Урбанистичка регулација са грађевинским линијама” |
| УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА |
| паркирање и гаражирање | паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места: - производња и складиштење - 1 ПМ на 200 m² корисног простора; - пословно-производно-трговински комплекс, или административна установа - 1 ПМ на 70 m² корисног простора; - угоститељски објекат - 1 ПМ на користан простор за 8 столица |
| приступ парцели и простору за паркирање | сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама, добро организован саобраћај унутар грађевинске парцеле, са функционалним приступом простору за паркирање |
| ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ И ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ |
| постављање ограде | грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом висине до 2,20м - транспарентном са парапетом до 0,60м или пуном |
| зелене и слободне површине | за зеленило и слободне површине предвидети најмање 10% површине грађевинске парцеле |

Б.3. ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ

| ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ И ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА |
| --- |
| намена - доминантна | црква, култура |
| намена - допунска, могућа | туризам, комерцијалне услуге, угоститељство, рекреација |
| намена - забрањена | производни објекти, складишта, становање |
| УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
|  | величина комплекса усаглашава се са потребама конкретне намене у складу са прописима и одговарајућим техничким нормативима |
| ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| положај у односу на регулациону линију | испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60m, односно регулациону линију више од 1,20m и то на делу објекта вишем од 4,50m; хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију; подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и регулациону линију. |
| положај у односу на границе грађевинске парцеле | објекат се поставља на минимум 3,50 m од граница грађевинске парцеле |
| НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ ЗАУЗЕТОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| индекс (степен) заузетости грађевинске парцеле | до 70% |
| НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА |
| максимална спратност | П (могућа изградња подземних етажа) |
| максимална висина објеката | 20 m |
| НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА |
|  | међусобна удаљеност износи најмање половину висине вишег објекта; удаљеност од другог објекта било које врсте изградње не може бити мања од 4,0 m |
| УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ |
|  | на истој грађевинској парцели могу се градити други/пратећи објекти |
| УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА |
| паркирање и гаражирање | паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места – 30 паркинг места на 500м2 површине простора за верски објекат и укупно 40 за споменички комплекс; за споменичке комплексе планирати и најмање 5 паркинг места за аутобусе |
| приступ парцели и простору за паркирање | сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама, добро организован саобраћај унутар грађевинске парцеле, са функционалним приступом простору за паркирање |
| ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ И ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ |
| постављање ограде | грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 1,40 m; зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 2,10 m уз сагласност суседа |
| зелене и слободне површине | за зеленило и слободне површине предвидети најмање 20% површине грађевинске парцеле |

Б.4. ПОСЕБНА НАМЕНА

Грађење у оквиру посебне намене је дефинисано важећим прописима надлежне службе Министарства одбране. Објекти и комплекси посебне намене су обрађени у посебном елаборату-Анексу одбране, који је саставни део Плана и није доступан јавности.

II  ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Ц.1. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

(Ц.1.1.) Пољопривредни комплекси

| ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ И ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА |
| --- |
| намена - доминантна | прерада и складиштење пољопривредних производа и воћа, производња хране и сточне хране |
| намена - допунска, могућа | сервиси, складиштење и друге производне делатности |
| намена - забрањена | становање, јавне функције |
| УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
|  | најмања површина грађевинске парцеле 2000m2 |
| ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| положај у односу на регулациону линију | минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 10m; у простору између регулационе и грађевинске линије може се поставити само портирница, улазни и контролни пункт; комерцијалне објекте, административне и управне зграде или садржаје којима приступају посетиоци (изложбени салони, продајни простори и сл.) позиционирати према јавној површини (улици), а производне објекти (производне хале, магацини, складишта и сл.) у залеђу парцеле |
| положај у односу на границе грађевинске парцеле | минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле -15m; минимално растојање објекта од бочних граница парцеле - 6m; минимално растојање два објекта напарцели - 8m; минимално растојање објекта од задње границе парцеле - 12m |
| НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ ЗАУЗЕТОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| индекс (степен) заузетости грађевинске парцеле | до 70% |
| НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА |
| максимална спратност | П+1, могућа је изградња подземних етажа ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе |
| максимална висина објеката | 12m, осим за технолошке објекте (силоси и сл.) где се утврђује према технолошким потребама; за објекте више од 30m неопходна је сагласност институција надлежних за безбедност ваздушног саобраћаја; дозвољена висина за рекламне стубове је 30m. |
| НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА |
|  | најмања дозвољена удаљеност објекта од бочних суседних објеката је 0,3% висине вишег објекта, али не мање од 12m |
| УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ |
|  | на грађевинској парцели може се дозволити изградња и других објеката технолошких и посебних објеката који су у функцији главног (димњаци, ветрењаче, водоводни торњеви, рекламни стубови, и др.), спратности до П+1, до искоришћења параметра за ову намену; дозвољене су делатности које не угрожавају основну намену и које немају негативних утицаја на животну средину; посебни објекти морају бити позиционирани на парцели, у оквиру грађевинских линија; посебни објекти у производним комплексима се постављају тако да не представљају опасност по безбедност и животну средину; потребна је верификација идејног пројекта на Комисији за планове, пре издавања одобрења за изградњу; распоред објеката у групацијама је од чистијих функција и садржаја ка прљавијим, у односу на нагиб терена а у односу на правац дувања доминантних ветрова такав да се низ правац доминантних ветрова постављају најпре чисте функције ка прљавијим, или је размештај такав да ваздух са мирисима мимоилази чисте садржаје |
| УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА |
| паркирање и гаражирање | паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле и то: - једно паркинг место на 70m2 корисне површине или једно паркинг место на једног запосленог - број гаража предвидети према потреби, у комплексу. - паркирање теретних возила и опреме мора се обезбедити на сопственој парцели. у зависности од технолошког процеса у оквиру комплекса потребно је планирати претоварно- манипулативне површине и паркинг површине за теретна возила. |
| приступ парцели и простору за паркирање | сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама и функционални приступ простору за паркирање; најмања ширина приступног стамбеног пута је 3,5m уколико је могуће кружно, односно једносмерно кретање возила око објекта, односно 6,0m уколико се ради о двосмерном кретању (члан 4 Правилник о техничким норамтивима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара, Сл.лист СРЈ”, број 8/95). |
| ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ И ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ |
| постављање ограде | грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом висине до 2,20m - транспарентном са парапетом до 0,60м или пуном |
| зелене и слободне површине | за зеленило и слободне површине предвидети најмање 20% површине грађевинске парцеле; предвидети појас заштитног зеленила ширине 5m на бочним и задњим границама комплекса и 10m према саобраћајници |

(Ц.1.2.) Фарме за узгој стоке

| ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ И ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА |
| --- |
| намена - доминантна | сточне и живинарске фарме, рибњаци |
| намена - допунска, могућа | кланице и прерада меса |
| намена - забрањена | становање, јавне функције |
| УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
|  | најмања површина грађевинске парцеле 3000m2; најмања ширина грађевинске парцеле минимална ширина парцеле 25m; терен мора бити раван или благо закошен, до 10% (објекти паралелни са изохипсама); минимално опремање грађевинске парцеле подразумева обезбеђење приступног пута, водоснабдевања, прикупљања и пречишћавања отпадних вода, прикључка за електроенергетску и телекомуникациону мрежу, уређење манипулативног простора, паркинга за различите врсте возила и посебне просторије или ограђене просторе са посудама за прикупљање отпада |
| ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| положај у односу на регулациону линију | минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 10m; у простору између регулационе и грађевинске линије може се поставити само портирница, улазни и контролни пункт; комерцијалне објекте, административне и управне зграде или садржаје којима приступају посетиоци (изложбени салони, продајни простори и сл.) позиционирати према јавној површини (улици), а производне објекти (производне хале, магацини, складишта и сл.) у залеђу парцеле |
| положај у односу на границе грађевинске парцеле | минимално растојање објекта од регулационе линије 10m; минимално растојање објекта од бочних граница парцеле 6m; минимално растојање објекта од задње границе парцеле 12m. |
| НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ ЗАУЗЕТОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ |
| индекс (степен) заузетости грађевинске парцеле | до 70% |
| НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА |
| максимална спратност | П+ПК, могућа је изградња подземних етажа ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе |
| максимална висина објеката | 15m, осим за технолошке објекте где се утврђује према технолошким потребама; за објекте више од 30m неопходна је сагласност институција надлежних за безбедност ваздушног саобраћаја; дозвољена висина за рекламне стубове је 30m. |
| НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА |
|  | најмања дозвољена удаљеност објеката од бочних суседних објеката у оквиру комплекса је половина висине вишег објекта, али не мање од 8m; код фарми за говеда растојање од стамбених објеката треба да је најмање 200m, од разне индустрије и магацина од 100-1000m; код фарми за свиње растојање од стамбених објеката треба да је најмање 1000m, од разне индустрије и магацина од 500-1000m, а од јавних комуникација 100m; код фарми за живину растојање од стамбених објеката треба да је најмање 1000m, од разне индустрије и магацина 1500m, а од јавних комуникација 500m; стаје се постављају на међусобном растојању од 10-20m у правцу југ-север, а простор између њих озелењава. Око сваке стаје се ради кружна комуникација у виду стазе око целог објекта, ширине пешачке стазе (осим када се предвиђају испусти за животиње непосредно наслоњени на објекте); складишта хране се постављају у непосредној близини стајских објеката како би транспортни путеви били максимално скраћени; растојање између складишта лакозапаљивих садржаја и осталих зграда је најмање 20m низ ветар; ђубриште се поставља у најудаљенијем делу парцеле удаљено 50m од најближег производног објекта тако да ветрови не дувају према производним објектима; манипулативне површине у појединим блоковима објеката, у виду унутарњих дворишта и простора испред хангара, гаража, сило ровова, стаја, стајњака и сл., њихова димензија је од 12-20m, може бити и већа што зависи од примењене механизације и њене бројности; мора постојати потпуна диференцијација између путева хране и осталих путева којима се крећу остали садржаји у комплексу |
| УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ |
|  | може се дозволити изградња пратећих објеката везаних за процес производње (складишта, сило ровови, сењаци, бинциклони, објекте за смештај и одржавање пољопривредних машина и оруђа, ветеринарска амбуланта, ђубриште, просторије намењене особљу, управи, и сл.) до максималног искоришћења параметара предвиђених за наведену намену; посебни објекти морају бити позиционирани на парцели, у оквиру грађевинских линија; организација треба да омогући етапну изградњу и развијање комплекса а објекте груписати по функцијама и садржајима и предвидети простор за касније измене, допуне и прилагођавање, распоред објеката у односу на нагиб терена је од најчистијих садржаја ка најпрљавијим а у односу на правац доминантних ветрова низ правац се постављају чисте функција ка прљавијим или је размештај такав да ваздух са мирисима мимоилази чисте садржаје |
| УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ И ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА |
| паркирање и гаражирање | паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле и то: - једно паркинг место на 70m2 корисне површине или једно паркинг место на једног запосленог - број гаража предвидети према потреби, у комплексу. - паркирање теретних возила и опреме мора се обезбедити на сопственој парцели. у зависности од технолошког процеса у оквиру комплекса потребно је планирати претоварно- манипулативне површине и паркинг површине за теретна возила. |
| приступ парцели и простору за паркирање | сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама, добро организован саобраћај унутар грађевинске парцеле, са функционалним приступом простору за паркирање |
| ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ И ЗЕЛЕНЕ И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ |
| постављање ограде | грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом висине до 2,20м - транспарентном са парапетом до 0,60м или пуном |
| зелене и слободне површине | за зеленило и слободне површине предвидети најмање 25% површине грађевинске парцеле |

Ц.2. ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

Коришћење шума и шумског земљишта базирано је на поштовању и усклађивању општекорисних функција шума са привредном функцијом (коришћење шума ради остваривања прихода).

Ради очувања шума, забрањено је:

- пустошење и крчење шума;

- чиста сеча шума која није планирана као редован вид обнављања шума;

- сеча која није у складу с плановима газдовања шумама;

- сеча стабала заштићених и строго заштићених врста дрвећа;

- подбељивање стабала;

- паша, брст стоке, као и жирење у шуми;

- неконтролисано сакупљање осталих шумских производа (гљива, плодова, лековитог биља, пужева и другог);

- сеча семенских састојина и семенских стабала која није предвиђена плановима газдовања шумама;

- самовољно заузимање шума, уништавање или оштећивање шумских засада, ознака и граничних знакова, као и изградња објеката који нису у функцији газдовања шумама;

- одлагање смећа и штетних и опасних материја и отпадака, као и загађивање шума на било који начин;

- предузимање других радњи којима се слаби приносна снага шуме или угрожава функција шуме.

Површине обрасле шумским врстама дрвећа које се у смислу Закона не сматрају шумом, изузев дрвореда у насељеним местима, могу се крчити уз претходну сагласност министарства надлежног за послове шумарства.

Забрањена је сеча стабала, уништавање подмлатка и сакупљање семена строго заштићених и заштићених врста шумског дрвећа утврђених посебним прописом којим се уређује заштита природе, осим ако су извор заразе од болести и штеточина, односно ако угрожавају људе и објекте.

Забрањено је паљење отворене ватре у шуми и на земљишту у непосредној близини шуме, на удаљености мањој од 200 м од руба шуме, осим  на месту које је само за ту намену одређено, уређено и видно обележено и уз спровођење Законом прописаних мера.

Заштитне функције шума биће заступљене у обнови и рехабилитацији еродираних и деградираних површина.

Дозвољава се производња шумских сортимената, мануфактурна прерада дрвета, производња здраве хране, производња и сакупљање шумских плодова, гљива и лековитог биља, гајење и лов дивљачи.

Дозвољена је изградња:

- 	објеката у функцији чувања и одржавања шума (шумске куће, чеке и сл);

- 	објеката у функцији шумске привреде;

- 	објеката инфраструктуре у складу са Планом;

- 	објеката у функцији туризма, лова и риболова према решењима Плана и

- 	приступних и шумских саобраћајница и пратеће инфраструктуре.

Изградња је могућа уз претходно прилагођавање величине, габарита и спратности објеката, као и избор материјала, облика и форме шумском амбијенту и окружењу.

Величину, габарит и спратност објеката, као и избор материјала, облика и форме прилагодити шумском амбијенту и окружењу.

Корисници и сопственици шума дужни су да предузимају мере ради заштите шума од пожара, других елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других штета, као и мере неге шумских засада.

Шумско земљиште користиће се у складу са планом развоја Топличког шумског подручја, основама и програмом газдовања шумама припадајућих газдинских јединица, а кроз оперативне годишње планове газдовања.

Ц.3. ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ

На водном земљушту могућа је изградња објеката у функцији намене земљишта у складу са важећим законом ( у области вода).

Правила за изградњу објеката на обали

Уз воде и водозахватне површине се могу градити:

- објекти за туристичко-рекреативне сврхе;

- пратећи објекти (шанк-барови, просторије за пресвлачење и сл.);

- дрвене сојенице и настрешнице;

- партерно уређење (спортски терени, опрема, мобилијар, плаже и сл.);

- рибњаци;

- мини акумулације; и

- системи за пречишћавање вода.

Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл.) могу бити површине до 40m2, максималне спратности П+Пк.

Објекти за туристичко-рекреативне сврхе, комерцијални и угоститељски могу бити максималне површине 400m2, максималне спратности П+1+Пк.

Правила за постављање објеката

Водене површине и делови приобалног појаса намењени су за различите туристичке, рекреативне и друге активности. Могу се планирати следећи типови објеката: спортски клубови на води, сојенице, остали објекти (докови, купатила) и сл.

Објекти на води се лоцирају на воденом појасу где се не изливају индустријске или неке друге отпадне, течне и чврсте материје и морају имати решено одлагање отпадних чврстих и течних материја, у складу са санитарним прописима и прописима о заштити животне средине.

Општа правила за постављање објеката на води

Спортски клубови на води су објекти који имају намену окупљања спортиста и рекреативаца  који се баве спортовима на води. У оквиру објекта спортског клуба могу се обављати и делатности из области угоститељства, културе и туризма као допунске делатности мањег обима.

Сојенице су дрвени објекти уз обалу или изнад воде, рекреативне намене, подигнути на стубове ради заштите од поплава.

Приступ објектима

Колски приступ локацијама за постављање објеката мора бити минималне ширине 3,5m.

Снабдевање робом и материјалом као и одвожење амбалаже и осталих чврстих отпадака, врши се са јавних саобраћајница и колско-пешачких стаза.

До саме локације треба обезбедити пешачку стазу.

Позиционирање објеката

Приликом позиционирања објеката поштовати правила о заштитним удаљењима објекта:

- од подводних инсталација 50m;

- од водозахвата 800m узводно и 50m низводно, односно у зависности од услова надлежног јавног комуналног предузећа;

- најмање од моста узводно 100m и низводно 50m; и

- од обалних рампи узводно и низводно 50m.

Обликовање објеката

Архитектура и естетика објеката условљена је уређењем приобалне зоне. Они треба да буду обликовани тако да не угрожавају визуелно сагледавање воденог простора и друге обале реке.

Обликовање објекта извести тако да се позицијом, габаритима, материјалима, изгледом и начином коришћења он уклопи у околни простор и намену, тј. да не угрози или наруши природне вредности и пејсажне одлике простора.

Услови за прикључење објеката на инфраструктурну мрежу

- водовод - сваки објекат мора имати прикључак на водоводну мрежу

- канализација - није дозвољено директно упуштање отпадних вода у водоток. Објекат мора да поседује непропусни танк који испуњава важеће санитарно-техничке услове.

- електроенергетска мрежа - планиране   објекте напајати са постојеће и планиране дистрибуривне мреже 10kV. Напајање вршити из планираних кабловских прикључних ормана смештених на неплавном делу обале. Манипулативни простор објеката у приобалном појасу опремити инсталацијама јавног осветлења. Напајање јавног осветлења ће се вршити из постојеће електричне мреже јавног осветљења. Мрежу 1kV јавног осветлења извести подземно, у рову потребних димензија. Прикључак на електро мрежу извести у складу са условима "Електродистрибуције".

- евакуација отпада - за одлагање смећа потребно је обезбедити потребан број контејнера.

- заштита животне средине - објекат се не може поставити уколико локација претходно није опремљена  инсталацијама водовода, електричне енергије и инсталацијама јавног осветљења.

- Плановима детаљне регулације, према правилима из Плана, потребно је разрадити тачне локације и површине, којом приликом треба одредити број, величину и капацитете комерцијалних, угоститељских, спортско-рекреативних и евентуално стамбених објеката.

3.0. 	КООРДИНАТЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

| T | X | Y | T | X | Y | T | X | Y | T | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7522010,312 | 4776566,563 | 52 | 7521519,885 | 4776691,854 | 103 | 7521327,593 | 4776705,011 | 154 | 7521985,068 | 4776538,535 |
| 2 | 7522013,389 | 4776569,805 | 53 | 7521515,761 | 4776692,884 | 104 | 7521374,742 | 4776673,157 | 155 | 7521993,388 | 4776548,729 |
| 3 | 7522005,229 | 4776578,887 | 54 | 7521510,32 | 4776696,661 | 105 | 7521395,979 | 4776662,933 | 1 | 7522186,364 | 4778183,68 |
| 4 | 7521991,89 | 4776585,284 | 55 | 7521489,323 | 4776704,073 | 106 | 7521397,537 | 4776667,983 | 2 | 7522171,182 | 4778194,209 |
| 5 | 7521986,941 | 4776588,326 | 56 | 7521475,863 | 4776709,052 | 107 | 7521402,525 | 4776678,724 | 3 | 7522170,154 | 4778195,092 |
| 6 | 7521977,692 | 4776596,1 | 57 | 7521474,488 | 4776715,976 | 108 | 7521415,118 | 4776673,228 | 4 | 7522157,216 | 4778210,296 |
| 7 | 7521966,823 | 4776599,583 | 58 | 7521468,333 | 4776719,375 | 109 | 7521420,001 | 4776670,935 | 5 | 7522141,309 | 4778233,461 |
| 8 | 7521963,354 | 4776599,849 | 59 | 7521461,23 | 4776719,89 | 110 | 7521416,409 | 4776661,511 | 6 | 7522129,225 | 4778217,187 |
| 9 | 7521951,971 | 4776607,935 | 60 | 7521447,656 | 4776725,556 | 111 | 7521414,024 | 4776654,245 | 7 | 7522121,254 | 4778226,964 |
| 10 | 7521942,868 | 4776615,516 | 61 | 7521436,986 | 4776737,142 | 112 | 7521453,463 | 4776635,258 | 8 | 7522119,532 | 4778229,091 |
| 11 | 7521936,198 | 4776613,162 | 62 | 7521434,409 | 4776740,118 | 113 | 7521489,447 | 4776613,679 | 9 | 7522112,063 | 4778236,872 |
| 12 | 7521931,93 | 4776613,784 | 63 | 7521418,9 | 4776753,908 | 114 | 7521508,564 | 4776599,948 | 10 | 7522106,259 | 4778240,523 |
| 13 | 7521921,525 | 4776620,003 | 64 | 7521407,474 | 4776767,937 | 115 | 7521508,564 | 4776599,948 | 11 | 7522101,108 | 4778243,743 |
| 14 | 7521918,723 | 4776621,78 | 65 | 7521398,039 | 4776770,715 | 116 | 7521508,564 | 4776599,948 | 12 | 7522090,986 | 4778245,896 |
| 15 | 7521912,898 | 4776622,091 | 66 | 7521386,234 | 4776771,489 | 117 | 7521521,958 | 4776621,456 | 13 | 7522086,452 | 4778246,905 |
| 16 | 7521907,235 | 4776619,769 | 67 | 7521365,796 | 4776772,498 | 118 | 7521600 | 4776565,968 | 14 | 7522071,525 | 4778247,619 |
| 17 | 7521903,544 | 4776616,881 | 68 | 7521357,769 | 4776787,138 | 119 | 7521611,91 | 4776555,121 | 15 | 7522068,461 | 4778248,808 |
| 18 | 7521897,408 | 4776615,948 | 69 | 7521356,22 | 4776791,692 | 120 | 7521621,732 | 4776564,833 | 16 | 7522060,759 | 4778251,896 |
| 19 | 7521891,939 | 4776617,192 | 70 | 7521354,675 | 4776796,134 | 121 | 7521629,28 | 4776558,353 | 17 | 7522053,516 | 4778254,656 |
| 20 | 7521882,625 | 4776622,897 | 71 | 7521352,897 | 4776810,478 | 122 | 7521633,183 | 4776555,002 | 18 | 7522062,447 | 4778271,803 |
| 21 | 7521872,62 | 4776625,829 | 72 | 7521336,959 | 4776814,782 | 123 | 7521636,097 | 4776551,021 | 19 | 7522068,022 | 4778284,62 |
| 22 | 7521864,421 | 4776628,547 | 73 | 7521336,594 | 4776809,272 | 124 | 7521645,125 | 4776535,415 | 20 | 7522068,563 | 4778285,717 |
| 23 | 7521843,523 | 4776628,503 | 74 | 7521331,398 | 4776814,19 | 125 | 7521650,589 | 4776535,112 | 21 | 7522030,91 | 4778310,562 |
| 24 | 7521835,875 | 4776628,148 | 75 | 7521314,837 | 4776817,784 | 126 | 7521650,704 | 4776531,994 | 22 | 7522014,509 | 4778317,478 |
| 25 | 7521825,993 | 4776634,562 | 76 | 7521306,198 | 4776821,954 | 127 | 7521662,596 | 4776531,9 | 23 | 7521994,589 | 4778310,211 |
| 26 | 7521820,924 | 4776642,337 | 77 | 7521296,519 | 4776828,654 | 128 | 7521675,84 | 4776531,854 | 24 | 7521988,02 | 4778326,643 |
| 27 | 7521809,025 | 4776637,457 | 78 | 7521291,633 | 4776832,436 | 129 | 7521687,659 | 4776531,44 | 25 | 7521986,145 | 4778337,794 |
| 28 | 7521799,384 | 4776636,659 | 79 | 7521287,757 | 4776838,953 | 130 | 7521711,883 | 4776530,381 | 26 | 7521983,191 | 4778338,571 |
| 29 | 7521789,107 | 4776641,347 | 80 | 7521293,517 | 4776845,419 | 131 | 7521725,403 | 4776529,876 | 27 | 7521959,688 | 4778345,408 |
| 30 | 7521778,993 | 4776645,508 | 81 | 7521291,64 | 4776847,94 | 132 | 7521737,486 | 4776529,779 | 28 | 7521948,648 | 4778340,436 |
| 31 | 7521771,058 | 4776645,844 | 82 | 7521284,403 | 4776854,3 | 133 | 7521739,95 | 4776547,366 | 29 | 7521939,68 | 4778336,602 |
| 32 | 7521761,87 | 4776641,958 | 83 | 7521272,755 | 4776852,716 | 134 | 7521739,481 | 4776556,508 | 30 | 7521934,705 | 4778337,742 |
| 33 | 7521758,216 | 4776644,318 | 84 | 7521269,195 | 4776855,076 | 135 | 7521739,994 | 4776557,95 | 31 | 7521926,463 | 4778336,913 |
| 34 | 7521749,844 | 4776644,883 | 85 | 7521269,551 | 4776860,54 | 136 | 7521740,894 | 4776572,377 | 32 | 7521922,298 | 4778339,453 |
| 35 | 7521740,139 | 4776650,557 | 86 | 7521261,613 | 4776866,441 | 137 | 7521761,622 | 4776574,512 | 33 | 7521905,919 | 4778344,996 |
| 36 | 7521732,106 | 4776654,514 | 87 | 7521259,736 | 4776868,348 | 138 | 7521762,376 | 4776582,295 | 34 | 7521903,327 | 4778344,426 |
| 37 | 7521726,618 | 4776658,018 | 88 | 7521254,488 | 4776867,656 | 139 | 7521765,693 | 4776601,655 | 35 | 7521894,776 | 4778333,186 |
| 38 | 7521717,101 | 4776664,562 | 89 | 7521245,289 | 4776869,006 | 140 | 7521793,035 | 4776607,303 | 36 | 7521893,065 | 4778328,265 |
| 39 | 7521708,871 | 4776661,338 | 90 | 7521243,434 | 4776867,139 | 141 | 7521789,273 | 4776598,353 | 37 | 7521876,575 | 4778359,276 |
| 40 | 7521699,028 | 4776665,046 | 91 | 7521244,525 | 4776855,898 | 142 | 7521823,068 | 4776574,448 | 38 | 7521855,597 | 4778382,009 |
| 41 | 7521678,533 | 4776673,561 | 92 | 7521244,198 | 4776841,105 | 143 | 7521830,193 | 4776562,149 | 39 | 7521832,165 | 4778393,05 |
| 42 | 7521653,41 | 4776671,933 | 93 | 7521246,23 | 4776826,951 | 144 | 7521832,95 | 4776557,008 | 40 | 7521809,137 | 4778394,594 |
| 43 | 7521624,572 | 4776669,466 | 94 | 7521248,639 | 4776814,892 | 145 | 7521838,787 | 4776548,954 | 41 | 7521804,412 | 4778383,383 |
| 44 | 7521599,843 | 4776666,886 | 95 | 7521251,126 | 4776804,287 | 146 | 7521840,97 | 4776543,92 | 42 | 7521801,861 | 4778376,895 |
| 45 | 7521592,405 | 4776666,209 | 96 | 7521250,805 | 4776801,881 | 147 | 7521883,012 | 4776564,089 | 43 | 7521786,863 | 4778382,228 |
| 46 | 7521575,308 | 4776672,279 | 97 | 7521267,512 | 4776796,806 | 148 | 7521893,156 | 4776550,58 | 44 | 7521774,803 | 4778387,53 |
| 47 | 7521553,18 | 4776675,449 | 98 | 7521267,909 | 4776773,592 | 149 | 7521903,744 | 4776540,745 | 45 | 7521757,454 | 4778396,604 |
| 48 | 7521542,509 | 4776683,613 | 99 | 7521286,705 | 4776766,41 | 150 | 7521932,977 | 4776572,22 | 46 | 7521755,218 | 4778395,264 |
| 49 | 7521539,588 | 4776689,622 | 100 | 7521305,281 | 4776755,027 | 151 | 7521938,562 | 4776566,614 | 47 | 7521749,331 | 4778393,328 |
| 50 | 7521537,411 | 4776694,315 | 101 | 7521325,681 | 4776741,045 | 152 | 7521949,482 | 4776557,809 | 48 | 7521758,198 | 4778381,936 |
| 51 | 7521527,503 | 4776691,911 | 102 | 7521310,587 | 4776718,021 | 153 | 7521967,716 | 4776550,128 | 49 | 7521761,699 | 4778378,808 |

| T | X | Y | T | X | Y | T | X | Y | T | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 7521751,195 | 4778372,553 | 101 | 7521346,43 | 4778661,627 | 152 | 7520792,785 | 4778478,738 | 203 | 7521202,146 | 4778254,28 |
| 51 | 7521747,022 | 4778375,904 | 102 | 7521321,427 | 4778678,607 | 153 | 7520796,764 | 4778477,474 | 204 | 7521204,589 | 4778252,308 |
| 52 | 7521748,884 | 4778363,692 | 103 | 7521308,997 | 4778687,583 | 154 | 7520819,264 | 4778474,479 | 205 | 7521208,761 | 4778241,005 |
| 53 | 7521727,053 | 4778370,767 | 104 | 7521294,432 | 4778697,002 | 155 | 7520833,609 | 4778472,121 | 206 | 7521225,664 | 4778223,24 |
| 54 | 7521700,506 | 4778383,013 | 105 | 7521291,688 | 4778698,437 | 156 | 7520857,669 | 4778465,527 | 207 | 7521233,906 | 4778212,745 |
| 55 | 7521675,723 | 4778401,061 | 106 | 7521281,151 | 4778707,777 | 157 | 7520869,287 | 4778462,163 | 208 | 7521244,383 | 4778204,87 |
| 56 | 7521643,254 | 4778422,37 | 107 | 7521268,063 | 4778722,27 | 158 | 7520885,164 | 4778459,307 | 209 | 7521258,294 | 4778190,33 |
| 57 | 7521633,435 | 4778408,661 | 108 | 7521258,488 | 4778734,707 | 159 | 7520906,898 | 4778452,697 | 210 | 7521286,494 | 4778162,529 |
| 58 | 7521622,138 | 4778392,666 | 109 | 7521246,79 | 4778750,324 | 160 | 7520923,083 | 4778450,355 | 211 | 7521292,352 | 4778153,439 |
| 59 | 7521612,454 | 4778397,639 | 110 | 7521241,157 | 4778760,049 | 161 | 7520933,685 | 4778451,886 | 212 | 7521307,826 | 4778126,074 |
| 60 | 7521600,215 | 4778412,559 | 111 | 7521232,825 | 4778769,575 | 162 | 7520938,505 | 4778452,255 | 213 | 7521331,808 | 4778075,089 |
| 61 | 7521617,394 | 4778431,943 | 112 | 7521225,023 | 4778776,365 | 163 | 7520951,774 | 4778450,603 | 214 | 7521334,104 | 4778070,259 |
| 62 | 7521606,306 | 4778442,726 | 113 | 7521205,143 | 4778789,664 | 164 | 7520963,899 | 4778449,905 | 215 | 7521354,565 | 4778021,76 |
| 63 | 7521597,709 | 4778451,685 | 114 | 7521188,256 | 4778796,506 | 165 | 7520989,806 | 4778451,302 | 216 | 7521352,664 | 4778016,327 |
| 64 | 7521580,303 | 4778462,826 | 115 | 7521162,146 | 4778804,393 | 166 | 7520999,717 | 4778451,883 | 217 | 7521366,752 | 4778010,352 |
| 65 | 7521573,566 | 4778467,354 | 116 | 7521128,878 | 4778811,596 | 167 | 7521048,422 | 4778436,128 | 218 | 7521369,531 | 4778007,827 |
| 66 | 7521570,466 | 4778469,915 | 117 | 7521112,685 | 4778815,289 | 168 | 7521063,099 | 4778440,839 | 219 | 7521375,658 | 4778003,788 |
| 67 | 7521566,467 | 4778475,784 | 118 | 7521094,588 | 4778822,58 | 169 | 7521061,184 | 4778433,534 | 220 | 7521382,479 | 4778001,011 |
| 68 | 7521559,612 | 4778482,397 | 119 | 7521085,946 | 4778827,556 | 170 | 7521058,975 | 4778424,83 | 221 | 7521389,554 | 4777998,109 |
| 69 | 7521549,478 | 4778493,775 | 120 | 7521082,779 | 4778823,168 | 171 | 7521057,051 | 4778419,051 | 222 | 7521395,365 | 4777997,667 |
| 70 | 7521542,802 | 4778504,975 | 121 | 7521067,819 | 4778793,092 | 172 | 7521055,222 | 4778413,474 | 223 | 7521401,492 | 4777997,73 |
| 71 | 7521541,431 | 4778508,013 | 122 | 7521095,194 | 4778781,427 | 173 | 7521052,995 | 4778403,378 | 224 | 7521402,881 | 4777998,235 |
| 72 | 7521537,955 | 4778515,627 | 123 | 7521070,979 | 4778744,162 | 174 | 7521051,288 | 4778395,386 | 225 | 7521423,881 | 4777995,753 |
| 73 | 7521531,219 | 4778529,149 | 124 | 7521061,921 | 4778726,866 | 175 | 7521067,658 | 4778391,193 | 226 | 7521442,296 | 4778003,683 |
| 74 | 7521522,814 | 4778522,358 | 125 | 7521038,164 | 4778668,852 | 176 | 7521071,985 | 4778390,229 | 227 | 7521458,899 | 4778000,641 |
| 75 | 7521521,442 | 4778532,009 | 126 | 7521035,931 | 4778662,883 | 177 | 7521078,213 | 4778388,894 | 228 | 7521436,753 | 4777960,626 |
| 76 | 7521518,869 | 4778551,773 | 127 | 7521017,613 | 4778608,968 | 178 | 7521081,343 | 4778388,792 | 229 | 7521432,006 | 4777951,334 |
| 77 | 7521515,505 | 4778560,916 | 128 | 7521008,61 | 4778604,635 | 179 | 7521095,676 | 4778385,225 | 230 | 7521421,084 | 4777930,564 |
| 78 | 7521513,689 | 4778571,27 | 129 | 7520889,581 | 4778647,563 | 180 | 7521095,693 | 4778383,121 | 231 | 7521416,685 | 4777925,389 |
| 79 | 7521506,673 | 4778580,512 | 130 | 7520870,721 | 4778655,501 | 181 | 7521109,908 | 4778382,028 | 232 | 7521415,673 | 4777923,563 |
| 80 | 7521494,43 | 4778588,244 | 131 | 7520833,035 | 4778673,732 | 182 | 7521111,25 | 4778381,929 | 233 | 7521421,693 | 4777924,595 |
| 81 | 7521464,079 | 4778615,511 | 132 | 7520828,643 | 4778668,857 | 183 | 7521109,959 | 4778377,856 | 234 | 7521443,719 | 4777966,393 |
| 82 | 7521444,012 | 4778630,135 | 133 | 7520814,858 | 4778676,797 | 184 | 7521105,387 | 4778364,582 | 235 | 7521462,002 | 4778000,252 |
| 83 | 7521435,669 | 4778639,346 | 134 | 7520811,505 | 4778675,412 | 185 | 7521123,324 | 4778360,473 | 236 | 7521465,214 | 4778006,108 |
| 84 | 7521431,633 | 4778644,994 | 135 | 7520803,709 | 4778663,579 | 186 | 7521123,094 | 4778359,882 | 237 | 7521472,244 | 4778014,186 |
| 85 | 7521413,935 | 4778667,214 | 136 | 7520794,738 | 4778650,259 | 187 | 7521133,964 | 4778350,424 | 238 | 7521474,441 | 4778015,24 |
| 86 | 7521407,072 | 4778673,601 | 137 | 7520797,781 | 4778647,82 | 188 | 7521143,668 | 4778341,908 | 239 | 7521482,614 | 4778011,289 |
| 87 | 7521398,664 | 4778686,577 | 138 | 7520785,537 | 4778623,266 | 189 | 7521147,86 | 4778338,243 | 240 | 7521478,308 | 4778000,137 |
| 88 | 7521382,916 | 4778707,663 | 139 | 7520779,324 | 4778610,832 | 190 | 7521151,868 | 4778334,721 | 241 | 7521486,481 | 4777996,713 |
| 89 | 7521365,698 | 4778731,758 | 140 | 7520769,529 | 4778591,262 | 191 | 7521155,366 | 4778335,762 | 242 | 7521495,967 | 4778011,565 |
| 90 | 7521341,563 | 4778762,4 | 141 | 7520757,853 | 4778567,825 | 192 | 7521172,124 | 4778320,373 | 243 | 7521516,729 | 4778013,331 |
| 91 | 7521338,915 | 4778763,363 | 142 | 7520747,885 | 4778570,227 | 193 | 7521177,21 | 4778315,747 | 244 | 7521528,878 | 4778013,993 |
| 92 | 7521334,7 | 4778764,837 | 143 | 7520736,489 | 4778576,928 | 194 | 7521181,208 | 4778310,423 | 245 | 7521539,076 | 4778012,839 |
| 93 | 7521335,392 | 4778758,295 | 144 | 7520736,387 | 4778573,412 | 195 | 7521182,159 | 4778308,891 | 246 | 7521543,851 | 4778014,143 |
| 94 | 7521337,5 | 4778733,161 | 145 | 7520729,522 | 4778577,629 | 196 | 7521187,929 | 4778299,307 | 247 | 7521550,262 | 4778014,764 |
| 95 | 7521337,628 | 4778721,208 | 146 | 7520730,039 | 4778574,172 | 197 | 7521188,579 | 4778298,354 | 248 | 7521567,197 | 4778012,636 |
| 96 | 7521339,62 | 4778716,23 | 147 | 7520730,029 | 4778563,705 | 198 | 7521195,492 | 4778285,012 | 249 | 7521579,372 | 4778007,068 |
| 97 | 7521344,491 | 4778705,941 | 148 | 7520732,391 | 4778546,12 | 199 | 7521194,669 | 4778281,92 | 250 | 7521581,687 | 4778012,636 |
| 98 | 7521361,245 | 4778677,395 | 149 | 7520770,865 | 4778521,225 | 200 | 7521196,817 | 4778274,472 | 251 | 7521608,293 | 4778000,204 |
| 99 | 7521375,772 | 4778649,443 | 150 | 7520787,379 | 4778492,224 | 201 | 7521198,668 | 4778268,125 | 252 | 7521632,927 | 4777988,542 |
| 100 | 7521372,946 | 4778641,795 | 151 | 7520784,018 | 4778482,11 | 202 | 7521200,308 | 4778262,291 | 253 | 7521637,511 | 4777987,661 |

| T | X | Y | T | X | Y | T | X | Y | T | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 254 | 7521649,907 | 4777982,369 | 305 | 7522080,481 | 4777481,398 | 356 | 7521478,622 | 4777423,247 | 407 | 7520931,963 | 4777483,41 |
| 255 | 7521654,568 | 4777981,892 | 306 | 7522077,829 | 4777482,153 | 357 | 7521462,811 | 4777388,971 | 408 | 7520931,97 | 4777479,725 |
| 256 | 7521663,816 | 4777976,024 | 307 | 7522072,368 | 4777485,78 | 358 | 7521429,37 | 4777401,596 | 409 | 7520939,912 | 4777475,536 |
| 257 | 7521679,039 | 4777968,717 | 308 | 7522064,924 | 4777488,101 | 359 | 7521359,407 | 4777428,01 | 410 | 7520944,526 | 4777470,646 |
| 258 | 7521676,535 | 4777964,23 | 309 | 7522059,334 | 4777494,178 | 360 | 7521364,219 | 4777443,527 | 411 | 7520960,626 | 4777451,02 |
| 259 | 7521680,809 | 4777961,653 | 310 | 7522057,316 | 4777502,405 | 361 | 7521349,04 | 4777465,449 | 412 | 7520981,363 | 4777423,839 |
| 260 | 7521696,286 | 4777948,325 | 311 | 7522057,069 | 4777507,061 | 362 | 7521334,875 | 4777473,587 | 413 | 7520994,653 | 4777407,08 |
| 261 | 7521711,344 | 4777930,614 | 312 | 7522053,364 | 4777515,786 | 363 | 7521334,06 | 4777497,8 | 414 | 7521010,459 | 4777387,008 |
| 262 | 7521718,863 | 4777918,98 | 313 | 7522043,573 | 4777522,955 | 364 | 7521329,599 | 4777528,154 | 415 | 7521030,519 | 4777360,976 |
| 263 | 7521717,267 | 4777916,173 | 314 | 7522029,325 | 4777520,907 | 365 | 7521314,077 | 4777542,502 | 416 | 7521056,238 | 4777326,876 |
| 264 | 7521756,809 | 4777864,567 | 315 | 7522017,534 | 4777510,477 | 366 | 7521304,181 | 4777545,119 | 417 | 7521077,504 | 4777300,09 |
| 265 | 7521774,888 | 4777842,85 | 316 | 7522011,183 | 4777509,889 | 367 | 7521300,69 | 4777543,762 | 418 | 7521087,544 | 4777287,199 |
| 266 | 7521793,473 | 4777827,352 | 317 | 7521998,986 | 4777517,418 | 368 | 7521299,086 | 4777522,167 | 419 | 7521086,775 | 4777286,182 |
| 267 | 7521819,375 | 4777809,713 | 318 | 7521921,823 | 4777534,615 | 369 | 7521302,508 | 4777496,225 | 420 | 7521074,003 | 4777271,178 |
| 268 | 7521832,042 | 4777835,832 | 319 | 7521924,675 | 4777539,435 | 370 | 7521315,823 | 4777488,117 | 421 | 7521073,128 | 4777267,436 |
| 269 | 7521840,707 | 4777838,997 | 320 | 7521875,471 | 4777552,626 | 371 | 7521321,072 | 4777483,43 | 422 | 7521060,769 | 4777255,485 |
| 270 | 7521864,282 | 4777831,795 | 321 | 7521864,064 | 4777554,678 | 372 | 7521322,162 | 4777480,328 | 423 | 7521055,783 | 4777262,18 |
| 271 | 7521897,937 | 4777817,163 | 322 | 7521854,082 | 4777511,663 | 373 | 7521321,782 | 4777467,828 | 424 | 7521036,925 | 4777246,237 |
| 272 | 7521918,288 | 4777806,53 | 323 | 7521825,404 | 4777518,368 | 374 | 7521309,906 | 4777450,867 | 425 | 7521032,545 | 4777243,323 |
| 273 | 7521914,441 | 4777797,284 | 324 | 7521828,127 | 4777533,539 | 375 | 7521306,563 | 4777443,83 | 426 | 7521055,279 | 4777210,168 |
| 274 | 7521946,239 | 4777784,054 | 325 | 7521777,642 | 4777533,984 | 376 | 7521304,161 | 4777441,601 | 427 | 7521033,408 | 4777203,151 |
| 275 | 7521975,668 | 4777785,887 | 326 | 7521767,799 | 4777555,831 | 377 | 7521295,781 | 4777427,57 | 428 | 7521011,731 | 4777197,992 |
| 276 | 7521990,577 | 4777784,869 | 327 | 7521759,684 | 4777586,741 | 378 | 7521285,807 | 4777412,938 | 429 | 7521019,8 | 4777185,845 |
| 277 | 7521998,286 | 4777785,786 | 328 | 7521754,08 | 4777593,807 | 379 | 7521271,526 | 4777395,08 | 430 | 7521026,307 | 4777186,196 |
| 278 | 7521984,438 | 4777781,528 | 329 | 7521748,305 | 4777596,151 | 380 | 7521255,318 | 4777408,262 | 431 | 7521057,962 | 4777185,025 |
| 279 | 7521996,174 | 4777776,489 | 330 | 7521743,085 | 4777596,158 | 381 | 7521241,295 | 4777419,668 | 432 | 7521083,144 | 4777183,532 |
| 280 | 7522003,651 | 4777771,884 | 331 | 7521718,347 | 4777584,78 | 382 | 7521235,995 | 4777414,432 | 433 | 7521102,727 | 4777181,615 |
| 281 | 7522012,606 | 4777764,499 | 332 | 7521691,169 | 4777572,279 | 383 | 7521220,875 | 4777427,433 | 434 | 7521112,12 | 4777178,905 |
| 282 | 7522043,134 | 4777731,189 | 333 | 7521723,537 | 4777532,675 | 384 | 7521212,529 | 4777442,625 | 435 | 7521127,731 | 4777174,008 |
| 283 | 7522041,46 | 4777722,299 | 334 | 7521768,545 | 4777467,599 | 385 | 7521201,378 | 4777453,52 | 436 | 7521135,309 | 4777171,191 |
| 284 | 7522042,009 | 4777715,476 | 335 | 7521769,205 | 4777460,875 | 386 | 7521195,609 | 4777447,616 | 437 | 7521150,87 | 4777164,477 |
| 285 | 7522068,17 | 4777696,38 | 336 | 7521764,822 | 4777462,094 | 387 | 7521169,292 | 4777469,841 | 438 | 7521158,895 | 4777160,831 |
| 286 | 7522093,913 | 4777676,441 | 337 | 7521753,926 | 4777460,626 | 388 | 7521177,862 | 4777480,885 | 439 | 7521181,98 | 4777142,677 |
| 287 | 7522096,745 | 4777681,872 | 338 | 7521756,172 | 4777445,495 | 389 | 7521149,37 | 4777505,115 | 440 | 7521184,771 | 4777140,48 |
| 288 | 7522109,195 | 4777671,415 | 339 | 7521756,261 | 4777441,475 | 390 | 7521151,429 | 4777511,276 | 441 | 7521194,933 | 4777131,772 |
| 289 | 7522119,1 | 4777657,256 | 340 | 7521732,133 | 4777435,873 | 391 | 7521128,988 | 4777530,995 | 442 | 7521207,45 | 4777117,919 |
| 290 | 7522122,077 | 4777636,807 | 341 | 7521699,767 | 4777422,884 | 392 | 7521098,485 | 4777507,349 | 443 | 7521215,751 | 4777109,473 |
| 291 | 7522120,125 | 4777629,313 | 342 | 7521695,291 | 4777431,803 | 393 | 7521085,402 | 4777519,61 | 444 | 7521232,31 | 4777087,115 |
| 292 | 7522123,163 | 4777624,293 | 343 | 7521684,948 | 4777443,498 | 394 | 7521073,039 | 4777525,577 | 445 | 7521248,855 | 4777073,24 |
| 293 | 7522127,675 | 4777618,71 | 344 | 7521674,762 | 4777444,324 | 395 | 7521032,482 | 4777538,143 | 446 | 7521257,497 | 4777026,511 |
| 294 | 7522135,149 | 4777606,964 | 345 | 7521653,899 | 4777442,97 | 396 | 7521012,926 | 4777542,963 | 447 | 7521239,493 | 4777021,995 |
| 295 | 7522146,261 | 4777594,079 | 346 | 7521631,251 | 4777447,797 | 397 | 7520984,476 | 4777552,171 | 448 | 7521216,427 | 4777014,285 |
| 296 | 7522151,623 | 4777580,846 | 347 | 7521623,418 | 4777434,126 | 398 | 7520977,245 | 4777555,674 | 449 | 7521210,932 | 4776996,055 |
| 297 | 7522154,048 | 4777572 | 348 | 7521615,319 | 4777439,527 | 399 | 7520961,744 | 4777563,68 | 450 | 7521210,224 | 4776993,779 |
| 298 | 7522155,114 | 4777550,69 | 349 | 7521614,1 | 4777442,718 | 400 | 7520960,843 | 4777561,827 | 451 | 7521203,674 | 4776980,21 |
| 299 | 7522149,189 | 4777522,567 | 350 | 7521614,519 | 4777453,185 | 401 | 7520960,61 | 4777560,004 | 452 | 7521205,153 | 4776969,994 |
| 300 | 7522145,399 | 4777521,369 | 351 | 7521548,169 | 4777493,309 | 402 | 7520959,515 | 4777552,374 | 453 | 7521196,129 | 4776944,142 |
| 301 | 7522137,854 | 4777515,769 | 352 | 7521516,282 | 4777377,081 | 403 | 7520960,095 | 4777538,962 | 454 | 7521221,193 | 4776939,543 |
| 302 | 7522111,862 | 4777505,587 | 353 | 7521509,491 | 4777371,826 | 404 | 7520956,15 | 4777530,762 | 455 | 7521245,888 | 4776933,564 |
| 303 | 7522089,572 | 4777480,541 | 354 | 7521485,35 | 4777380,462 | 405 | 7520950,189 | 4777518,334 | 456 | 7521269,538 | 4776926,653 |
| 304 | 7522092,52 | 4777476,836 | 355 | 7521494,218 | 4777406,234 | 406 | 7520940,271 | 4777503,41 | 457 | 7521267,515 | 4776925,111 |

| T | X | Y | T | X | Y | T | X | Y | T | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 458 | 7521241,597 | 4776918,531 | 509 | 7521213,418 | 4776439,161 | 560 | 7521346,239 | 4775776,55 | 611 | 7521265,206 | 4775238,477 |
| 459 | 7521237,584 | 4776917,062 | 510 | 7521195,2 | 4776432,112 | 561 | 7521345,926 | 4775757,56 | 612 | 7521259,178 | 4775237,58 |
| 460 | 7521228,117 | 4776901,94 | 511 | 7521177,385 | 4776423,5 | 562 | 7521345,601 | 4775755,603 | 613 | 7521247,679 | 4775230,335 |
| 461 | 7521226,296 | 4776892,998 | 512 | 7521150,473 | 4776413,021 | 563 | 7521341,795 | 4775728,167 | 614 | 7521240,183 | 4775223,616 |
| 462 | 7521228,253 | 4776880,792 | 513 | 7521131,325 | 4776409,257 | 564 | 7521335,331 | 4775700,224 | 615 | 7521230,101 | 4775214,661 |
| 463 | 7521230,225 | 4776880,472 | 514 | 7521122,562 | 4776408,55 | 565 | 7521328,578 | 4775686,13 | 616 | 7521225,716 | 4775211,801 |
| 464 | 7521233,14 | 4776880,095 | 515 | 7521103,914 | 4776405,695 | 566 | 7521355,965 | 4775687,982 | 617 | 7521209,267 | 4775201,191 |
| 465 | 7521237,277 | 4776882,084 | 516 | 7521106,837 | 4776396,794 | 567 | 7521356,909 | 4775683,415 | 618 | 7521192,179 | 4775203,744 |
| 466 | 7521245,276 | 4776868,993 | 517 | 7521117,886 | 4776382,266 | 568 | 7521365,103 | 4775677,307 | 619 | 7521185,196 | 4775199,798 |
| 467 | 7521243,434 | 4776867,139 | 518 | 7521130,192 | 4776357,705 | 569 | 7521374,373 | 4775663,785 | 620 | 7521164,615 | 4775208,499 |
| 468 | 7521244,525 | 4776855,898 | 519 | 7521148,476 | 4776323,6 | 570 | 7521379,073 | 4775645,88 | 621 | 7521158,845 | 4775199,046 |
| 469 | 7521244,198 | 4776841,105 | 520 | 7521160,954 | 4776298,234 | 571 | 7521380,852 | 4775633,739 | 622 | 7521164,322 | 4775175,161 |
| 470 | 7521246,23 | 4776826,951 | 521 | 7521167,911 | 4776284,574 | 572 | 7521377,914 | 4775628,34 | 623 | 7521166,97 | 4775163,537 |
| 471 | 7521248,639 | 4776814,892 | 522 | 7521149,49 | 4776274,856 | 573 | 7521380,839 | 4775624,482 | 624 | 7521186,79 | 4775158,765 |
| 472 | 7521251,126 | 4776804,287 | 523 | 7521165,704 | 4776233,31 | 574 | 7521379,945 | 4775579,904 | 625 | 7521199,173 | 4775161,069 |
| 473 | 7521250,803 | 4776801,869 | 524 | 7521182,042 | 4776228,099 | 575 | 7521379,826 | 4775573,606 | 626 | 7521233,845 | 4775167,596 |
| 474 | 7521250,04 | 4776796,278 | 525 | 7521184,189 | 4776224,017 | 576 | 7521379,951 | 4775559,957 | 627 | 7521240,768 | 4775168,935 |
| 475 | 7521248,833 | 4776780,981 | 526 | 7521181,981 | 4776214,723 | 577 | 7521380,163 | 4775528,264 | 628 | 7521257,274 | 4775169,57 |
| 476 | 7521247,367 | 4776774,078 | 527 | 7521168,486 | 4776202,431 | 578 | 7521372,974 | 4775527,772 | 629 | 7521276,771 | 4775166,845 |
| 477 | 7521244,088 | 4776752,357 | 528 | 7521162,83 | 4776192,598 | 579 | 7521362,358 | 4775526,182 | 630 | 7521301,528 | 4775158,072 |
| 478 | 7521245,095 | 4776747,883 | 529 | 7521148,66 | 4776174,713 | 580 | 7521360,337 | 4775525,854 | 631 | 7521302,353 | 4775157,888 |
| 479 | 7521247,437 | 4776743,586 | 530 | 7521139,593 | 4776155,5 | 581 | 7521329,911 | 4775520,778 | 632 | 7521310,052 | 4775156,232 |
| 480 | 7521245,515 | 4776739,008 | 531 | 7521131,297 | 4776136,153 | 582 | 7521334,3 | 4775489,226 | 633 | 7521312,151 | 4775155,601 |
| 481 | 7521247,311 | 4776733,732 | 532 | 7521147,054 | 4776121,358 | 583 | 7521330,625 | 4775465,648 | 634 | 7521322,175 | 4775152,744 |
| 482 | 7521242,544 | 4776708,898 | 533 | 7521160,245 | 4776119,326 | 584 | 7521326,49 | 4775449,222 | 635 | 7521331,572 | 4775150,066 |
| 483 | 7521237,842 | 4776684,895 | 534 | 7521166,965 | 4776112,882 | 585 | 7521315,759 | 4775424,962 | 636 | 7521345,853 | 4775152,29 |
| 484 | 7521237,465 | 4776672,386 | 535 | 7521169,561 | 4776103,491 | 586 | 7521350,55 | 4775411,747 | 637 | 7521365,348 | 4775155,342 |
| 485 | 7521236,321 | 4776661,594 | 536 | 7521175,156 | 4776098,882 | 587 | 7521366,499 | 4775406,934 | 638 | 7521370,431 | 4775155,016 |
| 486 | 7521227,806 | 4776639,307 | 537 | 7521178,457 | 4776096,681 | 588 | 7521374,761 | 4775404,387 | 639 | 7521372,595 | 4775154,773 |
| 487 | 7521229,392 | 4776631,226 | 538 | 7521187,896 | 4776097,016 | 589 | 7521386,375 | 4775401,083 | 640 | 7521376,654 | 4775154,257 |
| 488 | 7521241,233 | 4776628,709 | 539 | 7521202,202 | 4776093,782 | 590 | 7521367,507 | 4775369,536 | 641 | 7521383,711 | 4775153,873 |
| 489 | 7521248,069 | 4776623,493 | 540 | 7521222,91 | 4776089,692 | 591 | 7521360,187 | 4775362,348 | 642 | 7521382,866 | 4775157,448 |
| 490 | 7521257,346 | 4776618,548 | 541 | 7521242,144 | 4776085,285 | 592 | 7521343,253 | 4775352,773 | 643 | 7521391,129 | 4775161,52 |
| 491 | 7521264,641 | 4776611,824 | 542 | 7521255,871 | 4776077,599 | 593 | 7521337,152 | 4775342,16 | 644 | 7521431,813 | 4775178,772 |
| 492 | 7521266,936 | 4776609,705 | 543 | 7521273,715 | 4776071,684 | 594 | 7521338,878 | 4775338,92 | 645 | 7521480,044 | 4775199,053 |
| 493 | 7521278,921 | 4776603,815 | 544 | 7521285,074 | 4776072,735 | 595 | 7521359,447 | 4775330,031 | 646 | 7521498,324 | 4775207,305 |
| 494 | 7521293,198 | 4776596,13 | 545 | 7521291,639 | 4776074,136 | 596 | 7521374,435 | 4775322,921 | 647 | 7521508,605 | 4775213,568 |
| 495 | 7521307,23 | 4776579,487 | 546 | 7521317,511 | 4776074,57 | 597 | 7521389,984 | 4775316,69 | 648 | 7521517,624 | 4775222,137 |
| 496 | 7521310,263 | 4776573,066 | 547 | 7521325,913 | 4776074,36 | 598 | 7521391,402 | 4775316,12 | 649 | 7521524,924 | 4775230,906 |
| 497 | 7521310,807 | 4776565,776 | 548 | 7521362,46 | 4776081,026 | 599 | 7521392,911 | 4775310,221 | 650 | 7521531,224 | 4775241,072 |
| 498 | 7521308,619 | 4776552,121 | 549 | 7521378,421 | 4776085,151 | 600 | 7521381,355 | 4775293,725 | 651 | 7521535,976 | 4775254,472 |
| 499 | 7521308,016 | 4776549,733 | 550 | 7521376,57 | 4776056,795 | 601 | 7521377,923 | 4775289,084 | 652 | 7521541,683 | 4775284,074 |
| 500 | 7521306,362 | 4776543,854 | 551 | 7521372,442 | 4776009,208 | 602 | 7521369,283 | 4775277,207 | 653 | 7521545,064 | 4775301,658 |
| 501 | 7521305,415 | 4776536,289 | 552 | 7521369,865 | 4775964,701 | 603 | 7521357,416 | 4775261,779 | 654 | 7521554,901 | 4775337,474 |
| 502 | 7521311,37 | 4776526,711 | 553 | 7521368,087 | 4775946,033 | 604 | 7521352,327 | 4775254,225 | 655 | 7521564,546 | 4775361,901 |
| 503 | 7521318,195 | 4776513,385 | 554 | 7521364,909 | 4775927,629 | 605 | 7521345,994 | 4775244,942 | 656 | 7521594,328 | 4775424,76 |
| 504 | 7521323,551 | 4776495,793 | 555 | 7521359,634 | 4775908,706 | 606 | 7521344,842 | 4775243,293 | 657 | 7521605,776 | 4775450,975 |
| 505 | 7521279,656 | 4776472,816 | 556 | 7521355,317 | 4775888,504 | 607 | 7521333,731 | 4775228,108 | 658 | 7521612,89 | 4775473,659 |
| 506 | 7521264,842 | 4776462,539 | 557 | 7521351,33 | 4775862,023 | 608 | 7521321,224 | 4775243,245 | 659 | 7521619,051 | 4775500,895 |
| 507 | 7521247,056 | 4776453,322 | 558 | 7521350,491 | 4775840,111 | 609 | 7521304,897 | 4775232,105 | 660 | 7521621,97 | 4775521,285 |
| 508 | 7521232,639 | 4776444,729 | 559 | 7521347,509 | 4775805,072 | 610 | 7521297,788 | 4775243,43 | 661 | 7521623,111 | 4775537,402 |

| T | X | Y | T | X | Y | T | X | Y | T | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 662 | 7521622,355 | 4775554,82 | 713 | 7522310,768 | 4776479,315 | 764 | 7522713,786 | 4776848,348 | 815 | 7522989,043 | 4777025,087 |
| 663 | 7521620,002 | 4775573,029 | 714 | 7522317,587 | 4776485,448 | 765 | 7522738,756 | 4776891,345 | 816 | 7523020,481 | 4777021,98 |
| 664 | 7521610,161 | 4775606,184 | 715 | 7522335,803 | 4776497,326 | 766 | 7522739,57 | 4776896,996 | 817 | 7523036,928 | 4777021,014 |
| 665 | 7521593,442 | 4775654,57 | 716 | 7522344,57 | 4776507,742 | 767 | 7522742,732 | 4776900,35 | 818 | 7523051,615 | 4777020,838 |
| 666 | 7521592,753 | 4775656,597 | 717 | 7522372,466 | 4776525,704 | 768 | 7522747,571 | 4776894,389 | 819 | 7523066,127 | 4777021,541 |
| 667 | 7521592,426 | 4775657,487 | 718 | 7522397,425 | 4776594,834 | 769 | 7522773,457 | 4776901,181 | 820 | 7523079,697 | 4777022,797 |
| 668 | 7521590,843 | 4775671,009 | 719 | 7522403,161 | 4776615,926 | 770 | 7522784,573 | 4776902,279 | 821 | 7523101,157 | 4777025,785 |
| 669 | 7521590,838 | 4775684,6 | 720 | 7522420,217 | 4776671,927 | 771 | 7522796,486 | 4776901,864 | 822 | 7523111,447 | 4777027,894 |
| 670 | 7521591,536 | 4775692,17 | 721 | 7522425,599 | 4776686,027 | 772 | 7522812,868 | 4776907,962 | 823 | 7523133,476 | 4777033,71 |
| 671 | 7521593,375 | 4775698,317 | 722 | 7522461,256 | 4776723,45 | 773 | 7522831,439 | 4776918,555 | 824 | 7523153,528 | 4777038,718 |
| 672 | 7521596,558 | 4775708,997 | 723 | 7522493,313 | 4776744,919 | 774 | 7522858,959 | 4776931,155 | 825 | 7523189,236 | 4777049,615 |
| 673 | 7521603,052 | 4775728,419 | 724 | 7522479,857 | 4776731,626 | 775 | 7522864,608 | 4776922,885 | 826 | 7523244,881 | 4777064,786 |
| 674 | 7521629,708 | 4775806,742 | 725 | 7522478,579 | 4776724,413 | 776 | 7522867,529 | 4776909,554 | 827 | 7523278,632 | 4777074,094 |
| 675 | 7521630,286 | 4775805,821 | 726 | 7522477,69 | 4776717,307 | 777 | 7522863,634 | 4776907,608 | 828 | 7523298,315 | 4777079,513 |
| 676 | 7521631,571 | 4775803,989 | 727 | 7522479,026 | 4776712,305 | 778 | 7522860,103 | 4776906,482 | 829 | 7523301,259 | 4777080,055 |
| 677 | 7521632,883 | 4775801,491 | 728 | 7522488,72 | 4776704,25 | 779 | 7522865,381 | 4776894,825 | 830 | 7523311,799 | 4777081,139 |
| 678 | 7521635,296 | 4775799,664 | 729 | 7522491,991 | 4776698,184 | 780 | 7522871,393 | 4776879,003 | 831 | 7523339,663 | 4777085,496 |
| 679 | 7521637,092 | 4775804,497 | 730 | 7522491,315 | 4776696,845 | 781 | 7522892,392 | 4776863,961 | 832 | 7523374,766 | 4777089,599 |
| 680 | 7521643,652 | 4775823,962 | 731 | 7522484,429 | 4776702,662 | 782 | 7522910,222 | 4776822,594 | 833 | 7523403,555 | 4777090,15 |
| 681 | 7521683,036 | 4775887,456 | 732 | 7522481,014 | 4776704,521 | 783 | 7522923,891 | 4776822,792 | 834 | 7523424,245 | 4777089,918 |
| 682 | 7521751,276 | 4775950,197 | 733 | 7522473,592 | 4776702,07 | 784 | 7522931,815 | 4776828,927 | 835 | 7523439,553 | 4777089,211 |
| 683 | 7521776,315 | 4775984,789 | 734 | 7522469,08 | 4776697,236 | 785 | 7522932,18 | 4776836,441 | 836 | 7523458,151 | 4777087,74 |
| 684 | 7521786,627 | 4776014,292 | 735 | 7522465,503 | 4776690,151 | 786 | 7522934,682 | 4776849,716 | 837 | 7523498,411 | 4777081,158 |
| 685 | 7521799,763 | 4776034,118 | 736 | 7522462,843 | 4776683,166 | 787 | 7522937,136 | 4776847,905 | 838 | 7523513,533 | 4777078,647 |
| 686 | 7521820,005 | 4776057,467 | 737 | 7522461,254 | 4776675,683 | 788 | 7522947,636 | 4776836,309 | 839 | 7523516,29 | 4777070,097 |
| 687 | 7521840,485 | 4776078,857 | 738 | 7522460,26 | 4776664,558 | 789 | 7522959,574 | 4776840,395 | 840 | 7523518,912 | 4777052,405 |
| 688 | 7521849,372 | 4776089,514 | 739 | 7522460,205 | 4776661,994 | 790 | 7522971,733 | 4776847,684 | 841 | 7523518,669 | 4777049,408 |
| 689 | 7521880,824 | 4776139,727 | 740 | 7522484,99 | 4776660,269 | 791 | 7522965,543 | 4776861,378 | 842 | 7523517,12 | 4777043,299 |
| 690 | 7521893,33 | 4776156,761 | 741 | 7522492,325 | 4776667,725 | 792 | 7522960,573 | 4776868,942 | 843 | 7523501,881 | 4777023,943 |
| 691 | 7521897,436 | 4776168,187 | 742 | 7522502,473 | 4776671,978 | 793 | 7522961,015 | 4776878,44 | 844 | 7523499,436 | 4777020,158 |
| 692 | 7521902,633 | 4776182,697 | 743 | 7522507,514 | 4776673,618 | 794 | 7522969,426 | 4776885,073 | 845 | 7523479,104 | 4777027,024 |
| 693 | 7521904,408 | 4776187,654 | 744 | 7522511,873 | 4776675,507 | 795 | 7522986,237 | 4776891,59 | 846 | 7523462,637 | 4776996,695 |
| 694 | 7521913,262 | 4776202,696 | 745 | 7522514,669 | 4776674,932 | 796 | 7522988,759 | 4776894,142 | 847 | 7523443,143 | 4777007,29 |
| 695 | 7521923,575 | 4776212,71 | 746 | 7522547,483 | 4776687,917 | 797 | 7522996,663 | 4776899,908 | 848 | 7523439,249 | 4777019,369 |
| 696 | 7521938,405 | 4776221,448 | 747 | 7522557,041 | 4776694,938 | 798 | 7523004,974 | 4776906,572 | 849 | 7523359,651 | 4777049,404 |
| 697 | 7521960,096 | 4776237,376 | 748 | 7522563,622 | 4776702,004 | 799 | 7522999,476 | 4776912,007 | 850 | 7523356,54 | 4777027,762 |
| 698 | 7521984,966 | 4776235,554 | 749 | 7522576,61 | 4776724,402 | 800 | 7522987,275 | 4776923,397 | 851 | 7523399,253 | 4777001,496 |
| 699 | 7522000,844 | 4776243,731 | 750 | 7522582,934 | 4776730,385 | 801 | 7522983,713 | 4776928,824 | 852 | 7523408,665 | 4776983,455 |
| 700 | 7522019,275 | 4776262,069 | 751 | 7522606,119 | 4776756,239 | 802 | 7522981,665 | 4776933,985 | 853 | 7523398,722 | 4776972,571 |
| 701 | 7522036,517 | 4776272,097 | 752 | 7522596,534 | 4776767,928 | 803 | 7522978,541 | 4776940,272 | 854 | 7523404,192 | 4776972,355 |
| 702 | 7522043,823 | 4776282,611 | 753 | 7522590,685 | 4776771,579 | 804 | 7522984,782 | 4776962,189 | 855 | 7523422,85 | 4776970,663 |
| 703 | 7522080,674 | 4776306,514 | 754 | 7522579,663 | 4776776,897 | 805 | 7522991,193 | 4776976,693 | 856 | 7523430,526 | 4776969,95 |
| 704 | 7522104,539 | 4776320,63 | 755 | 7522575,299 | 4776775,108 | 806 | 7522994,311 | 4776978,472 | 857 | 7523427,301 | 4776949,129 |
| 705 | 7522155,612 | 4776342,967 | 756 | 7522570,575 | 4776785,766 | 807 | 7522996,097 | 4776983,041 | 858 | 7523426,157 | 4776940,608 |
| 706 | 7522189,316 | 4776376,749 | 757 | 7522619,118 | 4776799,384 | 808 | 7522995,83 | 4776985,176 | 859 | 7523439,246 | 4776936,303 |
| 707 | 7522202,202 | 4776385,853 | 758 | 7522649,851 | 4776804,633 | 809 | 7522998,769 | 4776989,714 | 860 | 7523438,866 | 4776928,61 |
| 708 | 7522228,99 | 4776406,687 | 759 | 7522659,731 | 4776804,848 | 810 | 7523006,605 | 4777008,037 | 861 | 7523437,6 | 4776919,976 |
| 709 | 7522244,691 | 4776434,966 | 760 | 7522671,616 | 4776807,637 | 811 | 7522983,964 | 4777015,51 | 862 | 7523448,287 | 4776947,319 |
| 710 | 7522254,237 | 4776442,463 | 761 | 7522688,596 | 4776818,608 | 812 | 7522959,062 | 4777021,372 | 863 | 7523453,081 | 4776953,757 |
| 711 | 7522278,98 | 4776456,968 | 762 | 7522699,946 | 4776837,511 | 813 | 7522956,828 | 4777022,328 | 864 | 7523458,88 | 4776960,511 |
| 712 | 7522283,948 | 4776461,641 | 763 | 7522697,422 | 4776839,276 | 814 | 7522975,389 | 4777026,554 | 865 | 7523470,483 | 4776969,392 |

| T | X | Y | T | X | Y | T | X | Y | T | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 866 | 7523477,155 | 4776964,879 | 917 | 7523813,324 | 4776674,054 | 968 | 7523999,312 | 4776219,406 | 1019 | 7524126,498 | 4776012,315 |
| 867 | 7523471,307 | 4776949,176 | 918 | 7523814,721 | 4776660,077 | 969 | 7523995,063 | 4776219,782 | 1020 | 7524166,315 | 4776015,941 |
| 868 | 7523470,275 | 4776928,813 | 919 | 7523815,291 | 4776644,132 | 970 | 7523978,745 | 4776226,304 | 1021 | 7524184,227 | 4776020,058 |
| 869 | 7523483,807 | 4776916,936 | 920 | 7523813,693 | 4776627,885 | 971 | 7523971,165 | 4776212,84 | 1022 | 7524183,906 | 4776023,684 |
| 870 | 7523493,367 | 4776902,266 | 921 | 7523812,556 | 4776608,315 | 972 | 7523982,219 | 4776205,057 | 1023 | 7524223,722 | 4776029,402 |
| 871 | 7523509,659 | 4776876,12 | 922 | 7523818,465 | 4776616,831 | 973 | 7523984,956 | 4776206,95 | 1024 | 7524263,605 | 4776030,669 |
| 872 | 7523511,748 | 4776867,288 | 923 | 7523834,994 | 4776640,2 | 974 | 7523981,482 | 4776193,381 | 1025 | 7524287,736 | 4776030,602 |
| 873 | 7523519,315 | 4776857,502 | 924 | 7523836,172 | 4776645,615 | 975 | 7523975,902 | 4776199,692 | 1026 | 7524288,79 | 4776032,452 |
| 874 | 7523528,44 | 4776864,994 | 925 | 7523840,121 | 4776644,397 | 976 | 7523961,778 | 4776197,034 | 1027 | 7524292,766 | 4776036,139 |
| 875 | 7523539,458 | 4776852,188 | 926 | 7523855,231 | 4776635,058 | 977 | 7523954,619 | 4776193,773 | 1028 | 7524262,879 | 4776035,942 |
| 876 | 7523561,022 | 4776831,149 | 927 | 7523871,676 | 4776625,356 | 978 | 7523946,813 | 4776161,331 | 1029 | 7524224,49 | 4776036,058 |
| 877 | 7523537,68 | 4776808,596 | 928 | 7523867,622 | 4776611,116 | 979 | 7523942,252 | 4776161,511 | 1030 | 7524207,277 | 4776038,01 |
| 878 | 7523552,229 | 4776802,689 | 929 | 7523861,049 | 4776601,338 | 980 | 7523931,828 | 4776151,471 | 1031 | 7524181,762 | 4776033,722 |
| 879 | 7523575,719 | 4776791,152 | 930 | 7523860,144 | 4776599,978 | 981 | 7523920,539 | 4776139,805 | 1032 | 7524170,905 | 4776030,58 |
| 880 | 7523601,047 | 4776779,205 | 931 | 7523860,182 | 4776590,233 | 982 | 7523911,899 | 4776142,245 | 1033 | 7524097,626 | 4776027,454 |
| 881 | 7523612,404 | 4776773,371 | 932 | 7523859,542 | 4776566,601 | 983 | 7523895,84 | 4776140,275 | 1034 | 7524082,664 | 4776024,673 |
| 882 | 7523625,938 | 4776768,775 | 933 | 7523864,503 | 4776566,184 | 984 | 7523888,593 | 4776136,215 | 1035 | 7524080,064 | 4776026,77 |
| 883 | 7523630,572 | 4776764,014 | 934 | 7523864,631 | 4776564,068 | 985 | 7523886,339 | 4776127,019 | 1036 | 7524073,015 | 4776059,844 |
| 884 | 7523665,632 | 4776766,312 | 935 | 7523864,825 | 4776561,846 | 986 | 7523875,539 | 4776124,861 | 1037 | 7524064,36 | 4776107,107 |
| 885 | 7523671,52 | 4776766,179 | 936 | 7523865,837 | 4776546,179 | 987 | 7523868,308 | 4776120,545 | 1038 | 7524084,369 | 4776105,896 |
| 886 | 7523685,811 | 4776765,918 | 937 | 7523866,53 | 4776534,609 | 988 | 7523869,249 | 4776117,865 | 1039 | 7524083,915 | 4776132,551 |
| 887 | 7523694,688 | 4776779,402 | 938 | 7523867,165 | 4776530,74 | 989 | 7523844,31 | 4776102,684 | 1040 | 7524079,822 | 4776182,29 |
| 888 | 7523703,024 | 4776775,571 | 939 | 7523872,562 | 4776497,286 | 990 | 7523851,677 | 4776088,766 | 1041 | 7524086,089 | 4776184,934 |
| 889 | 7523716,924 | 4776771,077 | 940 | 7523874,53 | 4776489,472 | 991 | 7523855,829 | 4776084,083 | 1042 | 7524103,626 | 4776181,536 |
| 890 | 7523732,356 | 4776767,575 | 941 | 7523866,028 | 4776480,01 | 992 | 7523857,168 | 4776070,968 | 1043 | 7524099,269 | 4776225,982 |
| 891 | 7523743,667 | 4776761,599 | 942 | 7523872,179 | 4776470,518 | 993 | 7523852,34 | 4776057,088 | 1044 | 7524089,624 | 4776219,771 |
| 892 | 7523756,399 | 4776747,525 | 943 | 7523870,54 | 4776460,4 | 994 | 7523854,34 | 4776057,163 | 1045 | 7524086,884 | 4776217,033 |
| 893 | 7523749,329 | 4776739,829 | 944 | 7523869,578 | 4776454,162 | 995 | 7523858,529 | 4776046,846 | 1046 | 7524087,003 | 4776225,009 |
| 894 | 7523741,337 | 4776734,303 | 945 | 7523869,455 | 4776427,857 | 996 | 7523862,529 | 4776048,009 | 1047 | 7524096,204 | 4776275,387 |
| 895 | 7523735,093 | 4776733,22 | 946 | 7523881,193 | 4776435,692 | 997 | 7523875,118 | 4776039,95 | 1048 | 7524096,158 | 4776275,464 |
| 896 | 7523724,923 | 4776729,427 | 947 | 7523890,412 | 4776428,501 | 998 | 7523885,586 | 4776019,371 | 1049 | 7524092,654 | 4776278,188 |
| 897 | 7523705,029 | 4776728,471 | 948 | 7523882,09 | 4776375,294 | 999 | 7523887,105 | 4776016,392 | 1050 | 7524072,273 | 4776300,104 |
| 898 | 7523687,015 | 4776718,307 | 949 | 7523882,667 | 4776372,818 | 1000 | 7523893,33 | 4776007,057 | 1051 | 7524058,813 | 4776314,312 |
| 899 | 7523683,456 | 4776714,691 | 950 | 7523883,873 | 4776367,923 | 1001 | 7523896,512 | 4776002,35 | 1052 | 7524041,03 | 4776306,598 |
| 900 | 7523680,796 | 4776695,339 | 951 | 7523886,156 | 4776361,514 | 1002 | 7523902,041 | 4775994,923 | 1053 | 7524010,912 | 4776343,158 |
| 901 | 7523669,93 | 4776660,212 | 952 | 7523883,549 | 4776349,628 | 1003 | 7523910,724 | 4775994,997 | 1054 | 7524008,116 | 4776372,932 |
| 902 | 7523686,135 | 4776649,67 | 953 | 7523885,637 | 4776338,956 | 1004 | 7523916,123 | 4776006,875 | 1055 | 7524003,882 | 4776422,995 |
| 903 | 7523696,551 | 4776641,028 | 954 | 7523889,137 | 4776328,356 | 1005 | 7523936,82 | 4776018,74 | 1056 | 7524002,322 | 4776457,011 |
| 904 | 7523716,497 | 4776623,827 | 955 | 7523898,473 | 4776316,99 | 1006 | 7523985,342 | 4776025,534 | 1057 | 7524003,548 | 4776483,844 |
| 905 | 7523732,807 | 4776610,106 | 956 | 7523899,867 | 4776315,304 | 1007 | 7523987,369 | 4776023,179 | 1058 | 7524003,302 | 4776499,585 |
| 906 | 7523735,658 | 4776607,703 | 957 | 7523904,582 | 4776305,926 | 1008 | 7523990,363 | 4776019,81 | 1059 | 7524003,461 | 4776511,177 |
| 907 | 7523739,205 | 4776604,688 | 958 | 7523949,544 | 4776309,8 | 1009 | 7523991,35 | 4776018,608 | 1060 | 7524003,782 | 4776520,908 |
| 908 | 7523752,999 | 4776616,575 | 959 | 7523949,758 | 4776308,01 | 1010 | 7524026,811 | 4776012,063 | 1061 | 7524006,17 | 4776561,645 |
| 909 | 7523760,688 | 4776624,767 | 960 | 7523982,917 | 4776311,966 | 1011 | 7524030,749 | 4776011,807 | 1062 | 7524010,312 | 4776597,942 |
| 910 | 7523764,173 | 4776639,187 | 961 | 7523991,702 | 4776289,284 | 1012 | 7524032,449 | 4776011,675 | 1063 | 7524021,472 | 4776655,575 |
| 911 | 7523767,797 | 4776644,482 | 962 | 7523994,377 | 4776280,467 | 1013 | 7524071,952 | 4776011,435 | 1064 | 7524021,472 | 4776655,575 |
| 912 | 7523776,429 | 4776652,386 | 963 | 7523995,604 | 4776275,254 | 1014 | 7524073,995 | 4776011,547 | 1065 | 7524021,472 | 4776655,575 |
| 913 | 7523778,403 | 4776654,232 | 964 | 7523995,993 | 4776271,976 | 1015 | 7524076,278 | 4776011,694 | 1066 | 7524021,472 | 4776655,575 |
| 914 | 7523787,214 | 4776659,631 | 965 | 7524001,895 | 4776246,258 | 1016 | 7524077,925 | 4776011,817 | 1067 | 7524030,998 | 4776702,861 |
| 915 | 7523803,797 | 4776670,098 | 966 | 7524005,51 | 4776230,42 | 1017 | 7524080,846 | 4776011,694 | 1068 | 7524044,092 | 4776732,705 |
| 916 | 7523808,811 | 4776671,944 | 967 | 7524006,921 | 4776224,149 | 1018 | 7524086,938 | 4776010,724 | 1069 | 7524067,049 | 4776759,408 |

| T | X | Y | T | X | Y | T | X | Y | T | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1070 | 7524081,275 | 4776772,234 | 1121 | 7524802,778 | 4777475,404 | 1172 | 7524700,736 | 4778025,227 | 1223 | 7524507,845 | 4778254,72 |
| 1071 | 7524093,053 | 4776789,577 | 1122 | 7524805,565 | 4777489,537 | 1173 | 7524693,621 | 4778033,678 | 1224 | 7524499,96 | 4778257,212 |
| 1072 | 7524097,225 | 4776810,122 | 1123 | 7524809,38 | 4777508,624 | 1174 | 7524702,965 | 4778044,603 | 1225 | 7524478,372 | 4778268,255 |
| 1073 | 7524097,533 | 4776826,368 | 1124 | 7524808,584 | 4777526,292 | 1175 | 7524703,87 | 4778055,092 | 1226 | 7524460,409 | 4778273,59 |
| 1074 | 7524138,328 | 4776825,595 | 1125 | 7524808,356 | 4777533,063 | 1176 | 7524696,735 | 4778061,179 | 1227 | 7524454,668 | 4778275,312 |
| 1075 | 7524145,507 | 4776825,07 | 1126 | 7524808,49 | 4777547,127 | 1177 | 7524696,672 | 4778065,566 | 1228 | 7524440,401 | 4778276,382 |
| 1076 | 7524169,876 | 4776823,638 | 1127 | 7524808,63 | 4777551,034 | 1178 | 7524696,62 | 4778078,569 | 1229 | 7524419,12 | 4778271,552 |
| 1077 | 7524183,918 | 4776823,841 | 1128 | 7524804,712 | 4777566,561 | 1179 | 7524700,998 | 4778103,454 | 1230 | 7524398,231 | 4778267,903 |
| 1078 | 7524189,406 | 4776824,832 | 1129 | 7524799,587 | 4777577,43 | 1180 | 7524695,74 | 4778126,892 | 1231 | 7524384,446 | 4778265,495 |
| 1079 | 7524185,193 | 4776838,775 | 1130 | 7524797,997 | 4777580,867 | 1181 | 7524688,417 | 4778147,474 | 1232 | 7524365,916 | 4778266,652 |
| 1080 | 7524171,775 | 4776870,063 | 1131 | 7524797,946 | 4777580,964 | 1182 | 7524688,817 | 4778156,807 | 1233 | 7524357,208 | 4778269,329 |
| 1081 | 7524163,839 | 4776894,889 | 1132 | 7524791,499 | 4777593,055 | 1183 | 7524682,012 | 4778160,101 | 1234 | 7524345,403 | 4778275,246 |
| 1082 | 7524159,582 | 4776915,668 | 1133 | 7524787,252 | 4777610,555 | 1184 | 7524675,919 | 4778160,814 | 1235 | 7524328,304 | 4778285,863 |
| 1083 | 7524162,446 | 4776924,096 | 1134 | 7524783,166 | 4777621,935 | 1185 | 7524669,481 | 4778155,539 | 1236 | 7524324,059 | 4778286,227 |
| 1084 | 7524170,641 | 4776947,551 | 1135 | 7524780,053 | 4777630,526 | 1186 | 7524663,844 | 4778154,075 | 1237 | 7524321,321 | 4778284,579 |
| 1085 | 7524178,259 | 4776958,255 | 1136 | 7524778,613 | 4777638,414 | 1187 | 7524650,969 | 4778151,9 | 1238 | 7524308,384 | 4778271,933 |
| 1086 | 7524181,496 | 4776978,026 | 1137 | 7524776,606 | 4777649,238 | 1188 | 7524646,897 | 4778155,68 | 1239 | 7524303,812 | 4778266,67 |
| 1087 | 7524181,759 | 4776979,489 | 1138 | 7524775,556 | 4777655,577 | 1189 | 7524642,639 | 4778165,068 | 1240 | 7524282,263 | 4778245,663 |
| 1088 | 7524181,742 | 4776980,816 | 1139 | 7524773,305 | 4777674,667 | 1190 | 7524638,243 | 4778190,214 | 1241 | 7524274,837 | 4778238,914 |
| 1089 | 7524181,678 | 4776988,626 | 1140 | 7524769,615 | 4777690,347 | 1191 | 7524639,726 | 4778195,424 | 1242 | 7524264,818 | 4778229,903 |
| 1090 | 7524216,943 | 4776978,099 | 1141 | 7524769,169 | 4777692,495 | 1192 | 7524639,84 | 4778203,53 | 1243 | 7524246,058 | 4778209,323 |
| 1091 | 7524210,385 | 4776968,555 | 1142 | 7524768,94 | 4777693,515 | 1193 | 7524642,519 | 4778210,295 | 1244 | 7524240,682 | 4778196,821 |
| 1092 | 7524211,798 | 4776935,324 | 1143 | 7524768,559 | 4777710,471 | 1194 | 7524631,917 | 4778203,073 | 1245 | 7524231,345 | 4778171,484 |
| 1093 | 7524224,692 | 4776937,277 | 1144 | 7524769,171 | 4777726,597 | 1195 | 7524633,909 | 4778211,551 | 1246 | 7524222,525 | 4778145,019 |
| 1094 | 7524246,377 | 4776922,047 | 1145 | 7524769,81 | 4777744,184 | 1196 | 7524631,75 | 4778219,486 | 1247 | 7524217,512 | 4778129,992 |
| 1095 | 7524269,273 | 4776901,882 | 1146 | 7524777,462 | 4777763,03 | 1197 | 7524628,23 | 4778225,718 | 1248 | 7524199,965 | 4778087,082 |
| 1096 | 7524275,72 | 4776945,229 | 1147 | 7524779,212 | 4777779,332 | 1198 | 7524623,031 | 4778232,068 | 1249 | 7524193,8 | 4778066,312 |
| 1097 | 7524289,396 | 4776964,559 | 1148 | 7524786,067 | 4777814,426 | 1199 | 7524618,898 | 4778232,319 | 1250 | 7524184,467 | 4778042,315 |
| 1098 | 7524359,922 | 4776992,872 | 1149 | 7524787,687 | 4777833,649 | 1200 | 7524613,373 | 4778230,398 | 1251 | 7524168,69 | 4778015,754 |
| 1099 | 7524378,364 | 4777007,939 | 1150 | 7524789,512 | 4777846,968 | 1201 | 7524610,069 | 4778232,679 | 1252 | 7524159,722 | 4777999,907 |
| 1100 | 7524379,46 | 4777026,996 | 1151 | 7524789,595 | 4777847,62 | 1202 | 7524606,453 | 4778239,405 | 1253 | 7524138,321 | 4777966,125 |
| 1101 | 7524381,213 | 4777041,015 | 1152 | 7524790,41 | 4777854,484 | 1203 | 7524603,555 | 4778246,076 | 1254 | 7524136,219 | 4777961,422 |
| 1102 | 7524379,241 | 4777070,367 | 1153 | 7524791,287 | 4777858,399 | 1204 | 7524611,086 | 4778254,722 | 1255 | 7524128,473 | 4777944,288 |
| 1103 | 7524387,569 | 4777085,043 | 1154 | 7524792,393 | 4777863,508 | 1205 | 7524619,341 | 4778264,239 | 1256 | 7524121,924 | 4777925,54 |
| 1104 | 7524405,541 | 4777095,339 | 1155 | 7524792,966 | 4777876,466 | 1206 | 7524621,695 | 4778271,299 | 1257 | 7524120,141 | 4777920,464 |
| 1105 | 7524395,724 | 4777108,744 | 1156 | 7524793,891 | 4777896,796 | 1207 | 7524619,149 | 4778276,246 | 1258 | 7524114,81 | 4777900,146 |
| 1106 | 7524417,73 | 4777125,719 | 1157 | 7524797,987 | 4777904,983 | 1208 | 7524616,292 | 4778288,569 | 1259 | 7524112,273 | 4777871,881 |
| 1107 | 7524413,316 | 4777133,295 | 1158 | 7524798,71 | 4777908,234 | 1209 | 7524615,79 | 4778290,54 | 1260 | 7524112,4 | 4777849,034 |
| 1108 | 7524438,916 | 4777160,319 | 1159 | 7524798,96 | 4777909,498 | 1210 | 7524608,482 | 4778297,345 | 1261 | 7524112,478 | 4777837,089 |
| 1109 | 7524470,138 | 4777199,54 | 1160 | 7524799,951 | 4777915,863 | 1211 | 7524600,29 | 4778296,627 | 1262 | 7524109,487 | 4777822,336 |
| 1110 | 7524495,863 | 4777256,13 | 1161 | 7524792,406 | 4777920,021 | 1212 | 7524585,236 | 4778301,134 | 1263 | 7524102,304 | 4777824,961 |
| 1111 | 7524503,916 | 4777274,607 | 1162 | 7524778,602 | 4777927,764 | 1213 | 7524578,643 | 4778317,341 | 1264 | 7524100,026 | 4777820,508 |
| 1112 | 7524512,843 | 4777291,516 | 1163 | 7524774,978 | 4777930,375 | 1214 | 7524556,793 | 4778312,631 | 1265 | 7524091,253 | 4777817,081 |
| 1113 | 7524525,068 | 4777314,675 | 1164 | 7524755,216 | 4777940,469 | 1215 | 7524532,273 | 4778310,929 | 1266 | 7524059,248 | 4777811,759 |
| 1114 | 7524542,406 | 4777364,476 | 1165 | 7524746,346 | 4777948,78 | 1216 | 7524533,308 | 4778266,092 | 1267 | 7524045,914 | 4777810,107 |
| 1115 | 7524554,528 | 4777393,814 | 1166 | 7524740,444 | 4777961,742 | 1217 | 7524533,802 | 4778260,187 | 1268 | 7524048,087 | 4777795,116 |
| 1116 | 7524583,868 | 4777465,673 | 1167 | 7524734,018 | 4777967,072 | 1218 | 7524530,948 | 4778241,141 | 1269 | 7524045,227 | 4777785,712 |
| 1117 | 7524607,468 | 4777520,714 | 1168 | 7524729,186 | 4777976,086 | 1219 | 7524531,658 | 4778238,725 | 1270 | 7524036,137 | 4777786,689 |
| 1118 | 7524791,384 | 4777444,508 | 1169 | 7524724,11 | 4777985,49 | 1220 | 7524518,76 | 4778237,328 | 1271 | 7524027,011 | 4777786,685 |
| 1119 | 7524794,354 | 4777450,081 | 1170 | 7524722,91 | 4778004,021 | 1221 | 7524517,741 | 4778237,182 | 1272 | 7524018,298 | 4777782,999 |
| 1120 | 7524802,246 | 4777472,737 | 1171 | 7524716,244 | 4778016,73 | 1222 | 7524512,018 | 4778250,209 | 1273 | 7523999,703 | 4777772,269 |

| T | X | Y | T | X | Y | T | X | Y | T | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1274 | 7523991,121 | 4777770,105 | 1325 | 7523630,12 | 4777689,404 | 1376 | 7523362,783 | 4778089,318 | 1427 | 7523250,742 | 4778394,408 |
| 1275 | 7523983,926 | 4777766,377 | 1326 | 7523634,431 | 4777697,626 | 1377 | 7523361,569 | 4778099,151 | 1428 | 7523245,753 | 4778381,813 |
| 1276 | 7523964,574 | 4777756,261 | 1327 | 7523656,381 | 4777729,697 | 1378 | 7523363,018 | 4778115,471 | 1429 | 7523241,763 | 4778383,535 |
| 1277 | 7523947,217 | 4777747,446 | 1328 | 7523683,576 | 4777766,223 | 1379 | 7523368,043 | 4778132,674 | 1430 | 7523230,019 | 4778355,209 |
| 1278 | 7523950,298 | 4777740,767 | 1329 | 7523670,511 | 4777776,014 | 1380 | 7523378,847 | 4778161,068 | 1431 | 7523233,033 | 4778353,515 |
| 1279 | 7523941,463 | 4777734,525 | 1330 | 7523665,35 | 4777769,496 | 1381 | 7523379,345 | 4778183,29 | 1432 | 7523225,095 | 4778335,019 |
| 1280 | 7523937,21 | 4777741,652 | 1331 | 7523643,139 | 4777742,24 | 1382 | 7523379,23 | 4778198,841 | 1433 | 7523219,561 | 4778322,967 |
| 1281 | 7523936,125 | 4777743,885 | 1332 | 7523637,443 | 4777735,407 | 1383 | 7523374,131 | 4778221,313 | 1434 | 7523213,854 | 4778311,775 |
| 1282 | 7523927,367 | 4777773,033 | 1333 | 7523634,814 | 4777737,306 | 1384 | 7523372,249 | 4778236,326 | 1435 | 7523188,803 | 4778304,11 |
| 1283 | 7523920,33 | 4777819,323 | 1334 | 7523634,639 | 4777737,072 | 1385 | 7523363,409 | 4778232,49 | 1436 | 7523174,756 | 4778305,203 |
| 1284 | 7523915,742 | 4777816,822 | 1335 | 7523625,262 | 4777743,442 | 1386 | 7523360,554 | 4778234,85 | 1437 | 7523168,478 | 4778267,697 |
| 1285 | 7523913,836 | 4777828,073 | 1336 | 7523660,187 | 4777783,788 | 1387 | 7523356,174 | 4778238,586 | 1438 | 7523162,808 | 4778268,88 |
| 1286 | 7523911,872 | 4777831,059 | 1337 | 7523654,886 | 4777788,462 | 1388 | 7523354,182 | 4778240,239 | 1439 | 7523140,615 | 4778273,403 |
| 1287 | 7523905,259 | 4777841,402 | 1338 | 7523648,649 | 4777781,607 | 1389 | 7523361,38 | 4778245,957 | 1440 | 7523127,202 | 4778275,658 |
| 1288 | 7523902,496 | 4777846,122 | 1339 | 7523628,848 | 4777761,201 | 1390 | 7523365,374 | 4778253,963 | 1441 | 7523114,357 | 4778277,704 |
| 1289 | 7523864,767 | 4777830,416 | 1340 | 7523612,009 | 4777742,04 | 1391 | 7523368,813 | 4778262,165 | 1442 | 7523092,188 | 4778254,91 |
| 1290 | 7523868,939 | 4777822,076 | 1341 | 7523607,244 | 4777746,199 | 1392 | 7523372,367 | 4778282,912 | 1443 | 7523074,711 | 4778271,38 |
| 1291 | 7523874,443 | 4777812,178 | 1342 | 7523588,459 | 4777723,33 | 1393 | 7523375,215 | 4778299,246 | 1444 | 7523058,14 | 4778287,856 |
| 1292 | 7523840,361 | 4777793,208 | 1343 | 7523571,568 | 4777733,897 | 1394 | 7523376,805 | 4778313,092 | 1445 | 7523052,791 | 4778293,848 |
| 1293 | 7523854,321 | 4777770,768 | 1344 | 7523555,466 | 4777749,826 | 1395 | 7523378,524 | 4778325,713 | 1446 | 7523042,519 | 4778303,342 |
| 1294 | 7523867,62 | 4777777,206 | 1345 | 7523553,098 | 4777751,719 | 1396 | 7523380,238 | 4778341,845 | 1447 | 7523039,823 | 4778305,928 |
| 1295 | 7523875,708 | 4777752,823 | 1346 | 7523547,212 | 4777755,647 | 1397 | 7523381,317 | 4778350,542 | 1448 | 7523034,108 | 4778300,462 |
| 1296 | 7523882,852 | 4777733,01 | 1347 | 7523545,81 | 4777756,682 | 1398 | 7523381,386 | 4778351,747 | 1449 | 7523026,207 | 4778293,038 |
| 1297 | 7523892,586 | 4777702,463 | 1348 | 7523524,052 | 4777770,419 | 1399 | 7523382,519 | 4778385,405 | 1450 | 7523021,182 | 4778288,99 |
| 1298 | 7523894,139 | 4777699,314 | 1349 | 7523516,776 | 4777772,24 | 1400 | 7523382,263 | 4778405,291 | 1451 | 7523007,062 | 4778312,448 |
| 1299 | 7523901,386 | 4777670,107 | 1350 | 7523516,285 | 4777772,778 | 1401 | 7523382,651 | 4778412,573 | 1452 | 7522986,322 | 4778299,924 |
| 1300 | 7523868,77 | 4777655,382 | 1351 | 7523511,259 | 4777779,684 | 1402 | 7523383,345 | 4778424,07 | 1453 | 7522983,545 | 4778303,905 |
| 1301 | 7523863,576 | 4777652,727 | 1352 | 7523518,195 | 4777784,059 | 1403 | 7523382,524 | 4778429,719 | 1454 | 7522973,711 | 4778321,165 |
| 1302 | 7523868,027 | 4777629,019 | 1353 | 7523534,797 | 4777796,665 | 1404 | 7523383,479 | 4778450,605 | 1455 | 7522964,335 | 4778316,259 |
| 1303 | 7523856,897 | 4777621,89 | 1354 | 7523545,864 | 4777799,742 | 1405 | 7523383,922 | 4778471,18 | 1456 | 7522950,965 | 4778309,229 |
| 1304 | 7523851,931 | 4777612,231 | 1355 | 7523610,084 | 4777846,809 | 1406 | 7523384,238 | 4778488,895 | 1457 | 7522950,879 | 4778308,609 |
| 1305 | 7523844,005 | 4777620,252 | 1356 | 7523565,9 | 4777910,431 | 1407 | 7523383,473 | 4778501,847 | 1458 | 7522949,703 | 4778306,162 |
| 1306 | 7523825,692 | 4777643,566 | 1357 | 7523551,932 | 4777901,532 | 1408 | 7523383,285 | 4778506,682 | 1459 | 7522950,208 | 4778305,485 |
| 1307 | 7523811,278 | 4777662,827 | 1358 | 7523530,575 | 4777930,911 | 1409 | 7523382,206 | 4778534,871 | 1460 | 7522946,392 | 4778300,909 |
| 1308 | 7523799,66 | 4777680,14 | 1359 | 7523544,138 | 4777946,888 | 1410 | 7523381,767 | 4778540,53 | 1461 | 7522968,21 | 4778269,965 |
| 1309 | 7523785,581 | 4777696,175 | 1360 | 7523537,154 | 4777955,685 | 1411 | 7523339,789 | 4778553,042 | 1462 | 7522966,687 | 4778265,264 |
| 1310 | 7523769,21 | 4777716,015 | 1361 | 7523527,837 | 4777966,249 | 1412 | 7523330,264 | 4778549,424 | 1463 | 7522959,53 | 4778244,097 |
| 1311 | 7523761,235 | 4777723,491 | 1362 | 7523546,044 | 4777993,782 | 1413 | 7523327,976 | 4778544,369 | 1464 | 7522957,275 | 4778244,643 |
| 1312 | 7523751,882 | 4777729,787 | 1363 | 7523537,909 | 4778011,727 | 1414 | 7523347,612 | 4778502,593 | 1465 | 7522942,223 | 4778204,168 |
| 1313 | 7523743,103 | 4777736,819 | 1364 | 7523536,298 | 4778010,439 | 1415 | 7523350,437 | 4778460,154 | 1466 | 7522928,131 | 4778214,224 |
| 1314 | 7523734,007 | 4777751,611 | 1365 | 7523516,196 | 4778044,08 | 1416 | 7523360,306 | 4778455,727 | 1467 | 7522922,96 | 4778201,541 |
| 1315 | 7523718,132 | 4777726,126 | 1366 | 7523500,195 | 4778030,559 | 1417 | 7523357,878 | 4778448,038 | 1468 | 7522913,048 | 4778213,492 |
| 1316 | 7523702,885 | 4777701,509 | 1367 | 7523479,053 | 4778008,598 | 1418 | 7523355,573 | 4778441,461 | 1469 | 7522908,665 | 4778221,745 |
| 1317 | 7523687,625 | 4777670,658 | 1368 | 7523465,718 | 4777993,048 | 1419 | 7523351,178 | 4778438,578 | 1470 | 7522907,688 | 4778232,621 |
| 1318 | 7523676,23 | 4777646,656 | 1369 | 7523454,853 | 4777986,869 | 1420 | 7523311,443 | 4778374,753 | 1471 | 7522906,914 | 4778239,554 |
| 1319 | 7523665,912 | 4777653,887 | 1370 | 7523443,566 | 4777999,012 | 1421 | 7523295,931 | 4778383,156 | 1472 | 7522903,549 | 4778242,838 |
| 1320 | 7523659,906 | 4777644,502 | 1371 | 7523429,975 | 4778008,748 | 1422 | 7523308,537 | 4778401,369 | 1473 | 7522893,879 | 4778247,21 |
| 1321 | 7523657,905 | 4777646,502 | 1372 | 7523406,98 | 4778015,71 | 1423 | 7523302,461 | 4778407,753 | 1474 | 7522894,613 | 4778247,129 |
| 1322 | 7523668,326 | 4777665,522 | 1373 | 7523393,19 | 4778028,413 | 1424 | 7523283,324 | 4778419,08 | 1475 | 7522887,945 | 4778246,61 |
| 1323 | 7523646,382 | 4777693,906 | 1374 | 7523379,481 | 4778049,682 | 1425 | 7523275,524 | 4778422,433 | 1476 | 7522879,743 | 4778242,326 |
| 1324 | 7523638,153 | 4777682,357 | 1375 | 7523369,809 | 4778069,814 | 1426 | 7523265,071 | 4778391,328 | 1477 | 7522874,311 | 4778225,002 |

| T | X | Y | T | X | Y | T | X | Y | T | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1478 | 7522867,494 | 4778210,219 | 1529 | 7522730,208 | 4777925,651 | 1580 | 7522471,398 | 4778206,795 | 1631 | 7522579,661 | 4777917,623 |
| 1479 | 7522857,044 | 4778192,247 | 1530 | 7522741,724 | 4777937,469 | 1581 | 7522468,148 | 4778221,296 | 1632 | 7522588,244 | 4777904,523 |
| 1480 | 7522843,152 | 4778176,184 | 1531 | 7522744,725 | 4777932,584 | 1582 | 7522465,645 | 4778242,483 | 1633 | 7522591,827 | 4777899,013 |
| 1481 | 7522838,326 | 4778169,708 | 1532 | 7522756,624 | 4777942,966 | 1583 | 7522432,443 | 4778236,774 | 1634 | 7522596,807 | 4777891,96 |
| 1482 | 7522833,628 | 4778156,648 | 1533 | 7522766,591 | 4777942,293 | 1584 | 7522409,197 | 4778232,978 | 1635 | 7522605,421 | 4777880,15 |
| 1483 | 7522851,443 | 4778077,513 | 1534 | 7522763 | 4777956,608 | 1585 | 7522409,095 | 4778233,896 | 1636 | 7522611,127 | 4777872,856 |
| 1484 | 7522847,725 | 4778071,964 | 1535 | 7522756,106 | 4777984,666 | 1586 | 7522407,394 | 4778232,541 | 1637 | 7522617,22 | 4777867,938 |
| 1485 | 7522824,823 | 4778065,501 | 1536 | 7522758,544 | 4777997,165 | 1587 | 7522384,395 | 4778233,562 | 1638 | 7522610,565 | 4777857,524 |
| 1486 | 7522829,643 | 4778053,894 | 1537 | 7522760,435 | 4778006,094 | 1588 | 7522383,469 | 4778238,079 | 1639 | 7522615,722 | 4777833,696 |
| 1487 | 7522857,875 | 4778044,662 | 1538 | 7522768,583 | 4778032,441 | 1589 | 7522365,498 | 4778247,239 | 1640 | 7522621,988 | 4777820,05 |
| 1488 | 7522853,143 | 4778025,417 | 1539 | 7522763,246 | 4778030,313 | 1590 | 7522357,359 | 4778253,886 | 1641 | 7522620,976 | 4777819,59 |
| 1489 | 7522840,2 | 4777987,559 | 1540 | 7522757,683 | 4778028,317 | 1591 | 7522355,185 | 4778250,601 | 1642 | 7522621,988 | 4777813,518 |
| 1490 | 7522829,967 | 4777970,403 | 1541 | 7522743,525 | 4778034,499 | 1592 | 7522353,138 | 4778248,253 | 1643 | 7522623,922 | 4777806,801 |
| 1491 | 7522819,443 | 4777954,404 | 1542 | 7522741,648 | 4778034,602 | 1593 | 7522367,118 | 4778234,644 | 1644 | 7522628,261 | 4777799,204 |
| 1492 | 7522813,186 | 4777938,603 | 1543 | 7522713,511 | 4778037,293 | 1594 | 7522391,267 | 4778218,555 | 1645 | 7522630,098 | 4777791,687 |
| 1493 | 7522805,862 | 4777912,436 | 1544 | 7522710,283 | 4778037,965 | 1595 | 7522397,548 | 4778212,719 | 1646 | 7522629,809 | 4777791,649 |
| 1494 | 7522805,281 | 4777900,443 | 1545 | 7522683,783 | 4778046,924 | 1596 | 7522401,66 | 4778205,196 | 1647 | 7522628,155 | 4777760,941 |
| 1495 | 7522772,691 | 4777898,851 | 1546 | 7522676,912 | 4778042,652 | 1597 | 7522409,08 | 4778184,173 | 1648 | 7522604,057 | 4777761,84 |
| 1496 | 7522768,642 | 4777891,589 | 1547 | 7522671,509 | 4778041,555 | 1598 | 7522417,147 | 4778167,797 | 1649 | 7522602,167 | 4777741,457 |
| 1497 | 7522755,392 | 4777867,969 | 1548 | 7522667,775 | 4778057,809 | 1599 | 7522428,879 | 4778153,651 | 1650 | 7522584,283 | 4777742,527 |
| 1498 | 7522751,78 | 4777859,494 | 1549 | 7522663,053 | 4778056,6 | 1600 | 7522439,397 | 4778143,125 | 1651 | 7522588,113 | 4777729,713 |
| 1499 | 7522700,581 | 4777849,94 | 1550 | 7522639,715 | 4778050,846 | 1601 | 7522449,375 | 4778132,084 | 1652 | 7522598,276 | 4777710,573 |
| 1500 | 7522707,512 | 4777830,848 | 1551 | 7522616,047 | 4778042,911 | 1602 | 7522444,01 | 4778128,383 | 1653 | 7522600,122 | 4777700,57 |
| 1501 | 7522702,859 | 4777829,067 | 1552 | 7522589,22 | 4778034,16 | 1603 | 7522440,569 | 4778125,169 | 1654 | 7522600,452 | 4777694,276 |
| 1502 | 7522681,375 | 4777820,627 | 1553 | 7522588,542 | 4778034,95 | 1604 | 7522434,952 | 4778119,719 | 1655 | 7522590,587 | 4777699,661 |
| 1503 | 7522677,399 | 4777837,182 | 1554 | 7522586,737 | 4778037,453 | 1605 | 7522443,461 | 4778104,604 | 1656 | 7522577,57 | 4777706,618 |
| 1504 | 7522672,098 | 4777849,567 | 1555 | 7522581,23 | 4778038,312 | 1606 | 7522450,337 | 4778095,036 | 1657 | 7522563,969 | 4777711,01 |
| 1505 | 7522653,515 | 4777845,223 | 1556 | 7522582,839 | 4778041,58 | 1607 | 7522450,724 | 4778091,333 | 1658 | 7522549,51 | 4777714,776 |
| 1506 | 7522652,747 | 4777847,438 | 1557 | 7522579,955 | 4778054,383 | 1608 | 7522454,607 | 4778087,856 | 1659 | 7522534,727 | 4777717,741 |
| 1507 | 7522652,492 | 4777854,251 | 1558 | 7522560,164 | 4778049,699 | 1609 | 7522460,323 | 4778086,024 | 1660 | 7522520,585 | 4777725,084 |
| 1508 | 7522652,648 | 4777862,232 | 1559 | 7522551,222 | 4778048,051 | 1610 | 7522464,18 | 4778086,483 | 1661 | 7522507,855 | 4777732,074 |
| 1509 | 7522654,606 | 4777857,83 | 1560 | 7522553,222 | 4778051,299 | 1611 | 7522466,958 | 4778084,677 | 1662 | 7522495,633 | 4777737,053 |
| 1510 | 7522659,169 | 4777849,832 | 1561 | 7522564,854 | 4778064,655 | 1612 | 7522469,009 | 4778080,565 | 1663 | 7522504,454 | 4777755,509 |
| 1511 | 7522664,024 | 4777850,155 | 1562 | 7522573,709 | 4778078,705 | 1613 | 7522470,816 | 4778075,525 | 1664 | 7522505,797 | 4777758,11 |
| 1512 | 7522669,73 | 4777852,249 | 1563 | 7522594,295 | 4778097,148 | 1614 | 7522472,539 | 4778067,717 | 1665 | 7522512,43 | 4777770,107 |
| 1513 | 7522671,878 | 4777852,822 | 1564 | 7522596,985 | 4778100,531 | 1615 | 7522471,38 | 4778056,736 | 1666 | 7522510,055 | 4777780,663 |
| 1514 | 7522681,453 | 4777856,467 | 1565 | 7522598,721 | 4778104,607 | 1616 | 7522474,249 | 4778045,665 | 1667 | 7522502,16 | 4777783,263 |
| 1515 | 7522678,248 | 4777867,676 | 1566 | 7522605,232 | 4778120,479 | 1617 | 7522477,278 | 4778034,345 | 1668 | 7522477,438 | 4777805,63 |
| 1516 | 7522673,877 | 4777880,05 | 1567 | 7522599,85 | 4778123,601 | 1618 | 7522486,662 | 4778019,953 | 1669 | 7522476,987 | 4777805,654 |
| 1517 | 7522672,54 | 4777882,185 | 1568 | 7522590,909 | 4778133,748 | 1619 | 7522492,004 | 4778012,266 | 1670 | 7522477,331 | 4777807,47 |
| 1518 | 7522679,232 | 4777887,122 | 1569 | 7522533,496 | 4778072,538 | 1620 | 7522499,904 | 4778008,228 | 1671 | 7522474,286 | 4777808,047 |
| 1519 | 7522681,312 | 4777888,286 | 1570 | 7522517,524 | 4778061,089 | 1621 | 7522506,494 | 4778000,723 | 1672 | 7522477,345 | 4777826,386 |
| 1520 | 7522701,65 | 4777894,935 | 1571 | 7522505,615 | 4778052,971 | 1622 | 7522510,376 | 4777994 | 1673 | 7522478,389 | 4777842,099 |
| 1521 | 7522708,144 | 4777900,217 | 1572 | 7522490,993 | 4778080,255 | 1623 | 7522512,713 | 4777988,496 | 1674 | 7522477,445 | 4777848,516 |
| 1522 | 7522708,875 | 4777896,032 | 1573 | 7522477,911 | 4778104,528 | 1624 | 7522516,854 | 4777983,885 | 1675 | 7522472,49 | 4777868,521 |
| 1523 | 7522712,333 | 4777886,266 | 1574 | 7522453,209 | 4778135,943 | 1625 | 7522524,445 | 4777977,809 | 1676 | 7522466,411 | 4777871,124 |
| 1524 | 7522713,528 | 4777872,403 | 1575 | 7522449,912 | 4778139,462 | 1626 | 7522538,95 | 4777960,541 | 1677 | 7522459,274 | 4777874,209 |
| 1525 | 7522727,037 | 4777872,396 | 1576 | 7522436,623 | 4778153,717 | 1627 | 7522546,475 | 4777954,561 | 1678 | 7522449,813 | 4777878,259 |
| 1526 | 7522733,496 | 4777894,534 | 1577 | 7522429,348 | 4778161,053 | 1628 | 7522554,842 | 4777947,968 | 1679 | 7522437,368 | 4777883,85 |
| 1527 | 7522737,822 | 4777914,591 | 1578 | 7522463,905 | 4778188,026 | 1629 | 7522567,005 | 4777932,283 | 1680 | 7522434,627 | 4777861,798 |
| 1528 | 7522735,038 | 4777919,736 | 1579 | 7522475,277 | 4778197,107 | 1630 | 7522573,277 | 4777923,656 | 1681 | 7522432,097 | 4777859,539 |

| T | X | Y | T | X | Y | T | X | Y | T | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1682 | 7522422,779 | 4777852,9 | 17 | 7521561,86 | 4777076,369 | 10 | 7523017,326 | 4778104,236 | 61 | 7522984,982 | 4777559,035 |
| 1683 | 7522407,083 | 4777847,879 | 18 | 7521563,782 | 4777069,375 | 11 | 7523012,948 | 4778105,056 | 62 | 7522999,03 | 4777594,293 |
| 1684 | 7522405,436 | 4777839,804 | 19 | 7521591,892 | 4777059,548 | 12 | 7522999,258 | 4778110,039 | 63 | 7523003,326 | 4777604,871 |
| 1685 | 7522400,134 | 4777822,245 | 20 | 7521618,554 | 4777059,035 | 13 | 7522982,732 | 4778115,51 | 64 | 7523016,301 | 4777631,568 |
| 1686 | 7522395,139 | 4777827,837 | 21 | 7521632,641 | 4777055,492 | 14 | 7522984,835 | 4778133,227 | 65 | 7522998,883 | 4777641,249 |
| 1687 | 7522394,955 | 4777831,221 | 22 | 7521646,721 | 4777048,277 | 15 | 7522959,892 | 4778136,085 | 66 | 7523009,816 | 4777659,906 |
| 1688 | 7522386,59 | 4777847,851 | 23 | 7521666,577 | 4777030,445 | 16 | 7522937,555 | 4778172,137 | 67 | 7523016,386 | 4777671,957 |
| 1689 | 7522353,202 | 4777875,567 | 24 | 7521675,281 | 4777017,182 | 17 | 7522927,674 | 4778185,385 | 68 | 7523031,181 | 4777662,184 |
| 1690 | 7522312,846 | 4777939,747 | 25 | 7521681,421 | 4777015,562 | 18 | 7522909,474 | 4778205,842 | 69 | 7523035,078 | 4777670,2 |
| 1691 | 7522306,456 | 4777965,336 | 26 | 7521691,654 | 4777020,812 | 19 | 7522900,995 | 4778225,615 | 70 | 7523043,989 | 4777685,185 |
| 1692 | 7522304,385 | 4777979,625 | 27 | 7521693,463 | 4777021,859 | 20 | 7522900,467 | 4778231,935 | 71 | 7523061,068 | 4777709,076 |
| 1693 | 7522303,971 | 4777989,204 | 28 | 7521712,04 | 4777032,342 | 21 | 7522884,757 | 4778233,299 | 72 | 7523064,152 | 4777714,021 |
| 1694 | 7522320,292 | 4777993,39 | 29 | 7521715,464 | 4777029,398 | 22 | 7522882,05 | 4778222,973 | 73 | 7523052,996 | 4777715,181 |
| 1695 | 7522319,331 | 4778008,588 | 30 | 7521717,5 | 4777026,954 | 23 | 7522875,18 | 4778207,374 | 74 | 7523053,015 | 4777716,795 |
| 1696 | 7522318,633 | 4778026,225 | 31 | 7521719,078 | 4777025,728 | 24 | 7522847,275 | 4778164,154 | 75 | 7523053,105 | 4777716,798 |
| 1697 | 7522317,52 | 4778041,689 | 32 | 7521726,996 | 4777018,485 | 25 | 7522844,033 | 4778145,822 | 76 | 7523055,22 | 4777735,965 |
| 1698 | 7522322,568 | 4778074,562 | 33 | 7521740,114 | 4777011,785 | 26 | 7522851,95 | 4778110,954 | 77 | 7523054,441 | 4777756,198 |
| 1699 | 7522307,808 | 4778071,964 | 34 | 7521768,764 | 4777006,375 | 27 | 7522857,881 | 4778085,814 | 78 | 7523051,41 | 4777776,556 |
| 1700 | 7522308,003 | 4778080,93 | 35 | 7521770,743 | 4777022,454 | 28 | 7522859,762 | 4778076,989 | 79 | 7523047,682 | 4777801,325 |
| 1701 | 7522307,744 | 4778115,552 | 36 | 7521787,795 | 4777019,848 | 29 | 7522862,563 | 4778065,575 | 1 | 7523275,205 | 4778056,479 |
| 1702 | 7522300,361 | 4778148,15 | 37 | 7521790,599 | 4777041,762 | 30 | 7522866,695 | 4778047,873 | 2 | 7523253,194 | 4778078,993 |
| 1703 | 7522299,708 | 4778146,894 | 38 | 7521806,8 | 4777042,935 | 31 | 7522857,35 | 4778014,055 | 3 | 7523237,234 | 4778092,983 |
| 1704 | 7522296,212 | 4778144,161 | 39 | 7521807,703 | 4777043,236 | 32 | 7522854,268 | 4777993,646 | 4 | 7523212,226 | 4778112,359 |
| 1705 | 7522295,446 | 4778145,566 | 40 | 7521814,747 | 4777046,303 | 33 | 7522900,888 | 4777993,975 | 5 | 7523198,212 | 4778119,404 |
| 1706 | 7522286,393 | 4778161,318 | 41 | 7521804,779 | 4777063,391 | 34 | 7522907,399 | 4777967,339 | 6 | 7523185,439 | 4778120,592 |
| 1707 | 7522264 | 4778188,864 | 42 | 7521802,899 | 4777066,31 | 35 | 7522905,658 | 4777928,195 | 7 | 7523171,313 | 4778116,787 |
| 1708 | 7522253,762 | 4778198,269 | 43 | 7521795,371 | 4777082,538 | 36 | 7522915,216 | 4777917,789 | 8 | 7523168,323 | 4778119,043 |
| 1709 | 7522244,923 | 4778178,887 | 44 | 7521789,913 | 4777104,549 | 37 | 7522921,942 | 4777905,706 | 9 | 7523185,025 | 4778123,596 |
| 1710 | 7522239,218 | 4778170,071 | 45 | 7521775,32 | 4777108,041 | 38 | 7522928,332 | 4777889,441 | 10 | 7523199,388 | 4778122,383 |
| 1711 | 7522236,373 | 4778165,751 | 46 | 7521758,608 | 4777085,539 | 39 | 7522911,661 | 4777883,096 | 11 | 7523217,603 | 4778115,71 |
| 1712 | 7522219,823 | 4778181,667 | 47 | 7521746,71 | 4777098,462 | 40 | 7522915,585 | 4777870,833 | 12 | 7523255,333 | 4778081,021 |
| 1713 | 7522213,325 | 4778186,901 | 48 | 7521733,556 | 4777083,408 | 41 | 7522882,475 | 4777867,34 | 13 | 7523277,408 | 4778058,548 |
| 1714 | 7522204,559 | 4778194,162 | 1 | 7521320,666 | 4777108,374 | 42 | 7522859,685 | 4777885,479 | 14 | 7523302,173 | 4778034,827 |
| 1715 | 7522194,091 | 4778199,552 | 2 | 7521314,489 | 4777115,514 | 43 | 7522845,819 | 4777884,957 | 15 | 7523300,302 | 4778045,131 |
| 1716 | 7522188,439 | 4778189,522 | 3 | 7521291,509 | 4777142,278 | 44 | 7522826,481 | 4777891,262 | 16 | 7523293,265 | 4778095,872 |
| 1 | 7521726,916 | 4777094,536 | 4 | 7521264,388 | 4777123,321 | 45 | 7522811,614 | 4777894,45 | 17 | 7523297,938 | 4778130,484 |
| 2 | 7521719,306 | 4777104,971 | 5 | 7521259,993 | 4777129,609 | 46 | 7522830,756 | 4777836,055 | 18 | 7523309,476 | 4778157,306 |
| 3 | 7521712,338 | 4777112,753 | 6 | 7521226,214 | 4777106 | 47 | 7522877,203 | 4777771,797 | 19 | 7523307,246 | 4778193,332 |
| 4 | 7521704,506 | 4777120,231 | 7 | 7521232,616 | 4777098,634 | 48 | 7522880,33 | 4777767,591 | 20 | 7523300,684 | 4778224,048 |
| 5 | 7521695,537 | 4777126,738 | 8 | 7521244,334 | 4777086,003 | 49 | 7522909,124 | 4777729,919 | 21 | 7523290,108 | 4778207,907 |
| 6 | 7521686,452 | 4777132,401 | 9 | 7521265,748 | 4777069,789 | 50 | 7522919,088 | 4777714,121 | 22 | 7523289,216 | 4778208,399 |
| 7 | 7521679,599 | 4777135,312 | 10 | 7521269,355 | 4777068,773 | 51 | 7522927,868 | 4777696,955 | 23 | 7523285,423 | 4778210,886 |
| 8 | 7521671,812 | 4777138,424 | 1 | 7523032,018 | 4777859,611 | 52 | 7522933,791 | 4777672,66 | 24 | 7523285,507 | 4778213,018 |
| 9 | 7521661,99 | 4777141,191 | 2 | 7523000,932 | 4777926,309 | 53 | 7522933,963 | 4777641,179 | 25 | 7523267,688 | 4778218,293 |
| 10 | 7521654,549 | 4777142,963 | 3 | 7523005,406 | 4777928,28 | 54 | 7522938,986 | 4777611,052 | 26 | 7523253,111 | 4778185,065 |
| 11 | 7521635,393 | 4777146,208 | 4 | 7522980,829 | 4777990,944 | 55 | 7522955,389 | 4777562,368 | 27 | 7523229,017 | 4778151,399 |
| 12 | 7521618,779 | 4777148,716 | 5 | 7523010,44 | 4777996,89 | 56 | 7522955,665 | 4777547,917 | 28 | 7523190,05 | 4778176,037 |
| 13 | 7521619,377 | 4777151,454 | 6 | 7523038,041 | 4777997,429 | 57 | 7522953,428 | 4777540,329 | 29 | 7523201,108 | 4778138,671 |
| 14 | 7521623,078 | 4777161,06 | 7 | 7523026,689 | 4778029,795 | 58 | 7522957,853 | 4777532,782 | 30 | 7523147,203 | 4778121,39 |
| 15 | 7521605,002 | 4777168,133 | 8 | 7523018,109 | 4778076,305 | 59 | 7522962,675 | 4777531,686 | 31 | 7523117,547 | 4778101,242 |
| 16 | 7521597,245 | 4777164,775 | 9 | 7523017,415 | 4778101,538 | 60 | 7522975,407 | 4777537,996 | 32 | 7523117,91 | 4778100,549 |

| T | X | Y | T | X | Y | T | X | Y | T | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 7523129,145 | 4778069,653 | 5 | 7522705,479 | 4776247,232 | 56 | 7522458,62 | 4776120,254 | 16 | 7521204,438 | 4776300,77 |
| 34 | 7523148,003 | 4777983,306 | 6 | 7522710,139 | 4776249,898 | 57 | 7522472,659 | 4776096,912 | 17 | 7521206,091 | 4776286,36 |
| 35 | 7523150,052 | 4778004,102 | 7 | 7522720,385 | 4776261,748 | 58 | 7522522,617 | 4776138,804 | 18 | 7521204,817 | 4776271,351 |
| 36 | 7523158,56 | 4777982,474 | 8 | 7522729,658 | 4776277,188 | 59 | 7522509,47 | 4776172,158 | 19 | 7521229,806 | 4776267,936 |
| 37 | 7523163,793 | 4777984,533 | 9 | 7522747,337 | 4776297,456 | 60 | 7522527,675 | 4776169,034 | 20 | 7521223,968 | 4776247,684 |
| 38 | 7523182,842 | 4777954,024 | 10 | 7522755,968 | 4776312,928 | 61 | 7522537,291 | 4776175,66 | 21 | 7521207,985 | 4776211,152 |
| 39 | 7523168,636 | 4777953,474 | 11 | 7522755,85 | 4776339,382 | 62 | 7522558,367 | 4776154,526 | 22 | 7521225,032 | 4776204,789 |
| 40 | 7523169,001 | 4777951,977 | 12 | 7522767,735 | 4776386,11 | 63 | 7522593,56 | 4776106,099 | 23 | 7521238,832 | 4776210,971 |
| 41 | 7523166,626 | 4777951,397 | 13 | 7522775,83 | 4776407,767 | 64 | 7522577,193 | 4776106,887 | 24 | 7521251,211 | 4776181,977 |
| 42 | 7523165,948 | 4777933,338 | 14 | 7522783,333 | 4776412,383 | 65 | 7522569,868 | 4776078,515 | 25 | 7521285,596 | 4776228,266 |
| 43 | 7523164,947 | 4777926,087 | 15 | 7522793,076 | 4776415,378 | 66 | 7522559,412 | 4776076,759 | 26 | 7521331,566 | 4776207,509 |
| 44 | 7523164,816 | 4777904,691 | 16 | 7522801,911 | 4776414,85 | 67 | 7522550,541 | 4776073,114 | 27 | 7521330,088 | 4776209,531 |
| 45 | 7523166,459 | 4777885,361 | 17 | 7522807,541 | 4776411,708 | 68 | 7522527,239 | 4776064,051 | 28 | 7521323,289 | 4776222,021 |
| 46 | 7523180,513 | 4777889,191 | 18 | 7522811,268 | 4776416,312 | 69 | 7522501,102 | 4776063,154 | 29 | 7521317,034 | 4776238,373 |
| 47 | 7523183,847 | 4777879,572 | 19 | 7522811,251 | 4776416,328 | 70 | 7522482,028 | 4776067,069 | 30 | 7521312,655 | 4776253,9 |
| 48 | 7523194,981 | 4777849,301 | 20 | 7522813,597 | 4776419,249 | 71 | 7522483,5 | 4776062,38 | 31 | 7521321,293 | 4776261,615 |
| 49 | 7523198,449 | 4777839,089 | 21 | 7522797,024 | 4776429,838 | 72 | 7522480,892 | 4776061,145 | 32 | 7521322,402 | 4776264,92 |
| 50 | 7523203,018 | 4777826,224 | 22 | 7522796,477 | 4776448,291 | 73 | 7522490,373 | 4776060,009 | 33 | 7521325,524 | 4776274,109 |
| 51 | 7523207,017 | 4777827,21 | 23 | 7522787,174 | 4776462,233 | 74 | 7522504,667 | 4776057,068 | 34 | 7521329,81 | 4776283,671 |
| 52 | 7523227,528 | 4777835,214 | 24 | 7522728,21 | 4776459,909 | 75 | 7522514,108 | 4776056,179 | 35 | 7521333,256 | 4776289,209 |
| 53 | 7523232,538 | 4777822,697 | 25 | 7522754,628 | 4776388,238 | 76 | 7522520,63 | 4776056,349 | 36 | 7521336,637 | 4776312,122 |
| 54 | 7523238,14 | 4777806,351 | 26 | 7522754,901 | 4776374,706 | 77 | 7522528,513 | 4776058,389 | 37 | 7521310,625 | 4776312,414 |
| 55 | 7523244,182 | 4777783,379 | 27 | 7522749,075 | 4776344,103 | 78 | 7522561,44 | 4776070,643 | 38 | 7521296,149 | 4776312,651 |
| 56 | 7523247,035 | 4777778,093 | 28 | 7522749,418 | 4776319,005 | 79 | 7522568,642 | 4776072,739 | 39 | 7521283,642 | 4776312,767 |
| 57 | 7523253,789 | 4777780,503 | 29 | 7522741,711 | 4776302,111 | 80 | 7522579,701 | 4776068,886 | 40 | 7521287,694 | 4776354,179 |
| 58 | 7523274,696 | 4777732,622 | 30 | 7522727,317 | 4776286,676 | 81 | 7522586,053 | 4776064,92 | 1 | 7523288,655 | 4777100,405 |
| 59 | 7523319,199 | 4777751,278 | 31 | 7522722,831 | 4776278,631 | 82 | 7522602,872 | 4776057,259 | 2 | 7523297,143 | 4777102,728 |
| 60 | 7523337,081 | 4777757,768 | 32 | 7522714,766 | 4776265,378 | 83 | 7522609,882 | 4776059,811 | 3 | 7523347,308 | 4777130,922 |
| 61 | 7523332,353 | 4777773,949 | 33 | 7522705,794 | 4776254,69 | 84 | 7522609,849 | 4776059,761 | 4 | 7523423,48 | 4777151,288 |
| 62 | 7523323,566 | 4777786,052 | 34 | 7522697,627 | 4776245,496 | 85 | 7522614,555 | 4776061,458 | 5 | 7523459,644 | 4777118,19 |
| 63 | 7523339,803 | 4777795,431 | 35 | 7522693,65 | 4776237,546 | 86 | 7522620,343 | 4776067,255 | 6 | 7523454,375 | 4777119,04 |
| 64 | 7523359,106 | 4777801,682 | 36 | 7522681,992 | 4776229,368 | 87 | 7522628,154 | 4776089,151 | 7 | 7523431,254 | 4777124,786 |
| 65 | 7523348,988 | 4777825,223 | 37 | 7522646,431 | 4776266,671 | 88 | 7522637,437 | 4776123,237 | 8 | 7523418,392 | 4777124,53 |
| 66 | 7523344,729 | 4777823,76 | 38 | 7522637,706 | 4776273,622 | 89 | 7522643,137 | 4776132,442 | 9 | 7523405,762 | 4777123,112 |
| 67 | 7523337,009 | 4777850,562 | 39 | 7522615,655 | 4776262,429 | 90 | 7522653,604 | 4776142,449 | 10 | 7523395,38 | 4777120,948 |
| 68 | 7523345,135 | 4777853,448 | 40 | 7522590,547 | 4776252,843 | 91 | 7522677,729 | 4776161,867 | 11 | 7523382,75 | 4777116,02 |
| 69 | 7523338,34 | 4777886,062 | 41 | 7522644,907 | 4776215,026 | 1 | 7521276,349 | 4776460,125 | 12 | 7523371,454 | 4777111,005 |
| 70 | 7523327,902 | 4777883,745 | 42 | 7522638,181 | 4776203,526 | 2 | 7521237,825 | 4776440,497 | 13 | 7523362,192 | 4777106,602 |
| 71 | 7523315,131 | 4777918,148 | 43 | 7522625,446 | 4776211,773 | 3 | 7521210,979 | 4776431,451 | 14 | 7523350,29 | 4777103,23 |
| 72 | 7523325,39 | 4777929,021 | 44 | 7522614,951 | 4776195,515 | 4 | 7521207,551 | 4776429,998 | 15 | 7523340,056 | 4777101,962 |
| 73 | 7523313,357 | 4777943,998 | 45 | 7522605,918 | 4776179,097 | 5 | 7521195,181 | 4776424,473 | 16 | 7523331,613 | 4777101,887 |
| 74 | 7523311,285 | 4777949,9 | 46 | 7522569,604 | 4776203,848 | 6 | 7521185,444 | 4776419,15 | 17 | 7523315,544 | 4777099,57 |
| 75 | 7523299,469 | 4777966,675 | 47 | 7522537,982 | 4776225,628 | 7 | 7521175,688 | 4776413,743 | 18 | 7523298,805 | 4777097,33 |
| 76 | 7523327,356 | 4777983,087 | 48 | 7522532,377 | 4776218,208 | 8 | 7521147,184 | 4776403,713 | 1 | 7521893,339 | 4775891,25 |
| 77 | 7523325,195 | 4777985,885 | 49 | 7522519,213 | 4776212,235 | 9 | 7521159,322 | 4776353,664 | 2 | 7521910,392 | 4775915,963 |
| 78 | 7523303,666 | 4778028,887 | 50 | 7522507,907 | 4776204,831 | 10 | 7521140,846 | 4776343,778 | 3 | 7521922,376 | 4775923,945 |
| 79 | 7523303,338 | 4778029,159 | 51 | 7522485,643 | 4776187,646 | 11 | 7521155,84 | 4776315,907 | 4 | 7521920,589 | 4775947,215 |
| 1 | 7522682,818 | 4776169,572 | 52 | 7522472,57 | 4776188,477 | 12 | 7521174,561 | 4776316,629 | 5 | 7521922,097 | 4775957,009 |
| 2 | 7522685,239 | 4776177,285 | 53 | 7522469,005 | 4776170,816 | 13 | 7521185,093 | 4776315,543 | 6 | 7521931,576 | 4775975,457 |
| 3 | 7522693,429 | 4776210,999 | 54 | 7522477,092 | 4776150,366 | 14 | 7521187,245 | 4776300,134 | 7 | 7521929,864 | 4775980,715 |
| 4 | 7522700,281 | 4776238,146 | 55 | 7522453,09 | 4776128,811 | 15 | 7521191,578 | 4776301,406 | 8 | 7521919,811 | 4775986,057 |

| T | X | Y | T | X | Y | T | X | Y | T | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 7521912,102 | 4775984,804 | 2 | 7522303,692 | 4776408,544 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7521908,378 | 4775980,233 | 3 | 7522301,269 | 4776413,8 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7521897,08 | 4775966,685 | 4 | 7522306,561 | 4776414,252 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7521890,696 | 4775954,141 | 5 | 7522308,037 | 4776417,308 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7521888,066 | 4775945,698 | 6 | 7522312,345 | 4776445,936 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7521884,555 | 4775927,482 | 7 | 7522334,014 | 4776469,269 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7521879,109 | 4775909,892 | 8 | 7522353,63 | 4776443,27 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7521843,555 | 4775922,889 | 9 | 7522359,387 | 4776436,559 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7521811,821 | 4775901,247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 7521801,451 | 4775886,496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 7521822,233 | 4775871,138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 7521832,944 | 4775842,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 7521828,172 | 4775841,222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 7521808,246 | 4775847,023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 7521805,48 | 4775813,163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 7521763,849 | 4775809,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 7521758,359 | 4775800,692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 7521764,775 | 4775797,818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 7521784,201 | 4775791,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 7521813,384 | 4775784,685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 7521821,477 | 4775786,282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 7521828,77 | 4775788,316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 7521832,661 | 4775790,289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 7521841,423 | 4775792,064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 7521851,812 | 4775791,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 7521877,502 | 4775791,218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 7521881,328 | 4775819,886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 7521881,426 | 4775819,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 7521888,572 | 4775885,346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7524564,449 | 4778007,207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7524600,486 | 4778041,816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7524583,164 | 4778091,603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7524667,988 | 4778122,091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7524687,145 | 4778126,984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7524691,314 | 4778107,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7524690,858 | 4778095,359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7524685,088 | 4778064,844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7524683,623 | 4778055,291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7524680,771 | 4778046,394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7524679,303 | 4778036,128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7524682,258 | 4778028,414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7524694,817 | 4778016,436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7524705,286 | 4778013,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7524712,708 | 4778001,605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7524709,639 | 4777984,983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7524688,923 | 4777968,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 7524653,255 | 4778040,737 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 7524619,033 | 4778004,103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 7524591,053 | 4777979,558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 7524581,419 | 4777991,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7522323,564 | 4776403,777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III 	ГРАФИЧКИ ДЕО

1.1.	ГРАНИЦА ПЛАНА И ПОДЕЛА НА ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

1.2. 	ПОСТОЈЕЋА ФУНКЦИОНАЛНА  ОРГАНИЗАЦИЈА НАСЕЉА

СА ПРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ ПРОСТОРА

2.1.	ГРАНИЦА ПЛАНА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА

СА ПРЕТЕЖНО ПЛАНИРАНОМ НАМЕНОМ ПОВРШИНА

2.2.	САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ СА  РЕГУЛАЦИОНИМ ЛИНИЈАМА

И КОТАМА УЛИЦА И ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

2.3.	УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА  СА ГРАЂЕВИНСКИМ ЛИНИЈАМА

2.4.a. 	МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ - ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

2.4.b. 	МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ - КАНАЛИСАЊЕ

2.4.c. 	МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ  МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ

2.4.d. 	МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ - ТОПЛИФИКАЦИЈА И ГАСИФИКАЦИЈА

2.5. 	ОБЈЕКТИ И ЗОНЕ ЗАШТИТЕ

2.6.	НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ДАЉОМ УРБАНИСТИЧКОМ РАЗРАДОМ

# Footnotes

Члан 20, Закон о сахрањивању и гробљима (Објављен у "Сл. гласнику СРС", бр. 20/77, 24/85, 6/89 и "Сл. гласнику РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005)

# Text boxes

ИГјединица 38

ИГјединица 43

ИГјединица 11